АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕСТИАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля  2021 года 				                    		                       №21

Об утверждении схем теплоснабжения Нестиарского сельсовета

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Нестиарского сельсовета, администрация Нестиарского сельсовета постановляет:

1.Утвердить схему теплоснабжения Нестиарского сельского поселения, согласно Приложению.

2.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации сельсовета  и разместить на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации 					В.В.Хомов

Утверждено

постановлением

администрации Нестиарского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 12 апреля 2021 года №21

Схема Теплоснабжения Нестиарского сельсовета

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Нестиарского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Нестиарское сельское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика  Нестиарского сельского поселения.

Нестиарский сельсовет Воскресенского муниципального района Нижегородской области- центр село Нестиары.

В состав Нестиарского сельсовета входят 8 населенных пункта: с. Нестиары, д. Заозерье, д. Быстрец, д. Клюкино, д. Никаново, д. Завод, д. Марково, д. Автулиха.

Численность населения Нестиарского сельсовета на 01.01.2021 г.- 423 человека.

Территория 270 кв. км. – представляет собой залесенную волнистую равнину, пересеченную долинами небольших рек с болотистыми поймами. Леса преимущественно смешенные, покрывают большую часть территории. Основные породы: сосна и береза.

На территории сельсовета находится озеро Нестиарское – памятник природы, его площадь составляет 29,9 га. Протекают речки: Люнда, Быстрец, Половна. Наиболее крупная река Люнда. Ее ширина от 2 до 15 метров, глубина 1-1,5 метров.

Расстояние до районного центра р.п. Воскресенское 40 км, до г. Н. Новгорода по трассе 200 км. Населенные пункты сельсовета связаны дорогами с твердым покрытием с районным центром.

На территории сельсовета промышленных предприятий нет.

Зима (с середины ноября по конец марта) умеренно холодная, многоснежная, с устойчивыми морозами и частыми снегопадами. Дневные температуры воздуха в наиболее холодные месяцы (январь, февраль)-12,13 градусов, ночью -18,-20 градусов, нередки дни с морозами до -30 (абсолютный минимум -46 град.). При южных юго-западных ветрах иногда бывают оттепели, как правило, образуется гололед. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября, его толщина к концу зимы 50-60 см (снежные годы до 1м). Осадки выпадают часто (13-19 дней со снегом  в месяц). Часты метели (8-10 дней с метелью в месяц).

Весна (конец марта - конец мая) прохладная, по ночам до конца сезона возможны заморозки. Осадки  выпадают не часто (6-8 дней с осадками в месяц) в виде дождей, а иногда и мокрого снега. Снежный покров сходит к концу апреля.

Лето (конец мая – конец августа) теплое. Днем температура воздуха  +18,+22 град., ночью +13 ,+16 градусов. В июле нередки жаркие дни с температурой воздуха +30 и выше (макс.+37 град.)

Осень (конец августа - середина ноября) прохладная, пасмурная. Осадки (14-16 с осадками в месяц) выпадают в виде затяжных моросящих дождей, в октябре возможны снегопады.

Ветры в течение года переменные с некоторым преобладанием юго-западных и западных направлений. Преобладающая скорость ветра 3-4 метра в сек. Сильные ветры (15 метров в секунду и более) бывают преимущественно в январе, феврале.

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Нестиарского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить договор теплоснабжения является – ООО «Теплоцентраль», которая снабжает теплом здание Нестиарской ООШ, здание ДК, пожарного депо, сельской администрации

| №п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нестиарское | Котельная Нестиарской школы ООО «Теплоцентраль» с.Нестиары, ул.Школьная, 13 | 0,8 | 0,241 |

Краткая характеристика котельной, расположенной на территории Нестиарского сельского поселения:

| Котельная школы с.Нестиары Котельная осуществляет теплоснабжение здания школы в с.Нестиары, дома культуры, сельской администрации, пожарного депо, вид топлива - дрова. Теплоснабжающая организация - ООО «Теплоцентраль». Общая установленная мощность котельной составляет 0,8 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,8 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети отопления в однотрубном исчислении составляет 0,18 км. Здание котельной 1969 года постройки, заглубленное кирпичное. Площадь здания 36 кв.м. Кровля- шифер. |
| --- |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Нестиарской школы | 0,8 | 0,8 | 1,0 | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал |  | 2017 | 0,8 | 1 |
| НАСОСЫ Сетевые насосы ЦО и ГВС Марка насоса, производительность, мЗ/ час. напор, м. вод. ст. Эл/ двигатель, кВт; обороты/мин. Количество насосов Котельная Нестиарской школы К45/30; О-45м3/ч; Н=30 м; N=7,5 к Вт; n=3000 об/мин. 2 НАСОСЫ Насосы внутреннего контура и подпиточные Марка насоса, производительность, мЗ/ час. напор, м. вод. ст. Эл/ двигатель, кВт; обороты/мин. Количество насосов Котельная Нестиарской школы К8/18; О-8м 3/ч; Н=18 м; N=1,5 к Вт; n=3000 об/мин. 1 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

ООО « Теплоцентраль»: Котельная Нестиарской школы, с.Нестиары.

| Потребители | V(м3) | темп. Внутри (отопл.) | Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час.) |
| --- | --- | --- | --- |
| плановая температура наружного воздуха |
| Котельная Нестиарской школы с.Нестиары, ул.Школьная, 13 | 8648 | 18 | 0,223 |

Изменение схемы теплоснабжения поселения не произойдет, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная Нестиарской школы с.Нестиары, ул.Школьная, 13 | 0,8 |

Эксплуатацию котельной и тепловой сети школы и амбулатории  в с.Нестиары на территории Нестиарского сельского поселения осуществляет ООО «Теплоцентраль».

Модернизация системы теплоснабжения Нестиарского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Нестиарского сельского поселения  индивидуальные жилые дома и двухквартирные  дома оборудованы печами  работающими на твердом топливе (дрова и дровяные отходы).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Дрова | 50 % | 2,00 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Нестиарского сельского поселения   не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Нестиарского сельского поселения (до пуска газа на территорию нашего поселения).

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная Нестиарской школы с.Нестиары, ул.Школьная, 13 | 0,8 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная Нестиарской школы с.Нестиары, ул.Школьная,13 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная Нестиарской школы: с.Нестиары, ул.Школьная, 13 | 10% |

Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

3.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Изменение схемы теплоснабжения поселения не предусматривается.

3.2.Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Раздел 4. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

4.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

4.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

4.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Не планируется и не предусмотрено.

4.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим не планируется.

4.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (дрова) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, м3 |  |  |
| Котельная Нестиарской школы с.Нестиары, ул.Школьная, 13 | 491 | 511 | дрова | - |

Раздел 6. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  сельского поселения осуществляется печками, отапливаемые дровами.

Индивидуальная жилая застройка оборудована – печами на твердом топливе.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Поставщиком тепловой энергии в школу, амбулаторию, Нестиарский ДК, пожарное дпо  с.Нестиары   является ООО «Теплоцентраль».

Раздел 7. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Нестиарского  поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.