АДМИНИСТРАЦИЯ

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2021 года	№ 31

Об утверждении схемы теплоснабжения

на территории Благовещенского сельского поселения

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», письма администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 17.03.2021 года № 01-11-8/221 «Об актуализации схем ТС, ВС и ВО» администрация Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить схему теплоснабжения на территории Благовещенского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

2.Настоящее постановление обнародовать путем вывешивания на информационном стенде в помещении администрации сельсовета и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Благовещенского сельсовета	А. С. Лепехин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Благовещенского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 12 мая 2021 года № 31

Схема теплоснабжения

на территории Благовещенского сельского поселения

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Благовещенского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Благовещенское сельское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Характеристика Благовещенского сельского поселения.

Благовещенское СП входит в состав Воскресенского муниципального района (далее – Воскресенский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2021 г. – 20 000 га.

Располагается в северо-восточной части Воскресенского района Нижегородской области. Вся территория Благовещенского поселения расположена на правом берегу реки Ветлуга. От р.п. Воскресенское 18 км.

В состав Благовещенского СП входят 20 населенных пунктов: д. Асташиха, д. Аносово, д. Апариха, с. Благовещенское, с. Знаменское, д. Карасиха, д. Кладовка, д. Коробиха, д. Красное, д. Левиха, д. Пичужиха, с. Погатиха, д. Попиха, д. Поползуха, д. Пузеево, д. Прудовка, д. Семеново, д. Соловьиха, д. Стрелиха, д. Шишкино.

Административным центром поселения является д. Асташиха.

Численность населения Благовещенского СП на 01.01.2021 г.- 889 человек.

Территория представляет залесённую волнистую равнину (абс.выс. 90-179 м.), пересеченную долинами небольших рек с болотистыми поймами. Пологие склоны долин расчленены лощинами, оврагами и промоинами.

Грунты преимущественно валунно-суглинистые, песчаные, супесчаные и суглинистые, не редко торфяные. Грунтовые воды в долинах и низинах залегают до 1 метра, по склонам долин и на возвышенностях на глубине от 5 до 10 метров.

Зима (с середины ноября по конец марта) умеренно холодная, многоснежная, с устойчивыми морозами и частыми снегопадами. Дневные температуры воздуха в наиболее холодные месяцы (январь, февраль)-12,13град., ночью -18,-20 град, нередки дни с морозами до -30 (абс. Минимум -46 град.). При южных юго-западных ветрах иногда бывают оттепели, как правило образуется гололед. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября, его толщина к концу зимы 50-60 см. (снежные годы до 1м). Осадки выпадают часто (13-19 дней со снегом в месяц). Часты метели (8-10 дней с метелью в месяц).

Весна (конец марта- конец мая) прохладная, по ночам до конца сезона возможны заморозки. Осадки выпадают не часто (6-8 дней с осадками в месяц) в виде дождей, а иногда и мокрого снега. Снежный покров сходит к концу апреля.

Лето (конец мая – конец августа) теплое. Днем температура воздуха +18 - +22 град., ночью +13 – +16 град. В июле нередки жаркие дни с температурой воздуха +30 и выше (макс.+37 град.)

Осень (конец августа - середина ноября) прохладная, пасмурная. Осадки (14-16 см. в месяц) выпадают в виде затяжных моросящих дождей, в октябре возможны снегопады.

Ветры в течении года переменные с некоторым преобладанием юго-западных и западных направлений. Преобладающая скорость ветра 3-4 метра в сек. Сильные ветры (15 метров в сек. и более) бывают преимущественно в январе, феврале.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Благовещенского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить договор теплоснабжения является– ООО «Теплоцентраль», которая снабжает теплом здание Благовещенской средней школы и спортзала, остальные учреждения, находящиеся на территории поселения, отапливаются от собственных котельных или имеют печное отопление.

| №п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность,Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благовещенское | Котельная ООО «Теплоцентраль» (школа) д.Асташиха | 0,2 | 0,14 |
| 2. | Благовещенское | Котельная Асташихинского сельского клуба, д.Асташиха | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Благовещенское | Котельная детского сада д.Асташиха (электрокотелок-самодельный) | 0,04 | нет |
| 4. | Благовещенское | д.Асташиха –ФАП-печь «Буллерьян» | Отопление индиви дуальное | нет |
| 5. | Благовещенское | Котельная сельского клуба с.Благовещенское , TERMODINAMIK EKY/S 25 | 0,037 | нет |
| 6. | Благовещенское | д.Карасиха-ФАП, две печи | Отопление индивидуальное | нет |
| 7. | Благовещенское | д.Левиха –ФАП, печь «Буллерьян» | Отопление индивидуальное | нет |
| 8. | Благовещенское | д.Асташиха –пож.де- по- печь «Буллерьян» | Отопление индивидуальное | нет |
| 9. | Благовещенское | Котельная Погатихинского сельского клуба, котел-КЧМ-5(5секций), с.Погатиха | 0,041 | нет |
| 10. | Благовещенское | д.Шишкино- пождепо- печь «Буллерьян» | Отопление индивидуальное | нет |
| 11. | Благовещенское | с.Погатиха-ФАП- электроотопление | Отопление индивидуальное | нет |

В настоящее время теплоснабжение населением осуществляется самостоятельно без теплоснабжающей организации. Топливо (дрова, уголь и дровяные отходы) закупают самостоятельно.

Теплоснабжение (отопление) Благовещенского СП осуществляется:

- в частных индивидуальных домах, в двухквартирных одноэтажных кирпичных и панельных домах, в многоквартирных домах (2-х этажных)- индивидуальное – от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение отсутствует.

| Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Благовещенского сельского поселения: Котельная Асташихинского сельского клуба |
| --- |
| Котельная осуществляет теплоснабжение здания Дома культуры и библиотеки д.Асташиха, может работать на каменном угле и дровах. В настоящее время работает на дровах. Общая установленная мощность котельной составляет 0,05 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,05 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети отопления в однотрубном исчислении составляет 0,05 км. Здание котельной 1978 года постройки, одноэтажное кирпичное. Площадь здания 29,6 кв.м. Высота 3м, объем здания = 88,8 м3.; Кровля- шифер |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная СДК д. Асташиха | 0,15 | 0.05 | 0,45 | Уголь, дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал |  | 1978 | 0,15 | 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. Ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К20/18; Q=20 м3/ч;Н=18м | N=2,2 кВт; n=3000 об/мин | 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. Ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м. | N=1,5 кВт;n=3000об/мин | 1 |

| Котельная ООО «Теплоценталь» |
| --- |
| Котельная осуществляет теплоснабжение Благовещенской средней школы и спортзала школы, может работать на каменном угле, дровах. В настоящее время работает на дровах. Общая установленная мощность котельной составляет 0,2 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,2 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,14 км. Здание котельной 1991 года постройки, одноэтажное кирпичное, площадь- 63,9 кв. м., высота 2,97 м.; Объем здания = 189,8 м3.; Фундамент здания – бетонный ленточный; Кровля- рубероид и шифер. Площадь земельного участка под котельную составляет = 85,3 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная БСШ д. Асташиха | 0,8 | 0,2 | 0,35 | уголь дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал 6 |  | 1991 | 0,8 | 2 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К45/30;Q=45 м3/ч; Н=30м; | N=7,5 кВт;n=3000об/мин | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К8/18; Q=8м3/ч;Н=18м; | N= 1,5кВт; n=3000об/мин | 1 |

Котельная детского сада д.Асташиха.

Котельная осуществляет теплоснабжение Асташихинского детского сада» Светлячок» и администрацию Благовещенского сельсовета. В котельной самодельный электрокотелок, в котором  электротены мощностью 21,5 квт. Здание котельной 1995 года постройки, одноэтажное кирпичное здание, размерами 2,6*3,34.площадь – 8,7 кв.м. высота 3м, объем 26 куб.м. Кровля – металлическая. Теплотрассы нет.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная детского сада | 0,04 | 0,04 | 1,0 | электроэнергия |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| самодельный |  | 1995 | 0,04 | 1 |

| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| --- |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Wilo TOPS 25/7; Q=25 м3/ч; Н=7м | N=0,2кВт; n= 1500 об/мин | 1 |

В перспективе необходимо перевести котельную с электроотопления на твердое топливо.

Котельная Благовещенского сельского клуба.

Котельная осуществляет теплоснабжение сельского клуба, которая работает на пеллетах.

Котельная встроенная к зданию клуба, внизу котельная, над ней кинобудка. Площадь котельной 23,6 кв.м, высота 4,9м , объем 116 м3.Кровля- железо. Построена в 1967 году.

Насоса в котельной нет.

Котельная Погатихинского сельского клуба.

Котельная осуществляет теплоснабжение сельского клуба. Котельная встроенная к зданию клуба, котельная внизу, над ней бывшая кинобудка. Площадь котельной 37,2 м2, высота 2,68м, объем- 100м3.Кровля- шифер.

Насоса в котельной нет.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Благовещенского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 764,4 | 1233,9 |
| 1.1 | территории индивидуальной жилой застройки | % | 92,22 | 2,32 |
| 1.2 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 7,78 | 7,78 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | Общая площадь, кв. м | 59953,63 | 93586,80 |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | Общая площадь, кв. м | - | 18772,00 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 4,9 | 4,9 |
| 3.2 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | 1,59 | 1,59 |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно – оздоровительные объекты | кв. м | 15726 | 19022,5 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Котельная ООО «Теплоцентраль», д. Асташиха. |
| --- |
| Потребители | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| Школа,ул.Центральная дом 15 | 4800 | 20 |  |
| Спортзал Ул.Центральная дом 13 | 3300 | 18 |  |
| Итого: отопление |  |  | 0,2 |

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная школы д. Асташиха | 0,2 |
| Котельная сельского клуба д. Асташиха | 0,05 |
| Котельная сельского клуба д. Погатиха | 0,041 |
| Котельная сельского клуба с. Благовещенское | 0,036 |
| Котельная детского сада д.Асташиха | 0,04 |

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей школы в д. Асташиха на территории Благовещенского сельского поселения осуществляет ООО «Теплоцентраль».

Модернизация системы теплоснабжения Благовещенского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Благовещенского сельского поселения  индивидуальные жилые дома и двухквартирные и многоквартирные дома оборудованы печами, индивидуальными котелками, работающими на твердом топливе(каменный уголь, дрова и дровяные отходы).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Благовещенского сельского поселения не  будет предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Благовещенского сельского поселения (до пуска газа на территорию нашего поселения).

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная школы, д.Асташиха | 0,2 |
| Котельная ДК, д.Асташиха | 0,05 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная школы д. Асташиха | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная ДК д. Асташиха | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная школы д.Асташиха | 0,006 |
| Котельная ДК д.Асташиха | 0,0015 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

В Генеральном плане Благовещенского сельского поселения не  предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Благовещенского сельского поселения (до пуска газа на территорию нашего поселения).

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Не планируется и не предусмотрено.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Новое строительство тепловых сетей не планируется. В 2021 году переход с электроотопления детского сада и сельской администрации не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (Уголь,дрова) | Резервный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная клуба д.Погатиха | 0,014-уголь 0,019 -дрова |  | дрова | - |
| Котельная клуба с.Благовещенское | 0,012-уголь 0,019 -дрова |  | дрова |  |

Раздел 7. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.  Многоквартирный и двухквартирный жилой фонд оборудован котелками, работающими на каменном угле и дровах, а также почти во всех квартирах имеются печки.

Индивидуальная жилая застройка оборудована– печами на твердом топливе.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Поставщиком тепловой энергии в школу  д. Асташиха   является ООО  «Теплоцентраль».

Фельдшерско-акушерские пункты, пожарные депо имеют индивидуальное отопление. Сельские клубы отапливаются от котелков, работающих на угле и дровах.

Детский сад и сельская администрация – электроотопление от электрокотла.

Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Благовещенского  поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.