проект

# ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ

# ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

2013 года                                                                                                     №

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения на территории

р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области

на период до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20 сентября 2013 года № 1171 «О разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения», Уставом р.п. Воскресенское, поселковый  Совет решил:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2020 года.

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации р.п. Воскресенское  и разместить на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации р.п. Воскресенское Шихова И.Н.

Глава  местного самоуправления

р.п. Воскресенское	С.Л. Хомова

УТВЕРЖДЕНО

Решением поселкового Совета  р.п. Воскресенское

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от _____________________ 2013года

Схема

водоснабжения и водоотведения на территории

р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области

на период до 2020 года

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….………3

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... …………………………………………………......................  4

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ............................................................................................................  6

2.1. Общие сведения о р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области        …………………..……………………………………………... 6

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения……………………... 8

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ............................. 9

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ………… .................................................... 9

3.2. Анализ существующих проблем.........................................................................................11

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей………………………………….11

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения…….12

3.5. Перспективная схема водоснабжения………………………………………………........12

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………….……..15

4.1. Анализ структуры системы водоотведения……………………………………………...15

4.2. Анализ существующих проблем………………………………………………….………15

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод……………..…………….……...….. 16

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации……………………………16

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ…………………………………………………………….…....17

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения……...17

5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения……    ..18

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........…………….    .18

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………….   …..….....19

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы…….............19

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.……………………………....19

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения р.п. Воскресенское  Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление администрации р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области  от 7 октября 2013 года № 130  «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

- Постановлением администрации р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 7 октября 2013 года № 131  «Об утверждении состава рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения на территории  р.п. Воскресенское и уведомлении о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения»

- Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года  № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации,

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Владимирском сельском поселении Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),   магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения,

канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2020 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Местонахождение проекта

Россия, Нижегородская область, Воскресенский муниципальный район, р.п. Воскресенское.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20 сентября 2013 года № 1171 «О разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа,

на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2015 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения производительности (по решению суда);

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства- 2015-2018 годы:

– реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ);

- строительство скважин;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2018-2020 (расчетный срок):

- Строительство водозабора с   водоводом  8,6 км. и очистными сооружениями производительностью 1500 м3/ сутки;

- Расширение существующих очистных сооружений в связи со строительством ФОКа, увеличение мощности на 400 куб.м. в сутки;

- Строительство канализационных очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет  300, 4  млн. руб.,

в том числе:

267 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

33,4 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 годах составляет:

- всего – 300,4 млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет -  5 млн. рублей;

- обслуживающая организация –  10,2 млн. рублей;

- внебюджетные источники -  285,2 млн. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных  пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории р.п. Воскресенское   Воскресенского  муниципального района Нижегородской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

По архивным данным, первое упоминание о Воскресенском (раньше оно называлось Ильинское) было в 1614 году. В это время оно относилось к Лапшангской волости Галицинского уезда, в 1929 году был образован Воскресенский район, административным центром является – р.п. Воскресенское. В состав муниципального образования входят три населенных пункта – р.п. Воскресенское, поселок Калиниха, поселок имени Михеева.

Поселение входит в состав Воскресенского муниципального района Нижегородской области. Муниципальное образование граничит с Капустихинским сельсоветом, Нахратовским сельсоветом, Богородским сельсоветом и Глуховским сельсоветом Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Географическое положение поселения создаёт уникальное пересечение автомобильных трасс.

От областного центра (г. Нижний Новгород) р.п. Воскресенское находится на расстоянии 158 км, от ближайшей железнодорожной станции в городе Семенов расстояние 61 км.

В состав р.п. Воскресенское входит три населенных пункта общей площадью 991 га.:

- р.п. Воскресенское  ( 2 366 хозяйств)  - 6 444 чел.

- п. Калиниха (496 хозяйств)                    -  1 371  чел.

- п. имени Михеева (81 хозяйство)            -    163  чел.

Всего 2943 хозяйства с населением: 7 978 человек, что составляет 37 %  населения Воскресенского района.

В муниципальном образовании 91 улицы, площади и проулка, протяженность уличных дорог (зимнее содержание) 57806 метров из них с асфальтовым покрытием 15760 метров

Многоквартирных домов 310, частных домов 1443.

Рекреационные ресурсы климата являются определяющими в формировании рекреационного комплекса области, а также играют немаловажную роль в организации туристического потока. На отдыхе человек особенно требовательно относится к погодным условиям.

Климат Воскресенского района умеренно-континентальный. Характеризующийся сравнительно теплым летом и часто холодной многоснежной зимой, территория находится под воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими юго-западными ветрами.

Летом, поступающий с запада влажный воздух, часто вызывает пасмурную дождливую и прохладную погоду. Прохождение циклонов в зимнее время с запада и юго-запада вызывает обильные снегопады, нередки значительные  оттепели. Вторжение холодного воздуха с севера отмечается во все времена года, вызывая заморозки в мае и начале июня.

Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Воскресенское составляет +2,7 С0. Величина абсолютного максимума составляет +37 С0, абсолютного минимума –47 С0.

Территория отличается повышенным увлажнением. За год здесь выпадает в среднем 600 мм в северных и 550 мм осадков в восточных районах.

Господствующими ветрами на территории района являются юго-западные и западные ветра. Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек.

Поселение находится под преимущественным воздействием воздушных масс умеренных широт, вторгающихся на Европейскую часть России из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие температуры, что вызывает весенние и осенние заморозки.

Весной заморозки в среднем прекращаются в середине мая, средняя дата наступления первого заморозка осенью приходится на 17 сентября, а самый ранний заморозок отмечен 17 августа; самый последний весенний заморозок отмечен 11 июня. Продолжительность солнечного сияния за год — 1650 — 1680 часов. Число дней без солнца за год составляет в среднем 112 дней. В среднем за год выпадает 560-615 мм осадков. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя, града и т. п. - 196. Наиболее значительная облачность наблюдается осенью и зимой. Летом осадки чаще всего бывают в виде непродолжительных ливней. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь, их нередко сопровождают шквальные ветры со скоростью 20-25 м в секунду.

Проникновение теплых континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению температур, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом — суховейные явления.

Район богат водными ресурсами - озерами, реками и болотами. Основной рекой является река Ветлуга. Общая длина реки 863 километра. Это типичная река лесной полосы. Весной она разливается, летом значительно мелеет, ее ширина 75 – 270 метров, глубина 1, 6-3, 9 метра, скорость течения 0,3-0,5 м/сек., дно реки песчаное.

Более мелкие реки: Уста, Юронга, Ижма, Ноля, Люнда, Швея, Перенга и множество других рек и ручьев общим числом 200. В поймах рек Ветлуги и Усты много озер-стариц, поймы малых рек во многих местах заболочены. Грунтовые воды в большинстве случаев близко подходят к поверхности, слабоминерализованы.

Как подземные, так и поверхностные воды на территории района достаточно чистые и загрязняются в незначительной степени. Воздушный бассейн чистый.

Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год. На расчетный период ожидается приток жителей, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях поселения планируется индивидуальная современная коттеджная застройка.   Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории.

Численность постоянно проживающего населения р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района на расчетный срок до 2020 года составит 7,8 тыс. человек. Численность сезонного населения   – 0,5 тыс. человек.

2.2. В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории р.п.  Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области имеются развитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизовано осуществляется в во всех населенных пунктах (р.п. Воскресенское, поселок Калиниха, поселок имени Михеева) из одиннадцати скважин  с частотным преобразователем или водонапорную башню.

В поселке Воскресенское имеется водопровод, в системе которого 6 артезианских скважин, водонапорная башня емкостью 80 куб.м. на улице Пушкина и  водонапорная башня на улице Березовская, поселок Калиниха 4 водонапорных башни, поселок имени Михеева 1 водонапорная башня и 1 автоматическая станция.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из- за длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода в поселке действует с 1960 года! Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселка Калиниха и поселка имени Михеева отсутствуют.

Сточные воды в населенных пунктах поселка Калиниха и поселка имени Михеева  по канализационным самотечным сетям подаются в отстойники, а далее сбрасываются на рельеф местности. Система канализации находится в данных населенных пунктах неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков. В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются ООО «Водоканал»

В поселке  имени Михеева и поселке Калиниха на отдельных улицах водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин

Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области являются скважины и открытые источники. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 3,65 - 5,24 мг/л до 8,7 – 22,03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8,7мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные

сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения,

водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты и действуют в следующих населенных пунктах:

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Кроме этого, водоснабжение поселка Калиниха и поселка имени Михеева  осуществляется от собственных ВЗУ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Воскресенское переулок Транспортный, 1 «А» | Артезианская скважина | 30 куб. метров в час | 7 кВт, ЭЦВ 6-16-110 |
| 2 | р.п. Воскресенское улица Мира, 31 «А» | Артезианская скважина | 26 куб. метров в час | 4 кВт, ЭЦВ 6-10-80 |
| 3 | р.п. Воскресенское улица Садовая, 13 «А» | Артезианская скважина | 20 куб. метров в час | 4 кВт, ЭЦВ 6-10-80 |
| 4 | р.п. Воскресенское улица Молодежная, 13 «А» | Артезианская скважина | 25 куб. метров в час | 11 кВт, ЭЦВ 8-25-100 |
| 5 | р.п. Воскресенское переулок Больничный | Артезианская скважина | 8 куб. метров в час | 11 кВт, ЭЦВ 8-25-100 |
| 6 | р.п. Воскресенское улица Березовская, 10 «А» | Артезианская скважина Водонапорная башня | 10 куб. метров в час | 11 кВт, ЭЦВ 8-25-100 |
| 7 | Поселок имени Михеева улица Лесная, 2 «А» | Артезианская скважина Водонапорная башня | 12 куб. метров в час | 4 кВт, ЭЦВ 6-10-80 |
| 8 | Поселок Калиниха улица Октябрьская, 1 «А» | Артезианская скважина Водонапорная башня | 36 куб. метров в час | 4 кВт, ЭЦВ 6-10-80 |
| 9 | Поселок Калиниха улица Папанина, 1 «А» | Артезианская скважина Водонапорная башня | 7 куб. метров в час | 4 кВт, ЭЦВ 6-10-80 |
| 10 | Поселок Калиниха улица Механизаторов, 20/6 (на территории АООТ «Воскресенсксельхозхимия» | Артезианская скважина Водонапорная башня | Нет паспорта | 4 кВт, ЭЦВ 6-10-80 |
| 11 | Поселок Калиниха улица Механизаторов, 18 «В» (на территории ЗАО Воскресенская ПМК «Нижинжсельстрой») | Артезианская скважина Водонапорная башня | Нет паспорта | 4 кВт, ЭЦВ 6-10-80 |
| 12 | Поселок Калиниха улица Полевая | Артезианская скважина Водонапорная башня | Нет паспорта | 4 кВт, ЭЦВ 6-10-80 |
| 13 | Р.п. Воскресенское улица Пушкина | Водонапорная башня | Нет паспорта | 1968 года постройки (80 куб. метров) |

Централизованным водоснабжением в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области занимается предприятие МУП ЖКХ «Водоканал»,

Общая протяженность водопроводных сетей р.п. Воскресенское  составляет 36,5 км.,  поселке Калиниха составляет 4,3 км., в поселке имени Михеева составляет 2,5 км.

Основная часть была проложена от 1960 года до 1982 года. Основная масса водопроводных сетей состоит из   стальных труб диаметром от 25 до 100мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 80мм. Износ водопроводных сетей составляет более 50 %. Потери воды в 2011 и 2013 годах составили свыше 25%.

Скважины  расположены в населенных пунктах р.п. Воскресенское, поселок Калиниха и поселок имени Михеева. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,2 м. Общая протяженность водонапорных сетей в поселении составляет 43,3 км.

При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения, распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления МУП ЖКХ «Водоканал» и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы Нижегородской области на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Количество поднятой воды в поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

| № п/п | Населенный пункт | 2010, м3 | 2011, м3 | 2012, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р.п. Воскресенское | 65305 | 163950 | 157808 |
| 2 | Поселок Калиниха | 726 | 2347 | 1757 |
| 3 | Поселок имени Михеева | 6530 | 18092 | 15394 |
|  | Всего | 72561 | 184369 | 174952 |

Общая численность населения р.п. Воскресенское составляет порядка 7800 человек, все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 6,0 м3 . Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды (информация на 01.01.2013г.):

| № п/п | Населенный пункт | Число абонентов | Установлено счетчиков на водопотребление | Процент от общего количества абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р.п. Воскресенское | 5400 | 846 | 15,7 % |
| 2 | Поселок Калиниха | 675 | 70 | 10,4 % |
| 3 | Поселок имени Михеева | 146 | 8 | 5,5 % |
|  | Всего | 6221 | 924 | 14,9 |

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью Воскресенского муниципального района. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа,

жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в р.п. Воскресенское  Воскресенского муниципального района отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением охвачена большая часть индивидуальной застройки в р.п. Воскресенское и поселке Калиниха, не охвачена часть индивидуальной жилой застройки в поселке имени Михеева, а так же улицы Зеленая и Лесная в поселке Калиниха.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 4,2 куб. м. в месяц

- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,1 куб. м. в месяц.

- жилой застройки,   пользующихся водоразборными колонками – 0,6 куб. м. в месяц

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселении составит:

- на 1 этап строительства – 202 тыс. куб. м. /год;

Р.п. Воскресенское – 180 тыс. куб. м. /год;

Поселок Калиниха – 20 тыс. куб. м. /год;

Поселок имени Михеева 2 тыс. куб. м. /год;

- на 2 этап строительства – 243 тыс. куб. м. /год;

- на расчетный срок строительства – 260 тыс. куб. м. /год;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 2 этап строительства – 24 тыс. куб.м./сезон;

- на 3 этап строительства – 26 тыс. куб.м./сезон.

Запасы подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей

с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом;

– заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов.

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, существующих скважин с последующим получением лицензии.

Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» с последующим получением лицензии

Таблица 3. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в р.п. Воскресенское в срок до 2020 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство водозабора с водоводом 8,6 км. и очистными сооружениями производительностью 1500 м3/ сутки | Р.п. Воскресенское около деревни Якшиха | До 2020 года | 257 млн. рублей |
| Замена части существующего ветхого сетевого водопровода, протяженностью 10,0 км. и строительство системы очистки воды в р.п. Воскресенское | Р.п. Воскресенское | До 2020 года | 10 млн. рублей |

Для реализации данных мероприятий на сумму 267 млн. руб. необходима инвестиционная программа. Администрация р.п. Воскресенское предложит разработку инвестиционной программы обслуживающим организациям в первую очередь МУП ЖКХ «Водоканал» и ООО «Водоканал». Лишь после их отказа в участии инвестирования, администрация р.п. Воскресенское продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжение р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на малые очистные сооружения открытого типа в населенных пунктах р. п. Воскресенское. Поселок Калиниха и поселок имени Михеева не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему водоотведения р.п. Воскресенское  поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория многоэтажной и  малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим

направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных и ПНД труб диаметром 100 – 200 мм и имеют неудовлетворительное состояние из за длительного срока службы без капитального ремонта, процент износа более 50%. Общая протяженность канализационных сетей р.п. Воскресенское  составляет порядка 15,2 км. Канализационными сетями охвачено более 50 % территории жилой застройки р.п. Воскресенское.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых

технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Схемы водоотведения в населенных пунктах р.п. Воскресенское представлены ниже по тексту.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района  имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено более  50 % территории жилой застройки в р.п. Воскресенское, в поселке Калиниха и поселке имени Михеева централизованной системы водоотведения нет.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства в р.п. Воскресенское требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для

сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Суммарный расчет расходов сточных вод по р.п. Воскресенское

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составил в 2012 году  104,0 тыс. куб.м./год

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории  поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механически обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

| Наименование мероприятия Водоотведение | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение существующих очистных сооружений в связи со строительством ФОКа, увеличение мощности на 400 куб.м. в сутки | Р.п. Воскресенское улица Березовская | До 2020 года | 25,2 млн. рублей |
| Строительство локальных очистных сооружений мощностью до 0,5 тысячи куб. метров в сутки | Поселок Калиниха | До 2020 года | 5,1 млн. рублей |
| Строительство локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тысячи куб. метров в сутки | Поселок имени Михеева | До 2020 года | 3,1 млн. рублей |
| Общие затраты составят |  |  | 33, 4 млн. рублей |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим реконструированным очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных

сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м./сут.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна

составить 286 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013 -2018 гг.

Реконструировать существующие ВЗУ в р.п. Воскресенское и поселке Калиниха  с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения».

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей протяженностью 10 км.

II этап строительства 2015-2018гг.

Построить ВЗУ в составе: планируемых артскважин, станций водоподготовки, с заменой старых и прокладкой новых водопроводных сетей соответствующего диаметра по инвестиционной программе согласно таблице 2.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным  системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети

диаметром до 100 мм общей протяженностью 10 км.

III этап строительства (расчетный срок 2018-2020)

Достроить ВЗУ соответствующие таблице 2 и организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения».

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм общей протяженностью 10 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 30 км.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 200 мм составит 9 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей 3 учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 3 км.

II этап. 2015-2018 гг. Строительство канализационных очистных сооружений в поселке Калиниха. Реконструкция и строительство очистных сооружений мощностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки общей протяженностью 5 км. Строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения..

III этап. Расчетный срок 2018-2020гг. Строительство канализационных очистных сооружений в поселке имени Михеева. Реконструкция и строительство канализационных сетей и локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки. Строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых сточных вод на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 1 км.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в

связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы

кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах

2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации

И сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом

пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит 300,4 млн. рублей, в т.ч.

приходящиеся на водоснабжение – 267 млн. рублей, приходящиеся на водоотведение – 33,4 млн. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 годах составляет:

- всего – 300, 4 млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 5 млн. рублей;

- обслуживающая организация – 10,2 млн. рублей;

- внебюджетные источники – 285,2 млн. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Таблица 4. Финансирование программы на 7 лет (млн. руб.)

| Услуга | Обслуживающая организация | администрация | население | инвесторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 5 млн. рублей | 2,5 млн. рублей | 2,5 млн. рублей | 257 |
| Водоотведение | 5,2 млн. рублей | 2,5 млн. рублей | 0,5 млн. рублей | 25,2 |
| Всего | 10,2 млн. рублей | 5 млн. рублей | 3 млн. рублей | 282,2 |

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2020 годы.