Общество с ограниченной ответственностью «ТермоБриз»

Проект планировки и межевания территории

для строительства линейного объекта:

«Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области»

| Заказчик: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района |  |
| --- | --- |
| ООО «ТермоБриз» |  |

Нижний Новгород 2016 г.

# Общество с ограниченной ответственностью «ТермоБриз»

Проект планировки и межевания территории

для строительства линейного объекта:

«Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области»

Пояснительная записка

| Заказчик: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района |  |
| --- | --- |
| ООО «ТермоБриз» |  |

Нижний Новгород 2016 г.

# Состав проекта:

# Раздел 1. Основные положения.

Пояснительная записка.

Графические материалы:

1.Чертеж планировки территории. М 1:1000.

# Раздел 2. Материалы по обоснованию.

Пояснительная записка.

Графические материалы:

2.1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М1:10000, М 1:25 000.

2.2.Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и межевания территории. М 1:1000.

# Раздел 3. Проект межевания территории.

Пояснительная записка.

Графические материалы:

3.Чертеж межевания территории. М 1:1000.

4. Схемы расположения земельных участков.

5. Чертеж межевания территории на период эксплуатации М 1:500

# Содержание:

| Раздел 1. Основные положения. |
| --- |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация | 4 |
| 1.1.1 | Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан проект планировки и проект межевания территории линейного объекта. | 4 |
| 1.1.2. | Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования. | 8 |
| 1.2 | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика. | 15 |
| 1.2.1. | Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта. | 15 |
| 1.2.2. | Характеристика трассы линейного объекта и района его строительства. | 15 |
| 1.2.3. | Сведения об основных технологических операциях линейного объекта. | 17 |
| 1.2.4. | Перечень пересечений. | 19 |
| 1.3 | Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории. | 20 |
| 1.3.1. | Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода). | 20 |
| 1.3.2. | Сведения о размещении линейного объекта на землях определенных категорий земель. | 40 |
| 1.3.3. | Сведения о размерах земельных участков под размещение линейного объекта, отчуждаемых во временное и постоянное пользование. | 41 |
| 1.4 | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения или реконструкции территории. | 41 |
| 1.4.1. | Мероприятия по переводу земель в другую категорию. | 41 |
| 1.4.2. | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | 42 |
| 1.4.3. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. | 44 |
| 1.5 | Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности. | 45 |
|  | Чертеж планировки территории. М 1:1000 | 47 |
| Раздел 2. Материалы по обоснованию. |
| 2.1 | Обоснование положений по размещению линейного объекта. | 51 |
| 2.1.1 | Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению | 51 |
| 2.1.2. | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории. | 58 |
| 2.1.3 | Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. | 63 |
| 2.1.4 | Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 68 |
| 2.1.5 | Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду | 70 |
| 2.1.6 | Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта | 71 |
| 2.1.7 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | 76 |
| 2.2 | Показатели проекта планировки территории | 81 |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры. М1:10 000, М 1:25 000. | 82 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и межевания территории. М 1:1000. | 83 |
| Раздел 3. Проект межевания территории. |
| 3.1 | Анализ существующего положения | 87 |
| 3.2 | Проектное решение | 88 |
| 3.3 | Расчет территорий, подлежащих межеванию | 91 |
| 3.4 | Ограничения (обременения) земельного участка | 93 |
|  | Выводы проведения межевания | 95 |
|  | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | 96 |
|  | Схемы расположения земельных участков | 102 |
|  | Чертеж межевания территории на период эксплуатации М 1:500 | 128 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | 129 |

# Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1.1. Исходно-разрешительная документация

# 1.1.1. Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан проект планировки и проект межевания территории линейного объекта.

Проект планировки и межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области», расположенного в Воскресенском районе Нижегородской области выполнен ООО «ТермоБриз».

Данный объект включает в себя следующие 4(четыре) объекта строительства:

- «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома №94 до д.№230 в р.п. Воскресенское Нижегородской области»;

- «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Ленина от д.115 до д. 227, ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина в р.п. Воскресенское Нижегородской области»;

- «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая р.п. Воскресенское Нижегородской области»;

- «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул.Свободы и ул.Мира в р.п. Воскресенское Нижегородской области»

# Заказчиком работ является: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района.

# Документы, на основании которых подготовлен проект:

- Постановление администрации р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области № 45 от 29.03.2016 г. «О подготовке проекта планировки и межевания территории, предназначенной для полосы отвода объекта «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по улицам Пролетарская и Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по улице Ленина от д. № 115 до дома № 227 и от д. № 94 до д. № 230 по улицам Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, пер. Сплавной, улицам Комсомольская, Пушкина, Свободы, Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области» (Приложение 1);

- Градостроительное задание на подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории), предназначенной для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области» (Приложение 2).

Проект разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и утвержденных документов территориального планирования и разработанной ранее проектной документации:

- Генеральный план городского поселения р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области, заказ №14, март 2008 г.;

- Правила землепользования и застройки территории р.п. Воскресенское Нижегородской области, утвержденные постановлением Земского собрания 30.07.2008 г. №66;

- Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения №4-0680 БО/2015 от 30.10.2015 г., выданных ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Приложение 3);

- Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения №4-0675 БО/2015 от 30.09.2015 г., выданных ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Приложение 4);

- Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения №О-4-0324 БО/2016 от 10.06.2016 г., выданных ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Приложение 5);

- Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения №4-0673 БО/2015 от 30.09.2015 г., выданных ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Приложение 6);

- Проектная документация 37.2016-ПЗ на объект: «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Ленина  от дома №94 до д.№230 в р.п. Воскресенское Нижегородской области». Заказчик: Администрация Воскресенского района Нижегородской области.

- Проектная документация 38.2016-ПЗ на объект: «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Ленина от д.115 до д. 227, ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина в р.п. Воскресенское Нижегородской области». Заказчик: Администрация Воскресенского района Нижегородской области.

- Проектная документация 35.2016-ПЗ на объект: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая р.п. Воскресенское Нижегородской области». Заказчик: Администрация Воскресенского района

- Проектная документация 36.2016-ПЗ на объект: «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул.Свободы и ул.Мира в р.п. Воскресенское Нижегородской области». Заказчик: Администрация Воскресенского района Нижегородской области.

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный  ООО «Твой мир» г.Кстово в  январе  2016г.

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО «Гео–Ит»,  г.Н.Новгород в декабре 2015г.

В ходе создания проекта планировки и межевания территории были использованы следующие нормативно-правовые документы:

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей";

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Федеральный закон от 21.07.1997г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

# 1.1.2. Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

Для Воскресенского муниципального района Нижегородской области были разработаны и утверждены Генеральный план городского поселения р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области, а также Правила землепользования и застройки р. п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области, согласно которым проектируемая территория (включая территорию охранной зоны) располагается в границах следующих территориальных зон:

- «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Ленина  от дома №94 до д.№230 в р.п. Воскресенское Нижегородской области» в зоне инженерно-транспортной инфрастуктур Т-1, а так же частично в жилой зоне Ж-2, рекреационной зоне Р-1 и общественно-деловой зоне О-1.

- «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Ленина от д.115 до д. 227, ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина в р.п. Воскресенское Нижегородской области» в зоне инженерно-транспортной инфрастуктур Т-1 и в жилой зоне Ж-2, а так же частично в общественно-деловой зоне О-1 и зоне прочих территорий ПР (овраги).

- «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая р.п. Воскресенское Нижегородской области» в жилых зонах Ж-2 и Ж-3.

- «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул.Свободы и ул.Мира в р.п. Воскресенское Нижегородской области» в жилой зоне Ж-2, а так же частично в производственной зоне П-7 – территория санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки для выше перечисленных территориальных зон установлены следующие градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков:

- Жилой зоны Ж-2–  застройка малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками (коттеджная, блокированная, индивидуальными  домами ).

Зона включает в себя преимущественно:

- коттеджную застройку;

- кварталы жилых домов усадебного типа;

- блокированные жилые дома с приусадебными участками.

Зона охватывает территорию, как сложившейся застройки, так и проектные территории.

Основные  виды  разрешенного  использования:

- отдельно стоящие односемейные дома с приусадебными участками;

- блокированные жилые дома с приусадебными участками;

- скверы, цветники, газоны.

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования,  сопутствующие  основным:

- сады, огороды;

- парники, теплицы, оранжереи, сооружения для выращивания цветов, фруктов, овощей;

- хозяйственные постройки, строения для содержания мелкого домашнего скота и птицы;

- для жилых домов усадебного типа – встроенные или отдельно стоящие гаражи, стоянки, но не более, чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок;

- для блокированных жилых домов – встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки, чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок;

Условно  разрешенные  виды  использования  объектов  капитального  строительства, требующие  специального  согласования:

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- школы начальные и средние;

- клубы многоцелевого и специализированного назначения;

- спортзалы, бассейны, ФОКи;

- поликлиники;

- больницы;

- аптеки;

- пункты первой медицинской помощи;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- магазины товаров первой необходимости;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- отделения, участковые пункты милиции;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- библиотеки;

- бани;

- предприятия общественного питания: кафе, закусочные, столовые.

- Жилой зоны Ж-3 жилая  зона  застройки  смешанного типа

Застройка смешанного типа фиксирует, в основном, существующие поселковые кварталы. Для зон: Ж-3 рекомендуется, по мере износа застройки Ж-2 (выкупая участки) постепенно формировать кварталы коттеджной и блокированной застройкой.

Основные разрешенные виды использования, сопутствующие основным, разрешенные виды использования, требующие специального согласования те же, что и для зон: Ж-1, Ж-2.

- Общественно-деловой зоны О-1 – территория общепоселкового общественного центра, зона деловой и коммерческой активности.

Зона охватывает общепоселковый центр, характеризующийся многофункциональным использованием.

Основные  виды  разрешенного  использования:

-	скверы, газоны, цветники;

-	высокая и партерная зелень;

-	фонтаны;

-	элементы дизайна, скульптура;

-	музей, выставочные залы;

-	библиотеки;

-	средние специальные учебные заведения;

-	торговые центры;

-	магазины специализированные;

-	магазины товаров первой необходимости;

-	рынок;

-	кафе, бары, рестораны;

-	предприятия связи;

-	предприятия бытового обслуживания;

-	проектные, научные организации;

-	административные организации, офисы, конторы, компании и др. предприятия бизнеса;

-	отделения банков;

-	учреждения, связанные с отправлением культа;

-	усадебная жилая застройка;

-	многоквартирные дома до 3-х этажей;

-	гостиницы.

Вспомогательные  виды  разрешенного использования,  сопутствующие  основным:

-	стоянки для временного хранения транспортных средств;

-	подземные гаражи.

Условно разрешенные  виды  использования, сопутствующие основным, требующие  специального  согласования:

-	казино;

-	общественные туалеты;

-	киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли;

-	многоквартирные дома до 5 этажей, квартиры, в которых расположенные на 1 этаже, разрешается использовать для занятий бизнесом или торговлей, с организацией отдельного входа для посетителей.

- Зоне инженерно-транспортной инфраструктуры Т-1 -  главные  поселковые  улицы

Основные  виды  разрешенного  использования:

-	проезжая часть автомагистрали;

-	зелёные насаждения общего пользования;

-	внутригородские коммуникации;

-	тротуары;

-	технические сооружения;

-	остановочные и торговые павильоны.

Разрешенные  виды  использования,  сопутствующие  основным:

-	сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

-	предприятия по обслуживанию транспортных средств;

-	инженерные сооружения.

Условно  разрешенные  виды  использования,  требующие  специального  согласования:

-	виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков.

-	земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и лесонасаждений.

- Рекреационной зоне Р-1 – Зелёные насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные).

Зоны выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов в целях кратковременного отдыха, спорта и проведения досуга на обустроенных открытых пространствах при соблюдении следующих видов разрешенного использования недвижимости.

Основные  виды  разрешенного  использования:

-	поселковые парки;

-	скверы, бульвары;

-	зелёные насаждения: высокая и партерная зелень, газоны, цветники;

-	элементы благоустройства;

-	элементы дизайна, скульптурные композиции;

-	фонтаны;

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования,  сопутствующие  основным:

-	игровые площадки;

-	спортплощадки;

-	прокат игрового и спортивного инвентаря;

-	комплексы аттракционов;

-	игровые залы;

-	танцплощадки, дискотеки;

-	летние эстрады;

-	общественные туалеты;

-	пункты первой медицинской помощи.

Условно  разрешенные  виды  использования,  требующие  дополнительного  согласования:

-	предприятия общественного питания;

-	открытые стоянки для автомобилей;

-	зоопарки, зооуголки;

-	пляжи и спасательные станции;

-	опорный пункт охраны правопорядка;

-	киоски, лоточная торговля.

- Производственной зоне П-7 – Территория санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

- прочие территории ПР – овраги.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании п.2.1.4 раздела 2.1 части 2 Правил землепользования и застройки действие градостроительных регламентов не распространяется на земельных участки, расположенные в границах территории общего пользования, а также предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Вместе с тем, согласно п.2.3.9 раздела 2.3 части 2 Правил землепользования и застройки, инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечения, канализация, сети, связи и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным, противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, что должно подтверждаться при согласовании проектной документации.

Согласно ст.1 Градостроительного кодекса РФ красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты). В р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области красные линии не установлены.

# 1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

# 1.2.1. Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта

Распределительный газопровод высокого  и низкого давления  является опасным производственным объектом III категории опасности (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Земля, на которой располагается газопровод, относится к землям населенных пунктов.

# 1.2.2. Характеристика трассы линейного объекта и района его строительства.

Распределительный  газопровод  низкого давления 63х5,8 -п/э, 90х5,2-п/э и газопроводы – вводы Ø 63х5,8 – п/э к жилым домам по ул. Свободы и ул. Мира р.п.Воскресенское  прокладывается  от ранее запроектированного газопровода низкого давления диаметром 110, проложенного по ул. Белова, согласно условий подключения объекта газификации к газораспределительной  сети  № 4-0673 БО/2015 от 30 сентября 2015 г. ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Распределительный подземный газопровод среднего давления Ø 90х8,2 проектируется от места врезки в существующий газопровод среднего давления Ø 110-п/э (Рфакт=0,24 МПа), проложенного от существующего ШРП по ул. 60 лет Октября (согласно технических условий подключения объекта газификации к газораспределительной сети  №О-4-0324 БО/2016  от 10.06.2016, выданных ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»), до выхода из земли у газорегуляторного пункта и надземного газопровода среднего давления диаметром 89х3,5 и 57х3,5 от выхода из земли у газорегуляторного пункта до ввода в газорегуляторный пункт. Также проектируется распределительный подземный газопровод низкого давления диаметрами 225х12,8-п/э, 160х9,1-п/э, 90х5,2-п/э и 63х5,8-п/э и надземный распределительный газопровод низкого давления диаметрами 219х6,0, 108х4,0 и 57х3,5 от выхода из газорегуляторного пункта до выхода из земли.

Распределительный  газопровод  низкого давления Ø160х9,1 -п/э, Ø110х6,3 -п/э, Ø90х5,2 -п/э и Ø63х5,8 -п/э и газопроводы-вводы Ø 63х5,8-п/э к жилым домам по по ул. Ленина от д. №115 до д. №227,  ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина в р.п.Воскресенское  Нижегородской области прокладывается  от существующего газопровода низкого давления диаметром 110, проложенного по ул. Ленина, согласно условий подключения объекта газификации к газораспределительной  сети  №4-0675 БО/2015  от 30.09.2015г.  ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». В соответствии со схемой газоснабжения выполнена закольцовка проектируемого газопровода низкого давления по ул. Ленина с запроектируемым газопроводом низкого давления Ду110 мм по ул  Белова (проект №25ГК-ГП-1-Г3Г1-ГСН).

Распределительный  газопровод  низкого давления Ø110х6,3 -п/э, Ø90х5,2 -п/э и Ø63х5,8 -п/э и газопроводы-вводы Ø 63х5,8-п/э к жилым домам по ул. Ленина от дома №94 до д. №230 р.п.Воскресенское  прокладывается  от существующего газопровода низкого давления диаметром 110, проложенного по ул. Ленина, согласно условий подключения объекта газификации к газораспределительной  сети  № 4-0680 БО/2015 от 30 октября 2015 г.  ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Район строительства относится ко II климатическому району согласно СНиП 23-01-99.

В административном отношении район строительства расположен в Воскресенском районе Нижегородской области.

1.2.3. Сведения об основных технологических операциях линейного объекта.

Общая протяженность распределительного газопровода среднего и низкого давления составляет 10,98 км (0,009 км –среднего давления и 10,97 –низкого давления)

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилых домов  улиц Ленина, Набережной, Свердловой, Комсомольской, Пушкина, Свободы, Мира, Пролетарская, Коммунистическая, пер. Транспортного, Нагорного, Сплавного в  р.п.Воскресенское Нижегородской области.

Состав объектов, входящих в сети газораспределения:

1. « Распределительный газопровод низкого давления  и газопроводы – вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома №94 до дома №230 в  р.п.Воскресенское Нижегородской области»:

-  распределительный газопровод низкого давления, проложенный по территории населенного пункта (р.п.Воскресенское),

-  газопроводы – вводы к жилым домам по Ленина от д. №94 до д. №230 р.п.Воскресенское,

- отключающие устройства в подземном исполнении, устанавливаемые для возможности отключения участков газопровода, для обеспечения локализации и ликвидации аварий, проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

2. « Распределительный газопровод низкого давления  и газопроводы – вводы к жилым домам по ул. Ленина от д. №115 до д. №227,  ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина в  р.п.Воскресенское Нижегородской области»:

-  распределительный газопровод низкого давления, проложенный по территории населенного пункта (р.п.Воскресенское),

-  газопроводы – вводы к жилым домам по  ул. Ленина от д. №115 до д. №227,  ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина в  р.п.Воскресенское Нижегородской области,

- отключающие устройства в подземном исполнении, устанавливаемые для возможности отключения участков газопровода, для обеспечения локализации и ликвидации аварий, проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

3. «Распределительный газопровод среднего и низкого давления  и газопроводы – вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая в  р.п. Воскресенское Нижегородской области»:

- распределительный газопровод среднего давления (0,24МПа), проложенный по территории населенного пункта от места врезки до ГСГО,

-  газорегуляторный пункт шкафной для понижения давления со среднего (0,24МПа) до низкого (3,0 кПа) с основной и резервной линиями редуцирования,

-  распределительный газопровод низкого давления (0,003 МПа), проложенный по территории населенного пункта (р.п. Воскресенское),

-  газопроводы – вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая в  р.п. Воскресенское Нижегородской области,

- отключающие устройства в подземном исполнении, устанавливаемые для возможности отключения участков газопровода, для обеспечения локализации и ликвидации аварий, проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

4. «Распределительный газопровод низкого давления  и газопроводы – вводы к жилым домам по ул. Свободы и ул. Мира р.п.Воскресенское Нижегородской области»:

-  распределительный газопровод низкого давления, проложенный по территории населенного пункта (р.п.Воскресенское),

-  газопроводы – вводы к жилым домам по ул. Свободы и ул. Мира р.п.Воскресенское,

- отключающие устройства в подземном исполнении, устанавливаемые для возможности отключения участков газопровода, для обеспечения локализации и ликвидации аварий, проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

Эксплуатационное обслуживание проектируемого газопровода будет осуществляться балансодержателем линейного объекта. Дополнительное оснащение эксплуатационной службы измерительными приборами и инструментами не требуется.

# 1.2.4. Перечень пересечений

грунтовые дороги – 12 шт;

автодороги с твёрдым покрытием – 20 шт;

кабели связи подземные – 33 шт;

электрокабели подземные – 10 шт;

воздушные линии электропередач – 180 шт;

подземные теплотрассы – 15 шт;

подземные газопроводы –  17шт;

подземные водопроводы – 158 шт;

подземная канализация – 19 шт;

воздушные линии связи – 31 шт;

1.3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории.

1.3.1. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода).

Земли под строительство газопровода среднего и низкого давления находятся в ведении администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области и являются землями населенного пункта.

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода, выделяется из состава земель в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс работ по строительству газопровода, в том числе:

- Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы;

- Вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;

- Обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.

Ширина полосы отвода линейного объекта «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области» определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных.

Полоса отвода для размещения газопровода представляет собой 6-ти метровую полосу вдоль оси газопровода, исключающую территории под  автомобильными дорогами IV категории (ул. Ленина и ул. Октябрьская), т.к. газопровод прокладывается в футляре методом наклонно-направленного бурения (согласно п.10.102 СП 42-101-2003). Общая площадь полосы отвода составляет 6,33 га.

Земельные участки, необходимые для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (запорной арматуры) на проектируемом газопроводе выделяются из состава земель поселений в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта (15 кв.м – участок под ГСГО). Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства общей площадью 6,33 га (таблица 1.1)

Сведения о земельных участках и их принадлежности в полосе отвода газопровода.

Таблица 1.1

| Кадастровый номер | Категория земель | Адрес (местоположение) объекта | Правообладатель (правообладатели) | Вид, номер и дата государственной регистрации права | Ограничение (обременение) права | Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) прав | Площадь по объекту: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52:11:0110006:135 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Мира, д.22 | Щелокова Валентина Павловна | Собственность 52-52/120-52/004/804/2015-195/1 19.02.2015 | - | - | 12 |
| 52:11:0110008:952 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Свободы, д.14 | Ходов Валерий Николаевич | Собственность 52-52-20/004/2012-009 13.01.2012 | - | - | 13 |
| 52:11:0110008:294 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.93 | Плеханова Людмила Константиновна | Собственность 52-52-20/028/2010-246 13.09.2010 | - | - | 36 |
| 52:11:0110008:114 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.66 | Карасов Николай Владимирович | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/038/2011-188 28.11.2011 | - | - | 32 |
|  |  |  | Карасова Татьяна Александровна | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/038/2011-188 28.11.2011 | - | - |  |
|  |  |  | Карасова Дарья Николаевна | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/038/2011-188 28.11.2011 | - | - |  |
|  |  |  | Карасова Виктория Николаевна | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/038/2011-188 28.11.2011 | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110008:115 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.64 | Кузнецова Елена Васильевна | Долевая собственность 1/2 №52-52-20/812/2014-431 13.11.2014 | - | - | 24 |
|  |  |  | Кузнецов Иван Васильевич | Долевая собственность 1/2 №52-52-20/812/2014-431 13.11.2014 |  |  |  |
| 52:11:0110008:116 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.62 | Красоткина Руфина Николаевна | Собственность 52-52/120-52/004/804/2015-352/1 05.03.2015 | - | - | 28 |
| 52:11:0110008:118 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.58 | Храмова Наталья Владимировна | Собственность 52-52-20/117/2014-086 21.05.2014 | - | - | 17 |
| 52:11:0110008:1396 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.56 | Колина Зоя Викторовна | Собственность 5252/12052/120/501/20161085/1 21.12.2016 | - | - | 23 |
| 52:11:0110008:289 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.79 | Кукушкина Нина Анатольевна | Собственность 52-52/120-52/004/804/2015-174/1 14.02.2015 | - | - | 13 |
| 52:11:0110008:131 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.77 | Балашов Евгений Сергеевич | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/026/2010-015 17.08.2010 | - | - | 6 |
|  |  |  | Балашов Егор Сергеевич | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/026/2010-015 17.08.2010 |  |  |  |
|  |  |  | Балашов Сергей Васильевич | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/026/2010-015 17.08.2010 |  |  |  |
|  |  |  | Балашова Татьяна Ивановна | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/026/2010-015 17.08.2010 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110008:133 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.73 | Алексеева Наталья Михайловна | Собственность 52-52-20/024/2010-073 12.07.2010 | - | - | 11 |
| 52:11:0110008:134 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.71 | Синотов Николай Николаевич | Собственность 52-52/120-52/120/115/2015-37/3 22.04.2015 | - | - | 25 |
| 52:11:0110008:451 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.69 | Волгина Валентина Витальевна | Собственность 52-52-17/011/2008-84 08.04.2008 | - | - | 15 |
| 52:11:0110008:123 | Земли населённых пунктов | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Воскресенский рн, отс Воскресенское, ул Пролетарская, д 46 | Важнев Валерий Николаевич | Индивидуальная собственность, № 52:11:11 00 08 от 19.02.2003 | - | - | 14 |
| 52:11:0110008:124 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.44 | Алексеева Анна Сергеевна | Собственность 5252/12052/ 120/115/201555/ 2 25.04.2015 | - | - | 36 |
| 52:11:0110008:136 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.65 | Соловьева Вера Федоровна | Собственность 52-52/120-52/004/804/2015-901/1 28.05.2015 | - | - | 29 |
| 52:11:0110008:139 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.63"А"/1 | Зайцева Татьяна Александровна | Собственность 52-52-20/028/2010-294 15.09.2010 | - | - | 10 |
| 52:11:0110008:140 | Земли населённых пунктов | Нижегородская обл, рн Воскресенский, рп Воскресенское, ул Пролетарская, дом 63 а / 2 | Козырев Виктор Иванович | Общая долевая собственность, 1/2, № 52:11:11 00 08 от 19.02.2003 | - | - | 50 |
|  |  |  | Кузьмина Галина Ивановна | Общая долевая собственность, 1/2 , № 52:11:11 00 08 от 19.02.2003 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110008:127 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.36 | Смирнова Татьяна Витальевна | Собственность 52-52/120-52/004/700/2015-623/2 19.09.2015 | - | - | 11 |
| 52:11:0110008:128 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пролетарская, д.30 | Горшков Анатолий Михайлович | Собственность 52-52/120-52/004/804/2015-155/1 13.02.2015 | - | - | 2 |
| 52:11:0110008:91 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Коммунистическая, д.193 | Миронов Максим Вадимович | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/018/2013-235 27.06.2013 | - | - | 25 |
|  |  |  | Мартынов Михаил Сергеевич | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/018/2013-235 27.06.2013 |  |  |  |
|  |  |  | Мартынова Марина Владимировна | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/018/2013-235 27.06.2013 |  |  |  |
|  |  |  | Мартынов Матвей Михайлович | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/018/2013-235 27.06.2013 |  |  |  |
| 52:11:0110008:175 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Коммунистическая, д.191 | Красников Сергей Алексеевич | Собственность 52-52-20/023/2012-144 27.06.2012 | - | - | 30 |
| 52:11:0110008:283 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Коммунистическая, д.189 | Незнамова Алёна Дмитриевна | Собственность 52-52-20/021/2013-200 11.09.2013 | - | - | 27 |
| 52:11:0110008:268 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Коммунистическая, д.112 | Соловьев Владимир Николаевич | Собственность 52-52-20/024/2010-012 06.07.2010 | - | - | 26 |
| 52:11:0110008:10 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.142 | Глизовенко Михаил Иванович | Собственность 52-01-21: 1: 2:1999-503 25.08.1999 | - | - | 34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52:11:0110008:32 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Коммунистическая, д.110 | Арутюнян Артем Агванович | Собственность 52-01/21-01/2002-730 11.06.2002 | - | - | 62 |
| 52:11:0110008:267 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Коммунистическая, д.108 | Ребров Владимир Николаевич | Собственность 52-52/120-52/004/804/2015-160/1 13.02.2015 | - | - | 34 |
| 52:11:0110008:280 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Коммунистическая, д.181 | Дулесин Евгений Иванович | Собственность 52-52-20/039/2010-143 15.12.2010 | - | - | 37 |
| 52:11:0110008:263 | Земли населённых пунктов | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Воскресенский рн, отс Воскресенское, ул Коммунистическая, д 96 | Лепин Евгений Константинович | пользование, № 59р от 14.07.2005 | - | - | 22 |
| 52:11:0110008:277 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Коммунистическая, д.161 | Ашаева Вера Алексеевна | Собственность 52-52-17/001/2007-303 12.02.2007 | - | - | 6 |
| 52:11:0110008:98 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Коммунистическая, д.159 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Собственность 52-52-17/007/2007-282 31.03.2007 | - | - | 34 |
| 52:11:0110008:276 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Коммунистическая, д.157 | Ремезова Татьяна Константиновна | Собственность 52-52-20/811/2014-333 03.04.2014 | - | - | 20 |
| 52:11:0110006:182 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.230 | Марасанова Людмила Евгеньевна | Собственность 52-52-20/030/2013-246 22.11.2013 | - | - | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110006:179 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.228 | Арзамаскин Сергей Николаевич | Долевая собственность 1/2 №52-52-20/016/2013-166 18.06.2013 | Залог в силу закона, номер гос регистрации права 52-52-20/016/2013-168 от 18.06.2013 г, с 18.06.2013 на 15 лет | Акционерное Общество "Российский сельскохозяйственный банк" ИНН:7725114488 ОГРН:1027700342890 КПП:523532002 | 20 |
|  |  |  | Арзамаскина Татьяна Валерьевна | Долевая собственность 1/2 №52-52-20/016/2013-166 18.06.2013 | Залог в силу закона, номер гос регистрации права 52-52-20/016/2013-168 от 18.06.2013 г, с 18.06.2013 на 15 лет | Акционерное Общество "Российский сельскохозяйственный банк" ИНН:7725114488 ОГРН:1027700342890 КПП:523532002 |  |
| 52:11:0110006:228 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.226 | Храмова Надежда Никандровна | Собственность 52-52-17/022/2008-133 12.07.2008 | - | - | 48 |
| 52:11:0110006:2 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.224 | Колпакова Елена Николаевна | Собственность 52-52/120-52/120/104/2015-401/3 03.12.2015 | - | - | 37 |
| 52:11:0110006:177 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.222 | Круглова Маргарита Дмитриевна | Собственность 52-52/120-52/021/864/2015-6689/1 18.03.2015 | - | - | 51 |
| 52:11:0110006:176 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.218 | Белова Надежда Александровна | Собственность 52-52/120-52/004/804/2015-119/1 06.02.2015 | - | - | 39 |
| 52:11:0110006:44 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.216 | Михайлова Светлана Александровна | Долевая собственность 1/2 №52-52/120-52/120/101/2015-226/4 05.03.2015 | - | - | 56 |
|  |  |  | Михайлов Михаил Сергеевич | Долевая собственность 1/2 №52-52/120-52/120/101/2015-226/5 05.03.2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52:11:0110006:175 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.214 | Миронов Сергей Павлович | Собственность 52-52-20/004/2013-335 13.05.2013 | - | - | 41 |
| 52:11:0110006:173 | Земли населённых пунктов | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Воскресенский рн, отс Воскресенское, ул Ленина, д 210 | Собеникова Валентина Николаевна | собственность, № 52:11:11 00 06 от 19.02.2003 | - | - | 39 |
| 52:11:0110006:166 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.206 | Белов Василий Владимирович | Долевая собственность 1/2 №52-52/120-52/004/700/2015-1135/2 04.12.2015 | Залог в силу закона, номер гос регистрации права 52-52/120-52/004/700/2015-1140/1 от 04.12.2015, с 04.12.2015 на 275 месяцев | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН:7707083893 ОГРН:1027700132195 КПП:774001001 | 54 |
|  |  |  | Белова Мария Николаевна | Долевая собственность 1/2 №52-52/120-52/004/700/2015-1135/3 04.12.2015 | Залог в силу закона, номер гос регистрации права 52-52/120-52/004/700/2015-1140/1 от 04.12.2015, с 04.12.2015 на 275 месяцев | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН:7707083893 ОГРН:1027700132195 КПП:774001001 |  |
| 52:11:0110006:186 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.204 А | Нижегородское областное потребительское общество ИНН:5260133146 ОГРН:1045207453488 КПП:526001001 | Собственность 52-52-20/038/2011-206 30.11.2011 | - | - | 37 |
| 52:11:0110006:353 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.204 | Краусов Владимир Павлович | Собственность 52-52-20/032/2010-315 17.12.2010 | - | - | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110006:403 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.200 | Лежебокова Анна Васильевна | Долевая собственность 1/4 №52-52/120-52/120/501/2016-888/2 07.11.2016 | - | - | 31 |
|  |  |  | Лежебоков Владимир Викторович | Долевая собственность 1/4 №52-52/120-52/120/501/2016-888/3 07.11.2016 |  |  |  |
|  |  |  | Лежебоков Вячеслав Владимирович | Долевая собственность 1/4 №52-52/120-52/120/501/2016-888/4 07.11.2016 |  |  |  |
|  |  |  | Лежебоков Александр Владимирович | Долевая собственность 1/4 №52-52/120-52/120/501/2016-888/5 07.11.2016 |  |  |  |
| 52:11:0110006:4 | Земли населённых пунктов | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Воскресенский рн, отс Воскресенское, ул Ленина, д 198 | Степаков Валер Михаилович | собственность, № 52:11:11 00 06 от 19.02.2003 | - | - | 43 |
| 52:11:0110006:222 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.196 | Киселева Светлана Вячеславовна | Собственность 52-52-17/028/2006-298 09.11.2006 | - | - | 34 |
| 52:11:0110006:40 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.194 | Колесов Александр Николаевич | Собственность, 52-01/21-3/2004-99 от 18.05.2004 | - | - | 38 |
| 52:11:0110006:31 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.190 | Исаева Татьяна Федоровна | Собственность 52-01/21-6/2003-59 31.10.2003 | - | - | 36 |
| 52:11:0110006:802 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.186 | Дудинова Елена Олеговна | Собственность 52-52-20/803/2012-424 22.11.2012 | - | - | 53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110006:157 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.184 | Рашмаков Александр Владимирович | Собственность 52-52/120-52/120/104/2015-358/2 19.11.2015 | - | - | 35 |
| 52:11:0110006:156 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.182 | Шамонина Тамара Никандровна | Собственность 52-52-17/012/2009-033 14.04.2009 | - | - | 29 |
| 52:11:0110006:155 | Земли населённых пунктов | обл. Нижегородская, р-н Воскресенский, рп. Воскресенское, ул. Ленина, д. 180 | Софронов Алексей Алексеевич | Собственность 52-52-20/812/2013-938 10.12.2013 | - | - | 19 |
| 52:11:0110006:800 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.180а/1 | Смирнов Виктор Константинович | Долевая собственность 1/2 №52-52-20/028/2012-182 21.08.2012 | - | - | 19 |
|  |  |  | Смирнов Сергей Викторович | Долевая собственность 1/2 №52-52-20/028/2012-182 21.08.2012 |  |  |  |
| 52:11:0110006:22 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.178 | Рябинина Инна Владимировна | Собственность 52-52-17/034/2006-28 21.11.2006 | - | - | 13 |
| 52:11:0110006:153 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, р-н Воскресенский, рп Воскресенское, ул Ленина, д 178 | Сведения о правообладателе отсуствуют | Сведения о регистрации прав отсутствуют | - | - | 15 |
| 52:11:0110006:39 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.176 | Рябинина Инна Владимировна | Собственность 52-01/21-1/2004-13 12.01.2004 | - | - | 30 |
| 52:11:0110006:151 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.172 | Демаков Юрий Павлович | Собственность 52-52-17/028/2007-239 12.10.2007 | - | - | 10 |
| 52:11:0110006:216 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.170 | Седулина Татьяна Васильевна | Собственность 52-52-20/803/2012-156 07.06.2012 | - | - | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110008:453 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.168 | Шарова Татьяна Анатольевна | Собственность 52-52-17/009/2009-251 06.04.2009 | Ипотека, номер гос. Регистрации 52-52/120-52/120/003/2016-163/1 от 08.04.2016 г., с 08.04.2016 по 25.03.2019 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН:7707083893 ОГРН:1027700132195 КПП:774001001 | 33 |
| 52:11:0110008:144 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.166 | Жичина Антонина Владимировна | Собственность 52-52/120-52/004/804/2015-198/1 19.02.2015 | - | - | 37 |
| 52:11:0110008:145 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.162 | Одувалова Ирина Михайловна | Долевая собственность 1/3 №52-52/120-52/004/804/2015-795/1 18.05.2015 | - | - | 27 |
|  |  |  | Кокорева Галина Константиновна | Долевая собственность 1/3 №52-52/120-52/004/804/2015-795/2 18.05.2015 |  |  |  |
|  |  |  | Андреева Татьяна Константиновна | Долевая собственность 1/3 №52-52/120-52/004/804/2015-798/1 18.05.2015 |  |  |  |
| 52:11:0110008:389 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.154 | Голягина Наталья Виктровна | Собственность 52-52-17/034/2008-144 01.09.2008 | - | - | 64 |
| 52:11:0110008:149 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.152 | Мартынова Анастасия Сергеевна | Долевая собственность 1/4 №52-52/120-52/004/804/2015-531/4 06.04.2015 | - | - | 19 |
|  |  |  | Шихина Елена Вячеславовна | Долевая собственность 1/2 №52-52/120-52/004/804/2015-531/2 06.04.2015 |  |  |  |
|  |  |  | Шихин Сергей Вячеславович | Долевая собственность 1/4 №52-52/120-52/004/804/2015-531/3 06.04.2015 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110008:150 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.150 | Золина Ольга Николаевна | Собственность 52-52-17/025/2007-164 31.08.2007 | - | - | 27 |
| 52:11:0110008:151 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.148 | Смирнов Александр Евгеньевич | Собственность 52-52-17/015/2007-270 14.06.2007 | - | - | 10 |
| 52:11:0110008:152 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.148, квартира 2 | Овчинникова Александра Константиновна | Собственность 52-52-17/034/2008-1 19.08.2008 | - | - | 16 |
| 52:11:0110008:252 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.146 | Паузина Татьяна Александровна | Собственность 52-52-20/037/2011-044 03.11.2011 | - | - | 39 |
| 52:11:0110008:153 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.144 | Соловьев Алексей Владимирович | Собственность 52-52-20/007/2010-250 24.02.2010 | - | - | 39 |
| 52:11:0110008:154 | Земли населённых пунктов | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Воскресенский рн, отс Воскресенское, ул Ленина, д 140/2 | Поляшова Галина Владимировна | собственность, № 52:11:11 00 08 от 19.02.2003 | - | - | 13 |
| 52:11:0110008:54 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.136 | Девушкина Татьяна Николаевна | Собственность 52-01/21-5/2003-227 21.10.2003 | - | - | 33 |
| 52:11:0110008:521 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.134 | Хохлышев Антон Владимирович | Собственность 52-52-20/018/2013-126 31.05.2013 | - | - | 45 |
| 52:11:0110008:81 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.132 "А" | Хохлышев Антон Владимирович | Собственность 52-52-20/018/2013-127 31.05.2013 | - | - | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110008:56 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.130 | Минина Анна Сергеевна | Собственность 52-01/21-6/2004-103 10.09.2004 | - | - | 36 |
| 52:11:0110008:155 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.128 | Балакин Сергей Федорович | Собственность 52-52-20/811/2014-128 06.02.2014 | - | - | 26 |
| 52:11:0110008:86 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.126 | Белова Наталия Константиновна | Собственность 52-52-17/001/2007-8 12.01.2007 | - | - | 15 |
| 52:11:0110008:243 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.124 | Шилкин Иван Никандрович | Собственность 52-52-20/014/2010-182 20.04.2010 | - | - | 27 |
| 52:11:0110008:43 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.122 | Кочетова Мария Васильевна | Собственность 52-01/21-3/2002-229 02.10.2002 | - | - | 29 |
| 52:11:0110008:488 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.110 | Шагина Марина Константиновна | Собственность 52-52-20/024/2010-354 02.08.2010 | - | - | 10 |
| 52:11:0110008:89 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.108 | Общество с ограниченной ответственностью "Агат" ИНН:5260272809 ОГРН:1105260002715 КПП:526001001 | Собственность 52-52-20/019/2012-119 25.04.2012 | Ипотека, номер гос. Регистрации 52-52/124-52/124/001/2016-9215/1 от 14.06.2016, с 14.06.2016 по 28.09.2023 | Публичное акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК" ИНН:5254004350 ОГРН:1025200001254 КПП:525401001 | 26 |
| 52:11:0110011:151 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.106 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Собственность 52-52-17/007/2007-19 21.02.2007 | Аренда, номер гос. Регистрации 52-52-17/011/2008-62 от 07.04.2008, с 22.03.2014 по 21.03.2017 | Хачатурян Георгий Размикович | 245 |
| 52:11:0110011:68 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.104/2 | Зуева Татьяна Викторовна | Собственность 52-52-17/025/2009-201 14.10.2009 | - | - | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52:11:0110011:90 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.102 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Собственность 52-52-17/011/2006-5 15.06.2006 | Ипотека, номер гос. Регистрации 52-52/120-52/004/700/2016-1048/1 от 30.08.2016, с 30.08.2016 по 25.08.2018 | Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация" ИНН:5253004326 ОГРН:1025200000352 КПП:526001001 | 84 |
| 52:11:0110011:2004 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, рабочий поселок Воскресенское, ул 40 лет Победы, с западной стороны дома 3 | Сведения о правообладателе отсуствуют | Сведения о регистрации прав отсутствуют | - | - | 13 |
| 52:11:0110011:1335 | Земли населённых пунктов | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл, р-н Воскресенский, рп Воскресенское, ул Ленина, д 99 | Собственники помещений в многоквартирном доме | Общая долевая собственность от 12.04.2012. Размер доли: доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения | - | - | 55 |
| 52:11:0110011:177 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.103, 105 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Собственность 52-52-17/001/2007-229 21.02.2007 | - | - | 70 |
| 52:11:0110008:80 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.133 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Собственность 525217/ 007/200721 21.02.2007 | - | - | 22 |
| 52:11:0110008:167 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.135 | Чигасова Софья Игоревна | Долевая собственность 1/2 №52-52/120-52/004/804/2015-666/1 18.04.2015 | - | - | 43 |
|  |  |  | Привалов Александр Игоревич | Долевая собственность 1/2 №52-52/120-52/004/804/2015-667/1 18.04.2015 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110008:943 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.137 | Попова Ираида Автономовна | Собственность 52-52-20/037/2011-082 09.11.2011 | - | - | 41 |
| 52:11:0110008:245 | Земли населённых пунктов | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Воскресенский рн, отс Воскресенское, ул Ленина, д 131, кв квартира 1 | Рохмистров Василий Александрович | пользование, № 59р от 14.07.2005 | - | - | 5 |
| 52:11:0110008:251 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.139 | Каюрова Наталья Вячеславовна | Собственность 52-52-20/028/2012-059 21.08.2012 | - | - | 28 |
| 52:11:0110008:103 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.141 | Большакова Ольга Викторовна | Собственность, № 52-52-20/019/2012-126 от 25.04.2012 | - | - | 76 |
| 52:11:0110008:391 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.153 | Горюнова Людмила Николаевна | Собственность 52-52/120-52/004/700/2016-698/2 24.06.2016 | - | - | 28 |
| 52:11:0110008:19 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.155 | Шипова Людмила Николаевна | Собственность 52-01/21-1/2001-534 13.06.2001 | - | - | 25 |
| 52:11:0110008:254 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.159 | Смирнова Софья Николаевна | Собственность 52-52-20/803/2012-342 21.09.2012 | - | - | 17 |
| 52:11:0110008:162 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.161 | Поверенная Софья Александровна | Собственность 52-52-20/021/2013-111 16.08.2013 | - | - | 30 |
| 52:11:0110008:46 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, уч.161-3 | Лепехина Нина Николаевна | Собственность 52-01/21-1/2003-184 18.02.2003 | - | - | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110008:161 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.163 | Исаев Александр Васильевич | Собственность 52-52-17/029/2009-004 13.11.2009 | - | - | 9 |
| 52:11:0110008:160 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.165 | Баринова Тамара Александровна | Собственность 52-52/120-52/004/700/2016-1149/1 03.10.2016 | - | - | 29 |
| 52:11:0110006:62 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Комсомольская, д.2 | Кочнева Софья Васильевна | Собственность 52-52-20/115/2014-094 04.06.2014 | - | - | 55 |
| 52:11:0110006:309 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Комсомольская, д.5 | Храмов Павел Александрович | Собственность 52-52-17/027/2009-290 12.11.2009 | - | - | 44 |
| 52:11:0110006:3 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.187 | Новожилов Лев Викторович | Собственность 52-01/21-6/2003-212 19.11.2003 | - | - | 17 |
| 52:11:0110006:315 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, пер.Нагорный, д.2 | Миронова Юлия Павловна | Собственность 52-52-20/001/2011-357 15.03.2011 | - | - | 26 |
| 52:11:0110006:324 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Набережная, д.3 | Шолина Лидия Алексеевна | Долевая собственность 1/2 №52-52-20/019/2011-054 09.06.2011 | - | - | 52 |
|  |  |  | Лукьянова Валентина Валерьевна | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/019/2011-054 09.06.2011 |  |  |  |
|  |  |  | Флёрова Ольга Валерьевна | Долевая собственность 1/4 №52-52-20/019/2011-054 09.06.2011 |  |  |  |
| 52:11:0110006:326 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Набережная, д.5 | Гусева Татьяна Викторовна | Собственность 52-52-17/018/2008-163 09.06.2008 | - | - | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110006:77 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Набережная, д.7 | Малышева Татьяна Николаевна | Собственность 52-52-20/811/2014-156 13.02.2014 | - | - | 107 |
| 52:11:0110006:323 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Набережная, д.2 | Кирпичев Алексей Николаевич | Собственность 52-52-20/011/2011-324 28.04.2011 | - | - | 22 |
| 52:11:0110006:320 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, пер.Сплавной, д.2 | Ларионова Мария Васильевна | Собственность 52-52-20/017/2010-179 14.05.2010 | - | - | 18 |
| 52:11:0110006:91 | Земли населённых пунктов | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Воскресенский рн, отс Воскресенское, пер Сплавной, д 5 | Шалюгина Антонина Борисовна | собственность, № 52:11:11 00 06 от 19.02.2003 | - | - | 21 |
| 52:11:0110006:322 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, пер.Сплавной, д.7 | Шумилова Галина Васильевна | Собственность 52-52-20/011/2010-066 04.03.2010 | - | - | 29 |
| 52:11:0110006:84 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Набережная, д.16 | Костров Ксения Владимировна | Собственность 52-52/120-52/004/700/2016-790/2 12.07.2016 | - | - | 59 |
| 52:11:0110006:425 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Набережная, д.14 | Ахабанина Антонина Михайловна | Собственность 52-52-20/007/2010-005 02.02.2010 | - | - | 22 |
| 52:11:0110006:331 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Набережная, д.32 | Мелик-Саядян Антон Александрович | Собственность 52-52/120-52/120/104/2015-428/2 14.12.2015 | - | - | 14 |
| 52:11:0110006:26 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Свердлова, д.12 | Большаков Вадим Евгеньевич | Собственность 52-01/21-5/2003-194 14.10.2003 | - | - | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110006:106 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Свердлова, д.10 | Балакина Наталия Львовна | Долевая собственность 1/2 №52-52-17/011/2007-250 26.04.2007 | - | - | 31 |
|  |  |  | Балакина Анастасия Сергеевна | Долевая собственность 1/2 №52-52-17/011/2007-250 26.04.2007 |  |  |  |
| 52:11:0110006:13 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Свердлова, д.9 | Большакова Алена Александровна | Собственность 52-01/21-3/2004-8 29.04.2004 | - | - | 37 |
| 52:11:0110006:96 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Свердлова, д.13 | Дружинин Иван Николаевич | Собственность 52-52/120-52/004/700/2015-788/2 06.10.2015 | Залог в силу закона, номер гос регистрации права 52-52/120-52/004/700/2015-789/1 от 06.10.2015, с 06.10.2015 на 180 месяцев | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН:7707083893 ОГРН:1027700132195 КПП:774001001 | 51 |
| 52:11:0110006:97 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Свердлова, д.15 | Суворов Валерий Владимирович | Долевая собственность 1/4 №52-52/120-52/120/104/2015-197/2 10.09.2015 | - | - | 28 |
|  |  |  | Суворова Любовь Александровна | Долевая собственность 1/4 №52-52/120-52/120/104/2015-197/3 10.09.2015 |  |  |  |
|  |  |  | Суворова Анна Валерьевна | Долевая собственность 1/4 №52-52/120-52/120/104/2015-197/4 10.09.2015 |  |  |  |
|  |  |  | Суворов Илья Валерьевич | Долевая собственность 1/4 №52-52/120-52/120/104/2015-197/5 10.09.2015 |  |  |  |
| 52:11:0110006:361 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Свердлова, д.16 "А" | Соколовская Клавдия Андреевна | Собственность 5252/12052/004/700/2016205/1 01.03.2016 | - | - | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52:11:0110006:100 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Свердлова, д.18 | Соснихин Олег Юрьевич | Собственность 52-52/120-52/004/700/2016-449/2 28.04.2016 | - | - | 21 |
| 52:11:0110006:416 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Свердлова, д.21 | Соловьев Александр Николаевич | Собственность 52-52-20/004/2012-051 24.01.2012 | Залог в силу закона, номер гос регистрации права 52-52-20/004/2012-051 от 24.01.2012, с 18.01.2012 по 18.08.2016 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН:7707083893 ОГРН:1027700132195 КПП:775001001 | 22 |
| 52:11:0110006:163 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.199 | Никитин Василий Аркадьевич | Собственность 52-52-17/017/2009-288 15.07.2009 | - | - | 23 |
| 52:11:0110006:223 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.201, кв.2 | Туманов Николай Дмитриевич | Долевая собственность 1/2 №52-52-17/001/2009-157 26.01.2009 | - | - | 25 |
|  |  |  | Туманова Вера Алексеевна | Долевая собственность 1/2 №52-52-17/001/2009-157 26.01.2009 |  |  |  |
| 52:11:0110006:224 | Земли населённых пунктов | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Воскресенский рн, отс Воскресенское, ул Ленина, д 203 | Бинцева Татьяна Владимировна | пользование, № 59р от 14.07.2005 | - | - | 40 |
| 52:11:0110006:354 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.205 | Никитина Нина Александровна | Собственность 52-52-17/018/2008-102 04.06.2008 | - | - | 91 |
| 52:11:0110006:827 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.207 | Большакова Наталья Алексеевна | Собственность 52-52-20/026/2013-296 21.11.2013 | - | - | 237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:11:0110006:167 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.209 | Охальников Евгений Александрович | Собственность 52-52/120-52/004/700/2016-264/1 15.03.2016 | - | - | 30 |
| 52:11:0110006:169 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.215 | Федореев Александр Николаевич | Собственность 52-52/120-52/004/804/2015-78/1 28.01.2015 | - | - | 29 |
| 52:11:0110006:178 | Земли населённых пунктов | Нижегородская область, Воскресенский район, р.пос.Воскресенское, ул.Ленина, д.227 | Монич Дмитрий Николаевич | Долевая собственность 1/2 №52-52-20/027/2011-054 06.09.2011 | - | - | 11 |
|  |  |  | Монич Светлана Ивановна | Долевая собственность 1/2 №52-52-20/027/2011-054 06.09.2011 |  |  |  |
| 52:11:0110008:447, входящий в единое землепользование 52:11:0110008:448 | Земли населённых пунктов | Сведения о правообладателе отсуствуют | Сведения о регистрации прав отсутствуют | - | - | - | 88 |
| 52:11:0110008:449, входящий в единое землепользование 52:11:0110008:448 | Земли населённых пунктов | Сведения о правообладателе отсуствуют | Сведения о регистрации прав отсутствуют | - | - | - | 819 |

Использование земельных участков над проложенными газопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности газопроводов.

Участок для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвалов и резерва грунта, в том числе растительного не требуется. Устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов не потребуется.

1.3.2. Сведения о размещении линейного объекта на землях определенных категорий земель.

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости  (кадастровые планы территории, выданные филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области) линейный объект располагается на землях, имеющих категорию земли населенных пунктов.

1.3.3. Сведения о размерах земельных участков под размещение линейного объекта, отчуждаемых во временное и постоянное пользование.

Площадь земель на период размещения объекта (во временное пользование) в полосе отвода составляет – 63349 м2.

Площадь земель на период размещения объекта (в постоянное пользование) в полосе отвода составляет – 15 м2.

1.4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения или реконструкции территории.

1.4.1. Мероприятия по переводу земель в другую категорию.

На основании проекта планировки и межевания территории нет необходимости переводить земли в другие категории земель.

На основании разработанного проекта планировки и межевания территории вносить изменения в Правила землепользования и застройки территории р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области, а также в генеральный план городского поселения р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области нет необходимости.

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков не проводятся, так как на период строительства газопровода низкого давления заключаются договора аренды на формируемые части земельных участков.

1.4.2. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В процессе производства строительно-монтажных работ и эксплуатации сооружений должны соблюдаться требования действующих правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:

- СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых предприятий»;

- СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- СНиП111-4.93 «Техника безопасности в строительстве»,1993г;

- ПОТ Р М-026-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

- Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

1. На стадии проектирования:

-проектируемые трассы инженерных сетей выбирают в наиболее безопасных местах с допустимым приближением к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям.

-	применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования.

-	использование запорной арматуры с герметичностью затворов.

2. При строительстве:

-	обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений выполнением контроля

-	послемонтажное испытание на прочность и герметичность

3. При эксплуатации:

-	выдавать разрешение на производство земельных работ в зонах эксплуатируемых коммуникаций, и вести постоянный контроль над производством земляных работ в данных зонах при постоянном присутствии представительства эксплуатирующих организаций.

Для предотвращения постороннего вмешательства на газопроводе проектом предусматривается охранная зона по всей трассе газопровода.

Для обозначения трассы газопровода проектом предусмотрено установка опознавательных стальных столбиков и опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101-2003). Столбики и знаки необходимо установить на углах поворота, в местах ответвлений газопровода и на расстоянии не более 500 м друг от друга на прямых участках газопровода. Столбики установить с правой стороны от газопровода по ходу газа на расстоянии 1,0 м от оси газопровода. Опознавательные знаки установить на стенах зданий, сооружений и опознавательных столбиках. Опознавательные знаки должны нести следующую информацию;

- указание расстояния до газопровода;

- указание параметров давления газа;

- указание глубины заложения газопровода и номер телефона аварийно - диспетчерской службы.

Для обозначения газопровода, предотвращения повреждения полиэтиленовых газопроводов в период эксплуатации при укладке газопровода по всей трассе необходимо положить полиэтиленовую сигнальную ленту желтого цвета с несмываемой надписью "ГАЗ" шириной 0,2 м на 0,2 м от верха газопровода (в соответствии с положениями СП 42-103-2003). При прокладке газопровода в футляре и методом наклонно-направленного бурения укладка сигнальной ленты не требуется. На границах прокладки газопровода способом наклонно-направленного бурения устанавливаются опознавательные знаки.

На участках пересечений газопровода  с подземными коммуникациями сигнальная лента укладывается дважды вдоль газопровода на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 0,2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Переход проектируемого подземного газопровода над и под коммуникациями (кабель связи) осуществлять с соблюдением расстояния по вертикали (в свету) между ними не менее 0,5м.

Работы по строительству газопровода в местах пересечений с инженерными коммуникациями производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций, в присутствии представителей организаций. Разработку траншеи непосредственно в зоне пересечения и на расстоянии по 2,0м в каждую сторону от пересечения производить вручную без применения ударных инструментов.

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение подземных коммуникаций при помощи шурфовки и трассоискателя.

1.4.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с генеральным планом городского поселения р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области линейный объект «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области» не попадает на территорию влияния объектов культурного наследия.

1.5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Документация по подготовке проекта планировки и межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области», расположенного в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области, выполнена на основании документов территориального планирования в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учётом границ территорий объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Чертеж планировки территории. М 1:1000

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2.1.	Обоснование положений по размещению линейного объекта

2.1.1.	Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к
размещению

Проект планировки и проект межевания территории выполняется для определения в соответствии с нормативными требованиями, площадей земельных участков для размещения линейного объекта с последующей реализацией проекта.

Распределительный газопровод  низкого давления Ø110х6,3 -п/э, Ø90х5,2 -п/э и Ø63х5,8 -п/э и газопроводы-вводы Ø 63х5,8-п/э к жилым домам по ул. Ленина от дома №94 до д. №230 р.п.Воскресенское  прокладывается  от существующего газопровода низкого давления диаметром 110, проложенного по ул. Ленина, согласно условий подключения объекта газификации к газораспределительной  сети  № 4-0680 БО/2015 от 30 октября 2015 г.  ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилых домов улицы Ленина р.п.Воскресенское Нижегородской области.

Ожидаемые основные технико-экономические показатели по данному проекту приведены  в  таблице 2.1

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Категория газопровода давлением до 0,005МПа | - | Газопровод низкого давления IV категории |
| Распределительный газопровод низкого давления |
|  | Длина газопровода линейная в том числе: из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009, - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110х6,3 - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-90х5,2 | м | 2051,0 |
|  |  |  | 559,0 1492,0 |
|  | Расчётная нагрузка по схеме газоснабжения р.п.Воскресенское: ул.Ленина от д. №94 до д. №230 | мм³/ч | 150 |
|  | Давление газа в ранее запроектированном газопроводе | МПа | 0,018 |
| Газопроводы-вводы |
| 5. | Длина газопровода линейная строительная в том числе: из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009, - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63х3,6 из стальных труб по ГОСТ 10704-91 - Ø 57х3,5 под окраску (строительная) - Ø 57х3,5 в изоляции «Весьма усиленного типа» (в составе цокольного ввода): линейная строительная | м | 237,5 367,0 217,0 40,0 37,0 92,5 |
| 6. | Количество газопроводов-вводов | шт | 40 |
| 7. | Общая площадь полосы отвода | га | 1,22 |

Распределительный газопровод низкого давления Ø160х9,1 -п/э, Ø110х6,3 -п/э, Ø90х5,2 -п/э и Ø63х5,8 -п/э и газопроводы-вводы Ø 63х5,8-п/э к жилым домам по по ул. Ленина от д. №115 до д. №227,  ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина в р.п.Воскресенское  Нижегородской области прокладывается  от существующего газопровода низкого давления диаметром 110, проложенного по ул. Ленина, согласно условий подключения объекта газификации к газораспределительной  сети  №4-0675 БО/2015  от 30.09.2015г.  ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилых домов  улицы Ленина, Набережной, Свердловой, пер. Транспортного, Нагорного, Сплавного, ул. Комсомольской, ул. Пушкина в  р.п.Воскресенское Нижегородской области. В соответствии со схемой газоснабжения выполнена закольцовка проектируемого газопровода низкого давления по ул. Ленина с запроектируемым газопроводом низкого давления Ду110 мм по ул  Белова (проект №25ГК-ГП-1-Г3Г1-ГСН).

Ожидаемые основные технико-экономические показатели по данному проекту приведены  в  таблице 2.2

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Категория газопровода давлением до 0,005МПа | - | Газопровод низкого давления IV категории |
| Распределительный газопровод низкого давления |
|  | Длина газопровода линейная строительная в том числе: из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009, - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-160х9,1 - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110х6,3 - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-90х5,2 - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63х5,8 Прокладка газопровода методом ннб | м | 4532,0 4532,0 |
|  |  |  | 581,0 1573,0 503,5 1874,5 49,3 |
|  | Расчётная нагрузка по схеме газоснабжения р.п.Воскресенское: ул.Ленина от д. №115 до д. №227, ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина | м³/ч | 350,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Давление газа в ранее запроектированном газопроводе | МПа | 0,018 |
| Газопроводы-вводы |
| 5. | Длина газопровода линейная строительная в том числе: из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009, - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63х5,8 из стальных труб по ГОСТ 10704-91 - Ø 57х3,5 под окраску (строительная) - Ø 57х3,5 в изоляции «Весьма усиленного типа» (в составе цокольного ввода): линейная строительная | м | 1432,5 1725,0 1315,5 117,0 117,0 292,5 |
| 6. | Количество газопроводов-вводов | шт | 118 |
| 7. | Общая площадь полосы отвода | га | 2,57 |

Распределительный подземный газопровод среднего давления Ø 90х8,2 проектируется от места врезки в существующий газопровод среднего давления Ø 110-п/э (Рфакт=0,24 МПа), проложенного от существующего ШРП по ул. 60 лет Октября  (согласно технических условий подключения объекта газификации к газораспределительной сети  №О-4-0324 БО/2016  от 10.06.2016, выданных ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»), до выхода из земли у газорегуляторного пункта и надземного газопровода среднего давления диаметром 89х3,5 и 57х3,5 от выхода из земли у газорегуляторного пункта до ввода в газорегуляторный пункт.  Также проектом предусматривается проектирование распределительного подземного газопровода низкого давления диаметрами 225х12,8-п/э, 160х9,1-п/э, 90х5,2-п/э и 63х5,8-п/э и надземного распределительного газопровода низкого давления диаметрами 219х6,0, 108х4,0 и 57х3,5 от выхода из газорегуляторного пункта до выхода из земли.

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилых домов  улицы Пролетарская и Коммунистическая в  р.п. Воскресенское Нижегородской области.

Ожидаемые основные технико-экономические показатели по данному проекту приведены  в  таблице 2.3

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Категория газопровода давлением свыше 0,005МПа до 0,3МПа включительно | - | Газопровод среднего давления |
| 2. | Категория газопровода давлением до 0,005МПа включительно | - | Газопровод низкого давления IV категории |
| Распределительный газопровод среднего давления |
| 3. | Длина газопровода линейная строительная в том числе: 3.1 из стальных труб по ГОСТ 10704-91 - Ø 89х3,5 под окраску (строительная) - Ø 89х3,5 в изоляции «Весьма усиленного типа»: линейная строительная 3.2 из полиэтиленовых труб по ГОСТР50838-2009: - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 | м | 9,0 11,8 2,5 1,0 2,3 7,0 |
| Распределительный газопровод низкого давления |
| 4. | Длина газопровода линейная строительная в том числе: из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009, - ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-225х12,8 - ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-160х9,1 - ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-110х6,3 - ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-90х5,2 - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 – 63х5,8 | м | 2747,5 2750,8 |
|  |  |  | 154,5 148,5 428,0 883,0 1130,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | из стальных труб по ГОСТ 10704-91 - Ø57х3,5 под окраску (линейная) - Ø108х4,0 под окраску линейная строительная - Ø219х6,0 под окраску строительная - Ø219х6,0 в изоляции «Весьма усиленного типа»: линейная строительная |  | 0,5 1,37 1,87 1,0 1,0 2,3 |
| 5. | Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО/25-М-00 с основной и резервной линиями редуцирования | шт | 1 |
| 6. | Расчётная нагрузка по схеме газоснабжения ул. Пролетарская, Коммунистическая р.п. Воскресенское | м³/ч | 330,6 |
| 7. | Давление газа на выходе из ГСГО | МПа | 0,003 |
| 8. | Общая площадь полосы отвода | га | 1,56 |

Распределительный  газопровод  низкого давления Ø 63х5,8 -п/э, Ø 90х5,2-п/э и газопроводы – вводы Ø 63х5,8 – п/э к жилым домам по ул. Свободы и ул. Мира р.п.Воскресенское  прокладывается  от ранее запроектированного газопровода низкого давления диаметром 110, проложенного по ул. Белова, согласно условий подключения объекта газификации к газораспределительной  сети  № 4-0673 БО/2015 от 30 сентября 2015 г. ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».  Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилых домов  улиц Свободы и Мира р.п.Воскресенское Нижегородской области.

Ожидаемые основные технико-экономические показатели по данному проекту приведены  в  таблице2.4

Таблица 2.4

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Категория газопровода давлением до 0,005МПа | - | Газопровод низкого давления IV категории |
| Распределительный газопровод низкого давления |
|  | Длина газопровода линейная в том числе: из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009, - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63х5,8 - ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-90х5,2 | м | 1639,0 |
|  |  |  | 1069,5 569,5 |
|  | Расчётная нагрузка по схеме газоснабжения р.п.Воскресенское: ул. Свободы ул. Мира | м³/ч | 40,7 93,12 |
|  | Давление газа в ранее запроектированном газопроводе | МПа | 0,005 |
| Газопроводы-вводы |
| 5. | Длина газопровода линейная строительная в том числе: из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009, - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63х3,6 из стальных труб по ГОСТ 10704-91 - Ø 57х3,5 под окраску (строительная) - Ø 57х3,5 в изоляции «Весьма усиленного типа» (в составе цокольного ввода): линейная строительная | м | 483,5 532,5 361,0 49,0 49,0 122,5 |
| 6. | Количество газопроводов-вводов | шт | 49 |
| 7. | Общая площадь полосы отвода | га | 0,98 |

Срок эксплуатации газораспределительной сети из полиэтилена  принят 50 лет после ввода их в эксплуатацию.

2.1.2.	Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории.

- Сведения о климатической, географической и инженерно- геологической характеристиках планируемой территории

Район строительства относится ко II климатическому району согласно  СНиП 23-01-99.

Климатические показатели взяты на основании ТСН 31-301-96 НН для р.п.  Воскресенское:

Абсолютная минимальная температура, оС	-47

Абсолютная максимальная температура, оС	37

Температура наружного воздуха:

-наиболее холодных суток, оС		-42

Продолжительность периода со средней

суточной температурой воздуха <=8 оС, сут	216

Средняя температура этого периода, оС	-5,0

Средняя температура наиболее холодного периода, оС	-17

Продолжительность периода со средней

суточной температурой воздуха <=0 оС, сут  	152

Нормативная снеговая нагрузка                                                     240 кг/м2.

Нормативный скоростной напор ветра                                            23 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания грунта                                   от 1,47 м.

В административном отношении район строительства расположен в Воскресенском районе   Нижегородской  области.

Согласно ТСН 22-308-98 НН в этом районе нет закарстованых территорий.

Инженерно-геологические изыскания для проекта строительства газопровода среднего и низкого давления р.п. Воскресенское выполнены ООО «Твой мир»  в январе 2016 г.

В геоморфологическом отношении  район строительства приурочен к правобережному склону долины реки Ветлуги. Рельеф участка спланированный.

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 90,7 м  до 105,3м  БС.

Геологическое  строение  участка представлено грунтами:

- песок средней крупности, кварцевый, буровато – коричневый, глинистый, мощностью 0,8-4,3 м;

- суглинок коричневый, песчанистый, тяжелый, полутвердый, мощностью 0,7-2,3 м;

- глина буровато – коричневая, красновато – коричневая, с прослоями полимиктового песка пылеватого, алеврита и мергеля, мощностью 0,8-3,0 м;

- песок пылеватый полимиктовый, коричневый, глинистый, малой степени водонасыщения, мощностью 0,5-1,4 м.

С поверхности эти грунты перекрыты  почвенно-растительным слоем мощностью 0,2-0,3 м и насыпными грунтами (суглинок с песком, буровато - коричневый, местами с включением щебня, мерзлый, малой степени водонасыщения) мощностью 0,4-1,0м.

Гидрогеологические условия участка на период бурения (январь 2016г.) характеризуются отсутствием грунтовых вод до глубины 4,5м.

По степени морозной пучинистости пески характеризуются как непучинистые, суглинки – слабопучинистые.  Нормативная глубина промерзания для песков  составляет -1,95 м.

Топографической основой для проектирования газопровода послужили топопланы масштаба 1:500, выполненные ООО «Гео-Ит» г. Н.Новгород в декабре 2015 г.

- Описание маршрута прохождения линейного объекта и обоснование выбранного варианта прохождения трассы линейного объекта.

Проектируемый распределительный  газопровод низкого давления «Распределительный газопровод низкого давления  и газопроводы – вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома №94 до дома №230 в  р.п.Воскресенское Нижегородской области» прокладывается от места врезки (согласно условий подключения  объекта газификации к газораспределительной  сети  №4-0680 ОБ/2015  от 30.10.2015, выданных ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») в существующий газопровод низкого давления Ø110, проложенный по ул. Ленина,  увязано с ИТД филиала  ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Бор.

Маршрут прохождения трассы газопровода  низкого давления принят согласно:

- расчетной  схемы газоснабжения р.п.Воскресенское, выполненной ОАО «Гипрониигаз» в 2003 г.

Выбранный вариант обоснован минимальным пересечением и сближением от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений и автомобильных дорог.

Проектируемый распределительный  газопровод низкого давления « Распределительный газопровод низкого давления  и газопроводы – вводы к жилым домам по ул. Ленина от д. №115 до д. №227,  ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина в  р.п.Воскресенское Нижегородской области» прокладывается от места врезки (согласно условий подключения  объекта газификации к газораспределительной  сети  №4-0675 БО/2015  от 30.09.2015, выданных ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») в существующий газопровод низкого давления Ø110, проложенный по ул. Ленина,  увязано с ИТД филиала  ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Бор.

Маршрут прохождения трассы газопровода  низкого давления принят согласно:

- расчетной  схемы газоснабжения р.п.Воскресенское, выполненной ОАО «Гипрониигаз» в 2003г;

Выбранный вариант обоснован минимальным пересечением и сближением от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений и автомобильных дорог.

Проектируемый газопровод «Распределительный газопровод среднего и низкого давления  и газопроводы – вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая в  р.п. Воскресенское Нижегородской области»  прокладывается: среднего давления - от места врезки в существующий газопровод среднего давления диаметром 110 мм (согласно технических условий подключения объекта газификации к газораспределительной сети  №О-4-0324 БО/2016  от 10.06.2016, выданных ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») до проектируемого отдельно стоящего ГСГО в ограждении; низкого давления - от ГСГО по улицам  Пролетарская и Коммунистическая р.п. Воскресенское.

Маршрут прохождения трассы газопровода  низкого давления принят согласно:

- расчетной  схемы газоснабжения ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая р.п.Воскресенское, выполненной ООО «ТермоБриз» в 2016г;

Выбранный вариант обоснован минимальным пересечением и сближением от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений и автомобильных дорог.

Проектируемый распределительный  газопровод низкого давления « Распределительный газопровод низкого давления  и газопроводы – вводы к жилым домам по ул. Свободы и ул. Мира р.п.Воскресенское Нижегородской области» прокладывается от места присоединения (согласно условий подключения  объекта газификации к газораспределительной  сети  №4-0673 ОБ/2015  от 30.09.2015, выданных ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») к ранее запроектированному газопроводу низкого давления ПЭ110 увязано с инв. №25-ГК-ГП-Г3Г1-ГСН  ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Маршрут прохождения трассы газопровода  низкого давления принят согласно:

- расчетной  схемы газоснабжения р.п.Воскресенское;

При выборе трассы газопровода низкого давления рассматривались два варианта:

- с распределительным газопроводом низкого давления с одной стороны дороги.

- с распределительным газопроводом низкого давления с двух сторон дороги.

При варианте прохождения трассы распределительного газопровода с одной стороны дороги предусматривались ответвления к жилым домам  (газопроводы-вводы)  под  дорогами  местного значения V категории улиц Свободы и Мира, что привело бы к перекрытию проезжей части в период строительства, поэтому был выбран вариант, при котором распределительный газопровод низкого давления прокладывается с двух сторон дороги.

Выбранный вариант обоснован минимальным пересечением и сближением от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений и автомобильных дорог.

- Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект

При проектировании использовались сведения государственного кадастра недвижимости – кадастровые планы территории, выданные филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. Линейный объект располагается на землях населенных пунктов.

Согласно Земельному кодексу РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

- Расчёт размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта

Строительство осуществляется только в пределах отведенной территории, поэтому нет необходимости в использовании для строительства земельных участков вне проектируемых границ, предоставляемых для строительства. Сведения о земельных участках и их принадлежность в полосе отвода газопровода отображена в таблице 1.1.

Площадь земель на период размещения объекта (во временное пользование) в полосе отвода составляет – 63349 м2.

Площадь земель на период размещения объекта (в постоянное пользование) в полосе отвода составляет – 15 м2.

Информация, содержащаяся в подразделах 2.1.1, 2.1.2 соответствует сведениям, отображённым в графической части проекта на «Схеме расположения элемента планировочной структуры», «Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории».

2.1.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.

Исследованиями прошлых лет или случайными находками памятники археологии выявлены не были.

- Водоохранные зоны

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (Водный кодекс РФ).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Линейный объект «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области» попадает в установленную водоохранную зону р.Ветлуга – 200 м. Ширина водоохранной зоны взята из Правил  землепользования и  застройки территории р.п. Воскресенское Нижегородской области.

- Охранные зоны

Охранные зоны установлены в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах  таких зон";

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. N 578 "Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

1. Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии (Таблица 2.5):

Таблица 2.5

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

3. Охранная зона сетей газоснабжения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода

2.1.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зона строительства инженерных коммуникаций подвержена опасным природным явлениям:

-	шквалистый ветер (скорость ветра 20-25 м/с) — частота повторения чрезвычайной ситуации 2 раза в год;

- сильные гололедно-изморозевые отложения на проводах (диаметр отложения на гололедном станке 20 мм и более для гололеда, для сложного наложения и налипания мокрого снега - 35мм и более) - частота повторения чрезвычайной ситуации 1 раз в 20 лет;

- очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом количество осадков 50мм за 12 часов) - частота повторений чрезвычайной ситуации 1 раз в год;

- очень сильный снег (количество осадков не менее 20мм за период не более 12 часов) - частота повторений чрезвычайной ситуации 1 раз в 3 года;

- сильная метель (общая низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и больше) - частота повторений чрезвычайной ситуации 1 раз в 5 лет.

Так же возможны аварии техногенного характера:

-	Возникновение аварии в связи с дефектами оборудования, его механические повреждения при нарушении режима эксплуатации или несоблюдения мер безопасности.

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения ЧС техногенного и природного характера разработаны с учетом:

- возможных аварий на строящемся объекте;

- возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях;

- проявления опасных природных процессов.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- некачественное строительство;

- обрушение и повреждение сооружений и установок;

- отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор;

- внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования;

- механические повреждения;

- нарушение норм технологического режима;

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности РФ и президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населению страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5а) и Приказа МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506 собственник объекта проектирования должен организовать разработку паспорта безопасности опасного объекта.

2.1.5.	Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду.

Участок для размещения объекта: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области» расположен на территории р.п. Воскресенское  Нижегородской  области.

При строительстве объекта от техники возможно воздействие таких физических факторов как шум, вибрация, отрицательно действующих на окружающую среду, животный мир, среду обитания и здоровье человека.

Количество отходов, образующихся в результате строительства объекта, подлежащих размещению на полигоне ТБО составит 0,4 т/год.

Количество отходов, образующихся в результате эксплуатации объекта, подлежащих размещению на полигоне ТБО составит 0 т/год.

Количество загрязняющих веществ, сбрасываемых с поверхностным стоком на рельеф, составит 0,002 т.

2.1.6.	Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта.

А) Охрана атмосферного воздуха

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. В период строительства источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: строительная техника и автотранспорт, заправка техники и автотранспорта, земляные работы, при производстве сварочных работ, при нанесении лакокрасочных материалов.

Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет носить локальный и кратковременный характер. Оценка уровня загрязнения атмосферы, создаваемого выбросами от строительства должна быть выполнена в соответствии с разделом 2.1 п. 11.2 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу».

Б) Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод

Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды в период строительства: поверхностный сток отводится рассредоточено на рельеф. С целью исключения подтопления близлежащих зданий выполняется вертикальная планировка всей территории, обеспечивающая сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках отведенного под строительство участка.

Мероприятия по надлежащей организации и ускорению поверхностного стока, а также отводу атмосферных осадков за пределы осваиваемой территории включают в себя следующие работы:

- перехват и отвод поверхностных вод, поступающих на защищаемую территорию с сопредельных с ней

- недопущения скопления воды в траншеях, выемках и т.п. при производстве земляных работ.

При рытье траншей, выемок необходимо предотвращать попадание в них поверхностных вод, а также удалять из этих выработок дождевые воды или воды от таяния снега.

После укладки коммуникаций траншеи должны засыпаться грунтом с последующим его уплотнением. При этом необходимо обеспечивать отвод поверхностных вод от тщательно заделанных пазух траншей, чтобы устранить застой этих вод в грунтах обратной засыпки и последующую инфильтрацию в подстилающие породы.

Аварийные ситуации при сбросе сточных вод отсутствуют.

Забор воды на нужды строительства из поверхностных водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты осуществляться не будет.

В период строительства основное предполагаемое воздействие на подземные воды будет проявляться:

-	от рабочей строительной техники и технологического оборудования. Это воздействие потенциально будет проявляться:

- в загрязнении нефтепродуктами (горюче-смазочными материалами) от заправки техники и транспорта

- в загрязнении почв, зоны аэрации и грунтового потока бытовыми стоками с площадок, а также продуктами выхлопов от двигателей внутреннего сгорания транспортных машин и механизмов.

В целом степень воздействия в период строительства и эксплуатации объекта на уровенный режим грунтовых вод при условии соблюдения всех заложенных в проект мероприятий оценивается как минимальная.

При производстве работ не допускается выноса грязи на дорогу. Для этого колеса автотранспорта перед выездом тщательно очищается от грязи.

Обязательным требованием к организации площадок является устройство их твердого покрытия - для сбора и последующей утилизации отходов строительства.

С учетом соблюдения всех заложенных в проект требований, загрязнения поверхностных и подземных вод в период строительства и эксплуатации в штатной ситуации объекта не прогнозируется.

Водопотребление в период строительства:

Для нужд рабочих на стадии строительства объекта будет использоваться привозная бутилированная вода.

Водоотведение в период строительства:

Для нужд рабочих должен быть предусмотрен биотуалет.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:

Основными мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод на этапе строительства объекта являются следующие:

- заправка техники предполагается проводить на специализированных автозаправочных станциях, что позволяет исключить возможное их просачивание в грунтовые воды

- места стоянки техники специально отводятся и оборудуются для исключения загрязнений поверхностных и подземных вод

-	при строительстве подземных водонесущих коммуникаций для предотвращения возможной коррозии планируется использование пластиковых труб с муфтовыми или сварными соединениями

-	отходы предполагается собирать на специально отведенных площадках, имеющих бетонное основание и водосборный приямок.

В) Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

При проведении строительных работ на рассматриваемой территории будет полностью нарушен почвенный покров.

Источниками техногенного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в результате строительства являются:

- изъятие земельных ресурсов, планировки, подсыпка

- уплотнение почвы

- нарушение естественного дренажа и поверхностного стока

- загрязнение почв и грунтов хозяйственно-бытовыми стоками и твердыми бытовыми отходами

- опорно-двигательные части машин, механизмов и транспорта

- перемещение плодородного слоя почвы во временные отвалы

- разработка траншей, выемок и др.

Охрана земель от воздействия строительства объекта

В целях предотвращения деградации земель и прямых потерь почвенного субстрата при строительстве объекта подрядчик должен обеспечить выполнение следующих природоохранных требований:

- вынос в натуру и закрепление границ земельного отвода строго в соответствии с проектом во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков, контроль границ землеотвода по проекту

- запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов

- применения строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты

-	рекультивация земель сразу после окончания эксплуатации

-	обязательное проведение работ по погрузке и транспортировке к местам складирования почвенно-растительного грунта, снятого с полосы строительства, используемого на благоустройство территории и проведение рекультивационных работ.

Г) Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Образование отходов во время строительства в значительной степени определяется схемой и технологией строительства объекта.

При строительстве основными источниками образования отходов являются:

- организация основной строительной площадки

- непосредственное строительство проектируемого объекта

- временные склады сырья и материалов

Для перевозки строительных грузов будут использованы проложенные блоками подъездные пути.

Технологические процессы строительства базируются на максимальном использовании готовых комплексов строительных конструкций и оборудования, что обеспечит минимальное количество образования отходов.

Ремонт и техническое обслуживание автотранспортной и специализированной техники, а также заправка ГСМ будет производиться на автозаправочных станциях. Отходы, образующиеся при этом, планируется по согласованию с этими организациями, размещать на их территории, с последующей утилизацией силами данных организаций.

В период строительства и монтажа технологических сооружений образуются следующие виды отходов: строительные отходы, включая отходы полиэтиленовых труб.

Данные виды бытовых отходов образуются исключительно в период проведения строительных работ. Бытовые и строительные отходы собираются в закрывающиеся стальные контейнеры, установленные на специальной выделенной площадке с покрытием, исключающим загрязнение окружающей среды. По мере накопления (в летний период не реже 1 раза в сутки) мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

Мусор, образующийся в течение дня, складывается в одноразовые полиэтиленовые пакеты. Временное хранение мусора предусмотрено в пластиковом контейнере с крышкой под навесом. Каждый день мусор вывозится на ближайшую площадку для мусорных контейнеров.

Д) Мероприятия по охране растительного и животного мира.

В ходе проведения полевых работ на данной территории редких и занесенных в Красную Книгу видов растений не обнаружено.

Намечаемая деятельность не затрагивает территорию ООПТ, и не нарушает режим их охраны.

Шумовое воздействие исключает случайную гибель животных, носит временный характер, и после окончания работ животные возвращаются на свои места обитания. Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет цель восстановление условий обитания животных.

2.1.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

При разработке данного раздела учтены требования следующих нормативных документов:

-	Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921;

- СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008;

- 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г.;

- МДС 21-1.98 Пособие «Предотвращение распространения пожара» (к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

- СП 2.13120.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

- СП 3.13120.2009 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

- СП 4.13120.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

- СП 5.13120.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматическое. Нормы и правила проектирования

- СП 6.13120.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

-	СП 7.13120.2009 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования

- СП 8.13120.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

-	 СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

-	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

А). Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства.

На основании Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», проектом должна быть предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности при строительстве Объекта.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности Объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение их воздействия обеспечиваются следующими способами:

- Выполнение в полном объеме обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»

- Выполнение нормативных документов по пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности объекта осуществляется следующими способами:

-	применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных материалов с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- создание комплекса организационно-технических мероприятий;

- создание условий для деятельности подразделения пожарной охраны. Конкретные инженерно-технические решения по обеспечению пожарной

безопасности Объекта приводятся в соответствующих разделах проектной документации.

Б) Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники.

Проектные решения наружного противопожарного водоснабжения по обеспечению пожарной безопасности объекта приняты в соответствии с требованиями 123-ФЗ, СП 8.13130.2009.

Фактический расход воды на наружное пожаротушение соответствует п.5.2, табл.2 СП 8.13130.2009 и составляет 15 л/с.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Для обеспечения тушения пожара в данной зоне не предусматривается устройство ограждений, воздушных линий электропередач и рядовая посадка деревьев.

В) Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

Проектные решения мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара приняты в соответствии с требованиями 123-ФЗ.

Для объекта защиты обеспечено:

- устройство пожарного проезда и подъездных путей с твердым покрытием для пожарной техники;

- доступность пожарных подразделений к очагу возгорания для тушения и проведения спасательных работ по путям эвакуации.

Г) Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства. Общие данные

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с требованиями 123-ФЗ, ГОСТ 12.1.004, СП 4.13130.2009, Правил противопожарного режима (ППР). Для  объекта  защиты  разработаны  организационные  и  организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Противопожарные мероприятия в процессе строительства.

В ходе производства работ по монтажу проектируемого объекта строительной организации необходимо выполнение мероприятий по соблюдению противопожарного режима, предусмотренного Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Территория строительства должна быть обеспечена проездами и подъездными дорогами с покрытием, пригодным для проезда пожарных машин в любое время года. Ко всем монтируемым установкам, временным зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный проезд.

Строительная площадка должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения: водой, песком, противопожарным инвентарем, инструментом, огнетушителем.

Монтаж электроустановок, в том числе временных электрических сетей, должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ.

С целью предупреждения возможности распространения пожара на строительной площадке необходимо ограничивать количество хранящихся строительных материалов, своевременно собирать и вывозить строительный мусор с территории строительной площадки.

На территории строительной площадки размещается пожарный щит типа ЩП-В в комплекте:

- огнетушитель порошковый - 1 шт.

- крюк с деревянной рукояткой - 1 шт.

- комплект для резки электрических проводов - 1 шт.

- асбестовое полотно (кошма) - 1 шт.

- лопата совковая - 1 шт.

- ящик с песком не менее 0,5 м - 1 шт.

Д). Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества.

Расчет пожарных рисков не требуется, так как выполнены все обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, и выполнены в добровольном порядке требования нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Показатели проекта планировки территории

Всего по линейному объекту:

- Площадь охранной зоны составила  54805,45 м2.

- Площадь временного отвода земельных участков (под строительство) – 63349 м2.

- Площадь постоянного отвода земельного участка - 15 м2.

- Площадь полосы отвода – 6,33 га.

- Протяженность газопровода – 10,98 км (0,009 км –среднего давления и 10,97 –низкого давления).

Схема расположения элемента планировочной структуры. М1:10 000, М 1:25 000.

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и межевания территории. М 1:1000.

Раздел 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания территории выполнен в соответствии с разработанной проектной документации по проекту планировки территории. Территория межевания составляет 63349 кв.м.

3.1 Анализ существующего положения

Ширина отводимой полосы земельного участка составляет - 6 м.

Проезд на участках строительства осуществляется по асфальтированным автодорогам и местами грунтовым дорогам.

При прокладке газопровода в грунт запроектированы следующие земляные работы: рытье траншеи механизированным способом. Общая протяженность трассы – 10,98 км.

Газопровод проходит по землям населенных пунктов.

Ось газопровода объекта «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области» имеет следующие пересечения (Таблица 3.1):

Таблица 3.1

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Грунтовые дороги | 12 |
| 2 | Автодороги с твёрдым покрытием | 20 |
| 3 | Кабели связи подземные | 10 |
| 4 | Электрокабели подземные | 33 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Воздушные линии электропередач | 181 |
| 6 | Подземные теплотрассы | 15 |
| 7 | Подземные газопроводы | 17 |
| 8 | Подземные водопроводы | 158 |
| 9 | Подземная канализация | 19 |
| 10 | Воздушные линии связи | 31 |
| Всего | 496 |

Переустройства пересекаемых коммуникаций не требуется.

Все технические решения, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Полная информация о ранее созданных и ранее сформированных участках отображена в составе графических материалов на чертеже «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и межевания территории (опорный план)» масштаб: 1:1000.

3.2 Проектное решение

Земельный участок для строительства газопровода выбран в соответствии с:

- Техническими условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения №4-0680 БО/2015 от 30.10.2015 г., выданных ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Приложение 3);

- Техническими условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения №4-0675 БО/2015 от 30.09.2015 г., выданных ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Приложение 4);

- Техническими условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения №О-4-0324 БО/2016 от 10.06.2016 г., выданных ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Приложение 5);

- Техническими условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения №4-0673 БО/2015 от 30.09.2015 г., выданных ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Приложение 6);

- Проектная документация 37.2016-ПЗ на объект: «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Ленина  от дома №94 до д.№230 в р.п. Воскресенское Нижегородской области». Заказчик: Администрация Воскресенского района Нижегородской области.

- Проектная документация 38.2016-ПЗ на объект: «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Ленина от д.115 до д. 227, ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина в р.п. Воскресенское Нижегородской области». Заказчик: Администрация Воскресенского района Нижегородской области.

- Проектная документация 35.2016-ПЗ на объект: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая р.п. Воскресенское Нижегородской области». Заказчик: Администрация Воскресенского района

- Проектная документация 36.2016-ПЗ на объект: «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул.Свободы и ул.Мира в р.п. Воскресенское Нижегородской области». Заказчик: Администрация Воскресенского района Нижегородской области.

С учетом размещения существующих зданий и сооружений, количества землепользователей и землевладельцев, инженерных коммуникаций и автодорог, а также требований нормативно-технической документации был принят следующий вариант прохождения газопровода:

Проектируемый газопровод  низкого давления 63х5,8 -п/э, 90х5,2-п/э и газопроводы – вводы Ø 63х5,8 п/э прокладывается  от ранее запроектированного газопровода низкого давления диаметром 110, проложенного по ул. Белова, согласно условий подключения объекта газификации к газораспределительной  сети  № 4-0673 БО/2015 от 30 сентября 2015 г. ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» к жилым домам по ул. Свободы и ул. Мира р.п.Воскресенское.

Распределительный подземный газопровод среднего давления Ø 90х8,2 проектируется от места врезки в существующий газопровод среднего давления Ø 110-п/э (Рфакт=0,24 МПа), проложенного от существующего ШРП по ул. 60 лет Октября (согласно технических условий подключения объекта газификации к газораспределительной сети  №О-4-0324 БО/2016  от 10.06.2016, выданных ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»), до выхода из земли у газорегуляторного пункта и надземного газопровода среднего давления диаметром 89х3,5 и 57х3,5 от выхода из земли у газорегуляторного пункта до ввода в газорегуляторный пункт. Также проектируется распределительный подземный газопровод низкого давления диаметрами 225х12,8-п/э, 160х9,1-п/э, 90х5,2-п/э и 63х5,8-п/э и надземный распределительный газопровод низкого давления диаметрами 219х6,0, 108х4,0 и 57х3,5 от выхода из газорегуляторного пункта до выхода из земли.

Распределительный  газопровод  низкого давления Ø160х9,1 -п/э, Ø110х6,3 -п/э, Ø90х5,2 -п/э и Ø63х5,8 -п/э и газопроводы-вводы Ø 63х5,8-п/э к жилым домам по по ул. Ленина от д. №115 до д. №227,  ул. Набережная, Свердлова, пер. Транспортный, Нагорный, Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина в р.п.Воскресенское Нижегородской области прокладывается от существующего газопровода низкого давления диаметром 110, проложенного по ул. Ленина, согласно условий подключения объекта газификации к газораспределительной  сети  №4-0675 БО/2015  от 30.09.2015г.  ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». В соответствии со схемой газоснабжения выполнена закольцовка проектируемого газопровода низкого давления по ул. Ленина с запроектируемым газопроводом низкого давления Ду110 мм по ул  Белова (проект №25ГК-ГП-1-Г3Г1-ГСН).

Распределительный  газопровод  низкого давления Ø110х6,3 -п/э, Ø90х5,2 -п/э и Ø63х5,8 -п/э и газопроводы-вводы Ø 63х5,8-п/э к жилым домам по ул. Ленина от дома №94 до д. №230 р.п.Воскресенское  прокладывается  от существующего газопровода низкого давления диаметром 110, проложенного по ул. Ленина, согласно условий подключения объекта газификации к газораспределительной  сети  № 4-0680 БО/2015 от 30 октября 2015 г.  ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Проектируемый распределительный  газопровод прокладывается по улицам р.п. Воскресенское, в границах частных землевладений с учетом нормативных расстояний.

3.3 Расчет территорий, подлежащих межеванию

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданных и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки.

В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области были получены кадастровые планы территорий кадастровых кварталов. Проект планировки и межевания выполняется с учетом сохранения границ существующих земельных участков, сведения о которых содержатся в ГКН.

В рамках проекта планировки и межевания территории для размещения линейных объектов предусмотрено образование земельных участков из земель неразграниченной государственной собственности. В федеральном информационном ресурсе были получены выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним и Кадастровые выписки на земельные участки, из которых определены правообладатели земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты при размещении линейного объекта.

В соответствии с техническим заданием с целью рационального использования земель проектом предусматривается минимальное использование земель при размещении линейного объекта. Земельные участки формировались по факту и по нормам отвода, установленным СНиП и СН.

В результате выполнения работ по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта образован 1 земельный участок (ГСГО), в отношении которого будут выполняться кадастровые работы, результатом которых будет постановка на государственный кадастровый учет с целью последующей передачи данного земельного участка в постоянное пользование обслуживающей организации и 26-ти земельных участков, предоставляемых во временное пользование, которые будут сняты с кадастрового учета по окончании строительства. На части земельных участков,  стоящих на государственном кадастровом учете, необходимо заключить договора аренды с собственниками на период строительства объекта. Всего было выделено 145 частей земельных участков, 5 из которых попадает на участки, находящиеся в муниципальной собственности, 131 - в частной собственности, 9 – на земельные участки с неустановленными  правами.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года №540 (с изменениями) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» – коммунальное обслуживание (код 3.1); назначение – сооружение; категория земель – земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда.

Сведения об образуемых участках, каталог координат характерных точек границ участков указаны в приложении 7.

Площадь земельного участка, формируемого для постоянного пользования (ГСГО), определена размером участка под ГСГО в ограждении и составляет 15 кв.м.

Площадь временного отвода земельных участков (под строительство) – 63349 м2.

  - Ограничения (обременения) земельного участка.

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации газораспределительных сетей и исключения возможности их повреждения согласно Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» ( с изменениями 18 и дополнениями) вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети устанавливаются территории с особыми условиями использования – охранные зоны газораспределительных сетей.

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются на следующих расстояниях:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Площадь охранной зоны составила  54805,45 м2.

Выводы проведения межевания.

Цель проведения межевания: установление границ земельного участка

Объект землеустройства: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области»

Местоположение объекта землеустройства  р.п. Воскресенское Нижегородской области.

Правовой статус земельного участка:

- категории земель: земли населенных пунктов.

- разрешенное использование – коммунальное обслуживание;

- фактическое использование – строительство объекта: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая и распределительный газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Ленина от дома № 115 до дома № 227 и от дома № 94 до дома № 230 по ул. Набережная, ул. Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Свободы, и ул. Мира в р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области»;

- общая протяженность распределительных газопроводов среднего и низкого давления – 10,98 км (0,009 км –среднего давления и 10,97 –низкого давления);

- площадь охранной зоны распределительных газопроводов среднего и низкого давления – 54805,45 кв.м.;

- общая планируемая площадь обременения для размещения распределительных газопроводов среднего и низкого давления – 63349 кв.м на период строительства и 15 кв.м. в период эксплуатации.

Чертеж межевания территории. М 1:1000

Схемы расположения земельных участков

Чертеж межевания территории на период эксплуатации М 1:500

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

| Каталог координат поворотных точек границ земельных участков, |
| --- |
| предназначенных на время строительства газопровода |
| 52:11:0110006:ЗУ1 |
| Площадь земельного участка - 3172 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 1 | 39134,41 | 68283,85 |  |
|  | 2 | 39133,89 | 68289,83 |  |
|  | 3 | 39131,45 | 68289,62 |  |
|  | 4 | 39131,15 | 68294,84 |  |
|  | 5 | 38896,13 | 68281,48 |  |
|  | 6 | 38896,18 | 68280,01 |  |
|  | 7 | 38888,47 | 68279,52 |  |
|  | 8 | 38888,42 | 68281,05 |  |
|  | 9 | 38887,18 | 68280,98 |  |
|  | 10 | 38880,05 | 68278,35 |  |
|  | 11 | 38878,43 | 68278,29 |  |
|  | 12 | 38878,41 | 68278,13 |  |
|  | 13 | 38878,15 | 68278,15 |  |
|  | 14 | 38878,16 | 68278,28 |  |
|  | 15 | 38867,16 | 68277,85 |  |
|  | 16 | 38866,81 | 68271,84 |  |
|  | 17 | 38881,23 | 68272,39 |  |
|  | 18 | 38888,42 | 68275,04 |  |
|  | 19 | 39096,59 | 68286,87 |  |
|  | 20 | 39106,38 | 68287,42 |  |
|  | 21 | 39065,19 | 68283,82 |  |
|  | 22 | 39061,06 | 68281,50 |  |
|  | 23 | 39039,36 | 68279,99 |  |
|  | 24 | 39037,51 | 68280,49 |  |
|  | 25 | 38995,79 | 68277,33 |  |
|  | 26 | 38950,82 | 68273,42 |  |
|  | 27 | 38943,54 | 68277,34 |  |
|  | 28 | 38929,29 | 68276,60 |  |
|  | 29 | 38897,99 | 68272,43 |  |
|  | 30 | 38868,68 | 68271,38 |  |
|  | 31 | 38866,78 | 68271,30 |  |
|  | 32 | 38866,44 | 68265,28 |  |
|  | 33 | 38868,92 | 68265,39 |  |
|  | 34 | 38898,49 | 68266,45 |  |
|  | 35 | 38929,84 | 68270,62 |  |
|  | 36 | 38942,17 | 68271,26 |  |
|  | 37 | 38949,56 | 68267,29 |  |
|  | 38 | 38955,74 | 68267,83 |  |
|  | 39 | 38964,54 | 68268,63 |  |
|  | 40 | 38991,06 | 68270,92 |  |
|  | 41 | 39019,68 | 68273,12 |  |
|  | 42 | 39019,66 | 68273,44 |  |
|  | 43 | 39034,61 | 68274,25 |  |
|  | 44 | 39036,95 | 68274,43 |  |
|  | 45 | 39037,47 | 68274,29 |  |
|  | 46 | 39041,09 | 68274,46 |  |
|  | 47 | 39057,48 | 68275,66 |  |
|  | 48 | 39057,44 | 68276,24 |  |
|  | 49 | 39061,59 | 68276,44 |  |
|  | 50 | 39064,79 | 68276,72 |  |
|  | 51 | 39067,00 | 68277,96 |  |
|  | 1 | 39134,41 | 68283,85 |  |
| 52:11:0110006:135/чзу1 |
| Площадь части – 12 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 741 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 60 | 38896,18 | 68280,01 |  |
|  | 61 | 38896,13 | 68281,48 |  |
|  | 62 | 38888,42 | 68281,05 |  |
|  | 63 | 38888,47 | 68279,52 |  |
|  | 60 | 38896,18 | 68280,01 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ1 |
| Площадь земельного участка - 20 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 52 | 38866,43 | 68265,28 |  |
|  | 53 | 38866,77 | 68271,30 |  |
|  | 54 | 38863,20 | 68271,14 |  |
|  | 55 | 38863,42 | 68265,14 |  |
|  | 52 | 38866,43 | 68265,28 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ2 |
| Площадь земельного участка - 21 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 56 | 38866,80 | 68271,84 |  |
|  | 57 | 38867,15 | 68277,85 |  |
|  | 58 | 38863,42 | 68277,71 |  |
|  | 59 | 38863,65 | 68271,72 |  |
|  | 56 | 38866,80 | 68271,84 |  |
| 52:11:0110006:ЗУ2 |
| Площадь земельного участка - 4 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 64 | 38867,37 | 68238,89 |  |
|  | 65 | 38867,31 | 68244,89 |  |
|  | 66 | 38866,47 | 68244,88 |  |
|  | 67 | 38866,73 | 68238,88 |  |
|  | 64 | 38867,37 | 68238,89 |  |
| 52:11:0110006:ЗУ3 |
| Площадь земельного участка - 9 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 68 | 38867,62 | 68251,63 |  |
|  | 69 | 38867,65 | 68257,63 |  |
|  | 70 | 38866,00 | 68257,64 |  |
|  | 71 | 38865,95 | 68256,92 |  |
|  | 72 | 38866,18 | 68251,64 |  |
|  | 68 | 38867,62 | 68251,63 |  |

| 52:11:0110008:ЗУ3 |
| --- |
| Площадь земельного участка - 3331 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 73 | 38866,72 | 68238,88 |  |
|  | 74 | 38866,46 | 68244,88 |  |
|  | 75 | 38860,84 | 68244,82 |  |
|  | 76 | 38834,54 | 68246,06 |  |
|  | 77 | 38788,16 | 68248,51 |  |
|  | 78 | 38722,30 | 68253,61 |  |
|  | 79 | 38693,48 | 68257,68 |  |
|  | 80 | 38694,37 | 68257,62 |  |
|  | 81 | 38768,34 | 68253,13 |  |
|  | 82 | 38812,83 | 68251,96 |  |
|  | 83 | 38866,17 | 68251,64 |  |
|  | 84 | 38865,95 | 68256,92 |  |
|  | 85 | 38865,99 | 68257,64 |  |
|  | 86 | 38859,52 | 68257,68 |  |
|  | 87 | 38846,06 | 68257,56 |  |
|  | 88 | 38833,53 | 68257,83 |  |
|  | 89 | 38812,93 | 68257,96 |  |
|  | 90 | 38768,60 | 68259,12 |  |
|  | 91 | 38696,32 | 68263,52 |  |
|  | 92 | 38693,10 | 68263,64 |  |
|  | 93 | 38693,10 | 68263,75 |  |
|  | 94 | 38641,19 | 68268,16 |  |
|  | 95 | 38632,59 | 68270,78 |  |
|  | 96 | 38628,36 | 68270,97 |  |
|  | 97 | 38628,38 | 68271,59 |  |
|  | 98 | 38625,50 | 68272,06 |  |
|  | 99 | 38624,48 | 68272,07 |  |
|  | 100 | 38624,47 | 68271,79 |  |
|  | 101 | 38613,28 | 68272,23 |  |
|  | 102 | 38583,91 | 68272,89 |  |
|  | 103 | 38560,71 | 68274,83 |  |
|  | 104 | 38560,21 | 68268,85 |  |
|  | 105 | 38583,60 | 68266,90 |  |
|  | 106 | 38624,96 | 68266,06 |  |
|  | 107 | 38630,31 | 68265,21 |  |
|  | 108 | 38640,04 | 68262,23 |  |
|  | 109 | 38661,08 | 68260,48 |  |
|  | 110 | 38599,49 | 68264,79 |  |
|  | 111 | 38599,07 | 68258,80 |  |
|  | 112 | 38602,14 | 68258,59 |  |
|  | 113 | 38660,57 | 68254,50 |  |
|  | 114 | 38681,27 | 68252,40 |  |
|  | 115 | 38686,69 | 68253,49 |  |
|  | 116 | 38692,17 | 68251,80 |  |
|  | 117 | 38706,01 | 68249,85 |  |
|  | 118 | 38707,13 | 68249,76 |  |
|  | 119 | 38731,54 | 68247,60 |  |
|  | 120 | 38737,61 | 68246,97 |  |
|  | 121 | 38737,64 | 68247,20 |  |
|  | 122 | 38745,25 | 68246,25 |  |
|  | 123 | 38778,86 | 68244,22 |  |
|  | 124 | 38812,70 | 68242,14 |  |
|  | 125 | 38843,63 | 68240,01 |  |
|  | 126 | 38848,35 | 68239,61 |  |
|  | 127 | 38853,37 | 68239,60 |  |
|  | 128 | 38853,37 | 68239,17 |  |
|  | 129 | 38860,73 | 68238,82 |  |
|  | 73 | 38866,72 | 68238,88 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ4 |
| Площадь земельного участка - 1761 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 130 | 38869,32 | 68323,65 |  |
|  | 131 | 38869,63 | 68326,24 |  |
|  | 132 | 38869,69 | 68329,65 |  |
|  | 133 | 38865,66 | 68329,71 |  |
|  | 134 | 38858,96 | 68329,87 |  |
|  | 135 | 38763,06 | 68336,24 |  |
|  | 136 | 38730,32 | 68338,70 |  |
|  | 137 | 38673,13 | 68342,10 |  |
|  | 138 | 38605,53 | 68346,07 |  |
|  | 139 | 38603,15 | 68346,25 |  |
|  | 140 | 38566,96 | 68349,05 |  |
|  | 141 | 38566,55 | 68343,80 |  |
|  | 142 | 38582,34 | 68342,33 |  |
|  | 143 | 38596,85 | 68340,83 |  |
|  | 144 | 38603,02 | 68340,68 |  |
|  | 145 | 38633,17 | 68339,00 |  |
|  | 146 | 38653,15 | 68337,75 |  |
|  | 147 | 38653,11 | 68337,26 |  |
|  | 148 | 38691,55 | 68335,00 |  |
|  | 149 | 38692,73 | 68335,49 |  |
|  | 150 | 38710,25 | 68333,89 |  |
|  | 151 | 38728,55 | 68332,80 |  |
|  | 152 | 38730,18 | 68332,81 |  |
|  | 153 | 38738,06 | 68332,90 |  |
|  | 154 | 38747,89 | 68332,51 |  |
|  | 155 | 38747,86 | 68331,37 |  |
|  | 156 | 38764,52 | 68330,13 |  |
|  | 157 | 38819,71 | 68326,46 |  |
|  | 158 | 38858,69 | 68323,87 |  |
|  | 130 | 38869,32 | 68323,65 |  |
| 52:11:0110008:952/чзу1 |
| Площадь части – 13 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 300 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 184 | 38747,85 | 68331,36 |  |
|  | 185 | 38747,89 | 68332,51 |  |
|  | 186 | 38738,06 | 68332,9 |  |
|  | 187 | 38730,18 | 68332,81 |  |
|  | 188 | 38730,17 | 68332,69 |  |
|  | 184 | 38747,85 | 68331,36 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ5 |
| Площадь земельного участка - 1408 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 159 | 38869,98 | 68332,73 |  |
|  | 160 | 38870,07 | 68338,73 |  |
|  | 161 | 38855,06 | 68338,96 |  |
|  | 162 | 38855,05 | 68338,76 |  |
|  | 163 | 38848,35 | 68339,06 |  |
|  | 164 | 38823,52 | 68341,06 |  |
|  | 165 | 38778,91 | 68344,73 |  |
|  | 166 | 38728,95 | 68347,45 |  |
|  | 167 | 38722,13 | 68346,41 |  |
|  | 168 | 38687,51 | 68351,57 |  |
|  | 169 | 38687,51 | 68351,47 |  |
|  | 170 | 38683,52 | 68351,81 |  |
|  | 171 | 38655,67 | 68353,40 |  |
|  | 172 | 38652,17 | 68352,14 |  |
|  | 173 | 38636,24 | 68352,40 |  |
|  | 174 | 38636,14 | 68346,40 |  |
|  | 175 | 38653,17 | 68346,12 |  |
|  | 176 | 38656,55 | 68347,34 |  |
|  | 177 | 38686,62 | 68345,64 |  |
|  | 178 | 38722,14 | 68340,34 |  |
|  | 179 | 38729,24 | 68341,43 |  |
|  | 180 | 38778,50 | 68338,75 |  |
|  | 181 | 38829,76 | 68334,52 |  |
|  | 182 | 38848,07 | 68333,07 |  |
|  | 183 | 38860,38 | 68332,88 |  |
|  | 159 | 38869,98 | 68332,73 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ6 |
| Площадь земельного участка - 7138 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 189 | 38835,02 | 68417,61 |  |
|  | 190 | 38835,42 | 68423,35 |  |
|  | 191 | 38832,45 | 68423,56 |  |
|  | 192 | 38785,57 | 68426,82 |  |
|  | 193 | 38756,56 | 68428,45 |  |
|  | 194 | 38746,02 | 68435,55 |  |
|  | 195 | 38704,17 | 68438,96 |  |
|  | 196 | 38717,76 | 68437,94 |  |
|  | 197 | 38728,26 | 68437,34 |  |
|  | 198 | 38777,93 | 68434,94 |  |
|  | 199 | 38811,99 | 68432,56 |  |
|  | 200 | 38813,60 | 68430,44 |  |
|  | 201 | 38836,76 | 68428,49 |  |
|  | 202 | 38837,27 | 68434,47 |  |
|  | 203 | 38816,76 | 68436,20 |  |
|  | 204 | 38816,43 | 68436,63 |  |
|  | 205 | 38792,55 | 68438,81 |  |
|  | 206 | 38792,58 | 68439,07 |  |
|  | 207 | 38772,71 | 68441,02 |  |
|  | 208 | 38772,45 | 68440,20 |  |
|  | 209 | 38759,20 | 68440,90 |  |
|  | 210 | 38739,18 | 68441,80 |  |
|  | 211 | 38726,80 | 68443,21 |  |
|  | 212 | 38726,78 | 68442,94 |  |
|  | 213 | 38695,96 | 68445,41 |  |
|  | 214 | 38695,97 | 68445,59 |  |
|  | 215 | 38688,13 | 68446,18 |  |
|  | 216 | 38687,67 | 68442,99 |  |
|  | 217 | 38677,56 | 68443,48 |  |
|  | 218 | 38674,56 | 68446,55 |  |
|  | 219 | 38654,87 | 68447,92 |  |
|  | 220 | 38648,24 | 68448,39 |  |
|  | 221 | 38634,81 | 68449,34 |  |
|  | 222 | 38630,40 | 68448,45 |  |
|  | 223 | 38605,41 | 68449,43 |  |
|  | 224 | 38603,60 | 68451,94 |  |
|  | 225 | 38592,50 | 68453,10 |  |
|  | 226 | 38590,36 | 68453,40 |  |
|  | 227 | 38587,42 | 68451,35 |  |
|  | 228 | 38565,63 | 68452,29 |  |
|  | 229 | 38537,44 | 68453,80 |  |
|  | 230 | 38524,78 | 68457,87 |  |
|  | 231 | 38523,60 | 68457,95 |  |
|  | 232 | 38502,80 | 68459,26 |  |
|  | 233 | 38499,19 | 68456,27 |  |
|  | 234 | 38485,88 | 68457,48 |  |
|  | 235 | 38459,29 | 68460,31 |  |
|  | 236 | 38447,58 | 68461,28 |  |
|  | 237 | 38447,60 | 68462,49 |  |
|  | 238 | 38430,34 | 68464,37 |  |
|  | 239 | 38429,07 | 68462,69 |  |
|  | 240 | 38396,81 | 68466,64 |  |
|  | 241 | 38396,81 | 68466,83 |  |
|  | 242 | 38376,69 | 68467,84 |  |
|  | 243 | 38376,63 | 68467,16 |  |
|  | 244 | 38363,67 | 68467,49 |  |
|  | 245 | 38360,92 | 68467,02 |  |
|  | 246 | 38350,75 | 68467,27 |  |
|  | 247 | 38323,84 | 68468,36 |  |
|  | 248 | 38314,33 | 68467,49 |  |
|  | 249 | 38314,24 | 68466,52 |  |
|  | 250 | 38302,92 | 68465,56 |  |
|  | 251 | 38302,91 | 68466,45 |  |
|  | 252 | 38298,27 | 68466,03 |  |
|  | 253 | 38268,86 | 68466,29 |  |
|  | 254 | 38255,74 | 68461,33 |  |
|  | 255 | 38227,16 | 68462,95 |  |
|  | 256 | 38209,94 | 68463,88 |  |
|  | 257 | 38208,65 | 68466,91 |  |
|  | 258 | 38206,55 | 68466,95 |  |
|  | 259 | 38205,13 | 68453,17 |  |
|  | 260 | 38219,15 | 68452,42 |  |
|  | 261 | 38242,36 | 68451,11 |  |
|  | 262 | 38272,90 | 68449,42 |  |
|  | 263 | 38318,84 | 68448,73 |  |
|  | 264 | 38334,11 | 68451,56 |  |
|  | 265 | 38334,91 | 68451,56 |  |
|  | 266 | 38334,90 | 68453,11 |  |
|  | 267 | 38368,40 | 68452,24 |  |
|  | 268 | 38369,44 | 68452,57 |  |
|  | 269 | 38372,02 | 68452,13 |  |
|  | 270 | 38384,24 | 68451,68 |  |
|  | 271 | 38411,90 | 68448,56 |  |
|  | 272 | 38411,89 | 68447,94 |  |
|  | 273 | 38432,96 | 68446,54 |  |
|  | 274 | 38432,91 | 68445,76 |  |
|  | 275 | 38441,02 | 68445,02 |  |
|  | 276 | 38441,08 | 68446,24 |  |
|  | 277 | 38458,85 | 68445,02 |  |
|  | 278 | 38462,25 | 68444,95 |  |
|  | 279 | 38462,24 | 68444,46 |  |
|  | 280 | 38463,04 | 68444,44 |  |
|  | 281 | 38463,07 | 68445,16 |  |
|  | 282 | 38490,48 | 68444,79 |  |
|  | 283 | 38506,03 | 68443,60 |  |
|  | 284 | 38509,39 | 68446,86 |  |
|  | 285 | 38537,89 | 68444,53 |  |
|  | 286 | 38548,52 | 68441,50 |  |
|  | 287 | 38556,31 | 68440,80 |  |
|  | 288 | 38556,27 | 68439,80 |  |
|  | 289 | 38569,34 | 68439,16 |  |
|  | 290 | 38569,29 | 68437,77 |  |
|  | 291 | 38569,78 | 68437,71 |  |
|  | 292 | 38573,96 | 68437,43 |  |
|  | 293 | 38574,03 | 68438,41 |  |
|  | 294 | 38591,55 | 68437,16 |  |
|  | 295 | 38591,49 | 68436,22 |  |
|  | 296 | 38598,18 | 68435,79 |  |
|  | 297 | 38598,22 | 68436,33 |  |
|  | 298 | 38600,81 | 68436,16 |  |
|  | 299 | 38611,82 | 68434,91 |  |
|  | 300 | 38616,95 | 68434,58 |  |
|  | 301 | 38642,07 | 68432,75 |  |
|  | 302 | 38645,19 | 68432,52 |  |
|  | 303 | 38653,17 | 68433,19 |  |
|  | 304 | 38678,01 | 68432,18 |  |
|  | 305 | 38685,98 | 68431,63 |  |
|  | 306 | 38689,93 | 68430,20 |  |
|  | 307 | 38703,95 | 68432,96 |  |
|  | 308 | 38743,97 | 68429,70 |  |
|  | 309 | 38752,17 | 68424,18 |  |
|  | 310 | 38754,23 | 68423,96 |  |
|  | 311 | 38775,86 | 68422,34 |  |
|  | 312 | 38785,58 | 68421,94 |  |
|  | 313 | 38785,57 | 68421,11 |  |
|  | 314 | 38791,71 | 68420,39 |  |
|  | 315 | 38817,50 | 68418,58 |  |
|  | 316 | 38817,52 | 68418,86 |  |
|  | 189 | 38835,02 | 68417,61 |  |
|  | 317 | 38703,59 | 68439,00 |  |
|  | 318 | 38693,26 | 68439,78 |  |
|  | 319 | 38692,84 | 68436,89 |  |
|  | 317 | 38703,59 | 68439,00 |  |
|  | 320 | 38671,31 | 68441,28 |  |
|  | 321 | 38666,86 | 68441,45 |  |
|  | 322 | 38662,36 | 68442,59 |  |
|  | 323 | 38639,99 | 68444,26 |  |
|  | 324 | 38630,88 | 68442,42 |  |
|  | 325 | 38602,26 | 68443,55 |  |
|  | 326 | 38599,69 | 68447,12 |  |
|  | 327 | 38592,19 | 68447,39 |  |
|  | 328 | 38589,22 | 68445,27 |  |
|  | 329 | 38566,66 | 68446,22 |  |
|  | 330 | 38550,57 | 68447,09 |  |
|  | 331 | 38559,72 | 68444,42 |  |
|  | 332 | 38592,29 | 68442,17 |  |
|  | 333 | 38612,21 | 68440,89 |  |
|  | 334 | 38617,36 | 68440,57 |  |
|  | 335 | 38642,51 | 68438,74 |  |
|  | 336 | 38645,16 | 68438,54 |  |
|  | 337 | 38653,04 | 68439,20 |  |
|  | 338 | 38674,20 | 68438,34 |  |
|  | 320 | 38671,31 | 68441,28 |  |
|  | 339 | 38507,24 | 68453,14 |  |
|  | 340 | 38505,01 | 68453,30 |  |
|  | 341 | 38501,11 | 68450,07 |  |
|  | 342 | 38485,29 | 68451,51 |  |
|  | 343 | 38457,69 | 68454,45 |  |
|  | 344 | 38455,77 | 68455,81 |  |
|  | 345 | 38447,05 | 68456,52 |  |
|  | 346 | 38429,44 | 68458,44 |  |
|  | 347 | 38403,76 | 68460,47 |  |
|  | 348 | 38368,50 | 68462,25 |  |
|  | 349 | 38361,37 | 68461,00 |  |
|  | 350 | 38350,55 | 68461,27 |  |
|  | 351 | 38323,99 | 68462,35 |  |
|  | 352 | 38298,51 | 68460,03 |  |
|  | 353 | 38269,93 | 68460,28 |  |
|  | 354 | 38259,11 | 68456,19 |  |
|  | 355 | 38273,11 | 68455,41 |  |
|  | 356 | 38317,32 | 68454,76 |  |
|  | 357 | 38318,34 | 68454,74 |  |
|  | 358 | 38333,59 | 68457,57 |  |
|  | 359 | 38341,65 | 68457,49 |  |
|  | 360 | 38348,57 | 68457,21 |  |
|  | 361 | 38362,81 | 68456,75 |  |
|  | 362 | 38366,21 | 68457,82 |  |
|  | 363 | 38368,97 | 68458,74 |  |
|  | 364 | 38382,53 | 68456,42 |  |
|  | 365 | 38441,12 | 68451,02 |  |
|  | 366 | 38503,35 | 68449,36 |  |
|  | 339 | 38507,24 | 68453,14 |  |
| 52:11:0110008:294/чзу1 |
| Площадь части – 36 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1200 кв.м. |
| Разрешенное использование –личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 377 | 38772,71 | 68441,02 |  |
|  | 378 | 38785,55 | 68420,82 |  |
|  | 379 | 38785,58 | 68421,94 |  |
|  | 380 | 38775,86 | 68422,34 |  |
|  | 381 | 38754,23 | 68423,96 |  |
|  | 382 | 38754,12 | 68422,86 |  |
|  | 383 | 38754,57 | 68422,55 |  |
|  | 377 | 38772,71 | 68441,02 |  |
| 52:11:0110008:114/чзу1 |
| Площадь части – 32 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 907 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 367 | 38816,42 | 68436,64 |  |
|  | 368 | 38815,12 | 68438,35 |  |
|  | 369 | 38792,68 | 68439,93 |  |
|  | 370 | 38792,55 | 68438,81 |  |
|  | 367 | 38816,42 | 68436,64 |  |
| 52:11:0110008:115/чзу1 |
| Площадь части – 24 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 994 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 371 | 38792,58 | 68439,07 |  |
|  | 372 | 38792,67 | 68439,92 |  |
|  | 373 | 38778,28 | 68440,93 |  |
|  | 374 | 38759,20 | 68441,86 |  |
|  | 375 | 38759,20 | 68440,90 |  |
|  | 376 | 38772,45 | 68440,20 |  |
|  | 371 | 38792,58 | 68439,07 |  |

| 52:11:0110008:116/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 28 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 889 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 384 | 38759,20 | 68440,90 |  |
|  | 385 | 38759,20 | 68441,86 |  |
|  | 386 | 38726,81 | 68443,43 |  |
|  | 387 | 38726,80 | 68443,21 |  |
|  | 388 | 38739,18 | 68441,80 |  |
|  | 384 | 38759,20 | 68440,90 |  |
| 52:11:0110008:118/чзу1 |
| Площадь части – 17 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1078 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 389 | 38674,56 | 68446,55 |  |
|  | 390 | 38673,93 | 68447,19 |  |
|  | 391 | 38667,72 | 68447,42 |  |
|  | 392 | 38663,33 | 68448,54 |  |
|  | 393 | 38654,93 | 68449,17 |  |
|  | 394 | 38654,87 | 68447,92 |  |
|  | 389 | 38674,56 | 68446,55 |  |
| 52:11:0110008:1396/чзу1 |
| Площадь части – 23 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 963 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 445 | 38654,87 | 68447,92 |  |
|  | 446 | 38654,93 | 68449,17 |  |
|  | 447 | 38639,61 | 68450,31 |  |
|  | 448 | 38634,81 | 68449,34 |  |
|  | 449 | 38648,24 | 68448,39 |  |
|  | 445 | 38654,87 | 68447,92 |  |
| 52:11:0110008:289/чзу1 |
| Площадь части – 13 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 701 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 395 | 38569,28 | 68437,77 |  |
|  | 396 | 38569,34 | 68439,16 |  |
|  | 397 | 38556,27 | 68439,80 |  |
|  | 398 | 38556,25 | 68439,28 |  |
|  | 395 | 38569,28 | 68437,77 |  |
| 52:11:0110008:131/чзу1 |
| Площадь части – 6 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1163 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 399 | 38556,24 | 68439,28 |  |
|  | 400 | 38556,31 | 68440,80 |  |
|  | 401 | 38548,52 | 68441,49 |  |
|  | 399 | 38556,24 | 68439,28 |  |
| 52:11:0110008:133/чзу1 |
| Площадь части – 11 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 766 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 402 | 38506,03 | 68443,59 |  |
|  | 403 | 38490,48 | 68444,79 |  |
|  | 404 | 38490,42 | 68443,70 |  |
|  | 405 | 38505,72 | 68443,29 |  |
|  | 402 | 38506,03 | 68443,59 |  |
| 52:11:0110008:134/чзу1 |
| Площадь части – 25 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1060 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 406 | 38490,41 | 68443,70 |  |
|  | 407 | 38490,48 | 68444,79 |  |
|  | 408 | 38463,07 | 68445,16 |  |
|  | 409 | 38463,05 | 68444,44 |  |
|  | 406 | 38490,41 | 68443,70 |  |
| 52:11:0110008:451/чзу1 |
| Площадь части – 15 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 763 кв.м. |
| Разрешенное использование – под строительство жилого дома |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 410 | 38458,85 | 68445,02 |  |
|  | 411 | 38441,08 | 68446,24 |  |
|  | 412 | 38441,02 | 68445,02 |  |
|  | 413 | 38458,84 | 68444,55 |  |
|  | 410 | 38458,85 | 68445,02 |  |
| 52:11:0110008:123/чзу1 |
| Площадь части – 14 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 880 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 414 | 38459,32 | 68460,65 |  |
|  | 415 | 38457,89 | 68461,65 |  |
|  | 416 | 38447,60 | 68462,49 |  |
|  | 417 | 38447,58 | 68461,28 |  |
|  | 418 | 38459,29 | 68460,31 |  |
|  | 414 | 38459,32 | 68460,65 |  |
| 52:11:0110008:124/чзу1 |
| Площадь части – 36 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 811 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 419 | 38430,33 | 68464,37 |  |
|  | 420 | 38404,14 | 68466,46 |  |
|  | 421 | 38396,82 | 68466,83 |  |
|  | 422 | 38396,81 | 68466,64 |  |
|  | 423 | 38429,07 | 68462,69 |  |
|  | 419 | 38430,33 | 68464,37 |  |
| 52:11:0110008:136/чзу1 |
| Площадь части – 29 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1047 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 424 | 38411,88 | 68447,94 |  |
|  | 425 | 38411,90 | 68448,56 |  |
|  | 426 | 38384,24 | 68451,68 |  |
|  | 427 | 38384,19 | 68450,24 |  |
|  | 428 | 38386,88 | 68449,99 |  |
|  | 424 | 38411,88 | 68447,94 |  |
| 52:11:0110008:139/чзу1 |
| Площадь части – 10 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 501 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 429 | 38384,18 | 68450,24 |  |
|  | 430 | 38384,24 | 68451,68 |  |
|  | 431 | 38372,01 | 68452,12 |  |
|  | 432 | 38381,75 | 68450,47 |  |
|  | 429 | 38384,18 | 68450,24 |  |
| 52:11:0110008:140/чзу1 |
| Площадь части – 50 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 777 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 433 | 38368,45 | 68452,23 |  |
|  | 434 | 38334,90 | 68453,11 |  |
|  | 435 | 38334,92 | 68451,56 |  |
|  | 436 | 38363,64 | 68450,72 |  |
|  | 433 | 38368,45 | 68452,23 |  |
| 52:11:0110008:127/чзу1 |
| Площадь части – 11 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 854 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 437 | 38314,24 | 68466,52 |  |
|  | 438 | 38314,33 | 68467,49 |  |
|  | 439 | 38302,91 | 68466,45 |  |
|  | 440 | 38302,92 | 68465,56 |  |
|  | 437 | 38314,24 | 68466,52 |  |
| 52:11:0110008:128/чзу1 |
| Площадь части – 2 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1247 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 441 | 38208,65 | 68466,91 |  |
|  | 442 | 38208,10 | 68468,18 |  |
|  | 443 | 38206,68 | 68468,24 |  |
|  | 444 | 38206,55 | 68466,95 |  |
|  | 441 | 38208,65 | 68466,91 |  |
| 52:11:0110008:447/чзу1 |
| Площадь части – 64 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 302 кв.м. |
| Разрешенное использование – для строительства "Распределительного газопровода" |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | 553 | 38174,75 | 68328,89 |  |
|  | 554 | 38175,21 | 68331,87 |  |
|  | 555 | 38172,64 | 68333,11 |  |
|  | 556 | 38171,36 | 68333,12 |  |
|  | 557 | 38170,77 | 68329,31 |  |
|  | 558 | 38166,85 | 68329,78 |  |
|  | 559 | 38166,82 | 68331,90 |  |
|  | 560 | 38159,94 | 68331,63 |  |
|  | 561 | 38160,00 | 68327,22 |  |
|  | 562 | 38171,26 | 68327,12 |  |
|  | 563 | 38173,40 | 68326,09 |  |
|  | 564 | 38175,48 | 68333,63 |  |
|  | 565 | 38176,41 | 68339,62 |  |
|  | 566 | 38172,37 | 68339,68 |  |
|  | 567 | 38171,45 | 68333,69 |  |
|  | 553 | 38174,75 | 68328,89 |  |
| 52:11:0110008:447/чзу2 |
| Площадь части – 24 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 302 кв.м. |
| Разрешенное использование – для строительства "Распределительного газопровода" |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 481 | 38175,48 | 68333,63 |  |
|  | 482 | 38176,41 | 68339,62 |  |
|  | 483 | 38172,37 | 68339,68 |  |
|  | 484 | 38171,45 | 68333,69 |  |
|  | 481 | 38175,48 | 68333,63 |  |

| 52:11:0110008:449/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 464 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 2112 кв.м. |
| Разрешенное использование – для строительства "Распределительного газопровода" |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | 489 | 38183,45 | 68351,18 |  |
|  | 490 | 38183,35 | 68350,26 |  |
|  | 491 | 38186,07 | 68349,90 |  |
|  | 492 | 38190,17 | 68381,68 |  |
|  | 493 | 38195,97 | 68453,34 |  |
|  | 494 | 38198,71 | 68453,21 |  |
|  | 495 | 38198,74 | 68453,60 |  |
|  | 496 | 38205,11 | 68453,17 |  |
|  | 497 | 38206,67 | 68468,24 |  |
|  | 498 | 38205,99 | 68468,27 |  |
|  | 499 | 38204,48 | 68466,62 |  |
|  | 500 | 38204,30 | 68466,79 |  |
|  | 501 | 38205,66 | 68468,29 |  |
|  | 502 | 38203,54 | 68468,37 |  |
|  | 503 | 38207,76 | 68516,26 |  |
|  | 504 | 38211,24 | 68530,67 |  |
|  | 505 | 38213,96 | 68569,11 |  |
|  | 506 | 38214,55 | 68569,04 |  |
|  | 507 | 38215,15 | 68575,01 |  |
|  | 508 | 38211,18 | 68575,45 |  |
|  | 509 | 38209,67 | 68560,53 |  |
|  | 510 | 38212,16 | 68560,21 |  |
|  | 511 | 38202,06 | 68462,42 |  |
|  | 512 | 38204,07 | 68462,34 |  |
|  | 513 | 38205,43 | 68459,17 |  |
|  | 514 | 38201,75 | 68459,40 |  |
|  | 515 | 38201,50 | 68457,07 |  |
|  | 516 | 38192,28 | 68457,54 |  |
|  | 517 | 38192,15 | 68455,90 |  |
|  | 518 | 38192,88 | 68455,83 |  |
|  | 519 | 38192,09 | 68444,60 |  |
|  | 520 | 38191,96 | 68438,94 |  |
|  | 521 | 38191,68 | 68438,95 |  |
|  | 522 | 38191,67 | 68438,82 |  |
|  | 523 | 38192,75 | 68438,66 |  |
|  | 524 | 38192,21 | 68433,49 |  |
|  | 525 | 38189,47 | 68407,75 |  |
|  | 526 | 38188,94 | 68400,36 |  |
|  | 527 | 38188,00 | 68373,63 |  |
|  | 528 | 38184,83 | 68353,79 |  |
|  | 529 | 38184,62 | 68353,39 |  |
|  | 530 | 38184,48 | 68351,54 |  |
|  | 531 | 38183,65 | 68351,56 |  |
|  | 489 | 38183,45 | 68351,18 |  |
|  | 599 | 38211,95 | 68545,42 |  |
|  | 600 | 38211,98 | 68545,68 |  |
|  | 601 | 38211,72 | 68545,70 |  |
|  | 602 | 38211,69 | 68545,44 |  |
|  | 599 | 38211,95 | 68545,42 |  |
| 52:11:0110008:449/чзу2 |
| Площадь части – 79 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 2112 кв.м. |
| Разрешенное использование – для строительства "Распределительного газопровода" |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | 532 | 38220,59 | 68631,45 |  |
|  | 533 | 38220,70 | 68632,68 |  |
|  | 534 | 38235,01 | 68631,80 |  |
|  | 535 | 38235,30 | 68635,94 |  |
|  | 536 | 38231,34 | 68636,36 |  |
|  | 537 | 38231,31 | 68636,05 |  |
|  | 538 | 38217,04 | 68636,92 |  |
|  | 539 | 38216,62 | 68631,89 |  |
|  | 532 | 38220,59 | 68631,45 |  |
| 52:11:0110008:449/чзу3 |
| Площадь части – 251 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 2112 кв.м. |
| Разрешенное использование – для строительства "Распределительного газопровода" |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | 540 | 38236,43 | 68651,81 |  |
|  | 541 | 38236,86 | 68657,80 |  |
|  | 542 | 38210,57 | 68661,30 |  |
|  | 543 | 38183,99 | 68662,78 |  |
|  | 544 | 38157,10 | 68664,47 |  |
|  | 545 | 38165,70 | 68662,46 |  |
|  | 546 | 38188,51 | 68658,52 |  |
|  | 547 | 38232,73 | 68656,06 |  |
|  | 548 | 38232,47 | 68652,34 |  |
|  | 540 | 38236,43 | 68651,81 |  |
| 52:11:0110008:449/чзу4 |
| Площадь части – 25 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 2112 кв.м. |
| Разрешенное использование – для строительства "Распределительного газопровода" |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | 549 | 38110,18 | 68670,19 |  |
|  | 550 | 38111,14 | 68676,33 |  |
|  | 551 | 38107,02 | 68675,87 |  |
|  | 552 | 38106,06 | 68669,73 |  |
|  | 549 | 38110,18 | 68670,19 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ7 |
| Площадь земельного участка - 486 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 450 | 38180,86 | 68333,55 |  |
|  | 451 | 38190,60 | 68351,85 |  |
|  | 452 | 38193,98 | 68373,05 |  |
|  | 453 | 38195,51 | 68408,29 |  |
|  | 454 | 38195,74 | 68413,64 |  |
|  | 455 | 38195,90 | 68413,64 |  |
|  | 456 | 38198,71 | 68453,20 |  |
|  | 457 | 38195,97 | 68453,34 |  |
|  | 458 | 38190,17 | 68381,68 |  |
|  | 459 | 38186,07 | 68349,90 |  |
|  | 460 | 38183,35 | 68350,26 |  |
|  | 461 | 38183,44 | 68351,18 |  |
|  | 462 | 38177,28 | 68339,61 |  |
|  | 463 | 38176,42 | 68339,62 |  |
|  | 464 | 38175,49 | 68333,63 |  |
|  | 450 | 38180,86 | 68333,55 |  |
|  | 465 | 38184,39 | 68347,91 |  |
|  | 466 | 38184,40 | 68348,18 |  |
|  | 467 | 38184,14 | 68348,19 |  |
|  | 468 | 38184,13 | 68347,93 |  |
|  | 465 | 38184,39 | 68347,91 |  |

| 52:11:0110008:ЗУ8 |
| --- |
| Площадь земельного участка - 173 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 469 | 38159,99 | 68327,22 |  |
|  | 470 | 38159,94 | 68331,63 |  |
|  | 471 | 38166,82 | 68331,90 |  |
|  | 472 | 38166,85 | 68329,78 |  |
|  | 473 | 38170,77 | 68329,31 |  |
|  | 474 | 38171,35 | 68333,12 |  |
|  | 475 | 38159,96 | 68333,20 |  |
|  | 476 | 38159,96 | 68333,87 |  |
|  | 477 | 38171,44 | 68333,69 |  |
|  | 478 | 38172,36 | 68339,68 |  |
|  | 479 | 38154,03 | 68339,96 |  |
|  | 480 | 38153,89 | 68327,29 |  |
|  | 469 | 38159,99 | 68327,22 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ9 |
| Площадь земельного участка - 1681 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 2145 | 38211,17 | 68575,45 |  |
|  | 2146 | 38206,43 | 68575,98 |  |
|  | 2147 | 38206,32 | 68574,48 |  |
|  | 2148 | 38205,69 | 68574,57 |  |
|  | 2149 | 38202,70 | 68575,96 |  |
|  | 2150 | 38190,48 | 68577,40 |  |
|  | 2151 | 38189,78 | 68571,44 |  |
|  | 2152 | 38201,04 | 68570,11 |  |
|  | 2153 | 38203,97 | 68568,75 |  |
|  | 2154 | 38207,88 | 68568,24 |  |
|  | 2155 | 38207,79 | 68566,91 |  |
|  | 2156 | 38208,57 | 68566,80 |  |
|  | 2157 | 38206,93 | 68549,52 |  |
|  | 2158 | 38206,45 | 68548,05 |  |
|  | 2159 | 38205,29 | 68531,60 |  |
|  | 2160 | 38201,83 | 68517,25 |  |
|  | 2161 | 38199,03 | 68487,51 |  |
|  | 2162 | 38197,54 | 68468,61 |  |
|  | 2163 | 38193,77 | 68468,77 |  |
|  | 2164 | 38193,69 | 68467,66 |  |
|  | 2165 | 38193,25 | 68467,68 |  |
|  | 2166 | 38187,00 | 68468,07 |  |
|  | 2167 | 38183,49 | 68469,98 |  |
|  | 2168 | 38164,73 | 68471,80 |  |
|  | 2169 | 38161,30 | 68471,90 |  |
|  | 2170 | 38160,55 | 68472,05 |  |
|  | 2171 | 38160,52 | 68471,91 |  |
|  | 2172 | 38132,53 | 68477,16 |  |
|  | 2173 | 38132,59 | 68477,64 |  |
|  | 2174 | 38115,21 | 68481,11 |  |
|  | 2175 | 38115,00 | 68480,07 |  |
|  | 2176 | 38111,63 | 68480,77 |  |
|  | 2177 | 38111,86 | 68481,82 |  |
|  | 2178 | 38104,23 | 68483,33 |  |
|  | 2179 | 38103,04 | 68477,45 |  |
|  | 2180 | 38112,47 | 68475,54 |  |
|  | 2181 | 38118,37 | 68474,36 |  |
|  | 2182 | 38117,54 | 68471,61 |  |
|  | 2183 | 38118,32 | 68471,40 |  |
|  | 2184 | 38118,08 | 68468,88 |  |
|  | 2185 | 38140,78 | 68462,04 |  |
|  | 2186 | 38174,40 | 68457,73 |  |
|  | 2187 | 38192,14 | 68455,90 |  |
|  | 2188 | 38192,28 | 68457,54 |  |
|  | 2189 | 38201,50 | 68457,07 |  |
|  | 2190 | 38201,74 | 68459,40 |  |
|  | 2191 | 38199,17 | 68459,58 |  |
|  | 2192 | 38199,36 | 68462,53 |  |
|  | 2193 | 38202,05 | 68462,42 |  |
|  | 2194 | 38212,16 | 68560,21 |  |
|  | 2195 | 38209,67 | 68560,53 |  |
|  | 2145 | 38211,17 | 68575,45 |  |
|  | 2196 | 38146,44 | 68466,61 |  |
|  | 2197 | 38184,24 | 68462,74 |  |
|  | 2198 | 38181,62 | 68464,17 |  |
|  | 2199 | 38160,46 | 68465,95 |  |
|  | 2200 | 38125,31 | 68472,97 |  |
|  | 2196 | 38146,44 | 68466,61 |  |

| 52:11:0110008:ЗУ10 |
| --- |
| Площадь земельного участка - 4954 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 603 | 38791,84 | 68497,06 |  |
|  | 604 | 38792,57 | 68503,01 |  |
|  | 605 | 38783,99 | 68504,06 |  |
|  | 606 | 38699,82 | 68514,82 |  |
|  | 607 | 38693,88 | 68513,03 |  |
|  | 608 | 38663,10 | 68516,70 |  |
|  | 609 | 38621,76 | 68522,13 |  |
|  | 610 | 38619,47 | 68525,43 |  |
|  | 611 | 38611,36 | 68526,38 |  |
|  | 612 | 38609,63 | 68524,82 |  |
|  | 613 | 38606,67 | 68525,42 |  |
|  | 614 | 38607,02 | 68529,32 |  |
|  | 615 | 38605,09 | 68529,57 |  |
|  | 616 | 38580,37 | 68531,24 |  |
|  | 617 | 38580,60 | 68532,54 |  |
|  | 618 | 38575,77 | 68532,97 |  |
|  | 619 | 38575,18 | 68533,68 |  |
|  | 620 | 38561,23 | 68535,67 |  |
|  | 621 | 38561,24 | 68535,84 |  |
|  | 622 | 38540,84 | 68537,22 |  |
|  | 623 | 38541,04 | 68538,99 |  |
|  | 624 | 38540,43 | 68539,29 |  |
|  | 625 | 38540,15 | 68537,34 |  |
|  | 626 | 38525,25 | 68539,33 |  |
|  | 627 | 38525,34 | 68540,93 |  |
|  | 628 | 38501,01 | 68541,71 |  |
|  | 629 | 38463,19 | 68546,31 |  |
|  | 630 | 38457,61 | 68547,10 |  |
|  | 631 | 38437,85 | 68548,60 |  |
|  | 632 | 38429,15 | 68549,57 |  |
|  | 633 | 38392,19 | 68555,26 |  |
|  | 634 | 38390,89 | 68556,45 |  |
|  | 635 | 38390,14 | 68556,56 |  |
|  | 636 | 38390,20 | 68557,12 |  |
|  | 637 | 38387,30 | 68559,85 |  |
|  | 638 | 38386,33 | 68559,98 |  |
|  | 639 | 38386,20 | 68558,84 |  |
|  | 640 | 38363,34 | 68562,09 |  |
|  | 641 | 38359,54 | 68560,55 |  |
|  | 642 | 38348,98 | 68561,61 |  |
|  | 643 | 38326,49 | 68563,68 |  |
|  | 644 | 38326,47 | 68563,46 |  |
|  | 645 | 38321,48 | 68563,99 |  |
|  | 646 | 38321,49 | 68564,12 |  |
|  | 647 | 38316,87 | 68564,54 |  |
|  | 648 | 38306,57 | 68569,31 |  |
|  | 649 | 38303,87 | 68569,97 |  |
|  | 650 | 38279,77 | 68573,00 |  |
|  | 651 | 38263,12 | 68574,70 |  |
|  | 652 | 38246,42 | 68579,14 |  |
|  | 653 | 38246,45 | 68579,70 |  |
|  | 654 | 38243,59 | 68580,00 |  |
|  | 655 | 38235,04 | 68580,82 |  |
|  | 656 | 38234,09 | 68572,91 |  |
|  | 657 | 38215,16 | 68575,01 |  |
|  | 658 | 38214,56 | 68569,04 |  |
|  | 659 | 38246,88 | 68565,46 |  |
|  | 660 | 38260,34 | 68559,39 |  |
|  | 661 | 38262,89 | 68559,37 |  |
|  | 662 | 38282,40 | 68559,20 |  |
|  | 663 | 38304,61 | 68556,31 |  |
|  | 664 | 38311,15 | 68555,40 |  |
|  | 665 | 38311,98 | 68555,59 |  |
|  | 666 | 38323,84 | 68554,27 |  |
|  | 667 | 38342,57 | 68551,62 |  |
|  | 668 | 38344,43 | 68553,32 |  |
|  | 669 | 38387,43 | 68546,97 |  |
|  | 670 | 38401,67 | 68544,48 |  |
|  | 671 | 38426,43 | 68540,54 |  |
|  | 672 | 38426,54 | 68541,54 |  |
|  | 673 | 38441,53 | 68539,32 |  |
|  | 674 | 38441,48 | 68538,71 |  |
|  | 675 | 38445,51 | 68538,22 |  |
|  | 676 | 38445,60 | 68539,03 |  |
|  | 677 | 38459,10 | 68537,21 |  |
|  | 678 | 38464,80 | 68536,24 |  |
|  | 679 | 38464,79 | 68536,00 |  |
|  | 680 | 38477,29 | 68534,36 |  |
|  | 681 | 38498,26 | 68531,89 |  |
|  | 682 | 38498,31 | 68532,30 |  |
|  | 683 | 38519,72 | 68529,87 |  |
|  | 684 | 38520,24 | 68529,16 |  |
|  | 685 | 38520,31 | 68529,63 |  |
|  | 686 | 38544,13 | 68527,31 |  |
|  | 687 | 38543,61 | 68525,50 |  |
|  | 688 | 38544,61 | 68525,38 |  |
|  | 689 | 38566,40 | 68522,37 |  |
|  | 690 | 38568,76 | 68522,91 |  |
|  | 691 | 38568,82 | 68523,39 |  |
|  | 692 | 38570,38 | 68523,30 |  |
|  | 693 | 38571,77 | 68523,63 |  |
|  | 694 | 38588,80 | 68522,19 |  |
|  | 695 | 38595,23 | 68521,62 |  |
|  | 696 | 38611,40 | 68518,33 |  |
|  | 697 | 38611,97 | 68518,81 |  |
|  | 698 | 38611,99 | 68519,14 |  |
|  | 699 | 38612,27 | 68519,10 |  |
|  | 700 | 38613,36 | 68520,10 |  |
|  | 701 | 38616,09 | 68519,78 |  |
|  | 702 | 38617,07 | 68518,37 |  |
|  | 703 | 38636,32 | 68515,44 |  |
|  | 704 | 38663,44 | 68511,51 |  |
|  | 705 | 38694,01 | 68507,71 |  |
|  | 706 | 38693,93 | 68506,98 |  |
|  | 707 | 38694,42 | 68506,92 |  |
|  | 708 | 38700,32 | 68508,71 |  |
|  | 709 | 38783,25 | 68498,10 |  |
|  | 603 | 38791,84 | 68497,06 |  |
|  | 710 | 38570,80 | 68529,56 |  |
|  | 711 | 38562,42 | 68530,86 |  |
|  | 712 | 38538,50 | 68533,22 |  |
|  | 713 | 38537,15 | 68534,25 |  |
|  | 714 | 38534,09 | 68534,64 |  |
|  | 715 | 38522,19 | 68535,02 |  |
|  | 716 | 38523,93 | 68533,93 |  |
|  | 717 | 38545,38 | 68531,33 |  |
|  | 718 | 38566,12 | 68528,47 |  |
|  | 710 | 38570,80 | 68529,56 |  |
|  | 719 | 38385,49 | 68553,32 |  |
|  | 720 | 38384,61 | 68554,15 |  |
|  | 721 | 38365,73 | 68556,59 |  |
|  | 722 | 38365,10 | 68556,33 |  |
|  | 723 | 38367,89 | 68555,92 |  |
|  | 719 | 38385,49 | 68553,32 |  |
|  | 724 | 38309,75 | 68561,23 |  |
|  | 725 | 38303,67 | 68564,05 |  |
|  | 726 | 38262,61 | 68569,19 |  |
|  | 727 | 38244,60 | 68574,02 |  |
|  | 728 | 38240,33 | 68574,56 |  |
|  | 729 | 38240,05 | 68572,25 |  |
|  | 730 | 38248,49 | 68571,32 |  |
|  | 731 | 38262,00 | 68565,22 |  |
|  | 732 | 38286,48 | 68563,10 |  |
|  | 733 | 38307,50 | 68560,73 |  |
|  | 724 | 38309,75 | 68561,23 |  |
| 52:11:0110008:91/чзу1 |
| Площадь части – 25 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 892 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 734 | 38693,92 | 68506,98 |  |
|  | 735 | 38694,01 | 68507,71 |  |
|  | 736 | 38663,44 | 68511,51 |  |
|  | 737 | 38663,34 | 68510,62 |  |
|  | 734 | 38693,92 | 68506,98 |  |
| 52:11:0110008:175/чзу1 |
| Площадь части – 30 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 810 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 738 | 38663,33 | 68510,62 |  |
|  | 739 | 38663,44 | 68511,51 |  |
|  | 740 | 38636,32 | 68515,44 |  |
|  | 741 | 38636,17 | 68514,19 |  |
|  | 738 | 38663,33 | 68510,62 |  |

| 52:11:0110008:283/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 27 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 768 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 742 | 38636,16 | 68514,19 |  |
|  | 743 | 38636,32 | 68515,44 |  |
|  | 744 | 38617,07 | 68518,36 |  |
|  | 745 | 38618,34 | 68516,53 |  |
|  | 742 | 38636,16 | 68514,19 |  |
| 52:11:0110008:268/чзу1 |
| Площадь части – 26 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 663 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 746 | 38605,18 | 68530,34 |  |
|  | 747 | 38580,61 | 68532,54 |  |
|  | 748 | 38580,37 | 68531,24 |  |
|  | 749 | 38605,09 | 68529,57 |  |
|  | 746 | 38605,18 | 68530,34 |  |
| 52:11:0110008:10/чзу1 |
| Площадь части – 18 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1087 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 750 | 38575,18 | 68533,68 |  |
|  | 751 | 38573,87 | 68535,26 |  |
|  | 752 | 38561,35 | 68536,99 |  |
|  | 753 | 38561,23 | 68535,67 |  |
|  | 750 | 38575,18 | 68533,68 |  |
| 52:11:0110008:10/чзу2 |
| Площадь части – 16 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1087 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2028 | 38581,67 | 68587,84 |  |
|  | 2029 | 38581,75 | 68588,67 |  |
|  | 2030 | 38570,25 | 68590,05 |  |
|  | 2031 | 38570,06 | 68588,69 |  |
|  | 2032 | 38580,84 | 68587,43 |  |
|  | 2028 | 38581,67 | 68587,84 |  |
| 52:11:0110008:32/чзу1 |
| Площадь части – 30 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1089 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 754 | 38561,24 | 68535,84 |  |
|  | 755 | 38561,34 | 68536,99 |  |
|  | 756 | 38541,05 | 68538,99 |  |
|  | 757 | 38540,84 | 68537,22 |  |
|  | 754 | 38561,24 | 68535,84 |  |
| 52:11:0110008:32/чзу2 |
| Площадь части – 32 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1089 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2033 | 38566,15 | 68589,16 |  |
|  | 2034 | 38566,32 | 68590,94 |  |
|  | 2035 | 38547,30 | 68592,98 |  |
|  | 2036 | 38547,12 | 68591,40 |  |
|  | 2033 | 38566,15 | 68589,16 |  |
| 52:11:0110008:267/чзу1 |
| Площадь части – 34 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 960 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 763 | 38540,43 | 68539,29 |  |
|  | 764 | 38539,50 | 68539,99 |  |
|  | 765 | 38534,57 | 68540,63 |  |
|  | 766 | 38525,34 | 68540,93 |  |
|  | 767 | 38525,25 | 68539,33 |  |
|  | 768 | 38540,15 | 68537,34 |  |
|  | 763 | 38540,43 | 68539,29 |  |
| 52:11:0110008:280/чзу1 |
| Площадь части – 37 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1089 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 758 | 38543,60 | 68525,50 |  |
|  | 759 | 38544,13 | 68527,31 |  |
|  | 760 | 38520,31 | 68529,63 |  |
|  | 761 | 38520,25 | 68529,16 |  |
|  | 762 | 38521,87 | 68528,13 |  |
|  | 758 | 38543,60 | 68525,50 |  |
| 52:11:0110008:263/чзу1 |
| Площадь части – 22 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 627 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 769 | 38386,20 | 68558,84 |  |
|  | 770 | 38386,33 | 68559,98 |  |
|  | 771 | 38364,93 | 68562,74 |  |
|  | 772 | 38363,34 | 68562,09 |  |
|  | 769 | 38386,20 | 68558,84 |  |
| 52:11:0110008:277/чзу1 |
| Площадь части – 6 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1108 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 773 | 38311,15 | 68555,39 |  |
|  | 774 | 38304,61 | 68556,31 |  |
|  | 775 | 38304,41 | 68555,03 |  |
|  | 776 | 38307,94 | 68554,64 |  |
|  | 773 | 38311,15 | 68555,39 |  |
| 52:11:0110008:98/чзу1 |
| Площадь части – 34 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1420 кв.м. |
| Разрешенное использование – для обслуживания здания |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 777 | 38304,40 | 68555,03 |  |
|  | 778 | 38304,61 | 68556,31 |  |
|  | 779 | 38282,40 | 68559,20 |  |
|  | 780 | 38282,25 | 68557,45 |  |
|  | 777 | 38304,40 | 68555,03 |  |
| 52:11:0110008:276/чзу1 |
| Площадь части – 20 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1269 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 781 | 38282,24 | 68557,45 |  |
|  | 782 | 38282,40 | 68559,20 |  |
|  | 783 | 38262,89 | 68559,37 |  |
|  | 784 | 38262,87 | 68559,12 |  |
|  | 781 | 38282,24 | 68557,45 |  |
| 52:11:0110006:ЗУ4 |
| Площадь земельного участка - 4262 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 785 | 39733,53 | 68628,74 |  |
|  | 786 | 39732,84 | 68633,33 |  |
|  | 787 | 39710,78 | 68630,18 |  |
|  | 788 | 39657,65 | 68621,98 |  |
|  | 789 | 39615,21 | 68613,66 |  |
|  | 790 | 39583,24 | 68608,87 |  |
|  | 791 | 39560,21 | 68604,65 |  |
|  | 792 | 39524,30 | 68598,87 |  |
|  | 793 | 39516,78 | 68598,60 |  |
|  | 794 | 39471,95 | 68590,08 |  |
|  | 795 | 39458,13 | 68587,49 |  |
|  | 796 | 39420,59 | 68580,66 |  |
|  | 797 | 39373,73 | 68573,04 |  |
|  | 798 | 39344,32 | 68568,02 |  |
|  | 799 | 39323,05 | 68563,93 |  |
|  | 800 | 39305,15 | 68559,94 |  |
|  | 801 | 39255,42 | 68558,10 |  |
|  | 802 | 39214,48 | 68556,62 |  |
|  | 803 | 39206,22 | 68556,33 |  |
|  | 804 | 39171,73 | 68555,85 |  |
|  | 805 | 39168,60 | 68557,20 |  |
|  | 806 | 39162,89 | 68557,02 |  |
|  | 807 | 39162,12 | 68555,63 |  |
|  | 808 | 39154,51 | 68555,52 |  |
|  | 809 | 39132,36 | 68555,55 |  |
|  | 810 | 39073,85 | 68553,96 |  |
|  | 811 | 39054,67 | 68553,54 |  |
|  | 812 | 39045,40 | 68553,10 |  |
|  | 813 | 39039,24 | 68552,39 |  |
|  | 814 | 39009,43 | 68550,87 |  |
|  | 815 | 38997,36 | 68550,65 |  |
|  | 816 | 38996,00 | 68552,00 |  |
|  | 817 | 38990,96 | 68551,94 |  |
|  | 818 | 38989,77 | 68551,25 |  |
|  | 819 | 38969,43 | 68550,85 |  |
|  | 820 | 38938,96 | 68551,17 |  |
|  | 821 | 38923,98 | 68551,60 |  |
|  | 822 | 38898,72 | 68552,40 |  |
|  | 823 | 38893,12 | 68554,89 |  |
|  | 824 | 38882,80 | 68555,54 |  |
|  | 825 | 38881,43 | 68553,53 |  |
|  | 826 | 38878,30 | 68553,88 |  |
|  | 827 | 38878,32 | 68547,84 |  |
|  | 828 | 38883,92 | 68547,22 |  |
|  | 829 | 38884,10 | 68549,39 |  |
|  | 830 | 38885,77 | 68549,26 |  |
|  | 831 | 38885,83 | 68549,34 |  |
|  | 832 | 38891,67 | 68548,97 |  |
|  | 833 | 38892,24 | 68548,72 |  |
|  | 834 | 38907,51 | 68547,45 |  |
|  | 835 | 38907,36 | 68546,12 |  |
|  | 836 | 38919,17 | 68545,74 |  |
|  | 837 | 38919,14 | 68547,46 |  |
|  | 838 | 38925,44 | 68547,16 |  |
|  | 839 | 38925,38 | 68545,56 |  |
|  | 840 | 38938,88 | 68545,17 |  |
|  | 841 | 38938,92 | 68546,49 |  |
|  | 842 | 38959,01 | 68546,66 |  |
|  | 843 | 38959,02 | 68546,32 |  |
|  | 844 | 38969,97 | 68546,27 |  |
|  | 845 | 38969,96 | 68544,86 |  |
|  | 846 | 38986,29 | 68545,17 |  |
|  | 847 | 38986,30 | 68546,19 |  |
|  | 848 | 38998,36 | 68546,32 |  |
|  | 849 | 38998,33 | 68544,67 |  |
|  | 850 | 39008,22 | 68544,84 |  |
|  | 851 | 39008,11 | 68546,42 |  |
|  | 852 | 39020,44 | 68546,95 |  |
|  | 853 | 39020,54 | 68545,42 |  |
|  | 854 | 39021,34 | 68545,46 |  |
|  | 855 | 39021,26 | 68547,11 |  |
|  | 856 | 39032,84 | 68547,70 |  |
|  | 857 | 39042,22 | 68548,09 |  |
|  | 858 | 39049,38 | 68548,15 |  |
|  | 859 | 39052,89 | 68548,18 |  |
|  | 860 | 39052,89 | 68548,85 |  |
|  | 861 | 39057,25 | 68548,89 |  |
|  | 862 | 39057,29 | 68547,59 |  |
|  | 863 | 39059,47 | 68547,64 |  |
|  | 864 | 39059,49 | 68549,13 |  |
|  | 865 | 39081,06 | 68549,95 |  |
|  | 866 | 39095,53 | 68550,51 |  |
|  | 867 | 39110,43 | 68550,53 |  |
|  | 868 | 39132,25 | 68551,21 |  |
|  | 869 | 39132,59 | 68549,87 |  |
|  | 870 | 39148,87 | 68550,20 |  |
|  | 871 | 39149,06 | 68549,53 |  |
|  | 872 | 39154,55 | 68549,52 |  |
|  | 873 | 39156,40 | 68549,55 |  |
|  | 874 | 39155,94 | 68551,39 |  |
|  | 875 | 39170,45 | 68551,69 |  |
|  | 876 | 39173,65 | 68551,07 |  |
|  | 877 | 39178,07 | 68551,16 |  |
|  | 878 | 39181,82 | 68551,27 |  |
|  | 879 | 39204,00 | 68552,04 |  |
|  | 880 | 39229,03 | 68552,88 |  |
|  | 881 | 39248,12 | 68553,31 |  |
|  | 882 | 39248,17 | 68551,83 |  |
|  | 883 | 39255,64 | 68552,10 |  |
|  | 884 | 39275,31 | 68552,83 |  |
|  | 885 | 39275,18 | 68554,27 |  |
|  | 886 | 39292,15 | 68555,18 |  |
|  | 887 | 39292,32 | 68553,46 |  |
|  | 888 | 39305,92 | 68553,96 |  |
|  | 889 | 39311,50 | 68555,21 |  |
|  | 890 | 39311,19 | 68556,90 |  |
|  | 891 | 39332,80 | 68561,35 |  |
|  | 892 | 39364,57 | 68567,10 |  |
|  | 893 | 39364,85 | 68565,44 |  |
|  | 894 | 39374,72 | 68567,12 |  |
|  | 895 | 39395,66 | 68570,53 |  |
|  | 896 | 39395,43 | 68571,81 |  |
|  | 897 | 39415,60 | 68575,44 |  |
|  | 898 | 39421,59 | 68576,21 |  |
|  | 899 | 39425,06 | 68577,04 |  |
|  | 900 | 39425,32 | 68575,43 |  |
|  | 901 | 39456,46 | 68581,09 |  |
|  | 902 | 39456,24 | 68582,31 |  |
|  | 903 | 39484,57 | 68587,78 |  |
|  | 904 | 39487,13 | 68588,09 |  |
|  | 905 | 39487,10 | 68588,42 |  |
|  | 906 | 39513,79 | 68593,90 |  |
|  | 907 | 39517,75 | 68594,27 |  |
|  | 908 | 39518,06 | 68592,64 |  |
|  | 909 | 39518,61 | 68592,66 |  |
|  | 910 | 39518,48 | 68593,55 |  |
|  | 911 | 39522,58 | 68594,05 |  |
|  | 912 | 39539,18 | 68596,80 |  |
|  | 913 | 39549,85 | 68598,31 |  |
|  | 914 | 39550,17 | 68596,95 |  |
|  | 915 | 39561,23 | 68598,73 |  |
|  | 916 | 39577,49 | 68601,71 |  |
|  | 917 | 39577,31 | 68603,19 |  |
|  | 918 | 39581,81 | 68604,00 |  |
|  | 919 | 39581,98 | 68602,54 |  |
|  | 920 | 39584,23 | 68602,95 |  |
|  | 921 | 39596,34 | 68604,77 |  |
|  | 922 | 39596,17 | 68606,30 |  |
|  | 923 | 39616,19 | 68609,41 |  |
|  | 924 | 39627,26 | 68611,67 |  |
|  | 925 | 39636,96 | 68613,66 |  |
|  | 926 | 39650,14 | 68615,58 |  |
|  | 927 | 39650,24 | 68614,42 |  |
|  | 928 | 39658,42 | 68616,02 |  |
|  | 929 | 39658,20 | 68617,54 |  |
|  | 930 | 39677,07 | 68620,84 |  |
|  | 931 | 39686,56 | 68621,54 |  |
|  | 932 | 39707,76 | 68624,19 |  |
|  | 933 | 39707,84 | 68623,66 |  |
|  | 934 | 39712,20 | 68624,33 |  |
|  | 935 | 39712,14 | 68624,81 |  |
|  | 936 | 39715,85 | 68625,28 |  |
|  | 937 | 39715,74 | 68626,21 |  |
|  | 785 | 39733,53 | 68628,74 |  |
| 52:11:0110006:182/чзу1 |
| Площадь части – 24 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1012 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 938 | 39733,53 | 68628,74 |  |
|  | 939 | 39715,74 | 68626,21 |  |
|  | 940 | 39715,85 | 68625,28 |  |
|  | 941 | 39715,91 | 68624,86 |  |
|  | 942 | 39733,73 | 68627,40 |  |
|  | 938 | 39733,53 | 68628,74 |  |

| 52:11:0110006:179/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 18 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1000 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 947 | 39707,83 | 68623,66 |  |
|  | 948 | 39707,76 | 68624,19 |  |
|  | 949 | 39686,56 | 68621,54 |  |
|  | 950 | 39686,69 | 68620,40 |  |
|  | 947 | 39707,83 | 68623,66 |  |
| 52:11:0110006:179/чзу2 |
| Площадь части – 2 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1000 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 943 | 39715,90 | 68624,86 |  |
|  | 944 | 39715,85 | 68625,28 |  |
|  | 945 | 39712,14 | 68624,81 |  |
|  | 946 | 39712,21 | 68624,33 |  |
|  | 943 | 39715,90 | 68624,86 |  |
| 52:11:0110006:228/чзу1 |
| Площадь части – 48 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1002 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 951 | 39686,69 | 68620,39 |  |
|  | 952 | 39686,56 | 68621,54 |  |
|  | 953 | 39677,07 | 68620,84 |  |
|  | 954 | 39658,20 | 68617,54 |  |
|  | 955 | 39658,43 | 68616,02 |  |
|  | 951 | 39686,69 | 68620,39 |  |
| 52:11:0110006:2/чзу1 |
| Площадь части – 37 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1051 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 956 | 39650,24 | 68614,42 |  |
|  | 957 | 39650,14 | 68615,58 |  |
|  | 958 | 39636,96 | 68613,66 |  |
|  | 959 | 39627,26 | 68611,67 |  |
|  | 960 | 39627,48 | 68609,96 |  |
|  | 956 | 39650,24 | 68614,42 |  |
| 52:11:0110006:177/чзу1 |
| Площадь части – 51 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1042 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 961 | 39627,48 | 68609,96 |  |
|  | 962 | 39627,26 | 68611,67 |  |
|  | 963 | 39616,19 | 68609,41 |  |
|  | 964 | 39596,17 | 68606,30 |  |
|  | 965 | 39596,34 | 68604,77 |  |
|  | 966 | 39616,23 | 68607,75 |  |
|  | 961 | 39627,48 | 68609,96 |  |
| 52:11:0110006:176/чзу1 |
| Площадь части – 39 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1057 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 967 | 39550,17 | 68596,95 |  |
|  | 968 | 39549,85 | 68598,31 |  |
|  | 969 | 39539,18 | 68596,80 |  |
|  | 970 | 39522,58 | 68594,05 |  |
|  | 971 | 39522,75 | 68592,81 |  |
|  | 972 | 39524,89 | 68592,88 |  |
|  | 973 | 39546,45 | 68596,35 |  |
|  | 974 | 39546,30 | 68597,32 |  |
|  | 975 | 39549,19 | 68597,76 |  |
|  | 976 | 39549,34 | 68596,82 |  |
|  | 967 | 39550,17 | 68596,95 |  |
| 52:11:0110006:44/чзу1 |
| Площадь части – 56 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1086 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 977 | 39518,05 | 68592,64 |  |
|  | 978 | 39517,75 | 68594,27 |  |
|  | 979 | 39513,79 | 68593,90 |  |
|  | 980 | 39487,10 | 68588,42 |  |
|  | 981 | 39487,27 | 68586,88 |  |
|  | 977 | 39518,05 | 68592,64 |  |
| 52:11:0110006:175/чзу1 |
| Площадь части – 41 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1002 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 982 | 39487,26 | 68586,88 |  |
|  | 983 | 39487,13 | 68588,09 |  |
|  | 984 | 39484,57 | 68587,78 |  |
|  | 985 | 39456,24 | 68582,31 |  |
|  | 986 | 39456,46 | 68581,09 |  |
|  | 982 | 39487,26 | 68586,88 |  |

| 52:11:0110006:173/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 39 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1002 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 987 | 39421,82 | 68574,85 |  |
|  | 988 | 39421,59 | 68576,21 |  |
|  | 989 | 39415,60 | 68575,44 |  |
|  | 990 | 39395,43 | 68571,81 |  |
|  | 991 | 39395,66 | 68570,53 |  |
|  | 987 | 39421,82 | 68574,85 |  |
| 52:11:0110006:166/чзу1 |
| Площадь части – 54 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1091 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 992 | 39364,84 | 68565,44 |  |
|  | 993 | 39364,57 | 68567,10 |  |
|  | 994 | 39332,80 | 68561,35 |  |
|  | 995 | 39333,01 | 68559,73 |  |
|  | 992 | 39364,84 | 68565,44 |  |
| 52:11:0110006:186/чзу1 |
| Площадь части – 37 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 521 кв.м. |
| Разрешенное использование – под зданием магазина |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 996 | 39333,00 | 68559,73 |  |
|  | 997 | 39332,80 | 68561,35 |  |
|  | 998 | 39311,19 | 68556,90 |  |
|  | 999 | 39311,51 | 68555,21 |  |
|  | 996 | 39333,00 | 68559,73 |  |
| 52:11:0110006:353/чзу1 |
| Площадь части – 27 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 772 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1000 | 39292,31 | 68553,46 |  |
|  | 1001 | 39292,15 | 68555,18 |  |
|  | 1002 | 39275,18 | 68554,27 |  |
|  | 1003 | 39275,32 | 68552,83 |  |
|  | 1000 | 39292,31 | 68553,46 |  |
| 52:11:0110006:403/чзу1 |
| Площадь части – 31 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 767 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1004 | 39248,16 | 68551,83 |  |
|  | 1005 | 39248,12 | 68553,31 |  |
|  | 1006 | 39229,03 | 68552,88 |  |
|  | 1007 | 39229,20 | 68551,15 |  |
|  | 1004 | 39248,16 | 68551,83 |  |
| 52:11:0110006:4/чзу1 |
| Площадь части – 43 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1036 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1008 | 39229,19 | 68551,15 |  |
|  | 1009 | 39229,03 | 68552,88 |  |
|  | 1010 | 39204,00 | 68552,04 |  |
|  | 1011 | 39204,36 | 68550,30 |  |
|  | 1008 | 39229,19 | 68551,15 |  |
| 52:11:0110006:222/чзу1 |
| Площадь части – 34 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 929 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1012 | 39204,35 | 68550,30 |  |
|  | 1013 | 39204,00 | 68552,04 |  |
|  | 1014 | 39181,82 | 68551,27 |  |
|  | 1015 | 39182,06 | 68549,99 |  |
|  | 1012 | 39204,35 | 68550,30 |  |
| 52:11:0110006:40/чзу1 |
| Площадь части – 38 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1057 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1016 | 39182,05 | 68549,99 |  |
|  | 1017 | 39181,82 | 68551,27 |  |
|  | 1018 | 39178,07 | 68551,16 |  |
|  | 1019 | 39173,65 | 68551,07 |  |
|  | 1020 | 39170,45 | 68551,69 |  |
|  | 1021 | 39155,94 | 68551,39 |  |
|  | 1022 | 39156,41 | 68549,55 |  |
|  | 1023 | 39165,70 | 68549,68 |  |
|  | 1024 | 39166,50 | 68551,13 |  |
|  | 1025 | 39167,45 | 68551,16 |  |
|  | 1026 | 39170,52 | 68549,83 |  |
|  | 1016 | 39182,05 | 68549,99 |  |

| 52:11:0110006:31/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 36 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1501 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1027 | 39132,65 | 68549,54 |  |
|  | 1028 | 39132,25 | 68551,21 |  |
|  | 1029 | 39110,43 | 68550,53 |  |
|  | 1030 | 39110,47 | 68548,96 |  |
|  | 1027 | 39132,65 | 68549,54 |  |
| 52:11:0110006:802/чзу1 |
| Площадь части – 53 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1578 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1031 | 39110,46 | 68548,96 |  |
|  | 1032 | 39110,43 | 68550,53 |  |
|  | 1033 | 39095,53 | 68550,51 |  |
|  | 1034 | 39081,06 | 68549,95 |  |
|  | 1035 | 39081,14 | 68548,16 |  |
|  | 1031 | 39110,46 | 68548,96 |  |
| 52:11:0110006:157/чзу1 |
| Площадь части – 35 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1546 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1036 | 39081,13 | 68548,16 |  |
|  | 1037 | 39081,06 | 68549,95 |  |
|  | 1038 | 39059,49 | 68549,13 |  |
|  | 1039 | 39059,48 | 68547,64 |  |
|  | 1036 | 39081,13 | 68548,16 |  |
| 52:11:0110006:156/чзу1 |
| Площадь части – 23 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1331 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1044 | 39049,38 | 68548,15 |  |
|  | 1045 | 39042,22 | 68548,09 |  |
|  | 1046 | 39032,84 | 68547,70 |  |
|  | 1047 | 39032,87 | 68546,05 |  |
|  | 1048 | 39039,74 | 68546,40 |  |
|  | 1049 | 39045,89 | 68547,11 |  |
|  | 1050 | 39049,39 | 68547,26 |  |
|  | 1044 | 39049,38 | 68548,15 |  |
| 52:11:0110006:156/чзу2 |
| Площадь части – 6 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1331 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1040 | 39052,90 | 68547,40 |  |
|  | 1041 | 39057,29 | 68547,59 |  |
|  | 1042 | 39057,25 | 68548,89 |  |
|  | 1043 | 39052,89 | 68548,85 |  |
|  | 1040 | 39052,90 | 68547,40 |  |
| 52:11:0110006:155/чзу1 |
| Площадь части – 19 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1092 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1051 | 39032,87 | 68546,05 |  |
|  | 1052 | 39032,84 | 68547,70 |  |
|  | 1053 | 39021,26 | 68547,11 |  |
|  | 1054 | 39021,34 | 68545,46 |  |
|  | 1051 | 39032,87 | 68546,05 |  |
| 52:11:0110006:800/чзу1 |
| Площадь части – 19 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 666 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1055 | 39020,53 | 68545,42 |  |
|  | 1056 | 39020,44 | 68546,95 |  |
|  | 1057 | 39008,11 | 68546,42 |  |
|  | 1058 | 39008,22 | 68544,85 |  |
|  | 1059 | 39009,63 | 68544,87 |  |
|  | 1055 | 39020,53 | 68545,42 |  |
| 52:11:0110006:22/чзу1 |
| Площадь части – 13 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 938 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1060 | 38998,33 | 68544,67 |  |
|  | 1061 | 38998,36 | 68546,32 |  |
|  | 1062 | 38986,30 | 68546,19 |  |
|  | 1063 | 38986,29 | 68545,17 |  |
|  | 1064 | 38991,45 | 68545,28 |  |
|  | 1065 | 38992,62 | 68545,96 |  |
|  | 1066 | 38993,56 | 68545,97 |  |
|  | 1067 | 38994,93 | 68544,61 |  |
|  | 1060 | 38998,33 | 68544,67 |  |

| 52:11:0110006:153/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 15 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 657 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1068 | 38969,96 | 68544,86 |  |
|  | 1069 | 38969,97 | 68546,27 |  |
|  | 1070 | 38959,02 | 68546,32 |  |
|  | 1071 | 38959,07 | 68544,96 |  |
|  | 1068 | 38969,96 | 68544,86 |  |
| 52:11:0110006:39/чзу1 |
| Площадь части – 30 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1078 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1072 | 38959,06 | 68544,96 |  |
|  | 1073 | 38959,01 | 68546,66 |  |
|  | 1074 | 38938,92 | 68546,49 |  |
|  | 1075 | 38938,89 | 68545,17 |  |
|  | 1072 | 38959,06 | 68544,96 |  |
| 52:11:0110006:151/чзу1 |
| Площадь части – 10 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1248 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1076 | 38925,37 | 68545,56 |  |
|  | 1077 | 38925,44 | 68547,16 |  |
|  | 1078 | 38919,14 | 68547,46 |  |
|  | 1079 | 38919,18 | 68545,74 |  |
|  | 1076 | 38925,37 | 68545,56 |  |
| 52:11:0110006:216/чзу1 |
| Площадь части – 2 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 991 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1084 | 38885,77 | 68549,25 |  |
|  | 1085 | 38884,10 | 68549,39 |  |
|  | 1086 | 38883,93 | 68547,22 |  |
|  | 1087 | 38884,35 | 68547,17 |  |
|  | 1084 | 38885,77 | 68549,25 |  |
| 52:11:0110006:216/чзу2 |
| Площадь части – 21 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 991 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1080 | 38907,35 | 68546,12 |  |
|  | 1081 | 38907,51 | 68547,45 |  |
|  | 1082 | 38892,24 | 68548,71 |  |
|  | 1083 | 38897,36 | 68546,44 |  |
|  | 1080 | 38907,35 | 68546,12 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ11 |
| Площадь земельного участка - 3364 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 1842 | 38878,31 | 68547,84 |  |
|  | 1843 | 38878,29 | 68553,87 |  |
|  | 1844 | 38863,16 | 68555,55 |  |
|  | 1845 | 38850,83 | 68557,01 |  |
|  | 1846 | 38841,85 | 68559,56 |  |
|  | 1847 | 38827,75 | 68560,56 |  |
|  | 1848 | 38823,00 | 68560,96 |  |
|  | 1849 | 38816,15 | 68560,63 |  |
|  | 1850 | 38794,22 | 68562,20 |  |
|  | 1851 | 38792,29 | 68561,61 |  |
|  | 1852 | 38773,67 | 68563,88 |  |
|  | 1853 | 38761,99 | 68566,09 |  |
|  | 1854 | 38753,38 | 68567,62 |  |
|  | 1855 | 38747,47 | 68568,67 |  |
|  | 1856 | 38734,60 | 68570,96 |  |
|  | 1857 | 38721,52 | 68573,31 |  |
|  | 1858 | 38701,38 | 68576,65 |  |
|  | 1859 | 38698,58 | 68578,71 |  |
|  | 1860 | 38686,76 | 68580,45 |  |
|  | 1861 | 38664,44 | 68583,51 |  |
|  | 1862 | 38654,53 | 68584,48 |  |
|  | 1863 | 38590,55 | 68592,19 |  |
|  | 1864 | 38589,02 | 68593,76 |  |
|  | 1865 | 38581,89 | 68594,63 |  |
|  | 1866 | 38579,78 | 68593,60 |  |
|  | 1867 | 38518,53 | 68600,80 |  |
|  | 1868 | 38488,46 | 68604,83 |  |
|  | 1869 | 38441,46 | 68610,75 |  |
|  | 1870 | 38401,78 | 68616,38 |  |
|  | 1871 | 38397,78 | 68617,94 |  |
|  | 1872 | 38360,91 | 68621,57 |  |
|  | 1873 | 38343,91 | 68623,33 |  |
|  | 1874 | 38340,27 | 68622,66 |  |
|  | 1875 | 38317,32 | 68624,85 |  |
|  | 1876 | 38313,82 | 68627,66 |  |
|  | 1877 | 38235,31 | 68635,94 |  |
|  | 1878 | 38235,01 | 68631,80 |  |
|  | 1879 | 38220,70 | 68632,68 |  |
|  | 1880 | 38220,60 | 68631,45 |  |
|  | 1881 | 38311,43 | 68621,88 |  |
|  | 1882 | 38313,13 | 68620,52 |  |
|  | 1883 | 38335,51 | 68618,48 |  |
|  | 1884 | 38335,43 | 68617,09 |  |
|  | 1885 | 38340,54 | 68616,60 |  |
|  | 1886 | 38342,31 | 68616,93 |  |
|  | 1887 | 38342,42 | 68618,61 |  |
|  | 1888 | 38364,89 | 68616,29 |  |
|  | 1889 | 38364,87 | 68615,15 |  |
|  | 1890 | 38382,42 | 68613,41 |  |
|  | 1891 | 38382,62 | 68614,86 |  |
|  | 1892 | 38394,91 | 68613,21 |  |
|  | 1893 | 38394,75 | 68612,19 |  |
|  | 1894 | 38396,41 | 68612,03 |  |
|  | 1895 | 38397,99 | 68611,41 |  |
|  | 1896 | 38398,10 | 68612,31 |  |
|  | 1897 | 38419,15 | 68609,46 |  |
|  | 1898 | 38418,92 | 68607,89 |  |
|  | 1899 | 38419,47 | 68607,81 |  |
|  | 1900 | 38419,62 | 68609,39 |  |
|  | 1901 | 38419,65 | 68609,60 |  |
|  | 1902 | 38443,57 | 68605,66 |  |
|  | 1903 | 38443,44 | 68604,46 |  |
|  | 1904 | 38448,92 | 68603,77 |  |
|  | 1905 | 38449,05 | 68604,94 |  |
|  | 1906 | 38455,49 | 68604,11 |  |
|  | 1907 | 38462,50 | 68603,51 |  |
|  | 1908 | 38470,81 | 68602,41 |  |
|  | 1909 | 38487,82 | 68600,44 |  |
|  | 1910 | 38487,59 | 68598,89 |  |
|  | 1911 | 38487,88 | 68598,85 |  |
|  | 1912 | 38487,97 | 68599,78 |  |
|  | 1913 | 38491,22 | 68599,49 |  |
|  | 1914 | 38506,15 | 68597,76 |  |
|  | 1915 | 38505,97 | 68596,42 |  |
|  | 1916 | 38511,99 | 68595,62 |  |
|  | 1917 | 38512,20 | 68597,02 |  |
|  | 1918 | 38522,29 | 68595,78 |  |
|  | 1919 | 38522,11 | 68594,33 |  |
|  | 1920 | 38528,63 | 68593,56 |  |
|  | 1921 | 38528,81 | 68594,86 |  |
|  | 1922 | 38539,11 | 68593,48 |  |
|  | 1923 | 38538,98 | 68592,35 |  |
|  | 1924 | 38547,11 | 68591,39 |  |
|  | 1925 | 38547,30 | 68592,98 |  |
|  | 1926 | 38566,32 | 68590,94 |  |
|  | 1927 | 38566,16 | 68589,15 |  |
|  | 1928 | 38570,06 | 68588,69 |  |
|  | 1929 | 38570,25 | 68590,05 |  |
|  | 1930 | 38581,75 | 68588,67 |  |
|  | 1931 | 38586,20 | 68588,24 |  |
|  | 1932 | 38586,19 | 68588,06 |  |
|  | 1933 | 38587,73 | 68586,49 |  |
|  | 1934 | 38589,89 | 68586,23 |  |
|  | 1935 | 38590,16 | 68587,93 |  |
|  | 1936 | 38612,02 | 68585,42 |  |
|  | 1937 | 38632,79 | 68582,91 |  |
|  | 1938 | 38632,64 | 68581,08 |  |
|  | 1939 | 38639,54 | 68580,25 |  |
|  | 1940 | 38639,70 | 68581,61 |  |
|  | 1941 | 38650,46 | 68580,50 |  |
|  | 1942 | 38650,49 | 68580,87 |  |
|  | 1943 | 38655,86 | 68579,99 |  |
|  | 1944 | 38655,60 | 68578,34 |  |
|  | 1945 | 38661,51 | 68577,76 |  |
|  | 1946 | 38661,82 | 68579,40 |  |
|  | 1947 | 38679,27 | 68576,88 |  |
|  | 1948 | 38697,95 | 68573,29 |  |
|  | 1949 | 38698,10 | 68575,23 |  |
|  | 1950 | 38724,94 | 68567,32 |  |
|  | 1951 | 38747,72 | 68562,88 |  |
|  | 1952 | 38747,73 | 68562,88 |  |
|  | 1953 | 38757,54 | 68560,35 |  |
|  | 1954 | 38767,35 | 68557,82 |  |
|  | 1955 | 38767,24 | 68557,19 |  |
|  | 1956 | 38772,47 | 68556,23 |  |
|  | 1957 | 38786,92 | 68554,57 |  |
|  | 1958 | 38788,56 | 68554,35 |  |
|  | 1959 | 38788,67 | 68555,30 |  |
|  | 1960 | 38794,86 | 68554,89 |  |
|  | 1961 | 38795,00 | 68557,76 |  |
|  | 1962 | 38804,60 | 68557,14 |  |
|  | 1963 | 38804,57 | 68556,02 |  |
|  | 1964 | 38818,07 | 68555,58 |  |
|  | 1965 | 38818,16 | 68554,72 |  |
|  | 1966 | 38822,43 | 68554,93 |  |
|  | 1967 | 38822,44 | 68555,01 |  |
|  | 1968 | 38827,29 | 68554,58 |  |
|  | 1969 | 38827,78 | 68554,54 |  |
|  | 1970 | 38828,17 | 68556,03 |  |
|  | 1971 | 38842,03 | 68555,12 |  |
|  | 1972 | 38850,26 | 68552,76 |  |
|  | 1973 | 38869,90 | 68550,45 |  |
|  | 1974 | 38869,84 | 68548,77 |  |
|  | 1842 | 38878,31 | 68547,84 |  |

| 52:11:0110008:ЗУ16 |
| --- |
| Площадь части – 526 кв.м. |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1710 | 38798,79 | 68575,68 |  |
|  | 1711 | 38825,31 | 68573,82 |  |
|  | 1712 | 38863,25 | 68571,25 |  |
|  | 1713 | 38863,04 | 68569,21 |  |
|  | 1714 | 38870,59 | 68568,16 |  |
|  | 1715 | 38870,93 | 68570,63 |  |
|  | 1716 | 38874,01 | 68570,41 |  |
|  | 1717 | 38880,34 | 68574,41 |  |
|  | 1718 | 38881,32 | 68574,15 |  |
|  | 1719 | 38882,25 | 68580,11 |  |
|  | 1720 | 38879,34 | 68580,88 |  |
|  | 1721 | 38872,47 | 68576,53 |  |
|  | 1722 | 38863,87 | 68577,22 |  |
|  | 1723 | 38834,10 | 68579,24 |  |
|  | 1724 | 38834,02 | 68578,27 |  |
|  | 1725 | 38826,54 | 68578,79 |  |
|  | 1726 | 38819,19 | 68579,30 |  |
|  | 1727 | 38802,98 | 68580,44 |  |
|  | 1728 | 38803,03 | 68581,39 |  |
|  | 1729 | 38798,79 | 68581,69 |  |
|  | 1730 | 38795,02 | 68582,21 |  |
|  | 1731 | 38793,27 | 68580,19 |  |
|  | 1732 | 38792,83 | 68576,41 |  |
|  | 1710 | 38798,79 | 68575,68 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ17 |
| Площадь части – 2836 кв.м. |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1733 | 38757,83 | 68592,23 |  |
|  | 1734 | 38728,80 | 68598,59 |  |
|  | 1735 | 38705,87 | 68602,07 |  |
|  | 1736 | 38705,65 | 68600,64 |  |
|  | 1737 | 38685,41 | 68603,76 |  |
|  | 1738 | 38681,77 | 68604,27 |  |
|  | 1739 | 38681,91 | 68605,25 |  |
|  | 1740 | 38670,74 | 68606,92 |  |
|  | 1741 | 38670,93 | 68608,12 |  |
|  | 1742 | 38669,57 | 68608,44 |  |
|  | 1743 | 38660,97 | 68608,48 |  |
|  | 1744 | 38660,32 | 68608,57 |  |
|  | 1745 | 38660,18 | 68607,73 |  |
|  | 1746 | 38643,62 | 68609,76 |  |
|  | 1747 | 38643,56 | 68609,31 |  |
|  | 1748 | 38625,21 | 68611,80 |  |
|  | 1749 | 38602,99 | 68615,32 |  |
|  | 1750 | 38582,52 | 68617,72 |  |
|  | 1751 | 38580,46 | 68619,32 |  |
|  | 1752 | 38579,31 | 68619,47 |  |
|  | 1753 | 38579,13 | 68617,92 |  |
|  | 1754 | 38563,26 | 68620,07 |  |
|  | 1755 | 38559,59 | 68620,60 |  |
|  | 1756 | 38559,80 | 68622,08 |  |
|  | 1757 | 38558,19 | 68622,29 |  |
|  | 1758 | 38557,96 | 68620,81 |  |
|  | 1759 | 38537,59 | 68623,70 |  |
|  | 1760 | 38537,75 | 68624,87 |  |
|  | 1761 | 38533,68 | 68625,37 |  |
|  | 1762 | 38533,49 | 68624,35 |  |
|  | 1763 | 38516,80 | 68626,52 |  |
|  | 1764 | 38516,83 | 68626,87 |  |
|  | 1765 | 38500,35 | 68629,51 |  |
|  | 1766 | 38500,38 | 68629,78 |  |
|  | 1767 | 38491,91 | 68631,59 |  |
|  | 1768 | 38491,28 | 68631,65 |  |
|  | 1769 | 38491,09 | 68630,69 |  |
|  | 1770 | 38475,05 | 68632,43 |  |
|  | 1771 | 38475,12 | 68633,14 |  |
|  | 1772 | 38473,93 | 68633,27 |  |
|  | 1773 | 38468,03 | 68633,21 |  |
|  | 1774 | 38457,50 | 68634,71 |  |
|  | 1775 | 38457,43 | 68634,26 |  |
|  | 1776 | 38455,35 | 68634,58 |  |
|  | 1777 | 38455,76 | 68636,97 |  |
|  | 1778 | 38447,80 | 68637,97 |  |
|  | 1779 | 38447,28 | 68635,18 |  |
|  | 1780 | 38423,25 | 68637,97 |  |
|  | 1781 | 38421,23 | 68637,40 |  |
|  | 1782 | 38398,12 | 68640,50 |  |
|  | 1783 | 38398,32 | 68641,67 |  |
|  | 1784 | 38396,68 | 68641,91 |  |
|  | 1785 | 38391,61 | 68641,20 |  |
|  | 1786 | 38391,44 | 68641,23 |  |
|  | 1787 | 38391,09 | 68639,58 |  |
|  | 1788 | 38368,62 | 68643,04 |  |
|  | 1789 | 38343,44 | 68647,06 |  |
|  | 1790 | 38343,54 | 68647,98 |  |
|  | 1791 | 38341,32 | 68648,15 |  |
|  | 1792 | 38340,06 | 68648,45 |  |
|  | 1793 | 38340,02 | 68648,06 |  |
|  | 1794 | 38316,99 | 68651,32 |  |
|  | 1795 | 38317,06 | 68652,17 |  |
|  | 1796 | 38315,35 | 68652,16 |  |
|  | 1797 | 38315,29 | 68651,67 |  |
|  | 1798 | 38309,46 | 68652,12 |  |
|  | 1799 | 38289,73 | 68654,54 |  |
|  | 1800 | 38272,40 | 68656,24 |  |
|  | 1801 | 38272,48 | 68657,26 |  |
|  | 1802 | 38271,34 | 68657,47 |  |
|  | 1803 | 38271,77 | 68661,62 |  |
|  | 1804 | 38250,58 | 68664,22 |  |
|  | 1805 | 38249,59 | 68656,11 |  |
|  | 1806 | 38236,87 | 68657,80 |  |
|  | 1807 | 38236,44 | 68651,81 |  |
|  | 1808 | 38254,80 | 68649,36 |  |
|  | 1809 | 38255,81 | 68657,53 |  |
|  | 1810 | 38266,38 | 68656,24 |  |
|  | 1811 | 38265,97 | 68650,84 |  |
|  | 1812 | 38289,07 | 68648,58 |  |
|  | 1813 | 38309,12 | 68646,12 |  |
|  | 1814 | 38317,54 | 68646,17 |  |
|  | 1815 | 38331,93 | 68644,25 |  |
|  | 1816 | 38340,38 | 68642,21 |  |
|  | 1817 | 38355,85 | 68641,03 |  |
|  | 1818 | 38391,53 | 68635,13 |  |
|  | 1819 | 38396,66 | 68635,85 |  |
|  | 1820 | 38412,91 | 68633,48 |  |
|  | 1821 | 38423,21 | 68632,43 |  |
|  | 1822 | 38425,43 | 68634,72 |  |
|  | 1823 | 38449,02 | 68631,77 |  |
|  | 1824 | 38448,76 | 68629,89 |  |
|  | 1825 | 38467,63 | 68627,21 |  |
|  | 1826 | 38473,68 | 68627,26 |  |
|  | 1827 | 38491,04 | 68625,65 |  |
|  | 1828 | 38492,38 | 68625,38 |  |
|  | 1829 | 38501,66 | 68623,37 |  |
|  | 1830 | 38503,40 | 68623,14 |  |
|  | 1831 | 38551,89 | 68617,08 |  |
|  | 1832 | 38578,06 | 68613,58 |  |
|  | 1833 | 38580,17 | 68611,96 |  |
|  | 1834 | 38609,40 | 68608,51 |  |
|  | 1835 | 38622,04 | 68607,85 |  |
|  | 1836 | 38660,54 | 68602,48 |  |
|  | 1837 | 38668,87 | 68602,45 |  |
|  | 1838 | 38679,20 | 68600,04 |  |
|  | 1839 | 38727,70 | 68592,69 |  |
|  | 1840 | 38750,90 | 68587,61 |  |
|  | 1841 | 38756,73 | 68586,16 |  |
|  | 1733 | 38757,83 | 68592,23 |  |
| 52:11:0110008:453/чзу1 |
| Площадь части – 33 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 362 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1975 | 38869,83 | 68548,78 |  |
|  | 1976 | 38869,90 | 68550,45 |  |
|  | 1977 | 38850,26 | 68552,76 |  |
|  | 1978 | 38850,10 | 68551,06 |  |
|  | 1975 | 38869,83 | 68548,78 |  |
| 52:11:0110008:144/чзу1 |
| Площадь части – 37 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1369 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1979 | 38850,09 | 68551,06 |  |
|  | 1980 | 38850,26 | 68552,76 |  |
|  | 1981 | 38842,03 | 68555,12 |  |
|  | 1982 | 38828,17 | 68556,03 |  |
|  | 1983 | 38827,79 | 68554,54 |  |
|  | 1984 | 38840,80 | 68553,62 |  |
|  | 1985 | 38849,65 | 68551,11 |  |
|  | 1979 | 38850,09 | 68551,06 |  |
| 52:11:0110008:145/чзу1 |
| Площадь части – 27 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 758 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1986 | 38804,48 | 68555,45 |  |
|  | 1987 | 38804,57 | 68556,02 |  |
|  | 1988 | 38804,60 | 68557,14 |  |
|  | 1989 | 38795,00 | 68557,76 |  |
|  | 1990 | 38794,86 | 68554,89 |  |
|  | 1991 | 38788,67 | 68555,30 |  |
|  | 1992 | 38788,57 | 68554,35 |  |
|  | 1993 | 38796,21 | 68553,34 |  |
|  | 1994 | 38796,52 | 68556,02 |  |
|  | 1986 | 38804,48 | 68555,45 |  |
| 52:11:0110008:389/чзу1 |
| Площадь части – 64 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1332 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1995 | 38724,82 | 68566,57 |  |
|  | 1996 | 38724,94 | 68567,32 |  |
|  | 1997 | 38698,10 | 68575,23 |  |
|  | 1998 | 38697,85 | 68571,81 |  |
|  | 1999 | 38698,99 | 68570,97 |  |
|  | 2000 | 38720,50 | 68567,40 |  |
|  | 1995 | 38724,82 | 68566,57 |  |

| 52:11:0110008:149/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 19 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1249 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2001 | 38697,84 | 68571,80 |  |
|  | 2002 | 38697,95 | 68573,29 |  |
|  | 2003 | 38679,27 | 68576,88 |  |
|  | 2004 | 38679,07 | 68575,65 |  |
|  | 2005 | 38682,44 | 68575,15 |  |
|  | 2006 | 38682,42 | 68574,99 |  |
|  | 2007 | 38696,22 | 68573,00 |  |
|  | 2001 | 38697,84 | 68571,80 |  |
| 52:11:0110008:150/чзу1 |
| Площадь части – 27 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1071 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2008 | 38679,03 | 68575,46 |  |
|  | 2009 | 38679,27 | 68576,88 |  |
|  | 2010 | 38661,82 | 68579,40 |  |
|  | 2011 | 38661,52 | 68577,77 |  |
|  | 2008 | 38679,03 | 68575,46 |  |
| 52:11:0110008:151/чзу1 |
| Площадь части – 10 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 465 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2012 | 38655,59 | 68578,34 |  |
|  | 2013 | 38655,86 | 68579,99 |  |
|  | 2014 | 38650,49 | 68580,87 |  |
|  | 2015 | 38650,35 | 68578,94 |  |
|  | 2012 | 38655,59 | 68578,34 |  |
| 52:11:0110008:152/чзу1 |
| Площадь части – 16 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 528 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2016 | 38650,34 | 68578,94 |  |
|  | 2017 | 38650,46 | 68580,50 |  |
|  | 2018 | 38639,70 | 68581,61 |  |
|  | 2019 | 38639,54 | 68580,25 |  |
|  | 2016 | 38650,34 | 68578,94 |  |
| 52:11:0110008:252/чзу1 |
| Площадь части – 39 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1208 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2020 | 38632,63 | 68581,08 |  |
|  | 2021 | 38632,79 | 68582,91 |  |
|  | 2022 | 38612,02 | 68585,42 |  |
|  | 2023 | 38611,80 | 68583,59 |  |
|  | 2020 | 38632,63 | 68581,08 |  |
| 52:11:0110008:153/чзу1 |
| Площадь части – 39 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 656 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2024 | 38611,79 | 68583,59 |  |
|  | 2025 | 38612,02 | 68585,42 |  |
|  | 2026 | 38590,16 | 68587,93 |  |
|  | 2027 | 38589,90 | 68586,23 |  |
|  | 2024 | 38611,79 | 68583,59 |  |
| 52:11:0110008:154/чзу1 |
| Площадь части – 13 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 219 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2037 | 38538,98 | 68592,35 |  |
|  | 2038 | 38539,11 | 68593,48 |  |
|  | 2039 | 38528,81 | 68594,86 |  |
|  | 2040 | 38528,63 | 68593,56 |  |
|  | 2037 | 38538,98 | 68592,35 |  |
| 52:11:0110008:54/чзу1 |
| Площадь части – 18 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 880 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2045 | 38505,97 | 68596,42 |  |
|  | 2046 | 38506,15 | 68597,76 |  |
|  | 2047 | 38491,22 | 68599,49 |  |
|  | 2048 | 38491,13 | 68598,41 |  |
|  | 2045 | 38505,97 | 68596,42 |  |
| 52:11:0110008:54/чзу2 |
| Площадь части – 15 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 880 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2041 | 38522,11 | 68594,33 |  |
|  | 2042 | 38522,29 | 68595,78 |  |
|  | 2043 | 38512,20 | 68597,02 |  |
|  | 2044 | 38511,99 | 68595,62 |  |
|  | 2041 | 38522,11 | 68594,33 |  |
| 52:11:0110008:521/чзу1 |
| Площадь части – 8 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1136 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2054 | 38455,49 | 68602,94 |  |
|  | 2055 | 38455,49 | 68604,11 |  |
|  | 2056 | 38449,05 | 68604,94 |  |
|  | 2057 | 38448,93 | 68603,76 |  |
|  | 2054 | 38455,49 | 68602,94 |  |
| 52:11:0110008:521/чзу2 |
| Площадь части – 37 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1136 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2049 | 38487,58 | 68598,89 |  |
|  | 2050 | 38487,82 | 68600,44 |  |
|  | 2051 | 38470,81 | 68602,41 |  |
|  | 2052 | 38462,50 | 68603,51 |  |
|  | 2053 | 38462,41 | 68602,06 |  |
|  | 2049 | 38487,58 | 68598,89 |  |
| 52:11:0110008:81/чзу1 |
| Площадь части – 9 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 71 кв.м. |
| Разрешенное использование – для обслуживания здания |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2058 | 38462,40 | 68602,06 |  |
|  | 2059 | 38462,50 | 68603,51 |  |
|  | 2060 | 38455,49 | 68604,11 |  |
|  | 2061 | 38455,50 | 68602,94 |  |
|  | 2058 | 38462,40 | 68602,06 |  |
| 52:11:0110008:56/чзу1 |
| Площадь части – 36 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 626 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2062 | 38443,43 | 68604,46 |  |
|  | 2063 | 38443,57 | 68605,66 |  |
|  | 2064 | 38419,65 | 68609,60 |  |
|  | 2065 | 38419,48 | 68607,81 |  |
|  | 2062 | 38443,43 | 68604,46 |  |
| 52:11:0110008:155/чзу1 |
| Площадь части – 26 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 790 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2066 | 38415,70 | 68608,34 |  |
|  | 2067 | 38415,91 | 68609,89 |  |
|  | 2068 | 38398,10 | 68612,31 |  |
|  | 2069 | 38397,99 | 68611,41 |  |
|  | 2070 | 38400,25 | 68610,53 |  |
|  | 2066 | 38415,70 | 68608,34 |  |
| 52:11:0110008:86/чзу1 |
| Площадь части – 15 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 497 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2071 | 38394,74 | 68612,20 |  |
|  | 2072 | 38394,91 | 68613,21 |  |
|  | 2073 | 38382,62 | 68614,86 |  |
|  | 2074 | 38382,43 | 68613,41 |  |
|  | 2071 | 38394,74 | 68612,20 |  |
| 52:11:0110008:243/чзу1 |
| Площадь части – 27 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 636 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2075 | 38364,86 | 68615,13 |  |
|  | 2076 | 38364,89 | 68616,29 |  |
|  | 2077 | 38342,42 | 68618,61 |  |
|  | 2078 | 38342,32 | 68616,93 |  |
|  | 2079 | 38344,15 | 68617,27 |  |
|  | 2075 | 38364,86 | 68615,13 |  |
| 52:11:0110008:43/чзу1 |
| Площадь части – 29 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 765 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2080 | 38335,42 | 68617,09 |  |
|  | 2081 | 38335,51 | 68618,48 |  |
|  | 2082 | 38313,13 | 68620,51 |  |
|  | 2083 | 38314,96 | 68619,04 |  |
|  | 2080 | 38335,42 | 68617,09 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ12 |
| Площадь земельного участка - 718 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 2204 | 38231,33 | 68636,36 |  |
|  | 2205 | 38218,28 | 68637,74 |  |
|  | 2206 | 38155,78 | 68645,52 |  |
|  | 2207 | 38126,26 | 68648,54 |  |
|  | 2208 | 38122,32 | 68645,63 |  |
|  | 2209 | 38094,55 | 68649,12 |  |
|  | 2210 | 38093,95 | 68644,38 |  |
|  | 2211 | 38116,48 | 68641,47 |  |
|  | 2212 | 38125,40 | 68640,45 |  |
|  | 2213 | 38127,96 | 68642,34 |  |
|  | 2214 | 38150,01 | 68640,08 |  |
|  | 2215 | 38150,06 | 68640,44 |  |
|  | 2216 | 38160,01 | 68638,97 |  |
|  | 2217 | 38160,58 | 68638,88 |  |
|  | 2218 | 38216,61 | 68631,89 |  |
|  | 2219 | 38217,04 | 68636,92 |  |
|  | 2220 | 38231,31 | 68636,05 |  |
|  | 2204 | 38231,33 | 68636,36 |  |
| 52:11:0110008:488/чзу1 |
| Площадь части – 10 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 421 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2221 | 38125,40 | 68640,44 |  |
|  | 2222 | 38116,48 | 68641,47 |  |
|  | 2223 | 38116,41 | 68640,33 |  |
|  | 2224 | 38123,95 | 68639,38 |  |
|  | 2221 | 38125,40 | 68640,44 |  |
| 52:11:0110008:89/чзу1 |
| Площадь части – 26 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1151 кв.м. |
| Разрешенное использование – под строительство торгового центра |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2225 | 38116,40 | 68640,33 |  |
|  | 2226 | 38116,48 | 68641,47 |  |
|  | 2227 | 38093,95 | 68644,37 |  |
|  | 2228 | 38093,80 | 68643,17 |  |
|  | 2229 | 38110,98 | 68641,04 |  |
|  | 2225 | 38116,40 | 68640,33 |  |

| 52:11:0110011:ЗУ1 |
| --- |
| Площадь земельного участка - 1886 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 2258 | 38074,72 | 68651,62 |  |
|  | 2259 | 38069,21 | 68652,32 |  |
|  | 2260 | 38064,21 | 68653,92 |  |
|  | 2261 | 38045,88 | 68656,29 |  |
|  | 2262 | 38040,18 | 68655,78 |  |
|  | 2263 | 38014,03 | 68660,01 |  |
|  | 2264 | 38004,00 | 68662,85 |  |
|  | 2265 | 37992,56 | 68664,22 |  |
|  | 2266 | 37989,62 | 68662,39 |  |
|  | 2267 | 37937,32 | 68669,39 |  |
|  | 2268 | 37931,66 | 68673,96 |  |
|  | 2269 | 37889,52 | 68679,69 |  |
|  | 2270 | 37882,18 | 68680,15 |  |
|  | 2271 | 37812,38 | 68688,68 |  |
|  | 2272 | 37781,76 | 68691,72 |  |
|  | 2273 | 37736,52 | 68697,86 |  |
|  | 2274 | 37721,16 | 68699,12 |  |
|  | 2275 | 37709,60 | 68700,77 |  |
|  | 2276 | 37708,75 | 68694,83 |  |
|  | 2277 | 37720,49 | 68693,16 |  |
|  | 2278 | 37735,87 | 68691,89 |  |
|  | 2279 | 37781,06 | 68685,76 |  |
|  | 2280 | 37811,72 | 68682,71 |  |
|  | 2281 | 37813,47 | 68682,50 |  |
|  | 2282 | 37813,68 | 68684,35 |  |
|  | 2283 | 37859,55 | 68678,59 |  |
|  | 2284 | 37861,81 | 68676,60 |  |
|  | 2285 | 37881,63 | 68674,18 |  |
|  | 2286 | 37888,93 | 68673,72 |  |
|  | 2287 | 37929,20 | 68668,24 |  |
|  | 2288 | 37934,86 | 68663,67 |  |
|  | 2289 | 37990,95 | 68656,16 |  |
|  | 2290 | 37993,53 | 68657,76 |  |
|  | 2291 | 37993,67 | 68658,97 |  |
|  | 2292 | 38001,52 | 68658,10 |  |
|  | 2293 | 38074,56 | 68650,36 |  |
|  | 2258 | 38074,72 | 68651,62 |  |
| 52:11:0110011:151/чзу1 |
| Площадь части – 245 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 2530 кв.м. |
| Разрешенное использование – для обслуживания здания |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2359 | 38073,98 | 68645,67 |  |
|  | 2360 | 38074,56 | 68650,35 |  |
|  | 2361 | 38001,52 | 68658,10 |  |
|  | 2362 | 38001,42 | 68657,11 |  |
|  | 2363 | 38002,82 | 68656,94 |  |
|  | 2364 | 38012,73 | 68654,14 |  |
|  | 2365 | 38039,96 | 68649,74 |  |
|  | 2366 | 38045,76 | 68650,25 |  |
|  | 2367 | 38062,90 | 68648,04 |  |
|  | 2368 | 38067,91 | 68646,43 |  |
|  | 2359 | 38074,82 | 68645,56 |  |
| 52:11:0110011:68/чзу1 |
| Площадь части – 8 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 147 кв.м. |
| Разрешенное использование – под нежилым зданием (мини-маркет "Аптека") |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2369 | 38001,41 | 68657,11 |  |
|  | 2370 | 38001,52 | 68658,10 |  |
|  | 2371 | 37993,67 | 68658,97 |  |
|  | 2372 | 37993,54 | 68657,76 |  |
|  | 2373 | 37993,94 | 68658,01 |  |
|  | 2369 | 38001,41 | 68657,11 |  |

| 52:11:0110011:90/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 84 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 2464 кв.м. |
| Разрешенное использование – для обслуживания здания |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2374 | 37861,80 | 68676,60 |  |
|  | 2375 | 37859,55 | 68678,59 |  |
|  | 2376 | 37813,68 | 68684,35 |  |
|  | 2377 | 37813,48 | 68682,50 |  |
|  | 2374 | 37861,80 | 68676,60 |  |
| 52:11:0110006:ЗУ5 |
| Площадь земельного участка - 11148 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 1088 | 39694,79 | 68654,81 |  |
|  | 1089 | 39694,84 | 68660,37 |  |
|  | 1090 | 39677,11 | 68660,54 |  |
|  | 1091 | 39657,02 | 68661,03 |  |
|  | 1092 | 39636,80 | 68635,25 |  |
|  | 1093 | 39631,62 | 68633,13 |  |
|  | 1094 | 39631,62 | 68631,97 |  |
|  | 1095 | 39607,62 | 68628,82 |  |
|  | 1096 | 39603,54 | 68627,52 |  |
|  | 1097 | 39601,78 | 68628,06 |  |
|  | 1098 | 39600,93 | 68627,95 |  |
|  | 1099 | 39600,00 | 68627,73 |  |
|  | 1100 | 39600,12 | 68626,99 |  |
|  | 1101 | 39598,16 | 68626,55 |  |
|  | 1102 | 39598,00 | 68627,25 |  |
|  | 1103 | 39579,93 | 68622,93 |  |
|  | 1104 | 39570,38 | 68622,31 |  |
|  | 1105 | 39550,22 | 68619,08 |  |
|  | 1106 | 39531,76 | 68615,89 |  |
|  | 1107 | 39531,77 | 68615,77 |  |
|  | 1108 | 39528,69 | 68615,36 |  |
|  | 1109 | 39523,71 | 68614,49 |  |
|  | 1110 | 39521,28 | 68613,13 |  |
|  | 1111 | 39518,24 | 68613,33 |  |
|  | 1112 | 39517,41 | 68613,73 |  |
|  | 1113 | 39509,40 | 68612,54 |  |
|  | 1114 | 39508,83 | 68612,33 |  |
|  | 1115 | 39492,23 | 68609,28 |  |
|  | 1116 | 39473,70 | 68606,17 |  |
|  | 1117 | 39460,23 | 68604,55 |  |
|  | 1118 | 39441,81 | 68601,55 |  |
|  | 1119 | 39441,67 | 68602,34 |  |
|  | 1120 | 39435,23 | 68601,67 |  |
|  | 1121 | 39426,51 | 68656,12 |  |
|  | 1122 | 39434,02 | 68657,07 |  |
|  | 1123 | 39433,76 | 68658,51 |  |
|  | 1124 | 39459,46 | 68661,94 |  |
|  | 1125 | 39462,98 | 68664,71 |  |
|  | 1126 | 39490,67 | 68668,34 |  |
|  | 1127 | 39494,25 | 68665,96 |  |
|  | 1128 | 39495,83 | 68666,15 |  |
|  | 1129 | 39495,69 | 68667,75 |  |
|  | 1130 | 39526,91 | 68671,47 |  |
|  | 1131 | 39526,94 | 68671,25 |  |
|  | 1132 | 39548,88 | 68673,65 |  |
|  | 1133 | 39548,96 | 68672,76 |  |
|  | 1134 | 39554,33 | 68673,58 |  |
|  | 1135 | 39559,76 | 68674,18 |  |
|  | 1136 | 39591,89 | 68678,43 |  |
|  | 1137 | 39607,49 | 68680,15 |  |
|  | 1138 | 39609,66 | 68680,50 |  |
|  | 1139 | 39609,08 | 68685,83 |  |
|  | 1140 | 39553,54 | 68679,53 |  |
|  | 1141 | 39536,94 | 68677,01 |  |
|  | 1142 | 39495,73 | 68672,18 |  |
|  | 1143 | 39492,70 | 68674,19 |  |
|  | 1144 | 39527,45 | 68679,26 |  |
|  | 1145 | 39557,05 | 68684,96 |  |
|  | 1146 | 39591,69 | 68688,53 |  |
|  | 1147 | 39614,36 | 68691,57 |  |
|  | 1148 | 39627,69 | 68692,98 |  |
|  | 1149 | 39631,91 | 68680,13 |  |
|  | 1150 | 39637,61 | 68682,00 |  |
|  | 1151 | 39636,32 | 68685,92 |  |
|  | 1152 | 39634,48 | 68685,96 |  |
|  | 1153 | 39630,50 | 68699,30 |  |
|  | 1154 | 39626,00 | 68698,83 |  |
|  | 1155 | 39626,02 | 68698,70 |  |
|  | 1156 | 39617,49 | 68697,69 |  |
|  | 1157 | 39613,63 | 68697,02 |  |
|  | 1158 | 39613,59 | 68697,25 |  |
|  | 1159 | 39591,45 | 68694,12 |  |
|  | 1160 | 39591,45 | 68693,92 |  |
|  | 1161 | 39582,91 | 68692,40 |  |
|  | 1162 | 39566,82 | 68690,62 |  |
|  | 1163 | 39566,79 | 68690,88 |  |
|  | 1164 | 39557,78 | 68690,98 |  |
|  | 1165 | 39548,20 | 68688,92 |  |
|  | 1166 | 39541,11 | 68687,98 |  |
|  | 1167 | 39526,45 | 68685,17 |  |
|  | 1168 | 39482,91 | 68678,83 |  |
|  | 1169 | 39461,52 | 68676,41 |  |
|  | 1170 | 39443,15 | 68673,98 |  |
|  | 1171 | 39422,07 | 68671,19 |  |
|  | 1172 | 39421,96 | 68671,82 |  |
|  | 1173 | 39417,45 | 68671,00 |  |
|  | 1174 | 39369,45 | 68662,74 |  |
|  | 1175 | 39338,70 | 68659,53 |  |
|  | 1176 | 39293,77 | 68654,06 |  |
|  | 1177 | 39287,75 | 68654,28 |  |
|  | 1178 | 39287,82 | 68677,48 |  |
|  | 1179 | 39285,68 | 68693,78 |  |
|  | 1180 | 39282,64 | 68727,38 |  |
|  | 1181 | 39282,56 | 68729,45 |  |
|  | 1182 | 39295,12 | 68729,96 |  |
|  | 1183 | 39322,90 | 68728,20 |  |
|  | 1184 | 39322,93 | 68728,90 |  |
|  | 1185 | 39390,27 | 68717,91 |  |
|  | 1186 | 39398,26 | 68716,60 |  |
|  | 1187 | 39403,67 | 68715,12 |  |
|  | 1188 | 39404,84 | 68715,12 |  |
|  | 1189 | 39405,57 | 68719,39 |  |
|  | 1190 | 39418,28 | 68716,16 |  |
|  | 1191 | 39421,02 | 68709,52 |  |
|  | 1192 | 39437,00 | 68708,34 |  |
|  | 1193 | 39460,95 | 68709,13 |  |
|  | 1194 | 39474,33 | 68715,47 |  |
|  | 1195 | 39479,85 | 68719,69 |  |
|  | 1196 | 39488,92 | 68730,75 |  |
|  | 1197 | 39484,28 | 68734,55 |  |
|  | 1198 | 39475,65 | 68724,03 |  |
|  | 1199 | 39474,62 | 68723,15 |  |
|  | 1200 | 39466,88 | 68717,33 |  |
|  | 1201 | 39460,67 | 68712,59 |  |
|  | 1202 | 39435,50 | 68714,46 |  |
|  | 1203 | 39425,33 | 68714,81 |  |
|  | 1204 | 39424,28 | 68717,36 |  |
|  | 1205 | 39424,09 | 68717,38 |  |
|  | 1206 | 39424,09 | 68717,81 |  |
|  | 1207 | 39422,85 | 68720,82 |  |
|  | 1208 | 39420,50 | 68721,79 |  |
|  | 1209 | 39367,22 | 68735,32 |  |
|  | 1210 | 39363,59 | 68737,92 |  |
|  | 1211 | 39359,34 | 68738,51 |  |
|  | 1212 | 39358,95 | 68737,11 |  |
|  | 1213 | 39349,02 | 68738,56 |  |
|  | 1214 | 39348,98 | 68739,93 |  |
|  | 1215 | 39342,78 | 68740,79 |  |
|  | 1216 | 39295,76 | 68741,93 |  |
|  | 1217 | 39292,11 | 68744,02 |  |
|  | 1218 | 39270,79 | 68744,00 |  |
|  | 1219 | 39270,76 | 68744,12 |  |
|  | 1220 | 39258,83 | 68744,12 |  |
|  | 1221 | 39233,94 | 68743,48 |  |
|  | 1222 | 39211,79 | 68744,15 |  |
|  | 1223 | 39192,12 | 68743,92 |  |
|  | 1224 | 39192,06 | 68744,74 |  |
|  | 1225 | 39184,09 | 68744,95 |  |
|  | 1226 | 39171,53 | 68745,07 |  |
|  | 1227 | 39171,54 | 68744,09 |  |
|  | 1228 | 39157,21 | 68743,85 |  |
|  | 1229 | 39152,33 | 68743,75 |  |
|  | 1230 | 39148,76 | 68739,13 |  |
|  | 1231 | 39126,39 | 68739,33 |  |
|  | 1232 | 39125,32 | 68737,44 |  |
|  | 1233 | 39125,41 | 68735,99 |  |
|  | 1234 | 39124,81 | 68735,96 |  |
|  | 1235 | 39124,46 | 68734,75 |  |
|  | 1236 | 39123,41 | 68734,75 |  |
|  | 1237 | 39115,60 | 68733,30 |  |
|  | 1238 | 39104,13 | 68733,31 |  |
|  | 1239 | 39104,07 | 68734,75 |  |
|  | 1240 | 39102,18 | 68734,79 |  |
|  | 1241 | 39072,68 | 68732,24 |  |
|  | 1242 | 39071,04 | 68733,30 |  |
|  | 1243 | 39069,05 | 68733,14 |  |
|  | 1244 | 39068,86 | 68734,76 |  |
|  | 1245 | 39067,55 | 68735,57 |  |
|  | 1246 | 39065,95 | 68745,22 |  |
|  | 1247 | 39064,78 | 68754,89 |  |
|  | 1248 | 39063,70 | 68762,44 |  |
|  | 1249 | 39063,84 | 68762,46 |  |
|  | 1250 | 39062,45 | 68775,32 |  |
|  | 1251 | 39060,95 | 68785,00 |  |
|  | 1252 | 39058,01 | 68784,88 |  |
|  | 1253 | 39055,02 | 68784,04 |  |
|  | 1254 | 39059,03 | 68758,37 |  |
|  | 1255 | 39063,98 | 68726,71 |  |
|  | 1256 | 39093,48 | 68729,14 |  |
|  | 1257 | 39102,91 | 68728,75 |  |
|  | 1258 | 39129,01 | 68728,76 |  |
|  | 1259 | 39130,28 | 68733,30 |  |
|  | 1260 | 39151,69 | 68733,10 |  |
|  | 1261 | 39155,91 | 68738,57 |  |
|  | 1262 | 39170,89 | 68739,08 |  |
|  | 1263 | 39183,98 | 68738,95 |  |
|  | 1264 | 39197,26 | 68738,59 |  |
|  | 1265 | 39233,92 | 68737,48 |  |
|  | 1266 | 39276,18 | 68738,57 |  |
|  | 1267 | 39276,22 | 68737,56 |  |
|  | 1268 | 39253,32 | 68737,30 |  |
|  | 1269 | 39213,94 | 68736,81 |  |
|  | 1270 | 39210,15 | 68731,07 |  |
|  | 1271 | 39190,98 | 68731,60 |  |
|  | 1272 | 39190,82 | 68725,60 |  |
|  | 1273 | 39213,32 | 68724,98 |  |
|  | 1274 | 39217,20 | 68730,85 |  |
|  | 1275 | 39276,47 | 68731,56 |  |
|  | 1276 | 39276,65 | 68726,99 |  |
|  | 1277 | 39279,72 | 68693,12 |  |
|  | 1278 | 39281,82 | 68677,10 |  |
|  | 1279 | 39281,74 | 68648,49 |  |
|  | 1280 | 39294,02 | 68648,04 |  |
|  | 1281 | 39295,93 | 68648,28 |  |
|  | 1282 | 39341,25 | 68653,76 |  |
|  | 1283 | 39338,54 | 68652,28 |  |
|  | 1284 | 39335,99 | 68651,97 |  |
|  | 1285 | 39301,30 | 68647,70 |  |
|  | 1286 | 39302,04 | 68641,74 |  |
|  | 1287 | 39332,16 | 68645,45 |  |
|  | 1288 | 39332,16 | 68646,29 |  |
|  | 1289 | 39342,39 | 68647,55 |  |
|  | 1290 | 39349,55 | 68651,47 |  |
|  | 1291 | 39359,59 | 68652,75 |  |
|  | 1292 | 39374,39 | 68650,59 |  |
|  | 1293 | 39420,19 | 68657,63 |  |
|  | 1294 | 39429,21 | 68601,29 |  |
|  | 1295 | 39427,43 | 68601,18 |  |
|  | 1296 | 39425,70 | 68600,31 |  |
|  | 1297 | 39423,89 | 68597,33 |  |
|  | 1298 | 39420,19 | 68596,81 |  |
|  | 1299 | 39417,47 | 68597,68 |  |
|  | 1300 | 39395,98 | 68594,38 |  |
|  | 1301 | 39395,79 | 68595,70 |  |
|  | 1302 | 39393,64 | 68595,35 |  |
|  | 1303 | 39393,68 | 68595,12 |  |
|  | 1304 | 39384,35 | 68593,49 |  |
|  | 1305 | 39384,51 | 68592,46 |  |
|  | 1306 | 39380,50 | 68591,77 |  |
|  | 1307 | 39380,39 | 68592,48 |  |
|  | 1308 | 39377,48 | 68591,96 |  |
|  | 1309 | 39377,43 | 68592,28 |  |
|  | 1310 | 39375,31 | 68591,92 |  |
|  | 1311 | 39364,01 | 68590,26 |  |
|  | 1312 | 39349,66 | 68587,68 |  |
|  | 1313 | 39334,44 | 68584,94 |  |
|  | 1314 | 39334,46 | 68584,19 |  |
|  | 1315 | 39304,39 | 68579,26 |  |
|  | 1316 | 39304,24 | 68580,61 |  |
|  | 1317 | 39286,59 | 68579,97 |  |
|  | 1318 | 39281,75 | 68578,35 |  |
|  | 1319 | 39280,46 | 68571,61 |  |
|  | 1320 | 39287,66 | 68574,00 |  |
|  | 1321 | 39303,96 | 68574,55 |  |
|  | 1322 | 39310,67 | 68575,19 |  |
|  | 1323 | 39336,99 | 68579,50 |  |
|  | 1324 | 39380,71 | 68587,15 |  |
|  | 1325 | 39413,87 | 68592,58 |  |
|  | 1326 | 39420,17 | 68590,75 |  |
|  | 1327 | 39425,87 | 68591,54 |  |
|  | 1328 | 39428,56 | 68593,53 |  |
|  | 1329 | 39429,66 | 68595,31 |  |
|  | 1330 | 39434,90 | 68595,60 |  |
|  | 1331 | 39444,48 | 68596,60 |  |
|  | 1332 | 39474,55 | 68600,23 |  |
|  | 1333 | 39493,27 | 68603,37 |  |
|  | 1334 | 39510,39 | 68606,52 |  |
|  | 1335 | 39512,39 | 68607,23 |  |
|  | 1336 | 39515,75 | 68607,87 |  |
|  | 1337 | 39516,68 | 68607,42 |  |
|  | 1338 | 39522,66 | 68607,03 |  |
|  | 1339 | 39525,74 | 68608,76 |  |
|  | 1340 | 39551,21 | 68613,16 |  |
|  | 1341 | 39571,05 | 68616,34 |  |
|  | 1342 | 39580,83 | 68616,98 |  |
|  | 1343 | 39601,38 | 68621,91 |  |
|  | 1344 | 39603,57 | 68621,22 |  |
|  | 1345 | 39610,10 | 68623,33 |  |
|  | 1346 | 39617,95 | 68624,37 |  |
|  | 1347 | 39625,10 | 68625,62 |  |
|  | 1348 | 39632,80 | 68627,13 |  |
|  | 1349 | 39640,54 | 68630,30 |  |
|  | 1350 | 39660,20 | 68655,37 |  |
|  | 1351 | 39425,00 | 68665,51 |  |
|  | 1352 | 39425,56 | 68662,05 |  |
|  | 1353 | 39454,57 | 68665,73 |  |
|  | 1354 | 39460,25 | 68670,19 |  |
|  | 1088 | 39694,79 | 68654,81 |  |
|  | 1355 | 39419,24 | 68663,56 |  |
|  | 1356 | 39418,98 | 68665,18 |  |
|  | 1357 | 39371,72 | 68657,04 |  |
|  | 1358 | 39374,37 | 68656,65 |  |
|  | 1355 | 39419,24 | 68663,56 |  |
|  | 1359 | 39391,46 | 68722,98 |  |
|  | 1360 | 39364,65 | 68729,79 |  |
|  | 1361 | 39361,31 | 68732,18 |  |
|  | 1362 | 39342,30 | 68734,80 |  |
|  | 1363 | 39294,09 | 68735,97 |  |
|  | 1364 | 39288,84 | 68738,98 |  |
|  | 1365 | 39282,18 | 68738,76 |  |
|  | 1366 | 39282,31 | 68735,45 |  |
|  | 1367 | 39292,92 | 68735,88 |  |
|  | 1368 | 39295,08 | 68735,92 |  |
|  | 1369 | 39326,92 | 68733,96 |  |
|  | 1359 | 39391,46 | 68722,98 |  |
|  | 1370 | 39287,11 | 68579,04 |  |
|  | 1371 | 39287,00 | 68579,27 |  |
|  | 1372 | 39286,76 | 68579,16 |  |
|  | 1373 | 39286,88 | 68578,92 |  |
|  | 1370 | 39287,11 | 68579,04 |  |
| 52:11:0110006:ЗУ6 |
| Площадь земельного участка - 57 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 1445 | 39232,45 | 68569,34 |  |
|  | 1446 | 39237,96 | 68569,59 |  |
|  | 1447 | 39247,71 | 68569,51 |  |
|  | 1448 | 39245,89 | 68570,05 |  |
|  | 1449 | 39241,29 | 68570,11 |  |
|  | 1450 | 39241,09 | 68575,57 |  |
|  | 1451 | 39237,85 | 68575,59 |  |
|  | 1452 | 39232,04 | 68575,33 |  |
|  | 1445 | 39232,45 | 68569,34 |  |
| 52:11:0110006:ЗУ7 |
| Площадь земельного участка - 5231 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 1464 | 39216,98 | 68568,99 |  |
|  | 1465 | 39194,96 | 68569,65 |  |
|  | 1466 | 39194,99 | 68571,36 |  |
|  | 1467 | 39191,99 | 68571,51 |  |
|  | 1468 | 39191,87 | 68569,11 |  |
|  | 1469 | 39182,33 | 68568,89 |  |
|  | 1470 | 39168,64 | 68569,00 |  |
|  | 1471 | 39167,52 | 68569,01 |  |
|  | 1472 | 39162,87 | 68569,01 |  |
|  | 1473 | 39145,90 | 68569,49 |  |
|  | 1474 | 39145,92 | 68571,21 |  |
|  | 1475 | 39144,38 | 68572,56 |  |
|  | 1476 | 39137,27 | 68573,15 |  |
|  | 1477 | 39134,23 | 68573,86 |  |
|  | 1478 | 39127,43 | 68573,78 |  |
|  | 1479 | 39128,55 | 68624,21 |  |
|  | 1480 | 39129,55 | 68633,03 |  |
|  | 1481 | 39131,56 | 68632,83 |  |
|  | 1482 | 39135,54 | 68632,49 |  |
|  | 1483 | 39137,01 | 68663,74 |  |
|  | 1484 | 39137,19 | 68676,85 |  |
|  | 1485 | 39136,81 | 68679,35 |  |
|  | 1486 | 39136,61 | 68686,17 |  |
|  | 1487 | 39136,59 | 68686,53 |  |
|  | 1488 | 39135,51 | 68686,53 |  |
|  | 1489 | 39134,43 | 68709,84 |  |
|  | 1490 | 39134,93 | 68709,84 |  |
|  | 1491 | 39133,92 | 68728,77 |  |
|  | 1492 | 39127,93 | 68728,45 |  |
|  | 1493 | 39128,29 | 68721,73 |  |
|  | 1494 | 39125,98 | 68721,53 |  |
|  | 1495 | 39127,01 | 68709,53 |  |
|  | 1496 | 39127,24 | 68665,31 |  |
|  | 1497 | 39125,43 | 68649,63 |  |
|  | 1498 | 39125,86 | 68649,56 |  |
|  | 1499 | 39123,56 | 68624,57 |  |
|  | 1500 | 39122,08 | 68573,59 |  |
|  | 1501 | 39102,92 | 68572,82 |  |
|  | 1502 | 39102,91 | 68573,38 |  |
|  | 1503 | 39096,97 | 68573,24 |  |
|  | 1504 | 39079,85 | 68573,80 |  |
|  | 1505 | 39079,81 | 68573,22 |  |
|  | 1506 | 39059,56 | 68573,78 |  |
|  | 1507 | 39036,63 | 68574,52 |  |
|  | 1508 | 39036,44 | 68575,09 |  |
|  | 1509 | 39031,81 | 68575,08 |  |
|  | 1510 | 39031,79 | 68576,18 |  |
|  | 1511 | 39031,39 | 68590,97 |  |
|  | 1512 | 39029,23 | 68600,29 |  |
|  | 1513 | 39029,72 | 68600,42 |  |
|  | 1514 | 39028,21 | 68605,06 |  |
|  | 1515 | 39028,01 | 68605,00 |  |
|  | 1516 | 39026,60 | 68610,16 |  |
|  | 1517 | 39021,17 | 68626,80 |  |
|  | 1518 | 39020,36 | 68628,41 |  |
|  | 1519 | 39018,09 | 68627,49 |  |
|  | 1520 | 39015,33 | 68635,55 |  |
|  | 1521 | 39017,49 | 68636,49 |  |
|  | 1522 | 39014,70 | 68643,29 |  |
|  | 1523 | 39011,01 | 68655,77 |  |
|  | 1524 | 39008,23 | 68663,01 |  |
|  | 1525 | 39010,00 | 68669,74 |  |
|  | 1526 | 39007,37 | 68677,10 |  |
|  | 1527 | 39012,98 | 68681,05 |  |
|  | 1528 | 39020,22 | 68684,77 |  |
|  | 1529 | 39030,46 | 68691,03 |  |
|  | 1530 | 39045,05 | 68702,08 |  |
|  | 1531 | 39056,82 | 68711,69 |  |
|  | 1532 | 39061,99 | 68714,25 |  |
|  | 1533 | 39075,73 | 68717,27 |  |
|  | 1534 | 39074,97 | 68719,47 |  |
|  | 1535 | 39075,75 | 68719,51 |  |
|  | 1536 | 39075,52 | 68720,62 |  |
|  | 1537 | 39060,62 | 68717,56 |  |
|  | 1538 | 39044,29 | 68705,09 |  |
|  | 1539 | 39035,41 | 68700,59 |  |
|  | 1540 | 39024,75 | 68693,71 |  |
|  | 1541 | 39006,85 | 68681,29 |  |
|  | 1542 | 39004,52 | 68672,48 |  |
|  | 1543 | 38995,31 | 68674,57 |  |
|  | 1544 | 38985,72 | 68673,57 |  |
|  | 1545 | 38980,23 | 68673,35 |  |
|  | 1546 | 38979,96 | 68671,51 |  |
|  | 1547 | 38970,04 | 68670,64 |  |
|  | 1548 | 38969,72 | 68670,71 |  |
|  | 1549 | 38969,87 | 68666,94 |  |
|  | 1550 | 38986,15 | 68667,59 |  |
|  | 1551 | 38992,80 | 68668,28 |  |
|  | 1552 | 38994,92 | 68668,68 |  |
|  | 1553 | 38998,39 | 68669,15 |  |
|  | 1554 | 38998,75 | 68667,64 |  |
|  | 1555 | 39002,99 | 68666,68 |  |
|  | 1556 | 39001,93 | 68662,67 |  |
|  | 1557 | 39010,07 | 68641,51 |  |
|  | 1558 | 39016,17 | 68622,74 |  |
|  | 1559 | 39016,88 | 68621,92 |  |
|  | 1560 | 39018,06 | 68616,91 |  |
|  | 1561 | 39025,29 | 68594,65 |  |
|  | 1562 | 39025,81 | 68575,05 |  |
|  | 1563 | 39023,45 | 68575,04 |  |
|  | 1564 | 39023,44 | 68574,71 |  |
|  | 1565 | 39005,35 | 68573,46 |  |
|  | 1566 | 39005,24 | 68574,95 |  |
|  | 1567 | 38985,65 | 68574,93 |  |
|  | 1568 | 38968,81 | 68574,63 |  |
|  | 1569 | 38965,45 | 68573,12 |  |
|  | 1570 | 38936,42 | 68571,65 |  |
|  | 1571 | 38899,87 | 68573,66 |  |
|  | 1572 | 38900,14 | 68575,26 |  |
|  | 1573 | 38900,41 | 68576,92 |  |
|  | 1574 | 38899,45 | 68576,95 |  |
|  | 1575 | 38899,96 | 68582,62 |  |
|  | 1576 | 38906,76 | 68621,41 |  |
|  | 1577 | 38908,14 | 68620,97 |  |
|  | 1578 | 38909,29 | 68626,72 |  |
|  | 1579 | 38914,01 | 68649,04 |  |
|  | 1580 | 38917,25 | 68660,60 |  |
|  | 1581 | 38924,32 | 68688,78 |  |
|  | 1582 | 38927,21 | 68701,92 |  |
|  | 1583 | 38932,80 | 68731,82 |  |
|  | 1584 | 38934,60 | 68747,44 |  |
|  | 1585 | 38936,89 | 68756,60 |  |
|  | 1586 | 38939,24 | 68774,20 |  |
|  | 1587 | 38933,29 | 68774,99 |  |
|  | 1588 | 38933,04 | 68773,18 |  |
|  | 1589 | 38933,88 | 68772,95 |  |
|  | 1590 | 38930,47 | 68755,79 |  |
|  | 1591 | 38929,27 | 68749,75 |  |
|  | 1592 | 38928,45 | 68746,40 |  |
|  | 1593 | 38926,86 | 68732,72 |  |
|  | 1594 | 38922,91 | 68711,58 |  |
|  | 1595 | 38925,14 | 68710,98 |  |
|  | 1596 | 38918,79 | 68685,79 |  |
|  | 1597 | 38912,85 | 68660,10 |  |
|  | 1598 | 38910,93 | 68660,28 |  |
|  | 1599 | 38908,18 | 68650,47 |  |
|  | 1600 | 38903,19 | 68626,91 |  |
|  | 1601 | 38899,69 | 68609,51 |  |
|  | 1602 | 38894,24 | 68576,41 |  |
|  | 1603 | 38892,78 | 68577,50 |  |
|  | 1604 | 38888,34 | 68578,50 |  |
|  | 1605 | 38882,26 | 68580,11 |  |
|  | 1606 | 38881,33 | 68574,15 |  |
|  | 1607 | 38886,91 | 68572,67 |  |
|  | 1608 | 38890,22 | 68571,92 |  |
|  | 1609 | 38895,00 | 68568,36 |  |
|  | 1610 | 38896,85 | 68567,82 |  |
|  | 1611 | 38936,41 | 68565,64 |  |
|  | 1612 | 38966,87 | 68567,19 |  |
|  | 1613 | 38970,15 | 68568,66 |  |
|  | 1614 | 38985,70 | 68568,93 |  |
|  | 1615 | 39009,71 | 68568,96 |  |
|  | 1616 | 39039,86 | 68569,13 |  |
|  | 1617 | 39096,92 | 68567,24 |  |
|  | 1618 | 39133,48 | 68567,89 |  |
|  | 1619 | 39140,93 | 68567,61 |  |
|  | 1620 | 39144,47 | 68564,53 |  |
|  | 1621 | 39164,70 | 68564,08 |  |
|  | 1622 | 39170,06 | 68563,85 |  |
|  | 1623 | 39188,24 | 68563,82 |  |
|  | 1624 | 39192,58 | 68565,48 |  |
|  | 1625 | 39195,13 | 68565,34 |  |
|  | 1626 | 39216,99 | 68564,67 |  |
|  | 1627 | 39221,21 | 68564,80 |  |
|  | 1628 | 39221,64 | 68569,04 |  |
|  | 1464 | 39216,98 | 68568,99 |  |
| 52:11:0110006:62/чзу1 |
| Площадь части – 55 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 809 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1698 | 38900,41 | 68576,93 |  |
|  | 1699 | 38905,59 | 68608,43 |  |
|  | 1700 | 38908,13 | 68620,97 |  |
|  | 1701 | 38906,76 | 68621,41 |  |
|  | 1702 | 38899,96 | 68582,62 |  |
|  | 1703 | 38899,45 | 68576,95 |  |
|  | 1698 | 38900,41 | 68576,93 |  |
| 52:11:0110006:309/чзу1 |
| Площадь части – 44 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 545 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1704 | 38918,79 | 68685,79 |  |
|  | 1705 | 38925,14 | 68710,98 |  |
|  | 1706 | 38922,91 | 68711,58 |  |
|  | 1707 | 38921,33 | 68703,11 |  |
|  | 1708 | 38918,48 | 68690,15 |  |
|  | 1709 | 38917,46 | 68686,09 |  |
|  | 1704 | 38918,79 | 68685,79 |  |
| 52:11:0110006:3/чзу1 |
| Площадь части – 17 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1447 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1694 | 39023,44 | 68574,71 |  |
|  | 1695 | 39023,44 | 68575,04 |  |
|  | 1696 | 39005,25 | 68574,95 |  |
|  | 1697 | 39005,35 | 68573,46 |  |
|  | 1694 | 39023,44 | 68574,71 |  |
| 52:11:0110006:315/чзу1 |
| Площадь части – 26 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1184 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1660 | 39015,57 | 68643,65 |  |
|  | 1661 | 39014,70 | 68643,29 |  |
|  | 1662 | 39017,49 | 68636,49 |  |
|  | 1663 | 39015,33 | 68635,55 |  |
|  | 1664 | 39018,09 | 68627,49 |  |
|  | 1665 | 39020,36 | 68628,41 |  |
|  | 1660 | 39015,57 | 68643,65 |  |
| 52:11:0110006:324/чзу1 |
| Площадь части – 52 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1039 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1666 | 39030,78 | 68690,46 |  |
|  | 1667 | 39030,46 | 68691,03 |  |
|  | 1668 | 39020,22 | 68684,77 |  |
|  | 1669 | 39012,98 | 68681,05 |  |
|  | 1670 | 39007,37 | 68677,10 |  |
|  | 1671 | 39010,01 | 68669,74 |  |
|  | 1672 | 39012,09 | 68677,62 |  |
|  | 1673 | 39016,23 | 68680,50 |  |
|  | 1674 | 39015,89 | 68681,11 |  |
|  | 1675 | 39022,57 | 68684,90 |  |
|  | 1666 | 39030,78 | 68690,46 |  |
| 52:11:0110006:326/чзу1 |
| Площадь части – 26 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 547 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для строительства жилого дома |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1676 | 39045,02 | 68698,74 |  |
|  | 1677 | 39045,05 | 68702,08 |  |
|  | 1678 | 39030,46 | 68691,03 |  |
|  | 1679 | 39030,79 | 68690,46 |  |
|  | 1680 | 39038,41 | 68695,38 |  |
|  | 1676 | 39045,02 | 68698,74 |  |
| 52:11:0110006:77/чзу1 |
| Площадь части – 107 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 846 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1681 | 39076,22 | 68714,62 |  |
|  | 1682 | 39075,73 | 68717,27 |  |
|  | 1683 | 39061,99 | 68714,25 |  |
|  | 1684 | 39056,82 | 68711,69 |  |
|  | 1685 | 39045,05 | 68702,08 |  |
|  | 1686 | 39045,03 | 68698,74 |  |
|  | 1687 | 39047,49 | 68699,99 |  |
|  | 1688 | 39063,17 | 68711,96 |  |
|  | 1681 | 39076,22 | 68714,62 |  |

| 52:11:0110006:323/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 22 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 632 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1689 | 38979,96 | 68671,51 |  |
|  | 1690 | 38980,22 | 68673,35 |  |
|  | 1691 | 38969,63 | 68672,93 |  |
|  | 1692 | 38969,72 | 68670,72 |  |
|  | 1693 | 38970,04 | 68670,64 |  |
|  | 1689 | 38979,96 | 68671,51 |  |
| 52:11:0110006:320/чзу1 |
| Площадь части – 18 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 826 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1656 | 39123,56 | 68624,57 |  |
|  | 1657 | 39125,86 | 68649,56 |  |
|  | 1658 | 39125,43 | 68649,63 |  |
|  | 1659 | 39122,57 | 68624,77 |  |
|  | 1656 | 39123,56 | 68624,57 |  |
| 52:11:0110006:91/чзу1 |
| Площадь части – 21 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1184 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1644 | 39137,85 | 68663,72 |  |
|  | 1645 | 39138,48 | 68676,20 |  |
|  | 1646 | 39136,61 | 68686,17 |  |
|  | 1647 | 39136,81 | 68679,35 |  |
|  | 1648 | 39137,19 | 68676,85 |  |
|  | 1649 | 39137,01 | 68663,74 |  |
|  | 1644 | 39137,85 | 68663,72 |  |
| 52:11:0110006:322/чзу1 |
| Площадь части – 29 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1323 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1650 | 39136,59 | 68686,54 |  |
|  | 1651 | 39136,06 | 68707,63 |  |
|  | 1652 | 39135,05 | 68707,59 |  |
|  | 1653 | 39134,93 | 68709,83 |  |
|  | 1654 | 39134,43 | 68709,84 |  |
|  | 1655 | 39135,51 | 68686,53 |  |
|  | 1650 | 39136,59 | 68686,54 |  |
| 52:11:0110006:84/чзу1 |
| Площадь части – 30 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1466 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1413 | 39102,18 | 68734,79 |  |
|  | 1414 | 39093,36 | 68735,15 |  |
|  | 1415 | 39071,04 | 68733,30 |  |
|  | 1416 | 39072,68 | 68732,24 |  |
|  | 1413 | 39102,18 | 68734,79 |  |
| 52:11:0110006:84/чзу2 |
| Площадь части – 29 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1466 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1417 | 39068,86 | 68734,76 |  |
|  | 1418 | 39064,46 | 68762,51 |  |
|  | 1419 | 39063,70 | 68762,44 |  |
|  | 1420 | 39064,78 | 68754,89 |  |
|  | 1421 | 39065,95 | 68745,22 |  |
|  | 1422 | 39067,55 | 68735,57 |  |
|  | 1417 | 39068,86 | 68734,76 |  |
| 52:11:0110006:425/чзу1 |
| Площадь части – 22 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 981 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1409 | 39123,41 | 68734,76 |  |
|  | 1410 | 39104,08 | 68734,75 |  |
|  | 1411 | 39104,13 | 68733,31 |  |
|  | 1412 | 39115,60 | 68733,30 |  |
|  | 1409 | 39123,41 | 68734,76 |  |
| 52:11:0110006:331/чзу1 |
| Площадь части – 14 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 2500 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1405 | 39348,98 | 68739,93 |  |
|  | 1406 | 39349,02 | 68738,56 |  |
|  | 1407 | 39358,95 | 68737,11 |  |
|  | 1408 | 39359,34 | 68738,51 |  |
|  | 1405 | 39348,98 | 68739,93 |  |
| 52:11:0110006:26/чзу1 |
| Площадь части – 25 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1126 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1394 | 39474,33 | 68715,47 |  |
|  | 1395 | 39460,95 | 68709,13 |  |
|  | 1396 | 39461,19 | 68706,54 |  |
|  | 1397 | 39462,50 | 68706,44 |  |
|  | 1394 | 39474,33 | 68715,47 |  |
| 52:11:0110006:106/чзу1 |
| Площадь части – 31 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1262 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1398 | 39461,18 | 68706,54 |  |
|  | 1399 | 39460,95 | 68709,13 |  |
|  | 1400 | 39437,00 | 68708,33 |  |
|  | 1398 | 39461,18 | 68706,54 |  |
| 52:11:0110006:13/чзу1 |
| Площадь части – 37 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 895 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1401 | 39459,46 | 68661,93 |  |
|  | 1402 | 39433,76 | 68658,51 |  |
|  | 1403 | 39434,03 | 68657,08 |  |
|  | 1404 | 39456,98 | 68659,99 |  |
|  | 1401 | 39459,46 | 68661,93 |  |
| 52:11:0110006:96/чзу1 |
| Площадь части – 51 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 926 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1389 | 39527,09 | 68669,82 |  |
|  | 1390 | 39526,91 | 68671,47 |  |
|  | 1391 | 39495,69 | 68667,75 |  |
|  | 1392 | 39495,80 | 68666,56 |  |
|  | 1393 | 39495,84 | 68666,15 |  |
|  | 1389 | 39527,09 | 68669,82 |  |
| 52:11:0110006:97/чзу1 |
| Площадь части – 28 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 861 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1384 | 39548,96 | 68672,76 |  |
|  | 1385 | 39548,88 | 68673,65 |  |
|  | 1386 | 39526,94 | 68671,25 |  |
|  | 1387 | 39527,10 | 68669,81 |  |
|  | 1388 | 39537,74 | 68671,06 |  |
|  | 1384 | 39548,96 | 68672,76 |  |
| 52:11:0110006:361/чзу1 |
| Площадь части – 5 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1598 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1380 | 39566,79 | 68690,88 |  |
|  | 1381 | 39566,67 | 68691,98 |  |
|  | 1382 | 39557,77 | 68691,06 |  |
|  | 1383 | 39557,78 | 68690,98 |  |
|  | 1380 | 39566,79 | 68690,88 |  |
| 52:11:0110006:100/чзу1 |
| Площадь части – 21 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 975 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1374 | 39582,91 | 68692,40 |  |
|  | 1375 | 39582,69 | 68693,63 |  |
|  | 1376 | 39566,68 | 68691,98 |  |
|  | 1377 | 39566,79 | 68690,88 |  |
|  | 1378 | 39566,82 | 68690,62 |  |
|  | 1379 | 39566,82 | 68690,62 |  |
|  | 1374 | 39582,91 | 68692,40 |  |
| 52:11:0110006:416/чзу1 |
| Площадь части – 22 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 501 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2402 | 39636,32 | 68685,93 |  |
|  | 2403 | 39631,88 | 68699,45 |  |
|  | 2404 | 39630,51 | 68699,30 |  |
|  | 2405 | 39634,48 | 68685,96 |  |
|  | 2402 | 39636,32 | 68685,93 |  |
| 52:11:0110006:163/чзу1 |
| Площадь части – 23 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1253 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1637 | 39168,64 | 68569,00 |  |
|  | 1638 | 39168,64 | 68569,91 |  |
|  | 1639 | 39146,77 | 68570,48 |  |
|  | 1640 | 39145,93 | 68571,21 |  |
|  | 1641 | 39145,90 | 68569,49 |  |
|  | 1642 | 39162,87 | 68569,01 |  |
|  | 1643 | 39167,52 | 68569,01 |  |
|  | 1637 | 39168,64 | 68569,00 |  |

| 52:11:0110006:223/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 25 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 633 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1629 | 39191,62 | 68571,53 |  |
|  | 1630 | 39187,14 | 68569,82 |  |
|  | 1631 | 39170,59 | 68569,85 |  |
|  | 1632 | 39168,65 | 68569,91 |  |
|  | 1633 | 39168,64 | 68569,00 |  |
|  | 1634 | 39182,33 | 68568,89 |  |
|  | 1635 | 39191,87 | 68569,11 |  |
|  | 1636 | 39191,98 | 68571,51 |  |
|  | 1629 | 39191,62 | 68571,53 |  |
| 52:11:0110006:224/чзу1 |
| Площадь части – 40 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1140 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1458 | 39216,98 | 68568,99 |  |
|  | 1459 | 39216,54 | 68574,65 |  |
|  | 1460 | 39216,17 | 68574,65 |  |
|  | 1461 | 39215,78 | 68570,71 |  |
|  | 1462 | 39194,99 | 68571,36 |  |
|  | 1463 | 39194,96 | 68569,65 |  |
|  | 1458 | 39216,98 | 68568,99 |  |

| 52:11:0110006:354/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 91 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1216 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1453 | 39232,45 | 68569,34 |  |
|  | 1454 | 39232,04 | 68575,33 |  |
|  | 1455 | 39216,54 | 68574,65 |  |
|  | 1456 | 39216,98 | 68568,99 |  |
|  | 1457 | 39226,93 | 68569,10 |  |
|  | 1453 | 39232,45 | 68569,34 |  |
| 52:11:0110006:827/чзу1 |
| Площадь части – 237 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1544 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1433 | 39279,24 | 68577,52 |  |
|  | 1434 | 39257,23 | 68575,45 |  |
|  | 1435 | 39254,98 | 68575,46 |  |
|  | 1436 | 39245,08 | 68575,34 |  |
|  | 1437 | 39245,07 | 68575,54 |  |
|  | 1438 | 39241,10 | 68575,57 |  |
|  | 1439 | 39241,29 | 68570,11 |  |
|  | 1440 | 39245,89 | 68570,05 |  |
|  | 1441 | 39247,73 | 68569,52 |  |
|  | 1442 | 39257,50 | 68569,44 |  |
|  | 1443 | 39280,45 | 68571,61 |  |
|  | 1444 | 39281,75 | 68578,36 |  |
|  | 1433 | 39279,24 | 68577,52 |  |

| 52:11:0110006:167/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 30 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1006 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1427 | 39304,24 | 68580,61 |  |
|  | 1428 | 39304,39 | 68579,26 |  |
|  | 1429 | 39334,46 | 68584,19 |  |
|  | 1430 | 39334,44 | 68584,94 |  |
|  | 1431 | 39334,41 | 68585,11 |  |
|  | 1432 | 39309,89 | 68581,15 |  |
|  | 1427 | 39304,24 | 68580,61 |  |
| 52:11:0110006:169/чзу1 |
| Площадь части – 29 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 885 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 1423 | 39417,47 | 68597,68 |  |
|  | 1424 | 39414,25 | 68598,72 |  |
|  | 1425 | 39395,79 | 68595,70 |  |
|  | 1426 | 39395,98 | 68594,38 |  |
|  | 1423 | 39417,47 | 68597,68 |  |
| 52:11:0110006:178/чзу1 |
| Площадь части – 11 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 903 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2395 | 39631,61 | 68633,14 |  |
|  | 2396 | 39631,00 | 68632,88 |  |
|  | 2397 | 39624,06 | 68631,53 |  |
|  | 2398 | 39617,04 | 68630,30 |  |
|  | 2399 | 39608,77 | 68629,20 |  |
|  | 2400 | 39607,62 | 68628,83 |  |
|  | 2401 | 39631,62 | 68631,97 |  |
|  | 2395 | 39631,61 | 68633,14 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ13 |
| Площадь земельного участка - 83 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 2230 | 38232,46 | 68652,34 |  |
|  | 2231 | 38232,73 | 68656,06 |  |
|  | 2232 | 38188,51 | 68658,51 |  |
|  | 2233 | 38226,38 | 68654,17 |  |
|  | 2234 | 38226,45 | 68654,42 |  |
|  | 2235 | 38226,19 | 68654,48 |  |
|  | 2236 | 38226,13 | 68654,23 |  |
|  | 2230 | 38232,46 | 68652,34 |  |
| 52:11:0110008:ЗУ14 |
| Площадь земельного участка - 425 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 2237 | 38210,57 | 68661,31 |  |
|  | 2238 | 38197,55 | 68663,04 |  |
|  | 2239 | 38166,90 | 68668,34 |  |
|  | 2240 | 38154,23 | 68671,32 |  |
|  | 2241 | 38115,50 | 68676,82 |  |
|  | 2242 | 38111,15 | 68676,33 |  |
|  | 2243 | 38110,19 | 68670,19 |  |
|  | 2244 | 38115,41 | 68670,78 |  |
|  | 2245 | 38153,12 | 68665,41 |  |
|  | 2246 | 38157,10 | 68664,48 |  |
|  | 2247 | 38183,99 | 68662,78 |  |
|  | 2237 | 38210,57 | 68661,31 |  |

| 52:11:0110008:ЗУ15 |
| --- |
| Площадь земельного участка - 337 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 2248 | 38106,05 | 68669,73 |  |
|  | 2249 | 38107,01 | 68675,87 |  |
|  | 2250 | 38098,88 | 68674,96 |  |
|  | 2251 | 38061,70 | 68679,27 |  |
|  | 2252 | 38051,08 | 68681,38 |  |
|  | 2253 | 38050,78 | 68675,32 |  |
|  | 2254 | 38060,77 | 68673,34 |  |
|  | 2255 | 38098,87 | 68668,92 |  |
|  | 2248 | 38106,05 | 68669,73 |  |
| 52:11:0110008:80/чзу1 |
| Площадь части – 22 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1244 кв.м. |
| Разрешенное использование – для обслуживания здания |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2135 | 38340,02 | 68648,06 |  |
|  | 2136 | 38340,05 | 68648,45 |  |
|  | 2137 | 38333,03 | 68650,15 |  |
|  | 2138 | 38317,92 | 68652,18 |  |
|  | 2139 | 38317,07 | 68652,17 |  |
|  | 2140 | 38316,99 | 68651,32 |  |
|  | 2135 | 38340,02 | 68648,06 |  |
| 52:11:0110008:167/чзу1 |
| Площадь части – 43 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 892 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2130 | 38368,62 | 68643,04 |  |
|  | 2131 | 38368,77 | 68644,97 |  |
|  | 2132 | 38356,57 | 68646,99 |  |
|  | 2133 | 38343,55 | 68647,98 |  |
|  | 2134 | 38343,44 | 68647,06 |  |
|  | 2130 | 38368,62 | 68643,04 |  |
| 52:11:0110008:943/чзу1 |
| Площадь части – 41 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1171 кв.м. |
| Разрешенное использование – для обслуживания административного здания |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2126 | 38391,09 | 68639,58 |  |
|  | 2127 | 38391,43 | 68641,23 |  |
|  | 2128 | 38368,78 | 68644,97 |  |
|  | 2129 | 38368,62 | 68643,04 |  |
|  | 2126 | 38391,09 | 68639,58 |  |
| 52:11:0110008:245/чзу1 |
| Площадь части – 5 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 350 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2141 | 38272,80 | 68661,49 |  |
|  | 2142 | 38271,77 | 68661,62 |  |
|  | 2143 | 38271,34 | 68657,47 |  |
|  | 2144 | 38272,48 | 68657,26 |  |
|  | 2141 | 38272,80 | 68661,49 |  |
| 52:11:0110008:251/чзу1 |
| Площадь части – 28 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1170 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2121 | 38421,23 | 68637,40 |  |
|  | 2122 | 38421,48 | 68639,26 |  |
|  | 2123 | 38420,93 | 68638,69 |  |
|  | 2124 | 38398,33 | 68641,67 |  |
|  | 2125 | 38398,12 | 68640,50 |  |
|  | 2121 | 38421,23 | 68637,40 |  |
| 52:11:0110008:103/чзу1 |
| Площадь части – 76 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 774 кв.м. |
| Разрешенное использование – Торговая деятельность |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2115 | 38447,79 | 68637,97 |  |
|  | 2116 | 38423,22 | 68641,04 |  |
|  | 2117 | 38421,49 | 68639,26 |  |
|  | 2118 | 38421,23 | 68637,40 |  |
|  | 2119 | 38423,25 | 68637,97 |  |
|  | 2120 | 38447,28 | 68635,18 |  |
|  | 2115 | 38447,79 | 68637,97 |  |
| 52:11:0110008:391/чзу1 |
| Площадь части – 28 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1163 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2111 | 38557,96 | 68620,81 |  |
|  | 2112 | 38558,19 | 68622,29 |  |
|  | 2113 | 38537,75 | 68624,87 |  |
|  | 2114 | 38537,59 | 68623,70 |  |
|  | 2111 | 38557,96 | 68620,81 |  |

| 52:11:0110008:19/чзу1 |
| --- |
| Площадь части – 25 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 788 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2107 | 38579,13 | 68617,92 |  |
|  | 2108 | 38579,31 | 68619,47 |  |
|  | 2109 | 38563,48 | 68621,59 |  |
|  | 2110 | 38563,27 | 68620,08 |  |
|  | 2107 | 38579,13 | 68617,92 |  |
| 52:11:0110008:254/чзу1 |
| Площадь части – 17 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1242 кв.м. |
| Разрешенное использование – личное подсобное хозяйство |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2102 | 38625,21 | 68611,80 |  |
|  | 2103 | 38625,47 | 68613,42 |  |
|  | 2104 | 38622,61 | 68613,82 |  |
|  | 2105 | 38609,91 | 68614,49 |  |
|  | 2106 | 38602,99 | 68615,32 |  |
|  | 2102 | 38625,21 | 68611,80 |  |
| 52:11:0110008:162/чзу1 |
| Площадь части – 30 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 1224 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2097 | 38643,56 | 68609,31 |  |
|  | 2098 | 38643,62 | 68609,76 |  |
|  | 2099 | 38643,76 | 68610,87 |  |
|  | 2100 | 38625,47 | 68613,42 |  |
|  | 2101 | 38625,21 | 68611,80 |  |
|  | 2097 | 38643,56 | 68609,31 |  |
| 52:11:0110008:46/чзу1 |
| Площадь части – 16 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 753 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2093 | 38660,31 | 68608,57 |  |
|  | 2094 | 38643,78 | 68610,87 |  |
|  | 2095 | 38643,62 | 68609,76 |  |
|  | 2096 | 38660,18 | 68607,73 |  |
|  | 2093 | 38660,31 | 68608,57 |  |
| 52:11:0110008:161/чзу1 |
| Площадь части – 9 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 996 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2088 | 38681,97 | 68605,69 |  |
|  | 2089 | 38680,33 | 68605,94 |  |
|  | 2090 | 38670,93 | 68608,12 |  |
|  | 2091 | 38670,74 | 68606,92 |  |
|  | 2092 | 38681,91 | 68605,25 |  |
|  | 2088 | 38681,97 | 68605,69 |  |
| 52:11:0110008:160/чзу1 |
| Площадь части – 29 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 935 кв.м. |
| Разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2084 | 38705,65 | 68600,64 |  |
|  | 2085 | 38705,87 | 68602,07 |  |
|  | 2086 | 38685,60 | 68605,14 |  |
|  | 2087 | 38685,41 | 68603,76 |  |
|  | 2084 | 38705,65 | 68600,64 |  |
| 52:11:0110011:ЗУ2 |
| Площадь земельного участка - 3104 кв.м |
| Разрешенное использование – коммунальное обслуживание |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |  |
|  | 2295 | 38050,77 | 68675,32 |  |
|  | 2296 | 38051,07 | 68681,38 |  |
|  | 2297 | 38041,93 | 68683,19 |  |
|  | 2298 | 38042,55 | 68689,21 |  |
|  | 2299 | 38049,25 | 68756,02 |  |
|  | 2300 | 38049,83 | 68757,21 |  |
|  | 2301 | 38051,38 | 68769,98 |  |
|  | 2302 | 38045,43 | 68770,71 |  |
|  | 2303 | 38045,36 | 68770,24 |  |
|  | 2304 | 38045,56 | 68770,21 |  |
|  | 2305 | 38044,05 | 68757,23 |  |
|  | 2306 | 38043,41 | 68757,29 |  |
|  | 2307 | 38043,30 | 68756,27 |  |
|  | 2308 | 38043,53 | 68756,24 |  |
|  | 2309 | 38042,81 | 68751,70 |  |
|  | 2310 | 38042,57 | 68749,57 |  |
|  | 2311 | 38036,01 | 68684,26 |  |
|  | 2312 | 38019,89 | 68686,23 |  |
|  | 2313 | 38015,70 | 68692,87 |  |
|  | 2314 | 37967,98 | 68697,83 |  |
|  | 2315 | 37962,04 | 68694,91 |  |
|  | 2316 | 37952,86 | 68697,26 |  |
|  | 2317 | 37951,01 | 68698,61 |  |
|  | 2318 | 37915,82 | 68703,24 |  |
|  | 2319 | 37913,48 | 68702,11 |  |
|  | 2320 | 37916,89 | 68732,82 |  |
|  | 2321 | 37915,77 | 68741,44 |  |
|  | 2322 | 37918,30 | 68773,27 |  |
|  | 2323 | 37913,17 | 68773,68 |  |
|  | 2324 | 37912,47 | 68766,82 |  |
|  | 2325 | 37911,77 | 68766,89 |  |
|  | 2326 | 37909,74 | 68741,29 |  |
|  | 2327 | 37910,84 | 68732,77 |  |
|  | 2328 | 37907,56 | 68703,15 |  |
|  | 2329 | 37906,14 | 68703,54 |  |
|  | 2330 | 37893,81 | 68704,94 |  |
|  | 2331 | 37867,40 | 68706,82 |  |
|  | 2332 | 37853,44 | 68712,34 |  |
|  | 2333 | 37787,13 | 68719,60 |  |
|  | 2334 | 37786,00 | 68719,75 |  |
|  | 2335 | 37785,93 | 68718,99 |  |
|  | 2336 | 37727,74 | 68725,37 |  |
|  | 2337 | 37722,88 | 68725,91 |  |
|  | 2338 | 37681,58 | 68730,53 |  |
|  | 2339 | 37676,90 | 68731,05 |  |
|  | 2340 | 37676,38 | 68726,37 |  |
|  | 2341 | 37679,94 | 68725,98 |  |
|  | 2342 | 37762,40 | 68716,81 |  |
|  | 2343 | 37786,42 | 68713,65 |  |
|  | 2344 | 37851,98 | 68706,47 |  |
|  | 2345 | 37866,05 | 68700,90 |  |
|  | 2346 | 37893,26 | 68698,97 |  |
|  | 2347 | 37905,00 | 68697,63 |  |
|  | 2348 | 37910,19 | 68696,22 |  |
|  | 2349 | 37914,29 | 68695,83 |  |
|  | 2350 | 37916,83 | 68697,06 |  |
|  | 2351 | 37917,14 | 68697,02 |  |
|  | 2352 | 37948,71 | 68692,86 |  |
|  | 2353 | 37950,26 | 68691,73 |  |
|  | 2354 | 37962,70 | 68688,55 |  |
|  | 2355 | 37969,08 | 68691,69 |  |
|  | 2356 | 38012,18 | 68687,20 |  |
|  | 2357 | 38016,34 | 68680,62 |  |
|  | 2358 | 38036,83 | 68678,09 |  |
|  | 2295 | 38050,77 | 68675,32 |  |
| 52:11:0110011:2004/чзу1 |
| Площадь части – 6 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 6201 кв.м. |
| Разрешенное использование – для обслуживания здания |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2391 | 37681,58 | 68730,53 |  |
|  | 2392 | 37681,73 | 68731,82 |  |
|  | 2393 | 37677,04 | 68732,34 |  |
|  | 2394 | 37676,90 | 68731,06 |  |
|  | 2391 | 37681,58 | 68730,53 |  |
| 52:11:0110011:2004/чзу2 |
| Площадь части – 7 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 6201 кв.м. |
| Разрешенное использование – для обслуживания здания |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2387 | 37727,74 | 68725,37 |  |
|  | 2388 | 37727,99 | 68726,68 |  |
|  | 2389 | 37723,05 | 68727,23 |  |
|  | 2390 | 37722,88 | 68725,91 |  |
|  | 2387 | 37727,74 | 68725,37 |  |
| 52:11:0110011:1335/чзу1 |
| Площадь части – 55 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 736 кв.м. |
| Разрешенное использование – для обслуживания многоквартирного жилого дома |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2383 | 37722,88 | 68725,91 |  |
|  | 2384 | 37723,04 | 68727,23 |  |
|  | 2385 | 37681,74 | 68731,82 |  |
|  | 2386 | 37681,58 | 68730,53 |  |
|  | 2383 | 37722,88 | 68725,91 |  |
| 52:11:0110011:177/чзу1 |
| Площадь части – 70 кв.м. |
| Площадь земельного участка – 2505 кв.м. |
| Разрешенное использование – для обслуживания зданий |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2378 | 37785,93 | 68718,99 |  |
|  | 2379 | 37785,99 | 68719,75 |  |
|  | 2380 | 37763,13 | 68722,77 |  |
|  | 2381 | 37728,00 | 68726,68 |  |
|  | 2382 | 37727,74 | 68725,37 |  |
|  | 2378 | 37785,93 | 68718,99 |  |
| Каталог координат поворотных точек границ земельного участка, |
| формируемого для постоянного пользования (под ГСГО) |
| 52:11:0110008:448:ЗУ1 |
| Площадь земельного участка – 15 кв.м. |
| Разрешенное использование – для строительства "Распределительного газопровода" |
| Категория земель – Земли населённых пунктов |
|  | Условное обозначение точки | Координаты |  |
|  |  | Х | Y |  |
|  | 2406 | 38160,07 | 68327,89 |  |
|  | 2407 | 38165,10 | 68327,87 |  |
|  | 2408 | 38165,11 | 68330,84 |  |
|  | 2409 | 38160,09 | 68330,84 |  |
|  | 2406 | 38160,07 | 68327,89 |  |

КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |