# СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24  декабря	2012 года                                                                                                              № 27

«Об утверждении схем теплоснабжения Воздвиженского сельсовета»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. № 208 (СН 531-80), Уставом  Воздвиженского сельсовета Сельский Совет  Воздвиженского сельсовета решил:

- Утвердить схему теплоснабжения Воздвиженского сельсовета согласно Приложению.

- Данное решение опубликовать на сайте администрации Воскресенского района  http://www.voskresenskoe-adm.ru.

- Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на главу администрации Воздвиженского сельсовета И.Н. Охотникова

Глава местного

самоуправления:	                  Е.В. Смирнова

Утверждено

решением сельского совета Воздвиженского сельсовета

Воскресенского муниципального района Нижегородской области

№ 27 от «24» декабря 2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Воздвиженского сельсовета

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика  Воздвиженского  сельсовета.

Территория Воздвиженского сельсовета  входит в состав Воскресенского муниципального района Нижегородской области и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь Воздвиженского сельсовета  на 01.01.2012 г. – 1581 га.

Администрация Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области расположена на северо-востоке Нижегородской области.

Граничит с Глуховской, Староустинской администрациями.

Удалённость от областного центра г. Нижний Новгород - 175 км.

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Семёнове, который расположен в 92 км. от с. Воздвиженское.

Административный центр – село Воздвиженское                                   с численностью населения – 757 человек.

Всего населения на 01.01.2012 год -  2672 человек.

На территории администрации расположено 23 населённых пункта.

| № п/п | Статус населённого пункта | Перечень сельских населённых пунктов |
| --- | --- | --- |
| 1 | село | Воздвиженское |
| 2 | село | Большие Отары |
| 3 | деревня | Заболотное |
| 4 | деревня | Малые Отары |
| 5 | посёлок | Ижма |
| 6 | посёлок | Руя |
| 7 | деревня | Чистое Болото |
| 8 | село | Большое Иевлево |
| 9 | деревня | Малое Иевлево |
| 10 | деревня | Тиханки |
| 11 | деревня | Сухоречье |
| 12 | посёлок | Северный |
| 13 | село | Большое Поле |
| 14 | деревня | Большая Юронга |
| 15 | деревня | Изъянка |
| 16 | деревня | Кузнец |
| 17 | деревня | Малая Юронга |
| 18 | деревня | Нестерино |
| 19 | деревня | Ошараш |
| 20 | деревня | Малое Содомово |
| 21 | деревня | Большие Поляны |
| 22 | деревня | Петрово |
| 23 | деревня | Прудовские |

Территория представляет собой залесную волнистую равнину (абс.высота 90-179м), пересеченную долинами небольших рек с болотистыми промоинами.Грунты преимущественно валунно-суглинистые, песчаные, супесчаные и суглинистые. Редко торфяные.

Грунтовые воды в долинах и низинах залегают на глубине до 1 метра по склонам долин и на возвышенностях на глубине от 5 до 10 метров.

Зима (с середины ноября по конец марта) умеренно холодная, многоснежная, с устойчивыми морозами и частыми снегопадами. Дневные температуры воздуха в наиболее холодные месяцы (январь, февраль) - 12, 13 градусов, ночью - 18, -20 град,нередки дни с морозами до -30 (абс.минимум -46 градусов).

Весна (конец марта- конец мая) прохладная , по ночам возможны заморозки. Снежный покров сходит к концу апреля.

Лето(конец мая-начало августа) теплое. Днем температура воздуха +18-+22 град, ночью +13-+16 град.

Осень (конец августа -середина ноября) прохладная, пасмурная.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Воздвиженского сельсовета.

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – МУП ЖКХ «Центральное».

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной, | Адрес расположения | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Воздвиженское | Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | 0,214 | 95 |
| 2 | с. Воздвиженское | Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | 0,314 | 170 |
| 3 | с. Воздвиженское | Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | 0,192 | 15 |
| 4 | с. Воздвиженское | Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | 0,228 | 50 |
| 5 | с. Воздвиженское | Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | 0,100 | встроенная |
| 6 | с. Воздвиженское | Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | 0,100 | встроенная |
| 7 | пос. Руя | Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | 1,26 | 30 |
| 8 | пос. Руя | Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | 1,410 | 1500 |
| 9 | с. Большие Отары | Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | 0,077 | встроенная |
| 10 | с. Большое Иевлево | Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | 0,077 | встроенная |
| 11 | с. Большое Поле | Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | 0,050 | встроенная |
| 12 | с. Большое Поле | Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | 0,050 | 35 |

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Воздвиженского сельского поселения:

| Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» |
| --- |
| Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение здание детского сада, здание библиотеки. Котельная работает на твердом топливе (каменный уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 0,214 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,025 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления составляет 95 м. Здание котельной № 1 1990 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 5 х 5 высотой 3 м.,; Объем здания = 60,7 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля - шифер, односкатная; Котельная № 1 распложена на территории земельного участка МКДОУ Воздвиженский д/сад «Звездочка» = 4291 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная №1 | 0,214 | 0,025 | 11,7 | каменный уголь |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| «Универсал-5» |  | 2005 |  | 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м К20/30; Q=12,5м3/ч; H=20м; | N=1,5кВт;n=3000об/мин N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 1 |

| Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа |
| --- |
| Котельной № 2 осуществляет теплоснабжение 2-х зданий Воздвиженской школы, работает на твердом топливе (каменный уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 0,314 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,257 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 170 м. Здание котельной № 2 1986 года постройки, одноэтажное каменное, размер 18 х 9 м. высотой 3,5 м.; Объем здания = 567 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля – шифер, односкатная; Котельная № 2 распложена на территории земельного участка МКДОУ Воздвиженской средней общеобразовательной школы = 27 660 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная № 2 | 0,314 | 0,257 | 82 | каменный уголь |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВСТ «Кировец» |  | 1986 |  | 3 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м К20/30; Q=12,5м3/ч; H=20м; | N=2,2кВт;n=3000об/мин N=4,0кВт;n=3000об/мин | 1 1 |
| Котельная № 3 Воздвиженская участковая больница-амбулатория |
| Котельной № 3 осуществляет теплоснабжение здание амбулатории, работает на твердом топливе (каменный уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 0,0192 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,042 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети составляет 15 м. Здание котельной № 3 - 2005 года постройки, одноэтажное каменное, размер 7 х 5 м. высотой 3 м.; Объем здания = 105 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля- шифер, односкатная; Котельная № 3 распложена на территории земельного участка Воздвиженской участковой больницы = 5 292 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная № 3 | 0,192 | 0,042 | 21,9 | каменный уголь |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КЧМ - 5 |  | 2004 |  | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м | N=1,5кВт;n=3000об/мин | 1 |

| Котельная № 4 Воздвиженская участковая больница-стационар |
| --- |
| Котельной № 4 осуществляет теплоснабжение здания стационара, работает на твердом топливе (каменный уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 0,228 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,085 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети составляет 50 м. Здание котельной № 4 2005 года постройки, одноэтажное каменное, кирпичное, размерами 9 х 6 м., высотой 3 м.; Объем здания = 162 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля- шифер, односкатная; Котельная № 4 распложена на территории земельного участка Воздвиженской участковой больницы- стационар = 3 354 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная №4 | 0,228 | 0,085 | 37,3 | каменный уголь |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| «Универсал-5» |  |  |  | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м К20/30; Q=12,5м3/ч; H=20м; | N=1,5кВт;n=3000об/мин N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 1 |

| Котельная № 5 Воздвиженский СДК |
| --- |
| Котельной № 5 осуществляет теплоснабжение здание Воздвиженского СДК, работает на твердом топливе (дрова). Общая установленная мощность котельной составляет 0,100 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,043 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, теплосеть отопления встроенная. Здание котельной № 5 2000 года постройки, размер 4 х 3 м. высотой 2,5 м.; Объем здания = 30 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля- шифер, односкатная; Котельная № 5 распложена на территории земельного участка Воздвиженского СДК = 1 250 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная № 5 | 0,100 | 0,043 | 43 | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Трубный |  |  |  | 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м | N=1,5кВт;n=3000об/мин | 1 |

| Котельная № 6 Воскресенский НОПО, магазин «Заветлужье» |
| --- |
| Котельной № 6 осуществляет теплоснабжение здание магазина «Заветлужье», работает на твердом топливе (дрова). Общая установленная мощность котельной составляет 0,100 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,43 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, теплосеть отопления встроенная. Здание котельной № 6 - 2004 года постройки, размер 3 х 3 м. высотой 3 м.; Объем здания = 27 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Котельная № 6 распложена на территории земельного участка филиал НОПО «Воскресенское райпо» = 250 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная №6 | 0,100 | 0,043 | 43 | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Самодельный, трубный |  | 2004 |  | 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| UPC-32-60 | 220 V | 1 |

| Котельная № 7 Воскресенский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов |
| --- |
| Котельной № 7 осуществляет теплоснабжение здание административно-жилого корпуса, здание прачечной, здание бани, работает на твердом топливе (каменный уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 1,26 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,67 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность составляет 30 м. Здание котельной № 7 - 1998 года постройки, одноэтажное каменное, размер 8 х 4 м. высотой 5 м.; Объем здания = 160 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля- шифер, односкатная; Котельная № 7 распложена на территории земельного участка Воскресенского дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов = 13 586 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная № 7 | 1,26 | 0,67 | 53,1 | каменный уголь |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВМ- 0,63 |  | 1998 |  | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м К 45/30; Q=12,5м3/ч; H=20м; | N=1,5кВт;n=3000об/мин N=3,0кВт;n=3000об/мин | 1 2 |

| Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» |
| --- |
| Котельной № 8 осуществляет теплоснабжение административного здания, здания: склада (лыжная база), столовой, учебных корпусов № 3, № 4, ремонтной мастерской, гаража автотракторного, насосной станции, общежития, работает на твердом топливе (каменный уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 1,410 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,575 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети составляет 1500 м. Здание котельной № 8 - 1948 года постройки, одноэтажное панельное, размер 10 х 7 м. высотой 4,5 м.; Объем здания = 315 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля – шифер, односкатная; Котельная № 8 распложена на территории земельного участка ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» = _______ м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная №8 | 1,410 | 0,575 | 40,8 | каменный уголь |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВСТ – 0,4 |  | 2007 |  | 3 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 80-65/160; | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 2 |
| Котельная № 9 Большеотарский СДК |
| Котельной № 9 осуществляет теплоснабжение здание Большеотарского СДК, работает на твердом топливе (древесные гранулы). Общая установленная мощность котельной составляет 0,077 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,045 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, теплосеть отопления встроенная. Здание котельной № 9 - 2012 года постройки, одноэтажное пеноблоки, размер 4,8 х 4 м. высотой 2,5 м.; Объем здания = 48 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля- железо, односкатная; Котельная № 9 распложена на территории земельного участка Большеотарского СДК = 3 248 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная №9 | 0,077 | 0,045 | 58 | древесные гранулы |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| FACI-5 |  | 2012 |  | 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м | N=1,5кВт;n=3000об/мин | 1 |

| Котельная № 10 Большеиевлевский СДК |
| --- |
| Котельной № 10 осуществляет теплоснабжение здания Большеиевлевского СДК, работает на твердом топливе (древесные гранулы). Общая установленная мощность котельной составляет 0,077 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,042 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, теплосеть отопления встроенная. Здание котельной № 10 - 1988 года постройки. Размер 4 х 3 м. высотой 3,5 м.; Объем здания = 42 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Котельная № 10 распложена на территории земельного участка Большеотарского СДК = _________ м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная №10 | 0,077 | 0,042 | 55 | древесные гранулы |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| FACI-5 |  | 2011 |  | 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м | N=1,5кВт;n=3000об/мин | 1 |

| Котельная № 11 Большепольский сельский клуб |
| --- |
| Котельной № 11 осуществляет теплоснабжение здание Большепольского сельского клуба, работает на твердом топливе (каменный уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 0,050 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,026 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, теплосеть отопления встроенная. Здание котельной № 11 - 1965 года постройки, встроенное, размер 4,5 х 3,8 м. высотой 2,5 м.; Объем здания = 42,75 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля- шифер, односкатная; Котельная № 10 распложена на территории земельного участка Большепольского сельского клуба = _________ м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная №11 | 0,050 | 0,026 | 52 | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Самодельный, трубный |  | 2000 |  | 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м | N=1,5кВт;n=3000об/мин | 1 |

| Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа |
| --- |
| Котельной № 12 осуществляет теплоснабжение здание МКОУ Большепольской школы, работает на твердом топливе (дрова). Общая установленная мощность котельной составляет 0,050 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,022 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 35 м. Здание котельной № 12 - 1975 года постройки, одноэтажное каменное, размер 5 х 5 м. высотой 3,5 м.; Объем здания = 87,5 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля – шифер, односкатная; Котельная № 12 распложена на территории земельного участка МКОУ Большепольской основной общеобразовательной школы = _________ м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная №12 | 0,050 | 0,022 | 44 | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Самодельный, трубный |  | 1998 |  | 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м К20/30; Q=12,5м3/ч; H=20м; | N=1,5кВт;n=3000об/мин N=4,0кВт;n=3000об/мин | 1 1 |

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Воздвиженского сельского поселения.

Генерального плана Воздвиженского сельсовета нет, будет разработан в течение 2013-2015 г.г.

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» |
| --- |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| детский сад | 600 | 20 | 0,009 |
| детские ясли | 528 | 20 | 0,013 |
| библиотека | 396 | 20 | 0,015 |
| ИТОГО: | 0,037 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,037 |
| Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| основная школа | 10204 | 16 | 0,196 |
| начальная школа | 2482 | 20 | 0,061 |
| ИТОГО: | 0,257 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,257 |

| Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория |
| --- |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| амбулатория | 1687 | 20 | 0,042 |
| ИТОГО: | 0,042 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,042 |

| Котельная № 4 Воздвиженская больница-стационар |
| --- |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| стационар | 2642 | 20 | 0,066 |
| гараж | 532 | 10 | 0,019 |
| ИТОГО: | 0,085 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,085 |

| Котельная № 5 Воздвиженский СДК |
| --- |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| дом культуры | 2000 | 16 | 0,043 |
| ИТОГО: | 0,043 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,043 |
| Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| магазин | 2000 | 16 | 0,043 |
| ИТОГО: | 0,043 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,043 |

| Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| --- |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| административно-жилой корпус | 8640 | 24 | 0,236 |
| прачечная | 1760 | 22 | 0,043 |
| баня | 810 | 25 | 0,016 |
| ИТОГО: | 0,295 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,295 |

| Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» |
| --- |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| административное здание | 607 | 18 | 0,016 |
| общежитие | 1960 | 20 | 0,066 |
| столовая | 1608 | 16 | 0,033 |
| учебный корпус № 3 | 2485 | 16 | 0,051 |
| учебный корпус № 4 | 2878 | 16 | 0,059 |
| ремонтная мастерская | 8775 | 16 | 0,254 |
| гараж автотракторный | 2169 | 10 | 0,067 |
| насосная станция | 57 | 16 | 0,003 |
| склад (лыжная база) | 669 | 10 | 0,026 |
| ИТОГО: | 0,575 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,575 |

| Котельная № 9 Большеотарский СДК |
| --- |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| дом культуры | 2050 | 20 | 0,045 |
| ИТОГО: | 0,045 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,045 |

| Котельная № 10 Большеиевлевский СДК |
| --- |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| дом культуры | 2026 | 16 | 0,042 |
| ИТОГО: | 0,042 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,042 |

| Котельная № 11 Большепольский СК |
| --- |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| дом культуры | 1232 | 16 | 0,026 |
| ИТОГО: | 0,026 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,026 |

| Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа |
| --- |
| Потребители тепла | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| основная школа | 810 | 20 | 0,022 |
| ИТОГО: | 0,022 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,022 |

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Воздвиженского сельсовета, теплоснабжение перспективных объектов которые планируются разместить вне зоны действия существующих котельных, предполагается осуществить от автономных источников.

Изменение производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной, | Адрес расположения | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Воздвиженское | Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | 0,214 |
| 2 | с. Воздвиженское | Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | 0,314 |
| 3 | с. Воздвиженское | Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | 0,192 |
| 4 | с. Воздвиженское | Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | 0,228 |
| 5 | с. Воздвиженское | Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | 0,100 |
| 6 | с. Воздвиженское | Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | 0,100 |
| 7 | пос. Руя | Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | 1,26 |
| 8 | пос. Руя | Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | 1,410 |
| 9 | с. Большие Отары | Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | 0,077 |
| 10 | с. Большое Иевлево | Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | 0,077 |
| 11 | с. Большое Поле | Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | 0,050 |
| 12 | с. Большое Поле | Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | 0,050 |

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Воздвиженского сельсовета осуществляет МУП ЖКХ «Центральный».

Модернизация системы теплоснабжения Борковского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Воздвиженского сельсовета часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Борковского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Борковского сельского поселения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной, | Адрес расположения | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Воздвиженское | Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | 0,214 |
| 2 | с. Воздвиженское | Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | 0,314 |
| 3 | с. Воздвиженское | Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | 0,192 |
| 4 | с. Воздвиженское | Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | 0,228 |
| 5 | с. Воздвиженское | Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | 0,100 |
| 6 | с. Воздвиженское | Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | 0,100 |
| 7 | пос. Руя | Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | 1,26 |
| 8 | пос. Руя | Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | 1,410 |
| 9 | с. Большие Отары | Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | 0,077 |
| 10 | с. Большое Иевлево | Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | 0,077 |
| 11 | с. Большое Поле | Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | 0,050 |
| 12 | с. Большое Поле | Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | 0,050 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Адрес расположения | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Адрес расположения | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | нет |
| Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | нет |
| Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | нет |
| Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | нет |
| Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | нет |
| Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | нет |
| Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | нет |
| Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | нет |
| Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | нет |
| Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | нет |
| Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | нет |
| Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Адрес расположения | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | 0,214 | 0,189 |
| Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | 0,314 | 0,057 |
| Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | 0,192 | 0,150 |
| Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | 0,228 | 0,143 |
| Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | 0,100 | 0,057 |
| Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | 0,100 | 0,057 |
| Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | 1,26 | 0,59 |
| Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | 1,410 | 0,835 |
| Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | 0,077 | 0,032 |
| Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | 0,077 | 0,035 |
| Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | 0,050 | 0,024 |
| Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | 0,050 | 0,028 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной, | Адрес расположения | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
|  |  |  | К20/30 | 20 |
| Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
|  |  |  | К20/30 | 20 |
| Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
| Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
|  |  |  | К20/30 | 20 |
| Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
| Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | Насосы внутреннего контура и подпиточные | UPC-32-60 |  |
| Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
|  |  |  | К 45/30 | 45 |
| Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 80/65 | 80 |
| Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
| Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
| Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
| Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
|  |  |  | К20/30 | 20 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Воздвиженский сельсовет не предусматривает изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Воздвиженский сельсовет в будущем меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планирует.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Воздвиженский сельсовет не предусматривает изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной, | Адрес расположения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | 0,214 | 0,214 |
| 2 | Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | 0,314 | 0,314 |
| 3 | Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | 0,192 | 0,192 |
| 4 | Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | 0,228 | 0,228 |
| 5 | Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | 0,100 | 0,100 |
| 7 | Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | 1,26 | 1,26 |
| 8 | Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | 1,410 | 1,410 |
| 9 | Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | 0,077 | 0,077 |
| 10 | Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | 0,077 | 0,077 |
| 11 | Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | 0,050 | 0,050 |
| 12 | Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | 0,050 | 0,050 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной, | Адрес расположения | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | 0,214 | 0,214 |
| 2 | Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | 0,314 | 0,314 |
| 3 | Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | 0,192 | 0,192 |
| 4 | Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | 0,228 | 0,228 |
| 5 | Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | 0,100 | 0,100 |
| 7 | Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | 1,26 | 1,26 |
| 8 | Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | 1,410 | 1,410 |
| 9 | Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | 0,077 | 0,077 |
| 10 | Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | 0,077 | 0,077 |
| 11 | Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | 0,050 | 0,050 |
| 12 | Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | 0,050 | 0,050 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Воздвиженский сельсовет в дальнейшем не предусматривает изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Воздвиженский сельсовет в дальнейшем  не предусматривает изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Воздвиженский сельсовет в дальнейшем  не предусматривает изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия, планируемые работы на 2011-2013 г.г. | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Большое Поле ул. Новая,2 Замена котла в котельной Большепольского СК | шт | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 2. | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 Замена участка теплотрассы в Воздвиженском СДК | шт |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Адрес расположения | Существующий баланс основного топлива (уголь, гранулы-тонн, дрова-м3) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой фактический расход, тонн/ м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тонн/ м3 |  |  |
| Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | 40 т | 40 т |  |  |
| Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | 258 т | 258 т |  |  |
| Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | 46 т | 46 т |  |  |
| Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | 86 т | 86 т |  |  |
| Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | 52 т | 52 т |  |  |
| Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | 53 т | 53 т |  |  |
| Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | 424 т | 424 т |  |  |
| Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | 554 т 93 м3 | 554 т 93 м3 |  |  |
| Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | 31,7 т | 31,7 т |  |  |
| Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | 30,2 т | 30,2 т |  |  |
| Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | 56 м3 | 56 м3 |  |  |
| Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | 58 м3 | 58 м3 |  |  |

Раздел 7. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Воздвиженского сельсовета осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка оборудованы – печами на твердом топливе.

Горячего водоснабжения нет.

Основным поставщиком тепловой энергии в

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» | с. Воздвиженское ул. Кирова, 72-Б | 0,214 | 0,025 |
| 2 | Котельная № 2 МКОУ Воздвиженская средняя общеобразовательная школа | с. Воздвиженское ул. Школьная, 15-Б | 0,314 | 0,257 |
| 3 | Котельная № 3 Воздвиженская больница-амбулатория | с. Воздвиженское ул. Ленина. 42-В | 0,192 | 0,042 |
| 4 | Котельная № 4 Воздвиженская больница- стационар | с. Воздвиженское ул. Ленина, 43-Б | 0,228 | 0,085 |
| 5 | Котельная № 5 Воздвиженский СДК | с. Воздвиженское ул. Ленина, 56 | 0,100 | 0,043 |
| 6 | Котельная № 6 филиал НОПО «Воскресенское райпо», магазин «Заветлужье» | с. Воздвиженское ул. 51/2 | 0,100 | 0,043 |
| 7 | Котельная № 7 ГУ «Воскресенский дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | пос. Руя ул. Полевая, 1 | 1,26 | 0,67 |
| 8 | Котельная № 8 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 103» | пос. Руя ул. Полевая, 5-В | 1,410 | 0,575 |
| 9 | Котельная № 9 Большеотарский СДК | с. Большие Отары ул. Луговая, 14 | 0,077 | 0,045 |
| 10 | Котельная № 10 Большеиевлевский СДК | с. Большое Иевлево ул. Молодежная, 27 | 0,077 | 0,042 |
| 11 | Котельная № 11 Большепольский СК | с. Большое Поле ул. Новая, 2 | 0,050 | 0,026 |
| 12 | Котельная № 12 МКОУ Большепольская основная общеобразовательная школа | с. Большое Поле ул. Ленина, 59 А | 0,050 | 0,022 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Воздвиженского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.