# ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ

# ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2012 года                                                                                                     № 50

Об утверждении схем теплоснабжения  р.п. Воскресенское

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом р.п. Воскресенское, поселковый Совет р.п. Воскресенское РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения р.п. Воскресенское.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации р.п. Воскресенское Шихова И.Н.

Глава  местного самоуправления

р.п. Воскресенское	С.Л. Хомова

УТВЕРЖДЕНА

решением поселкового Совета  р.п. Воскресенское

от 25 декабря  2012 года № 50.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  р.п. Воскресенское тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования р.п. Воскресенское;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика р.п. Воскресенское.

Р.п. Воскресенское  входит в состав Воскресенского муниципального района (далее – р.п. Воскресенское) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

В состав р.п. Воскресенское входит три населенных пункта общей площадью 991 га.:

- р.п. Воскресенское  ( 2 366 хозяйств)    - 6 444 чел.

- п. Калиниха (496 хозяйств)                    -  1 371  чел.

- п. имени Михеева (81 хозяйство)           -    163  чел.

Административным центром поселения является р.п. Воскресенское.

р.п. Воскресенское расположено на северо-востоке Нижегородской области. Расстояние до города Нижнего Новгорода – 150 километров. Р.п. Воскресенское  расположено в первом агроклиматическом  районе области и характеризуется наиболее суровой зимой и прохладным летом.

Всего 2943 хозяйства с населением: 7 978 человек, что составляет 37 %  населения Воскресенского муниципального района.

В муниципальном образовании 91 улицы, площади и проулка, протяженность уличных дорог (зимнее содержание) 57806 метров из них с асфальтовым покрытием 15760 метров

Многоквартирных домов 310 (в том числе 2-х квартирные), частных индивидуальных домов 1443.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории р.п. Воскресенское

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающими организациями, обязанными заключить с потребителями договора являются теплоснабжающие организации - МУП ЖКХ «Центральное», ООО «Тепловые сети»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р.п. Воскресенское | Котельная № 1 р.п. Воскресенское, ул. 40 лет Победы | 2,4 | 1,616 |
| 2 | Р.п. Воскресенское | Котельная № 2 р.п. Воскресенское ул. 60 лет Октября, 1 «А» | 1,0 | 0,689 |
| 3 | Р.п. Воскресенское | Котельная № 3 р.п. Воскресенское ул. Строителей | 2,4 | 1,316 |
| 4 | Р.п. Воскресенское | Котельная № 6 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Папанина | 0,5 | 0,654 |
| 5 | Р.п. Воскресенское | Котельная № 9 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Большакова, 23 (д/с. «Березка») | 0,2 | 0,040 |
| 6 | Р.п. Воскресенское | Котельная № 15 Р.п. Воскресенское Ул. Пушкина | 1,43 | 0,280 |
| 7 | Р.п. Воскресенское | Котельная р.п. Воскресенское ул. Толстого | 0,04 | встроенная |
| 8 | Р.п. Воскресенское | котельная № 7 детского сада «Сказка» р.п. Воскресенское ул. Пролетарская 1 «Г» ООО «Тепловые сети» | 0,1 | встроенная |
| 9 | Р.п. Воскресенское | котельная № 5 ГБУЗ НО «Воскреснеская ЦРБ» переулок Больничный, 8 р.п. Воскресенское ООО «Тепловые сети» | 1,43 | 0,539 |
| 10 | Р.п. Воскресенское | Котельная Калинихинского Дома Культуры Воскресенский район поселок Калиниха улица Берегова, 22 (администрация р.п. Воскресенское) | 0,077 | встроенная |

Теплоснабжение (отопление) р.п. Воскресенское осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных (двухэтажных) домах № 115 и № 119 по улице Ленина в р.п. Воскресенское централизовано от существующей котельной № 1 на мазуте мощностью 0,99 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных (двухэтажных) домах № 1, 8, 9, 10, 11 по улице Октябрьская  в р.п. Воскресенское централизовано от существующей котельной № 2 на угольном топливе мощностью 1,0 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных (одно и двухэтажных) домах № 1, 2, 3, 5 по улице Красноармейская  в р.п. Воскресенское, № 1,3,4,5 по улице Строителей в р.п. Воскресенское, (трех и четырех этажных) домах № 19 и № 21 по улице Февральская в р.п. Воскресенское  централизовано от существующей котельной № 3 на природном газовом топливе мощностью 1,05 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных (двухэтажных) домах № 2,3,4,5,6 по улице Папанина  в поселке Калиниха централизовано от существующей котельной № 6 на угольном топливе мощностью 0,5 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных (одно и двухэтажных) домах № 6, 12, 19, 23 по улице Пушкина  в р.п. Воскресенское централизовано от существующей котельной № 15 на природном газовом топливе мощностью 0,54 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирном трехэтажном доме № 2 по улице Толстого  в р.п. Воскресенское от существующей домовой котельной по улице Толстого на природном газовом  топливе мощностью 0,04 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирном одноэтажном доме № 77 по улице Ленина  в р.п. Воскресенское централизовано от существующей котельной № 5 на угольном топливе мощностью 1,3 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

Общая характеристика котельных:

|  | Насос сетевой | Электродвигатель | Насос подпиточный |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Воскресенское, ул. 40 лет Победы | WILO BL 65/190-18.5/2-2 шт. Q =190м3 Н=45 м | N=18.5 кВт п=2850 об/мин | К20/30-2шт. |
| Котельная № 2 р.п. Воскресенское ул. 60 лет Октября, 1 «А» | К 45/30 - 2 шт. Q =45 м3 Н=30 м | N=7,5 кВт п=2850 об/мин | К 8/18-2 шт. |
| Котельная № 3 р.п. Воскресенское ул. Строителей | КМЛ 80-160 2шт. Q =40 м3 Н=32 м | N=7,5 кВт п=2850 об/мин N=4 кВт п=2850 об/мин | КМЛ 40-90-22 - 2 шт. Q=12м3/ч Н=32м |
| Котельная № 6 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Папанина | К20/30 - 2 шт. Q =20 м3 Н=30 м | N=4 кВт п=2850 об/мин N=2,2 кВт п=2850 об/мин | К8/18-1шт. Q=8м3/ч Н=18м |
| Котельная № 9 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Большакова, 23 (д/с. «Березка») | К 8/18-2 шт. Q=8м3 Н=18м | N=2,2 кВт п=2850 об/мин | К 8/18-1шт. |
| Котельная № 15 Р.п. Воскресенское Ул. Пушкина | DСР80/3050 Т «DАВ» - 1 шт. Q =46 м3 Н=28 м Насос ГВС : stratos - Z30/1-12 «WILO» - 2 шт. Q=1,5м3/ч Н=8м | N=7,5 кВт п=2850 об/мин N=1 кВт п=2850 об/мин N=0,8 кВт п=2800 об/мин | МНI-202 «WILO» - 1 шт. Q=3м3/ч Н=15м |
| Котельная р.п. Воскресенское ул. Толстого | TOP-S 30/10 «WILO» - 2 шт. Q=80м3 Н=10м Насос ГВС: з1: star RS 30/7 «WILO» - 2 шт. Q =5 м3 Н=7 м Насос циркуляционный: star 225/6 - 1 шт. Q =4 м3 Н=5 м | N=0,39 кВт п=1500 об/мин N=0,1 кВт п=1200 об/мин N=0,1 кВт п=1000 об/мин |  |
| котельная № 7 детского сада «Сказка» р.п. Воскресенское ул. Пролетарская 1 «Г» ООО «Тепловые сети» | К 8/18; Q=12,5 куб.метров в час; Н=20 м; | N=2,2 кВт; n=3000 об/мин | К 8/18; Q=12,5 куб.метров в час; Н=20 м; |
| котельная № 5 ГБУЗ НО «Воскреснеская ЦРБ» переулок Больничный, 8 р.п. Воскресенское ООО «Тепловые сети» | К 45/30; Q=45 куб.метров в час; Н=30 м; | N=7,5 кВт; n=3000 об/мин – 2 штуки N=4,0 кВт; n=3000 об/мин | К 8/18; Q=12,5 куб.метров в час; Н=20 м; |
| Котельная Калинихинского Дома Культуры Воскресенский район поселок Калиниха улица Берегова, 22 (администрация р.п. Воскресенское) | К 8/18; Q=8 куб.метров в час; Н=18 м; | N=1,5 кВт; n=3000 об/мин | К 8/18; Q=8 куб.метров в час; Н=18 м; |

|  | Система теплоснабжения | Здание | Фундамент | Площадь котельной кв.м | Кровля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Воскресенское | двухтрубная закрытая | Кирпичное, одноэтажное | Бетонный ленточный | 225,3 | шифер |
| Котельная № 2 р.п. Воскресенское | двухтрубная закрытая | Кирпичное, одноэтажное | Бетонный ленточный | 271,8 | шифер |
| Котельная № 3 р.п. Воскресенское | двухтрубная закрытая | Металлическое, одноэтажное | Бетонный ленточный | 25,5 | метал. |
| Котельная № 6 п. Калиниха | двухтрубная закрытая | Кирпичное, одноэтажное | Бетонный ленточный | 149,1 | шифер |
| Котельная № 9 п. Калиниха | двухтрубная закрытая | Кирпичное, одноэтажное | Бетонный ленточный | 39 | шифер |
| Котельная № 15 р.п. Воскресенское | двухтрубная закрытая | Металлическое, одноэтажное | Бетонный ленточный | 44,5 | метал. |
| Котельная ул. Толстого | двухтрубная закрытая | Кирпичное, одноэтажное | Бетонный ленточный | 13,0 | шифер |
| котельная № 7 детского сада «Сказка» р.п. Воскресенское ул. Пролетарская 1 «Г» ООО «Тепловые сети» | двухтрубная закрытая | Кирпичное, одноэтажное | Бетонный ленточный | 49,9 | Рубероид |
| котельная № 5 ГБУЗ НО «Воскреснеская ЦРБ» переулок Больничный р.п. Воскресенское ООО «Тепловые сети» | двухтрубная закрытая | Кирпичное, одноэтажное | Бетонный ленточный | 163,0 | Шифер |
| Котельная Калинихинского Дома Культуры Воскресенский район поселок Калиниха улица Берегова, 22 (администрация р.п. Воскресенское | двухтрубная закрытая | В деревянном здании Дома Культуры (стены обложены кирпичем) | Бетонный ленточный | 15,8 | Шифер |

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом р.п. Воскресенское.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 98 | 113 |
| 1.1 | территории индивидуальной жилой застройки | % | 76 | 76 |
| 1.2 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 24 | 24 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | Общая площадь, кв. м | 176200 | 220200 |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | Общая площадь, кв. м |  | 44000 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 3,5 | 3,5 |
| 3.2 | Зоны инженерной инфраструктуры | га |  |  |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно – оздоровительные объекты | кв. м | 662 | 1606 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Воскресенское, ул. Спартаковская д.5 | 2,4 |
| Котельная № 2 р.п. Воскресенское ул. 60 лет Октября, 1 «А» | 1,0 |
| Котельная № 3 р.п. Воскресенское ул. Строителей | 2,4 |
| Котельная № 6 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Папанина | 0,5 |
| Котельная № 9 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Большакова, 23 (д/с. «Березка») | 0,2 |
| Котельная № 15 Р.п. Воскресенское Ул. Пушкина | 1,43 |
| Котельная р.п. Воскресенское ул. Толстого | 0,04 |
| котельная № 7 детского сада «Сказка» р.п. Воскресенское ул. Пролетарская 1 «Г» ООО «Тепловые сети» | 0,1 |
| котельная № 5 ГБУЗ НО «Воскреснеская ЦРБ» переулок Больничный, 8 р.п. Воскресенское ООО «Тепловые сети» | 1,43 |
| Котельная Калинихинского Дома Культуры Воскресенский район поселок Калиниха улица Берегова, 22 (администрация р.п. Воскресенское) | 0,077 |

Незначительная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р.п. Воскресенское осуществляют МУП ЖКХ «Центральное», ООО «Тепловые сети», администрация р.п. Воскресенское.

Модернизация системы теплоснабжения р.п. Воскресенское не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории р.п. Воскресенское часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане р.п. Воскресенское не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения р.п. Воскресенское.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Воскресенское, ул. 40 лет Победы | 2,4 |
| Котельная № 2 р.п. Воскресенское ул. 60 лет Октября, 1 «А» | 1,0 |
| Котельная № 3 р.п. Воскресенское ул. Строителей | 2,4 |
| Котельная № 6 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Папанина | 0,5 |
| Котельная № 9 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Большакова, 23 (д/с. «Березка») | 0,2 |
| Котельная № 15 Р.п. Воскресенское Ул. Пушкина | 1,43 |
| Котельная р.п. Воскресенское ул. Толстого | 0,04 |
| котельная № 7 детского сада «Сказка» р.п. Воскресенское ул. Пролетарская 1 «Г» ООО «Тепловые сети» | 0,1 |
| котельная № 5 ГБУЗ НО «Воскреснеская ЦРБ» переулок Больничный, 8 р.п. Воскресенское ООО «Тепловые сети» | 1,43 |
| Котельная Калинихинского Дома Культуры Воскресенский район поселок Калиниха улица Берегова, 22 (администрация р.п. Воскресенское) | 0,077 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 1 р.п. Воскресенское, ул. Спартаковская д. 5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Котельная № 2 р.п. Воскресенское ул. 60 лет Октября, 1 «А» | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная № 3 р.п. Воскресенское ул. Строителей | 2,4 | 2,1 | 2,4 |
| Котельная № 6 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Папанина | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Котельная № 9 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Большакова, 23 (д/с. «Березка») | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная № 15 Р.п. Воскресенское Ул. Пушкина | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Котельная р.п. Воскресенское ул. Толстого | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| котельная № 7 детского сада «Сказка» р.п. Воскресенское ул. Пролетарская 1 «Г» ООО «Тепловые сети» | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| котельная № 5 ГБУЗ НО «Воскреснеская ЦРБ» переулок Больничный, 8 р.п. Воскресенское ООО «Тепловые сети» | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Котельная Калинихинского Дома Культуры Воскресенский район поселок Калиниха улица Берегова, 22 (администрация р.п. Воскресенское) | 0,077 | 0,077 | 0,077 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Воскресенское, ул. Спартаковская д. 5 | нет |
| Котельная № 2 р.п. Воскресенское ул. 60 лет Октября, 1 «А» | нет |
| Котельная № 3 р.п. Воскресенское ул. Строителей | нет |
| Котельная № 6 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Папанина | нет |
| Котельная № 9 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Большакова, 23 (д/с. «Березка») | нет |
| Котельная № 15 Р.п. Воскресенское Ул. Пушкина | нет |
| Котельная р.п. Воскресенское ул. Толстого | нет |
| котельная № 7 детского сада «Сказка» р.п. Воскресенское ул. Пролетарская 1 «Г» ООО «Тепловые сети» | нет |
| котельная № 5 ГБУЗ НО «Воскреснеская ЦРБ» переулок Больничный, 8 р.п. Воскресенское ООО «Тепловые сети» | нет |
| Котельная Калинихинского Дома Культуры Воскресенский район поселок Калиниха улица Берегова, 22 (администрация р.п. Воскресенское) | нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 р.п. Воскресенское, ул. Спартаковская д. 5 | 2,4 | 1,41 |
| Котельная № 2 р.п. Воскресенское ул. 60 лет Октября, 1 «А» | 1,0 | 0 |
| Котельная № 3 р.п. Воскресенское ул. Строителей | 2,4 | 0,35 |
| Котельная № 6 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Папанина | 0,5 | 0 |
| Котельная № 9 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Большакова, 23 (д/с. «Березка») | 0,2 | 0 |
| Котельная № 15 Р.п. Воскресенское Ул. Пушкина | 1,43 | 0,89 |
| Котельная р.п. Воскресенское ул. Толстого | 0,04 | 0 |
| котельная № 7 детского сада «Сказка» р.п. Воскресенское ул. Пролетарская 1 «Г» ООО «Тепловые сети» | 0,1 | 0 |
| котельная № 5 ГБУЗ НО «Воскреснеская ЦРБ» переулок Больничный, 8 р.п. Воскресенское ООО «Тепловые сети» | 1,43 | 0,1 |
| Котельная Калинихинского Дома Культуры Воскресенский район поселок Калиниха улица Берегова, 22 (администрация р.п. Воскресенское) | 0,077 | 0,032 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом р.п. Воскресенское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных  планируется.

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ФОК ул. Березовская | 2,8 | 2,8 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом р.п. Воскресенское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей  не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Теплоснабжение нового строительства производится индивидуально.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом р.п. Воскресенское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом р.п. Воскресенское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п. Воскресенское  на 2012-2015 годы)

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. тонн | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. тонн |  |  |
| Котельная № 5 р.п. Воскресенское | 1,457 | 1,457 | дрова | Дрова |
| Котельная № 7 р.п. Воскресенское | 0,1 | 0,1 | дрова | дрова |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п. Воскресенское на 2012-2015 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры р.п. Воскресенское.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2012-2015 гг.

|  | 10% надбавка (3года) | 10% надбавка (1год) | Планируемые работы на 2012-2014г.г. | в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Теплоснабжение (Воскресенское) | 2746,5 | 2746,5 | Замена сетей ЦО котельная № 5 (539 метров) и котельная № 7 (40 метров) |  | 2026,5 |  |
|  |  |  | Замена котлов 2 штуки |  | 720,0 |  |

Раздел 8. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории р.п. Воскресенское осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка оборудованы автономными газовыми теплогенераторами,  негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Основными поставщиками тепловой энергии в поселении являются МУП ЖКХ «Центральное», ООО «Тепловые сети», администрация р.п. Воскресенское.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 р.п. Воскресенское, ул. Спартаковская д. 5 | 2,4 | 0,99 |
| 2 | Котельная № 2 р.п. Воскресенское ул. 60 лет Октября, 1 «А» | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Котельная № 3 р.п. Воскресенское ул. Строителей | 2,4 | 1,05 |
| 4 | Котельная № 6 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Папанина | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Котельная № 9 Воскресенский район, поселок Калиниха, ул. Большакова, 23 (д/с. «Березка») | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Котельная № 15 Р.п. Воскресенское Ул. Пушкина | 1,43 | 0,54 |
| 7 | Котельная р.п. Воскресенское ул. Толстого | 0,04 | 0,04 |
| 8 | котельная № 7 детского сада «Сказка» р.п. Воскресенское ул. Пролетарская 1 «Г» ООО «Тепловые сети» | 0,1 | 0,1 |
| 9 | котельная № 5 ГБУЗ НО «Воскреснеская ЦРБ» переулок Больничный, 8 р.п. Воскресенское ООО «Тепловые сети» | 1,43 | 1,3 |
| 10 | Котельная Калинихинского Дома Культуры Воскресенский район поселок Калиниха улица Берегова, 22 (администрация р.п. Воскресенское) | 0,077 | 0,045 |

- Здание управления образования, улица Ленина дом № 105, Начальная школа улица Ленина дом № 107, Детский Центр площадь Ленина дом 2, Библиотека улица Ленина № 70, Муниципальный центр улица Ленина дом № 70, здание администрации района площадь Ленина дом № 1, гаражи администрации улица Спартаковская, Поселковая администрация площадь Ленина дом 3, Здание РОВД улица Ленина дом № 74, Здание РВК улица Ленина дом 106, Сбербанк улица Ленина дом № 80, Кафе Юбилейное улица Ленина дом № 92, в многоквартирных (двухэтажных) домах № 115 и № 119 по улице Ленина в р.п. Воскресенское централизовано от существующей котельной № 1 на мазуте мощностью 0,99 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- Здание детского сада «Сказка» на улице 60 лет Октября, здание СПТУ № 103 улица Коммунистическая дом 137, здание ГУ «Центр занятости населения Воскресенского района» улица Пролетарская дом 49 «А», в многоквартирных (двухэтажных) домах № 1, 8, 9, 10, 11 по улице Октябрьская  в р.п. Воскресенское централизовано от существующей котельной № 2 на угольном топливе мощностью 1,0 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- Здание Воскресенской средней школы на улице Панфилова, пристрой № 1, пристрой № 2, спортзал, Детский сад № 4 «Рябинка» улица Строителей, Административное здание, здание раздевалки на стадионе «Колос», в многоквартирных (одно и двухэтажных) домах № 1, 2, 3, 5 по улице Красноармейская  в р.п. Воскресенское, № 1,3,4,5 по улице Строителей в р.п. Воскресенское, (трех и четырех этажных) домах № 19 и № 21 по улице Февральская в р.п. Воскресенское  централизовано от существующей котельной № 3 на природном газовом топливе мощностью 1,05 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных (двухэтажных) домах № 2,3,4,5,6 по улице Папанина  в поселке Калиниха централизовано от существующей котельной № 6 на угольном топливе мощностью 0,5 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

- Здание детского сада № 6 «Березка» на улице Большакова 23 в поселке Калиниха от существующей котельной № 9 на дровяном топливе мощностью 0,2 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

- Здание детского сада «Жемчужинка» на улице Пушкина 48, здание краеведческого музея на улице Пушкина, здание Семенной инспекции и статистики на улице пушкина, задние районного суда на улице Пушкина дом 29, дизельная на улице Ленина 127, Гаражи улица Ленина 127, Здание УФПС и УЭС улица Ленина 127, редакция газеты Воскресенская жизнь улица Ленина 133, Аптека № 7 улица Ленина 131 «А», Здание КБО и магазина «Ладья» улица Ленина, Центр Культуры и Досуга на улице Ленина 129, в многоквартирных (одно и двухэтажных) домах № 6, 12, 19, 23 по улице Пушкина  в р.п. Воскресенское централизовано от существующей котельной № 15 на природном газовом топливе мощностью 0,54 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирном трехэтажном доме № 2 по улице Толстого  в р.п. Воскресенское от существующей домовой котельной по улице Толстого на природном газовом  топливе мощностью 0,04 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- Здание Поликлиники ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» переулок Больничный 1, Административное здание Поликлиники ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» переулок Больничный переулок Больничный № 2, Здание Стационара ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» переулок Больничный , Здание инфекционного отделения ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» переулок Больничный , Прачечная ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» переулок Больничный, в многоквартирном одноэтажном доме № 77 по улице Ленина  в р.п. Воскресенское централизовано от существующей котельной № 5 на угольном топливе мощностью 1,3 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

- Здание детского сада «Сказка» на улице Пролетарская дом 1 «Г» в р.п. Воскресенское от существующей котельной № 7 на угольном и дровяном топливе мощностью 0,1 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

- Здание Калинихинского Дома Культуры на улице Береговая 22 в поселке Калиниха от существующей котельной Дома Культуры на древесных гранулах мощностью 0,077 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории р.п. Воскресенское  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

_____________________________________________________