Генеральная схема очистки территории

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

ООО НИИ «Земля и город»

Нижний Новгород - 2012 г.

Анализ существующего положения в системе санитарной очистки территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Том I

Глава администрации

Воскресенского муниципального района	      	В.В.Привалов

Директор ООО НИИ «Земля и город»	      	П.И. Комаров

ООО НИИ «Земля и город»

Нижний Новгород - 2012 г.

Список исполнителей - участников подготовки проекта генеральной схемы очистки территории Воскресенского района

Нижегородской области

Заказчик

Отдел капитального строительства и архитектуры администрации                                                    Воскресенского муниципального района                                            р.п. Воскресенское

Исполнитель

ООО НИИ «Земля и город»                                                                г. Нижний Новгород

Директор                                                                                                          П.И. Комаров

Главный архитектор                                                                                     М.Э. Клюйкова

Главный инженер проекта____________________________________ Е.А.Терещенко

В подготовке проекта генеральной схемы очистки территории также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

| СОДЕРЖАНИЕ Том 1 Введение Общие сведения о Воскресенском муниципальном районе Историческая справка Характеристика географического положения Характеристика природно-климатических условий Технико-экономические показатели Существующее состояние и развитие района на перспективу Современное состояние системы санитарной очистки и уборки территории муниципального района Современное состояние системы сбора и вывоза бытовых отходов на территории Воскресенского района Основные сведения и характеристики организаций, осуществляющих сбор и вывоз ТБО Современное состояние системы сбора и вывоза жидких бытовых отходов Современное состояние системы уборки территории Воскресенского района Современное состояние системы сбора и переработки вторичных материальных ресурсов Характеристика объекта размещения отходов Определение объемов накопления твердых бытовых отходов на территории Воскресенского муниципального района Порядок обращения с отдельными видами отходов на территории Воскресенского муниципального района | Стр. 5-6 7-11 7 7 8-9 9-11 11-18 19-35 19-23 23-24 25-26 26-33 33 33-35 36 37-39 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки — проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Проект генеральной схемы очистки территории Воскресенского муниципального района разработан в соответствии с:

- федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ;

- федеральным законом РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 №89-ФЗ;

- законом Нижегородской области от 23.11.2011   № 226-3 «Об отходах производства и потребления»;

- законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области»;

- ОЦП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области № 104 от 6 марта 2009 г.;

- постановлением Правительства Нижегородской области от 25.97.2008 №306 «О региональном кадастре отходов производства и потребления Нижегородской области»;

- МДК 7-01.2003 «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003г. №152;

- «Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» (утв. постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681);

- постановлением Правительства Нижегородской области от 20.05.2008 №201 «О типовом порядке обращения с отходами строительства и сноса»;

- распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.12.2005 №877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов».

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОСКРЕСЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

  - ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Древнейшими жителями Воскресенского района были марийцы. По архивным данным, первое упоминание о Воскресенском (раньше оно называлось Ильинское) было в 1614 году. В это время оно относилось к Лапшангской волости Галицкого уезда. По административной реформе 1775 года Воскресенское Поветлужье вошло в состав Макарьевского уезда Нижегородской губернии. К началу XIX века на территории современного Воскресенского района находились следующие волости уезда: Богородская, Владимирская, Воскресенская, Воздвиженская, Галибихинская, Глуховская, Нестиарская. В начале XX века в 1918 году образуется Воскресенский уезд. Он был одним из глухих районов Нижегородской области. Вся территория его представляла сплошное лесное пространство. Реки были практически единственными путями сообщения. Связь уезда с губернским центром и железной дорогой поддерживалась по грунтовым дорогам на лошадях.

В 1923 году Воскресенский уезд был ликвидирован, а его территория отошла к Красным Бакам. В 1929 году был образован Воскресенский район. Основным источником дохода района являлись леса. Поэтому характерной особенностью послевоенного периода явилась реорганизация лесной промышленности в районе. В середине 50-х годов вместо нескольких лесозаготовительных кооперативных артелей были созданы три леспромхоза — Воскресенский, Красноярский и Заветлужский. Позднее из-за большой вырубки и сокращения лесосек они были объединены в один — Воскресенский.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Воскресенский район расположен на северо-востоке Нижегородской области, граничит с такими районами как Семеновский, Краснобаковский, Тонкинский, Шарангский, Мари-Эл, Воротынский, Лысковский, Борский. На территории района 163 населенных пункта, объединенных 1 поселковым и 10 сельскими Советами. Центром района является р.п. Воскресенское. Удаленность от областного центра    (г. Н.Новгород) составляет 150 км. Протяженность дорог в районе составляет 636 км.

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Семенов, который расположен в 67 км от р.п.Воскресенское.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

По агроклиматическому районированию Нижегородской области Воскресенский район относится к восточному холодному умеренно-влажному подрайону влажного лесного Заволжья.

Сведения о климатических показателях поступают из р.п. Воскресенское и       д. Малое Содомово, где имеются метеостанция и метеопост. Ближайшие метеостанции располагаются в Красных Баках и Семенове. Основные климатические показатели приведены в таблице 1.3.1.

Климат умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым сравнительно коротким летом.

Таблица 1.3.1

Климатические показатели Воскресенского района

| Климатические показатели | Значение |
| --- | --- |
| Средняя t за год (градусы) | 2,5 - 0,3 |
| января (градусы) | -12,0 - 13,4 |
| июля (градусы) | + 18 |
| Абсолютный минимум температуры | -44, -46 |
| Абсолютный максимум температуры | +34 - 37 |
| Средняя продолжительность периода безморозного |  |
| с температурой выше 0 | 204 - 208 |
| с температурой выше 5 | 168 - 170 |
| с температурой выше 10 | 130 - 135 |
| с температурой выше 15 | 70 - 80 |
| Сумма положительной температуры выше 0 |  |
| 5 | 2 300 |
| 10 | 1 850 - 2 030 |
| 15 | 1 300 |
| Дата перехода температур через -10 к весне | 25.02 - 01.03 |
| То же через 5 к весне | 19.03 - 20.03 |
| 0 весной | 05.04 |
| 5 весной | 20.04 - 22.04 |
| 10 к лету | 07.05 - 10.05 |
| 15 (начало лета) | 05.06 - 08.06 |
| 15 (конец лета) | 20.08 - 25.08 |
| 10 к осени | 12.09 - 18.09 |
| 5 осенью | 05.10 - 08.10 |
| 0 осенью | 26.10 - 30.10 |
| -5 (конец предзимья) | 08.11 - 20.11 |
| -10 (зимой) | 06.12 - 15.12 |
| Среднегодовое количество осадков | 450 - 550 |
| Количество осадков за вегетативный период (05 - 09) | 250 - 300 |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 16.11 - 20.11 |
| Средняя дата схода снежного покрова | 17.04 - 20.04 |
| Среднее число дней со снежным покровом | 160 - 165 |
| Максимальная высота снега (см) к началу снеготаяния | 40 - 50 |
| Запасы воды в снеге к началу снеготаяния (мм) | 120 - 130 |

Климат определяется действием на территории различных воздушных масс, прежде всего умеренных, которые по повторяемости составляют около 3/4 всех распространенных здесь воздушных масс. Приходящие с запада и северо-запада несколько смягчают климат, который в результате их воздействия оказывается более увлажненным. Они также уменьшают его континентальность в целом, хотя по повторяемости морские воздушные массы почти втрое уступают континентальным. С распространением влажных атлантических масс связаны циклоны, которые приносят на территорию района основные осадки.

Климатические условия благоприятствуют проживанию человека и способствуют возделыванию большинства сельскохозяйственных культур, распространенных в средней полосе европейской части страны.

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Промышленность района представлена деревообрабатывающей и пищевой, а также дорожным строительством. Приоритетными направлениями промышленного производства являются углубленная переработка древесины, а также внедрение безотходных и ресурсосберегающих технологий. На предприятиях лесопромышленного комплекса сконцентрированы передовые технологии, ориентированные на глубокую переработку мелкотоварной и мягколиственной древесины, активное использование отходов лесопиления (линия для производства топливных гранул из отходов лесопиления). При этом в муниципальном районе отсутствуют предприятия первого и второго классов опасности.

Таблица 1.4.1

Основные предприятия Воскресенского района

| № п/п | Предприятия | Отрасль |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Ветлуга-лес» | Лесная промышленность |
| 2 | ООО Воскресенский ЛПК «Сталекс» | Лесная промышленность |
| 3 | ООО «Агропредприятие "Воскресенское» | Лесная промышленность |
| 4 | ООО «Артель-лес» | Лесная промышленность |
| 5 | ООО «Калинихинское ЛПП», ООО ЛПП «Воскресенское», ООО «Лесоруб» | Лесная промышленность |
| 6 | ООО «Континент» | Лесная промышленность |
| 7 | ООО «Метрополь» | Лесная промышленность |
| 8 | ООО «Нижегородский биотопливный завод» | Производство топливных гранул |
| 9 | ООО «Н-Н» | Лесная промышленность |
| 10 | ООО «Рельеф» | Детское спортивное игровое оборудование |
| 11 | ООО «Стройсервис» | Лесная промышленность |
| 12 | ООО «Тризо» | Лесная промышленность |
| 13 | ООО «Формат» | Спец. производство |
| 14 | ООО «Энерготорг» | Спец. производство |
| 15 | ЗАО «Молоко» | Пищевая промышленность |
| 16 | ПО «Воскресенский хлебокомбинат» | Хлебопечение |
| 17 | ООО «Светлояр» | Завод по розливу бутилированной воды |

Сельское хозяйство специализируется на растениеводстве и молочном скотоводстве (что и определяет специфику воздействия на окружающую среду). Лидерами производства продукции сельского хозяйства являются СПК «Путь к новой жизни», СПК «Елкинский, СПК «Большеиевлевский».

По территории района проходит автомагистраль областного значения (К-99), соединяющая районный центр с г.Семенов и г.Нижний Новгород. Основные автотранспортные связи Воскресенского района с соседними территориями  проходят через Семеновский район. Имеется  прямой выход Воскресенского района в Кировскую область, республику Марий-Эл. Южная часть района, граничащая с Лысковским и Воротынским районами, практически не имеет сети автомобильных  дорог. Ближайшие  железнодорожные станции - г.Семенов - 67 км, ст.Ветлужская - 65 км.

Через район проходят автомобильные дороги регионального значения:

-	22 ОП РЗ 22К-0018 Боковая – Воскресенское – Докукино - граница Республики Марий Эл;

-	22 ОП РЗ 22К-0019 Воскресенское – Воздвиженское - Бор. Кордон.

В Воскресенском районе расположено: 16 детских дошкольных учреждений, 4 из них находятся в р.п.Воскресенское; 14 школ, 1 из них находится в р.п.Воскресенское; 1 профессиональное училище.

В районе имеется 35 медицинских учреждений.

Сеть учреждений культуры, искусства и спорта состоит из 29 учреждений - это библиотеки, дома творчества, дома досуга, музеи.

В Воскресенском районе имеются все условия для оздоровительного отдыха и туризма, рыболовства и охоты, для выезда на дачи и садоводческие участки, загородного отдыха в выходные дни и для отдыха в течение дня. Здесь располагаются спортивно-оздоровительный комплекс, базы отдыха, гостевые дома:

- Спортивно-оздоровительный комплекс «Марь Яр»;

- ООО «Племенной завод «Серая лошадь»;

- База отдыха «Сталекс» «Сосновый бор»;

- База отдыха «Ветлуга»;

- База отдыха «Успенское»;

- Центр активного отдыха «Подсолнухи».

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Система расселения

На территории Воскресенского района расположено 1 городское поселение  и 10 сельсоветов, в составе которых 163 населенных пункта. Общая численность постоянного населения на начало 2011 года составляла 21747 человек. Общая численность постоянного населения на начало 2011 года составляет 21,747 тыс. человек с основной долей сельского населения - 100% (женщин 12,1 тыс. чел. – 55,6% и мужчин 9,6 тыс. чел. – 44,4%) (таблица 2.1).  При достаточно значительной территории района (3554 км2) средняя плотность населения составляет 6 чел./км2. Рабочий поселок Воскресенское – административный центр, который является для населенных пунктов района местом приложения труда и рынком сбыта товаров.

Таблица 2.1

Фактическая численность населения Воскресенского района

| Наименование муниципального образования | № п/п | Вид и наименование населенного пункта | Численность населения, всего чел. на 1 января 2011 г. по данным Росстата |
| --- | --- | --- | --- |
| Воскресенский муниципальный район |  |  | 21747 |
| Воскресенская поселковая администрация |  |  | 7706 |
|  | 1 | р.п. Воскресенское | 6171 |
|  | 2 | п. Калиниха | 1371 |
|  | 3 | п. им. Михеева | 164 |
| Сельские поселения |  |  | 14041 |
| Благовещенский сельсовет |  |  | 929 |
|  | 1 | д. Асташиха - административный центр | 347 |
|  | 2 | д. Аносово | 7 |
|  | 3 | д. Апариха | - |
|  | 4 | с. Благовещенское | 67 |
|  | 5 | с. Знаменское | 7 |
|  | 6 | д. Карасиха | 28 |
|  | 7 | д. Кладовка | 14 |
|  | 8 | д. Коробиха | 12 |
|  | 9 | д. Красное | 73 |
|  | 10 | д. Левиха | 42 |
|  | 11 | д. Пичужиха | 41 |
|  | 12 | с. Погатиха | 46 |
|  | 13 | д. Попиха | 47 |
|  | 14 | д. Поползуха | 14 |
|  | 15 | д. Прудовка | 39 |
|  | 16 | д. Пузеево | 4 |
|  | 17 | д. Семеново | 21 |
|  | 18 | д. Соловьиха | 26 |
|  | 19 | д. Стрелиха | 30 |
|  | 20 | д. Шишкино | 64 |
| Богородский сельсовет |  |  | 2337 |
|  | 1 | с. Богородское - административный центр | 680 |
|  | 2 | д. Бараниха | 7 |
|  | 3 | д. Бахарево | 22 |
|  | 4 | д. Бесходарное | 51 |
|  | 5 | д. Богданово | 113 |
|  | 6 | д. Борисовка | 1 |
|  | 7 | д. Валявиха | 8 |
|  | 8 | д. Галибиха | 116 |
|  | 9 | с. Докукино | 272 |
|  | 10 | д. Евдокимово | 13 |
|  | 11 | д. Задворка | 279 |
|  | 12 | д. Звягино | 121 |
|  | 13 | д. Калиниха | 220 |
|  | 14 | д. Косогорово | 6 |
|  | 15 | д. Курдома | 111 |
|  | 16 | д. Ладыгино | 8 |
|  | 17 | д. Лалакино | 15 |
|  | 18 | д. Нагорное | 20 |
|  | 19 | д. Сосновка | 2 |
|  | 20 | д. Сухоборка | 104 |
|  | 21 | д. Сысуево | 99 |
|  | 22 | д. Томилиха | 3 |
|  | 23 | д. Трифакино | 24 |
|  | 24 | д. Урубково | 3 |
|  | 25 | с. Успенское | 5 |
|  | 26 | д. Чанниково | 26 |
|  | 27 | д. Шевелино | 8 |
| Владимирский сельсовет |  |  | 1706 |
|  | 1 | с. Владимирское - административный центр | 648 |
|  | 2 | д. Александровка | - |
|  | 3 | д. Аршиново | 13 |
|  | 4 | д. Бараново | 191 |
|  | 5 | д. Большие Ключи | 26 |
|  | 6 | д. Быдрей | 17 |
|  | 7 | д. Зимарка | 7 |
|  | 8 | д. Каменка | 94 |
|  | 9 | д. Лобачи | 120 |
|  | 10 | д. Мартьяново | 7 |
|  | 11 | д. Осиновка | 67 |
|  | 12 | д. Пигалево | 64 |
|  | 13 | д. Пузеево | 39 |
|  | 14 | д. Рассадино | 13 |
|  | 15 | д. Топан | 20 |
|  | 16 | д. Шадрино | 227 |
|  | 17 | д. Шишенино | 141 |
|  | 18 | с. Шурговаш | 12 |
| Воздвиженский сельсовет |  |  | 2688 |
|  | 1 | с. Воздвиженское - административный центр | 747 |
|  | 2 | д. Большая Юронга | 88 |
|  | 3 | с. Большие Отары | 418 |
|  | 4 | д. Большие Поляны | 152 |
|  | 5 | с. Большое Иевлево | 280 |
|  | 6 | с. Большое Поле | 212 |
|  | 7 | д. Заболотное | 24 |
|  | 8 | п. Ижма | 8 |
|  | 9 | д. Изъянка | 70 |
|  | 10 | д. Кузнец | 81 |
|  | 11 | д. Малая Юронга | 10 |
|  | 12 | д. Малое Иевлево | 48 |
|  | 13 | д. Малое Содомово | 74 |
|  | 14 | д. Малые Отары | 29 |
|  | 15 | д. Нестерино | 4 |
|  | 16 | д. Ошараш | 17 |
|  | 17 | д. Петрово | 2 |
|  | 18 | д. Прудовские | 4 |
|  | 19 | п. Руя | 81 |
|  | 20 | п. Северный | 182 |
|  | 21 | д. Сухоречье | 29 |
|  | 22 | д. Тиханки | 59 |
|  | 23 | д. Чистое Болото | 69 |
| Глуховский сельсовет |  |  | 1727 |
|  | 1 | с. Глухово - административный центр | 301 |
|  | 2 | д. Анненка | 14 |
|  | 3 | д. Белоусово | 50 |
|  | 4 | д. Большое Содомово | 56 |
|  | 5 | д. Буслаево | 35 |
|  | 6 | д. Елкино | 175 |
|  | 7 | д. Копанки | 12 |
|  | 8 | д. Красная Новь | 2 |
|  | 9 | д. Красные Поляны | - |
|  | 10 | п. Красный Яр | 611 |
|  | 11 | д. Липовка | 148 |
|  | 12 | п. Мирный | 3 |
|  | 13 | д. Поломерское | 33 |
|  | 14 | п. Поляны | 5 |
|  | 15 | д. Попово | 109 |
|  | 16 | д. Родионово | 43 |
|  | 17 | д. Черново | 130 |
| Егоровский сельсовет |  |  | 622 |
|  | 1 | д. Егорово - административный центр | 251 |
|  | 2 | д. Бовырино | 65 |
|  | 3 | д. Дубовка | 51 |
|  | 4 | д. Дунаевы Поляны | 73 |
|  | 5 | д. Ерзово | 12 |
|  | 6 | п. Красная Звезда | 1 |
|  | 7 | д. Люнда | 92 |
|  | 8 | д. Осиновка | 77 |
| Капустихинский сельсовет |  |  | 1062 |
|  | 1 | д. Капустиха - административный центр | 251 |
|  | 2 | д. Бахариха | 20 |
|  | 3 | д. Богданово | 59 |
|  | 4 | д. Будилиха | 85 |
|  | 5 | д. Лучиновка | 29 |
|  | 6 | д. Площаниха | 73 |
|  | 7 | д. Русениха | 178 |
|  | 8 | д. Усиха | 15 |
|  | 9 | д. Чернышиха | 119 |
|  | 10 | д. Чухломка | 214 |
|  | 11 | д. Щербачиха | 19 |
| Нахратовский сельсовет |  |  | 1105 |
|  | 1 | д. Марфино - административный центр | 260 |
|  | 2 | д. Антипино | 28 |
|  | 3 | д. Безводное | 148 |
|  | 4 | д. Васильевское | 9 |
|  | 5 | д. Дубовик | 16 |
|  | 6 | д. Елдеж | 169 |
|  | 7 | д. Копылково | 25 |
|  | 8 | д. Кузнецово | 25 |
|  | 9 | д. Кучиново | 68 |
|  | 10 | д. Марьино | 33 |
|  | 11 | д. Нахратово | 21 |
|  | 12 | д. Озерское | 10 |
|  | 13 | д. Орехи | 51 |
|  | 14 | д. Подлесная | 38 |
|  | 15 | д. Чихтино | 73 |
|  | 16 | д. Шалово | 26 |
|  | 17 | д. Шамино | 30 |
|  | 18 | д. Щербаково | 30 |
|  | 19 | д. Якшиха | 45 |
| Нестиарский сельсовет |  |  | 673 |
|  | 1 | с. Нестиары - административный центр | 363 |
|  | 2 | д. Автулиха | 18 |
|  | 3 | д. Быстрец | 58 |
|  | 4 | д. Завод | 31 |
|  | 5 | д. Заозерье | 57 |
|  | 6 | д. Клюкино | 42 |
|  | 7 | д. Марково | 37 |
|  | 8 | д. Никаново | 67 |
| Староустинский сельсовет |  |  | 1192 |
|  | 1 | с. Староустье - административный центр | 454 |
|  | 2 | д. Безводное | 27 |
|  | 3 | д. Драничное | 134 |
|  | 4 | д. Елизаветино | 1 |
|  | 5 | д. Игнатьево | 104 |
|  | 6 | д. Краснояр | 33 |
|  | 7 | д. Песочное | 92 |
|  | 8 | д. Раскаты | 302 |
|  | 9 | с. Троицкое | 45 |
| Всего сельских администраций в районе | 10 |  |  |
| Всего сельских населенных пунктов | 162 |  |  |
| Всего пустующих населенных пунктов в районе | 3 |  |  |

На 2011 год в районе 3 населенных пункта, в которых отсутствует население (д. Апариха, д.Александровка, д.Красные Поляны,) и 26 населенных пунктов, в которых численность населения не превышает 10 человек (д.Аносово, с.Знаменское, д.Пузеево, д.Бараниха, д.Борисовка, д.Валявиха, д.Косогорово, д.Урубково, д.Ладыгино, д.Сосновка, д.Томилиха, с.Успенское, д.Шевелино, д.Зимарка, д.Мартьяново, п.Ижма, д.Нестерино, д.Петрово, д.Прудовские, д.Красная Новь, п.Мирный, п.Поляны, д.Ерзово, п.Красная Звезда, д.Васильевское, д.Елизаветино).

Трудовые ресурсы и занятость

Современный рынок труда муниципалитета формируется в условиях реформирования экономики и продолжает испытывать негативное воздействие социально-экономического кризиса 2008-2009 годов, обусловившего спад в промышленном секторе и сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую силу, рост общей и регистрируемой безработицы.

Уровень безработицы: количество официально зарегистрированных безработных на 01 января 2011 года - 103 человека. Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2011  года составил - 1,69 %.

Численность населения района, количество трудоспособного населения по возрастным группам: количество трудоспособного населения – 9,11 тыс. человек (в том числе, трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 8,99 тыс. человек, работающие лица старших возрастов – 0,1 тыс. человек, работающие подростки до 16 лет – 0,02 тыс. человек).

Средняя заработная плата рабочих, служащих, ИТР: среднемесячная заработная плата по району в 2010 году составила 8562,2 руб. (2009 год – 7502,4 руб., темп роста 114,1%).

Демографические показатели: за 2010 год родилось 233 человека (2009 – 234), умерло 544 человек (2009 год – 552). Несмотря на сложность демографической ситуации, в последние 5 лет наметилось несколько положительных тенденций: сокращается разрыв между показателями рождаемости и смертности, показатель смертности снижается, а показатель рождаемости растет.

Отраслевая структура экономики

Одной из важнейших отраслей в сфере материального производства являются обрабатывающие производства. По профилю экономической деятельности район лесопромышленный.

В настоящее время наиболее целесообразным является инвестирование в развитие туристской инфраструктуры (в том числе, восстановление памятников истории и культуры), лесоперерабатывающей отрасли, пищевой промышленности.

Деревообрабатывающая промышленность является наиболее перспективной отраслью: ее доля в общем объеме промышленной продукции в 2010 году составила 79%. На предприятиях лесопромышленного комплекса сконцентрированы передовые технологии, ориентированные на глубокую переработку мелкотоварной и мягколиственной древесины, активное использование отходов лесопиления. Реконструкция, модернизация и обновление основных производственных фондов, станков и пилорам, систематически проводится на деревообрабатывающих предприятиях.

Пищевая промышленность – социально-значимая отрасль экономики района, она обеспечивает население продуктами питания первой необходимости. Выпуск продукции в 2010 году на 11 млн.руб. превысил уровень 2009 года и составил         68 млн.рублей. Выпечено 1426 тонн хлебобулочных изделий, произведено 209 тонн молока.

Сельское хозяйство

Общественный сектор сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2011 года составляют 11 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 9 сельскохозяйственных производственных кооперативов и 2 общества с ограниченной ответственностью. В их ведении находятся 30193 га земли, из которых 29106 га приходится на сельскохозяйственные угодья (пашня занимает 21986 га).

Дорожное строительство

На территории Воскресенского района осуществляют деятельность три дорожно-строительные организации: ООО ДСК «Гранит», ООО ДСК «Вираж», ПМК «Воскресенская». Объем работ предприятий дорожного строительства в 2010 году достиг роста объемов работ в 1,9 раза к 2009 году.

Потребительский рынок

На территории Воскресенского района насчитывается  197 объектов торговли. За 2010 год оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил     747,7 млн. руб. Наибольший удельный вес занимает Воскресенское райпо – 27,5%.

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА

3.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Обеспечение надлежащего содержания и санитарной уборки территории контейнерных площадок Воскресенского района осуществляется в соответствии с методикой определения границ прилегающих территорий в целях организации их уборки и содержания, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 августа 2008 года № 1313-р «Об утверждении Методики определения границ прилегающих территорий в целях организации их уборки и содержания» в соответствии с Санитарными правилами СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», Санитарными правилами «Содержание территорий населенных пунктов» (СанПиН 42-128-4690-88) .

Вывоз бытовых отходов с территории р.п.Воскресенское и района осуществляется муниципальной организацией МУП ЖКХ «Тепловые сети»,  коммерческими организациями ООО «Уют», ООО «Водоканал». Режимы работы коммерческих организаций, вывозящих отходы, устанавливаются ими самостоятельно в соответствии с заключенными договорами. Выполнение обязательств по содержанию и санитарной уборке контейнерных площадок осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм и нормативных документов.

Согласно действующему законодательству хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по сбросу, использованию, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности, должны иметь соответствующую лицензию на указанную деятельность. Лицензия на осуществление деятельности у МУП ЖКХ «Тепловые сети» отсутствует.

В Воскресенском районе достаточно остро стоят экологические проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов, в том числе высокотоксичных.

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

Объемы накопления твердых бытовых отходов в Воскресенском районе представлены в таблице (табл. 3.1.1).

Таблица 3.1.1

Объемы накопления твердых бытовых отходов в Воскресенском муниципальном районе

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ТБО, образованный в районе, тыс. м3 | 29,2 | 33,5 | 32,9 |

В Воскресенском районе наметилась тенденция незначительного увеличения количества ежегодного накопления ТБО.

Предприятия, различные учреждения, индивидуальные предприниматели, самостоятельно заключают договоры с мусоровывозящими организациями на вывоз мусора,  при этом имеют свои контейнеры и контейнерные площадки или пользуются другими контейнерами, при этом платят за долевое участие (объем) в заполнение данного контейнера.

Технический регламент сбора и вывоза отходов в Воскресенском районе отсутствует. Вывоз отходов осуществляется по утвержденным графикам.

Вывоз ТБО и КГО осуществляется на полигон ТБО р.п.Воскресенское. КГО убираются одновременно с ТБО. Мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции в районе отсутствуют. Процент охвата населения регулярной системой очистки, в том числе по частному сектору, составляет не более 60%. Только в девяти населённых пунктах организован регулярный вывоз ТБО, при этом общее число населённых пунктов -   163 (в т.ч. 3 пустующих).

Вследствие неполного охвата населения централизованной системой сбора отходов на территории населенных пунктов Воскресенского района образовались 15 несанкционированных свалок и мест захламления ТБО.

Действующие нормы накопления ТБО для населения 1,3 м3  в год на человека, для крупногабаритных отходов норма не утверждена. Для других групп нормы не утверждались, применялись примерные нормы накопления, утвержденные распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.12.2005 №877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов».

Сбор и транспортировка ТБО и КГО от частного сектора жилого фонда в        р.п. Воскресенское там, где нет контейнеров, производится по графику в тракторную тележку (1 раз в 10 дней), вывоз и пользование свалкой за счёт поселения.

Сбор и транспортировка ТБО и КГО от частного сектора жилого фонда в малых населённых пунктах производится самовывозом на отведённые места временного складирования отходов, данные места имеют: аншлаг, деревянные заборы или земляной вал (обваловка), места содержаться за счёт поселений.

С физическими лицами договора заключены только при наличии контейнеров, у частного сектора индивидуально с МУП ЖКХ «Тепловые сети», многоквартирные дома через управляющую компанию ООО «Уют».

Применяется метод разъяснения на сходах граждан, при проведении слушаний о необходимости заключения договоров. Лицом, исполняющим функцию понуждения, является глава поселения.

Действующий тариф для всех на сбор и вывоз ТБО за 1 м3 составляет 112 руб. 53 коп., стоимость пользования свалкой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 190 руб.

Плата за вывоз ТБО и КГО с жителей взимается  через общую квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Доля сбора денежных средств с физических лиц согласно тарифу составляет 37%. Из средств поселений на очистку территории и пользование свалкой в среднем расходуется около 340 тыс.руб. в год.

Количественная характеристика современного состояния системы сбора и вывоза бытовых отходов  в р.п.Воскресенское представлена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2.

Количественная характеристика современного состояния системы сбора и вывоза бытовых отходов  в р.п.Воскресенское

| Населенный пункт | Количество, тип, вмести-мость установ-ленных контейне-ров | Тип подстила-ющей поверхности, ограждения | Юридичес-кое лицо, обслуживаю-щее контейнер-ную площадку | Балансо-держа-тель контей-нерной площадки | Перио-дич-ность мойки и дезин-фекции контей-неров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п.Воскресен-ское | 87 конт.пл. V-0,75 м3 (119 шт.) V- 1,1 м3 (20 шт) | Бетон; металличес-кие ограждения | МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Админис-трация поселка | По необхо-димости |

Мусоропроводами жилые дома р.п.Воскресенское и района не оборудованы.

На территории Воскресенского района установлено 355 урн, вместимостью    20 л каждая. Балансодержателем урн является Администрация р.п.Воскресенское, владельцы торговых точек, ООО «Уют». Мойка и дезинфекция урн производится по необходимости. Характеристика установленных уличных урн представлена в таблице 3.1.3. Площадок для сбора КГО не имеется. КГО складируется возле контейнерных площадок и вывозится по мере накопления обслуживающей организацией.

Таблица 3.1.3

Характеристика установленных уличных урн

| Наименование поселения: | Количество, тип, вместимость урн | Наименование юр. л./инд. пред. обслуживающего урну | Наименование юр. л./инд. пред. балансодержателя этих урн | Данные о периодичности мойки и дезинфекции урн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воскресенский поселковый совет | 157 шт.- 20 л. (48 шт.- 20 литров) ул. Ленина - 24, Парк - 5, привокзальная площадь - 4, ул. Октябрьская - 7; ЦДиК - 8; (79 шт.) торговых точек и учреждений 30 шт. - 20 л. | Администрация р.п. Воскресенское ЦДиК Владельцы торговых точек, учреждений ООО «Уют» | Администрация р.п. Воскресенское Владельцы торговых точек, учреждений ООО «Уют» | По необходимости |
| Благовещенский сельсовет | 12 шт. | Владельцы торговых точек, учреждений | Владельцы торговых точек, учреждений |  |
| Богородский сельсовет | 30 шт. | Владельцы торговых точек, учреждений | Владельцы торговых точек, учреждений |  |
| Воздвиженский сельсовет | 39 шт. | Владельцы торговых точек, учреждений | Владельцы торговых точек, учреждений |  |
| Владимирский сельсовет | 30 шт. | Владельцы торговых точек, учреждений | Владельцы торговых точек, учреждений |  |
| Глуховский сельсовет | 24 шт. | Владельцы торговых точек, учреждений | Владельцы торговых точек, учреждений |  |
| Егоровский сельсовет | 8 шт. | Владельцы торговых точек, учреждений | Владельцы торговых точек, учреждений |  |
| Капустихинский сельсовет | 14 шт. | Владельцы торговых точек, учреждений | Владельцы торговых точек, учреждений |  |
| Нахратовский сельсовет | 11 шт. | Владельцы торговых точек, учреждений | Владельцы торговых точек, учреждений |  |
| Нестиарский сельсовет | 11 шт. | Владельцы торговых точек, учреждений | Владельцы торговых точек, учреждений |  |
| Староустинский сельсовет | 19 шт. | Владельцы торговых точек, учреждений | Владельцы торговых точек, учреждений |  |
| ВСЕГО | 355 |  |  |  |

3.2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СБОР И ВЫВОЗ ТБО

Вывоз бытовых отходов с территории р.п.Воскресенское и района осуществляется муниципальной организацией МУП ЖКХ «Тепловые сети». Лицензия на осуществление деятельности на осуществление сбора и вывоза ТБО и КГО у организации отсутствует. Руководителем организации является Костров Юрий Константинович.

Производственная база расположена по адресу: р.п.Воскресенское, ул.Февральская,27; тел. 8(83163)92748.

МУП ЖКХ «Тепловые сети» обслуживает 15,33 % населения района (40,54 % обслуживаемых населенных пунктов). Действующие нормы накопления ТБО для населения 1,3 м3 в год на человека, для крупногабаритных отходов норма не утверждена. Для других групп нормы не утверждались, применялись примерные нормы накопления, утвержденные распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.12.2005 №877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов».

МУП ЖКХ «Тепловые сети» заключен один договор с уполномоченными управляющими компаниями на оказание услуг, два договора с физическими лицами, 105 – с юридическими лицами. За 2011 г. объем транспортируемых отходов (ТБО, КГО) от населения составил 4467 м3, от коммерческих организаций 7733 м3. Транспортировка ТБО и КГО осуществляется на полигон ТБО р.п.Воскресенское.

Сбор твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на территории р.п.Воскресенское осуществляется в контейнеры емкостью 0,75 и 1,1м3, установленные на специально отведенных площадках. Всего на территории р.п.Воскресенское имеется 87 контейнерных площадок, с установленными на них контейнерами в количестве 149 штук.

Площадок для сбора КГО не имеется. КГО складируется возле контейнерных площадок и вывозится по мере накопления обслуживающей организацией.

Перечень имеющихся технических средств для вывоза твердых бытовых отходов МУП ЖКХ «Тепловые сети» представлен в таблице 3.2.1. и на рис. 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Перечень специализированного автотранспорта по вывозу ТБО и КГО МУП ЖКХ «Тепловые сети»

| Организации, занятые деятельностью по сбору, транспортированию отходов (наименование) | Количество и наименование транспортных средств, для осуществления вывоза отходов | Технические характеристики транспортных средств, для осуществления вывоза отходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производитель | Дата выпуска | Тип загрузки (задняя/бо-ковая) | V загруз-ки | К уплотнения | Стоимость транспортного средства (тыс. руб.) |
| МУП ЖКХ «Тепловые сети» | 2 ед. – мусоровоз КО-440-2 | КОМ МАШ | 2008 2004 | боковая боковая | 7,5 7,5 | 2 2 | 967,00 290,6 |

Для содержания спецтехники имеется гараж на 2 машино-места. Текущий ремонт и капитальный ремонт выполняются собственными силами, при необходимости по договорам специализированными организациями. График и маршруты движения мусоровозов по району не разработаны.

Рисунок 3.2.1

Мусоровоз марки КО-440-2 с боковой загрузкой для сбора и вывоза ТБО

3.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Система централизованной канализации в населенных пунктах Воскресенского района развита слабо. В районе полностью канализован р.п. Воскресенское и частично с. Богородское.

Сточные воды от р.п. Воскресенское отводятся системой самотечных и напорных коллекторов диаметром 150-300 мм и протяженностью 15,2 км в канализационную насосную станцию производительностью 1200 м3/сут, откуда сточные воды поступают на поселковые очистные сооружения биологической очистки, расположенные около п. Калиниха на правом берегу р. Ветлуга. Характеристика очистных сооружений Воскресенского района представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

Характеристика очистных сооружений Воскресенского района

| Наименование объекта | Очистные сооружения |
| --- | --- |
| Местоположение | п. Калиниха, ул. Береговая, д.1 |
| Решение об отводе земельного участка | нет |
| Площадь объекта | 0,0432 га |
| Площадь участка складирования | 75 м2 |
| Год начала/окончания эксплуатации | 1983/ |
| Характеристика подъездных путей | асфальтированные |
| Инженерное обеспечение | электроустановки |
| Мощность объекта | 1200 м3 /сут. |
| Вместимость объекта | 1200 м3 /сут. |
| Наличие системы мониторинга при объекте | нет |
| Себестоимость складирования отходов в 2009-2010 г. |  |
| Лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами | нет |

Выпуск стоков после очистки осуществляется в р. Ветлугу ниже                       р.п. Воскресенское по течению реки. Производительность очистных сооружений 1200 м3/сут. Состояние сооружений оценивается как удовлетворительное, износ составляет 45%.

Жилищный фонд р.п. Воскресенское обеспечен централизованной канализацией более чем на  50%, часть стоков отводится в накопители (выгребы и септики), с последующим вывозом на очистные сооружения МУП ЖКХ «Водоканал» Воскресенского района.

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (далее ЖБО) с территории Воскресенского муниципального района осуществляет ООО «Водоканал» с помощью ассенизаторской машины КО 503В2, с емкостью цистерны  3,75 м3. Конечный пункт размещений ЖБО - иловые площадки очистных сооружений.

3.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Протяженность улично-дорожной сети района составляет 495 км (грунтовые 3,2 км, с твердым покрытием 491,5 км). Площадь дорожного покрытия                   4498, 69 тыс.м2. Уборку улично-дорожной сети осуществляют дорожные организации по закрепленным участкам дорог, по населенным пунктам по договорам.

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Покрытие (асфальтобетонное, ж/б, грунтовое) | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к д. Зимарки от а/д Боковая - Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 2,7 | асфальтобетон | 5 |
| 2 | Подъезд к д. Шишенино от а/д Боковая – Воскресенское - Докукино - граница респ. Марий Эл | 5,3 | асфальтобетон | 5 |
| 3 | Усиха - Текун | 18,9 | асфальтобетон | 5 |
| 4 | Пузеево – Бараново - Каменка | 10,0 | асфальтобетон | 5 |
| 5 | Владимирское - Шадрино - Быдрей | 11,5 | асфальтобетон | 5 |
| 6 | Задворка - Нестиары | 28,6 | асфальтобетон | 5 |
| 7 | Подъед к д. Антипино от а/д Калиниха - Елдеж - Орехи | 2,5 | асфальтобетон | 5 |
| 8 | Подъед к д. Кучиново от а/д Калиниха - Елдеж - Орехи | 1,6 | асфальтобетон | 5 |
| 9 | Подъед к д. Безводное от а/д Калиниха - Елдеж - Орехи | 1,8 | асфальтобетон | 5 |
| 10 | Подъезд к с. Глухово -Родионово от а/д Подъезд к д. Елкино | 0,8 | асфальтобетон | 5 |
| 11 | Глухово – Кр. Яр | 21,467 | асфальтобетон | 5 |
| 12 | Подъезд к д. Копанки от а/д Воскресенское – Воздвиженское – Бор. Кордон | 4,9 | асфальтобетон | 5 |
| 13 | Подъезд к д. Попово от а/д Воскресенское – Воздвиженское – Бор. Кордон | 0,3 | асфальтобетон | 5 |
| 14 | Б. Поле – Б. Юронга | 7,75 | асфальтобетон | 5 |
| 15 | Галибиха - Чанниково- Звягино от а/д Боковая – Воскресенское - Докукино - граница респ. Марий Эл | 11,2 | асфальтобетон | 5 |
| 16 | Подъезд к д. Поползуха от а/д Усиха - Текун | 2,4 | асфальтобетон | 5 |
| 17 | Подъезд к д. Левиха от а/д Усиха - Текун | 1,1 | асфальтобетон | 5 |
| 18 | Подъезд к д. Асташиха от а/д Усиха - Текун | 4,8 | асфальтобетон | 5 |
| 19 | Подъезд к д. Карасиха от а/д Попиха - Благовещенское | 7,75 | асфальтобетон | 5 |
| 20 | Подъезд к д. Погатиха от а/д Усиха - Текун | 3,2 | асфальтобетон | 5 |
| 21 | Подъезд к д. Б. Отары от а/д Воскресенское – Воздвиженское – Бор. Кордон | 1,6 | асфальтобетон | 5 |
| 22 | Подъезд к д. М. Содомово от а/д Воскресенское – Воздвиженское – Бор. Кордон | 9,3 | асфальтобетон | 5 |
| 23 | Попиха - Благовещенское | 3,05 | асфальтобетон | 5 |
| 24 | Подъезд к д. Егорово ат а/д Задворка -Нестиары | 18,5 | асфальтобетон | 5 |
| 25 | Объездная р.п. Воскресенское – Капустиха от а/д Боковая- Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 6,1 | асфальтобетон | 5 |
| 26 | Подъезд к с. Троицкое от а/д. Староустье-Раскаты - Игнатьево | 3,25 | асфальтобетон | 5 |
| 27 | Подъезд к д. Буслаево от а/д. Глухово - Кр. Яр. | 2,4 | асфальтобетон | 5 |
| 28 | Докукино - Кр. Яр. | 2,0 | грунт | 5 |
| 29 | Подъезд к д.Лобачи от а/д. Владимирское- Шадрино - Быдрей | 4,92 | асфальтобетон | 5 |
| 30 | Подъезд к д.Топан от а/д. Владимирское- Шадрино - Быдрей | 1,1 | асфальтобетон | 5 |
| 31 | Бараново - Пигалево-Аршиново | 3,5 | асфальтобетон | 5 |
| 32 | Шишкино - Красное -Семеново | 4,1 | асфальтобетон | 5 |
| 33 | Воскресенское - Русиниха - Будилиха | 16,59 | асфальтобетон | 5 |
| 34 | Староустье – Раскаты - Игнатьево | 12,8 | асфальтобетон | 5 |
| 35 | Калиниха – Елдеж -Орехи | 34,14 | асфальтобетон | 5 |
| 36 | Подъезд к д. Б. Ивлево от а/д. Воздвиженское - Б.Поле | 1,1 | асфальтобетон | 5 |
| 37 | Подъезд к д. Сысуево от а/д Боковая - Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 0,37 | асфальтобетон | 5 |
| 38 | Подъезд к д. Сосновка от а/д Боковая - Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 0,33 | асфальтобетон | 5 |
| 39 | Подъезд к д. Ладыгино от а/д Боковая - Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 0,57 | асфальтобетон | 5 |
| 40 | Люндо – Осиновка -Бовырино | 6,7 | асфальтобетон | 5 |
| 41 | Воздвиженское - Б.Поле | 24,0 | асфальтобетон | 5 |
| 42 | Подъезд к причалу р.п. Воскресенское от а/д. Глухово - Кр.Яр. | 4,150 | асфальтобетон | 5 |
| 43 | Подъезд к д. Игнатьево от а/д Воскресенское – Воздвиженское – Бор. Кордон | 5,0 | асфальтобетон | 5 |
| 44 | Подъезд к д. Высоковка от а/д Боковая – Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 1,48 | асфальтобетон | 5 |
| 45 | Подъезд к д. Богородское от а/д Боковая – Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 2,11 | асфальтобетон | 5 |
| 46 | Подъезд к д. Копылово от а/д Боковая - Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 1,53 | асфальтобетон | 5 |
| 47 | Проезд по с. Владимирское | 0,46 | асфальтобетон | 5 |
| 48 | Подъезд к д. Анненка от а/д Глухово - Кр.Яр | 0,83 | асфальтобетон | 5 |
| 49 | Подъезд к д. Успенское от а/д Боковая - Воскресенское- Докукино - граница респ. Марий Эл | 0,86 | асфальтобетон | 5 |
| 50 | Подъезд к д. Щевелино от а/д Боковая – Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 2,22 | асфальтобетон | 5 |
| 51 | Подъезд к д. Бахарево от а/д Боковая - Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 0,25 | асфальтобетон | 5 |
| 52 | Озерское - Кучиново | 4,71 | асфальтобетон | 5 |
| 53 | Подъезд к д. Подлесное от а/д Озерское - Кучиново | 0,34 | асфальтобетон | 5 |
| 54 | Подъезд к д. Трифакино от а/д Боковая – Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 1,8 | асфальтобетон | 5 |
| 55 | Богданово -Евдокимово | 6,0 | щебеночное | 5 |
| 56 | М.Содомово -Прудовские | 5,56 | асфальтобетон | 5 |
| 57 | Глухово - Заболотное | 12,76 | асфальтобетон | 5 |
| 58 | Подъезд к д. Поломерское от а/д. Глухово - Заболотное | 4,89 | асфальтобетон | 5 |
| 59 | Подъезд к д. Трифакино от а/д Боковая - Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 0,26 | асфальтобетон | 5 |
| 60 | Подъезд к д. Ёлкино от а/д. Глухово -Заболотное | 0,97 | асфальтобетон | 5 |
| 61 | Подъезд к д. Глухово от а/д Воскресенское – Воздвиженское – Бор. Кордон | 1,55 | асфальтобетон | 5 |
| 62 | Подъезд к д. Белоусово от а/д. Глухово -Заболотное | 3,6 | асфальтобетон | 5 |
| 63 | Подъезд к д. М. Юрунга от а/д. Б.Поле -Б.Юронга | 6,51 | асфальтобетон | 5 |
| 64 | Подъезд к д. М. Ивлево от а/д. подъезд к д. Б.Ивлево | 2,84 | асфальтобетон | 5 |
| 65 | Подъезд к д. Шалово от а/д. Калиниха - Елдеж - Орехи | 0,78 | асфальтобетон | 5 |
| 66 | Подъезд к д. Нахратово от а/д. Калиниха – Елдеж - Орехи | 1,4 | асфальтобетон | 5 |
| 67 | Подъезд к д. Глухово от а/д Воскресенское – Воздвиженское – Бор. Кордон | 1,4 | асфальтобетон | 4 |
| 68 | Б.Поле - д. Кузнец | 3,3 | асфальтобетон | 5 |
| 69 | Подъезд к д. Чернышиха от а/д Боковая – Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 2,15 | асфальтобетон | 5 |
| 70 | Подъезд к д. Русениха от а/д. Воскресенское-Русиниха - Будилиха | 0,71 | асфальтобетон | 5 |
| 71 | Подъезд к д. Лучиновка от а/д. Воскресенское – Русиниха -Будилиха | 0,33 | асфальтобетон | 5 |
| 72 | Подъезд к р.п. Воскресенское от а/д Боковая – Воскресенское - Докукино - граница респ. Марий Эл | 3,442 | асфальтобетон | 3 |
| 73 | Боковая - Воскресенское – Докукино - граница респ. Марий Эл | 66,025 | асфальтобетон | 3-4 |
| 74 | Воскресенское – Воздвиженское – Бор. Кордон | 42,921 | асфальтобетон | 3-4 |
| 75 | Буслаево – пос. Затон им. Михеева | 6,4 | грунт | 6 |
| 76 | Егорово – пос. Дунаевы Поляны | 4,0 | грунт | 6 |

Зимнее содержание территорий

Зимнее содержание представляет собой комплекс работ, включающий:

-	обработка проезжей части дорог противогололедными материалами, на которые имеются санитарно-эпидемиологические заключения;

-	сгребание и подметание снега;

-	формирование снежного вала для последующего вывоза;

-	выполнение разрывов в снежных валах у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий, из дворов, на пешеходных переходах, в иных местах;

-	удаление (вывоз) снега;

-	зачистка дорожных лотков после удаления (вывоза) снега с проезжей части;

-	скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.

Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами осуществляется не позднее 1 часа с начала снегопада. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц.

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков осуществляется сплошная обработка проезжих частей с твердым покрытием противогололедными материалами.

Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов – в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта.

На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, в течение всего зимнего периода постоянно очищаются от снега и наледи до бортового камня.

Места складирования снега определяются администрацией р.п.Воскресенское по согласованию с природоохранными органами и территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.

Снегоуборочные работы на улицах начинаются не позднее 1 часа после окончания снегопад. В местах, где невозможно применение техники, для уборки снега должна использоваться ручная зачистка.

Зимний период уборочных работ устанавливается с 1 ноября по 15 апреля. В случае значительного отклонения погодных условий текущей зимы от климатической нормы сроки начала и окончания зимнего периода уборочных работ могут изменяться решением администрации р.п.Воскресенское.

Конкретные даты расчистки улиц согласуются с главой администрации р.п.Воскресенское, в случае необходимости может быть произведена расчистка только конкретных улиц по согласованию с главой р.п.Воскресенское.

Летнее содержание территории

Летний период уборочных работ устанавливается с 16 апреля по 31 октября текущего календарного года. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные органом местного самоуправления.

Лица, на которые возложены обязанности по содержанию соответствующих объектов, должны осуществлять мониторинг состояния этих объектов в целях поддержания их в чистоте и порядке.

В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с участков дорог, тротуаров, пешеходных дорожек и других твердых поверхностей. Сгребание листвы на газоны и другие зеленые зоны, к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в ночное время.

В летний период ежедневно должны проводиться:

- подметание территорий с твердым покрытием;

- сбор мусора со всей территории;

- поливка твердого покрытия при температуре воздуха более 25 °С;

- уборка мусора из урн.

В летний период еженедельно должны проводиться:

- подметание всей территории;

- промывка от пыли и грязи твердых покрытий.

Малые архитектурные формы, садовая и уличная мебель, спортивные и детские городки, ограждения и бордюры должны быть выкрашены и не иметь каких-либо повреждений и следов коррозии.

В жаркие дни (при температуре воздуха более 25 °С) поливка дорожных покрытий производится в период с 10 до 17 часов.

Дорожное покрытие, обочины дорог, осевые и резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, полоса отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль, шоссейных дорог, разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора и загрязнений.

Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели не должны иметь видимых загрязнений и повреждений.

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны содержаться в чистоте.

В течение купального сезона места, используемые для купания, должны содержаться в чистоте. Для сбора мусора устанавливаются контейнеры. Вывоз мусора из них должен производиться в установленном порядке. Наличие мусора в местах для купания не допускается.

3.5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

На территории Воскресенского муниципального района имеется два объекта по переработке отходов деревообрабатывающей промышленности (таблица 3.5.1).

Таблица 3.5.1

Объекты по переработке отходов деревообрабатывающей промышленности на территории Воскресенского муниципального района

| Организация | Вид перерабатываемых отходов | Вид производства | Годовые объемы принимаемых и перерабатываемых отходов |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Биотопливный завод» | Опил, горбыль | Технологическая линия по производству топливных гранул (пилетов) | Опил – 20400 м3, горбыль – 2400 м3 |
| ООО «Метрополь» | Опил | Технологическая линия по производству топливных гранул (пилетов) | Опил – 21840 м3 |

3.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В Воскресенском муниципальном районе ТБО размещаются на санкционированных и не санкционированных объектах (таблица 3.6.1).

Таблица 3.6.1

Сведения о действующих санкционированных объектах размещения ТБО Воскресенского района

| Наименование | Местоположение | Пло-щадь, га | Общая мощность (при наличии проекта) тыс. м3 | Объём принятых отходов за 2010г., тыс. м3 | Общий объём накопленных отходов, тыс. м3 | Правоустанавливающий документ, номер, дата | Санитарно-защитная зона, м/класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО р.п. Воскресенское | 3 км справа от автодороги р.п. Воскресенское - г. Семёнов | 3,9 | - | 23,5 | 110,5 | №43 от 30.05.1996 | I/1000 |
| Свалка | 1,5 км западнее с. Староустье | 1,0 | 15,86 | 1,4 | 12,8 | №825 от 14.11.2000 | II/500 |

Вследствие неполного охвата населения централизованной системой сбора отходов на территории населенных пунктов Воскресенского района образовались 15 несанкционированных свалок и места захламления ТБО, общей площадью 8,5 га.

Краткая характеристика несанкционированных свалок представлена в табли-    це 3.6.2.

Таблица 3.6.2

Сведения о действующих несанкционированных объектах размещения ТБО Воскресенского района

| № | Местоположение | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое, ликвидируемое, вновь открываемое) | Санитарно-защитная зона, м/класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М ВСО (место временного складирования отходов) - с. Воздвиженское, 0,3 км справа от села по направлению к д. Чистое Боло-то | 1,0 | действующее | II/500 |
| 2 | М ВСО – д. Асташиха | 0,5 | действующее | II/500 |
| 3 | М ВСО – с. Благовещенское (территория бывшего кирпичного завода) | 0,5 | действующее | II/500 |
| 4 | М ВСО – д. Погатиха, 0,5 км справа от дороги на д. Шишкино | 0,5 | действующее | II/500 |
| 5 | М ВСО – д. Богданово, 0,05 км слева от дороги на д.Евдокимово | 0,5 | действующее | II/500 |
| 6 | М ВСО – с. Успенское, 0,3 км слева от дороги на д. Шевелино | 0,5 | действующее | II/500 |
| 7 | М ВСО – д. Сысуево, 0,05 км слева от дороги на с. Успенское | 0,5 | действующее | II/500 |
| 8 | М ВСО – д. Егорово, 0,2 км слева от дороги на д. Ерзово | 0,5 | действующее | II/500 |
| 9 | М ВСО – д. Осиновка, 0,7 км справа от дороги на д. Дубовка | 0,5 | действующее | II/500 |
| 10 | М ВСО – д. Люнда, 0,8 км справа от дороги на д. Автулиха | 0,5 | действующее | II/500 |
| 11 | М ВСО – с. Глухово, 1,0 км справа от дороги на д. Липовка | 0,5 | действующее | II/500 |
| 12 | М ВСО – д. Ёлкино, 0,5 км справа от дороги на с. Глухово | 0,5 | действующее | II/500 |
| 13 | М ВСО – д. Пузеево, 0,4 км справа от дороги на д. Бараново | 0,5 | действующее | II/500 |
| 14 | М ВСО – д. Каменка, 0,4 км справа от дороги на д. Шурговаш | 0,5 | действующее | II/500 |
| 15 | М ВСО – с. Нестиары, 1,0 км справа от дороги на р.п. Воскресенское | 1,0 | действующее | II/500 |

Кроме того, рядом с р.п. Воскресенское планируется к открытию снежная свалка (таблица. 3.6.3).

Таблица 3.6.3

Характеристика проектируемой снежной свалки в Воскресенском районе

| Местоположение | Пло-щадь, га | Состояние (действующее, закрытое, ликвидируемое, вновь открываемое) |
| --- | --- | --- |
| р.п. Воскресенское, объезд-ная дорога р.п. Воскресенское - п. Калиниха на 1,3 км. западнее дороги | 1,5 | вновь открываемое |

4.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ВОСКРЕСЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Источниками образования твердых бытовых отходов являются:

-	население (жилой фонд);

-	хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории района (не жилой фонд).

Исходными данными для расчета количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТБО.

Нормы накопления - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов, количество посадочных мест для предприятий общественного питания, численность учащихся для учебных заведений и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (м3).

Формулу для расчета годового количества образуемых отходов можно представить в следующем  виде:

Ко/год = Н × Q,                                                   (4.1)

где

Ко/год – количество образуемых отходов, тонн;

Н – норма накопления отходов, кг на расчет.ед.;

Q –  количество расчетных единиц.

Результаты расчетов представлены в табличной форме в Приложении 6 том II.

Нормы накопления ТБО и КГО рекомендованы распоряжением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2005 г. N 877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов»  (Приложение).

Нормы накопления КГО на 1 жителя 0,068 т/год (0,4 м3 в год).

Нормы накопления ТБО на 1 жителя, согласно распоряжению Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2005 г. N 877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов»   0,360 т/год (1,8 м3 в год).

Отходы, образующиеся от хозяйствующих субъектов (прочие или отличные от ТБО) в данной работе не рассматриваются. В соответствии с действующим законодательством система обращения с такими видами отходов должна согласовываться со специально уполномоченным органом – Департаментом Росприроднадзора по ПФО.

5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Строительные отходы

Строительные отходы (отходы строительства и сноса) образуются при новом строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений, реставрационно-восстановительных работах.

Понятие «строительные отходы» условное и употребляется, чтобы отличить специфические отходы, образующиеся при строительной деятельности, от других отходов производства.

В соответствии с основными принципами государственной политики в области обращения с отходами, изложенными в Федеральном законе от 24 июня 1998 года  N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и ориентированными на увеличение доли использования вторичных ресурсов, группа отходов строительной отрасли, как наиболее полно отвечающая вышеуказанным принципам, в максимально возможных объемах должна подвергаться переработке и последующему использованию.

Переработка данного вида отхода на территории Воскресенского муниципального района в настоящий момент не осуществляется по причине отсутствия соответствующих мощностей.

Некоторые отходообразователи, в основном крупные предприятия, осуществляют раздельный сбор и временное хранение отходов, подлежащих переработке и дальнейшему использованию, согласно разработанного ПНООЛР, и  имеют договора с лицензированными организациями для дальнейшей передачи накопленных отходов.

Остальные организации и физические лица складируют образующиеся строительные отходы совместно с твердыми бытовыми отходами, которые направляются на полигон для захоронения, что противоречит требованиям действующего законодательства (Постановление Правительства Нижегородской области №201 от 20.05.2008 «О типовом порядке обращения с отходами строительства и сноса»).

Отработанные ртутьсодержащие лампы

Это один из основных источников поступления на полигоны ТБО высокотоксичных соединений I класса опасности.

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств…», потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) обязаны должным образом осуществлять накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. Органы местного самоуправления должны организовывать сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и информировать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп должен осуществляться специализированными организациями.

В настоящее время на территории района отсутствует система отдельного сбора  отработанных ртутьсодержащих ламп.

Так же в настоящее время многие жители используют для освещения своих квартир и домов осветительные ртутьсодержащие лампы, которые по истечении срока действия выбрасывают в контейнеры с бытовыми отходами.

Отходы лечебно-профилактических учреждений

Согласно СанПиН 2.1.7.728-99 [12] лечебно-профилактическое учреждение вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по фракционному составу и степени опасности отходы.

Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической,  токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности [12]:

Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным.

Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты, которые после заполнения доставляются к местам установки межкорпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подлежит мытью и дезинфекции.

Отходы классов Б и В после дезинфекции собираются в одноразовую герметичную упаковку.

После заполнения пакета примерно на 3/4 из него удаляется воздух и производится его герметизация.

Органические отходы, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологически опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметическую упаковку.

Сбор острого инструментария (иглы, перья), прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку.

Отходы класса Г – использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование собираются в закрытые герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся во вспомогательных помещениях. Вывозятся специализированными предприятиями на договорных условиях.

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д осуществляется в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности, и других действующих нормативных документов, которые регламентируют обращение с радиоактивными веществами.

Отходы классов Б и В должны быть подвергнуты обязательному термическому обезвреживанию.

Отходы класса А могут быть подвергнуты термическому обезвреживанию или вывезены на специальные полигоны.

В настоящее время термическое обезвреживание медицинских отходов не производится ввиду отсутствия соответствующих мощностей.