# СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВЛАДИМИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2012 года                                                                                     № 22

Об утверждении схем теплоснабжения

Владимирского сельсовета

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Владимирского  сельсовета  сельский Совет Владимирского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Владимирского сельсовета, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение разместить на официальном сайте  администрации Воскресенского района  http:www.voskresenskoe-ru

Глава местного самоуправления                                         В.Б.Кондрина

Утверждено

Решением Владимирского сельского Совета депутатов Владимирского сельсовета

№ 22 от «26» декабря 2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Владимирского  сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Владимирский сельсовет;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Владимирского сельсовета.

Владимирский сельсовет  входит в состав Воскресенского муниципального района (далее – Воскресенский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 17900 га.

Территория Владимирского сельсовета расположена на северо-западе Воскресенского района. От районного центра с.Владимирское удалено на расстоянии 20 км.  В состав Владимирского сельсовета  входят 18 населенных пункта: село Владимирское - административный центр, деревня Александровка, деревня Аршиново, деревня Бараново, деревня Большие Ключи, деревня Быдрей, деревня Зимарка, деревня Каменка, деревня Лобачи,   деревня Мартьяново, деревня Осиновка, деревня Пигалево, деревня Пузеево, деревня Рассадино, деревня Топан ,деревня Шадрино, деревня Шишенино, село  Шурговаш.

Численность населения Владимирского сельсовета  на 01.01.2012 – 1711 человек.

Климат территории умеренно континентальный, часто с холодной многоснежной зимой и умеренно теплым коротким летом. Территория находится под воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых воздух, часто вызывает пасмурную и прохладную погоду. Вторжение холодных масс с севера отмечается во все периоды года, вызывая заморозки в мае и начале июня. Территория отличается повышенным увлажнением, за весь год выпадает 600 мм осадков. Средне годовая температура воздуха составляет 2.7  градуса. Абсолютный максимум наблюдается в июле и составляет +37 градусов, абсолютный минимум в декабре и составляет -47 градусов.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Владимирского сельсовета.

1.1. Существующее состояние.

Теплоснабжение (отопление) Владимирского сельсовета осуществляется:

- в частных домах   от печей и котлов на твердом топливе .

- в учреждениях от индивидуальных  котельных на дровах и угле и электроэнергии (Владимирская Школа, Владимирский ДК , Детский центр «Китеж», Амбулатория , Детский сад .Ручеек, Администрация,  Детский сад «Ромашка», Барановский клуб, Барановское    пожарное депо) и от печей на дровах (Владимирское пожарное депо, аптека, Музей «Китеж»,Шадринский клуб).

| Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Владимирского сельсовета: Котельная Владимирской школы (с.Владимирское). |
| --- |
| Котельной Владимирской школы осуществляется теплоснабжение здания школы ,мастерских и столовой в с.Владимирское , которая работает на угле и дровах. Общая установленная мощность котельной составляет 0.214 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0.201 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 0.45 км. Здание котельной Владимирской школы 1970 года постройки, одноэтажное кирпичное, Объем отапливаемых зданий составляет ;Школа 5645 м3, мастерские 1213 м3, столовая-592 м3, бытовые помещения 675 м3.. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Владимирской школы | 0.214 | 0.201 | 93.9 | Уголь ,дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал-5 |  | 1980 | 0,214 | 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 80-50-200; Q=50м3/ч; Н=50м; | N=15кВт;n=2850об/мин | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| КМ 50-32-125; Q=12,5м3/ч; H=20м; | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |

| Котельная детского центра «Китеж»(с.Владимирское). Котельной Детского центра «Китеж» осуществляется теплоснабжение здания школы ,мастерских и столовой в с.Владимирское , которая работает дровах. Общая установленная мощность котельной составляет 0.3 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0.16 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 0.02 км. Здание котельной ДЭЦ «Китеж» 1999 года постройки , одноэтажное кирпичное, Объем отапливаемого здания 2161 м3. |
| --- |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Детского центра «Китеж» | 0.3 | 0.15 | 50 | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВ-300 |  | 1998 | 0,3 | 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС нет |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| КМ 50-32-125; Q=12,5м3/ч; H=20м; | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |

| Котельная Владимирского ДК. |
| --- |
| Котельной Владимирского ДК осуществляет теплоснабжение Владимирского дома культуры с.Владимирское, работает на твердом топливе (уголь дрова). Общая установленная мощность котельной составляет 0.15 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0.046 Гкал/час. Тепловых сетей нет, котельная встроенная в здание. Здание клуба построено в 1965 году .Объем здания с котельной 3142 м3 |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Владимирского ДК | 0.15 | 0,046 | 32.6 | уголь дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Самодельный трубный | 2.3 | 2004 | 0.15 | 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 50-32-125; Q=12,5м³/ч; Н=20м L 801 UA5 | N=2,2кВт; n=3000об/мин | 1 |

| Котельная Владимирского детского сада «Ручеёк». |
| --- |
| Котельной Владимирского детского сада осуществляет теплоснабжение Владимирского детского сада с.Владимирское, работает электроэнергии. Общая установленная мощность котельной составляет 90 кВт в час, подключенная нагрузка составляет 60 кВт в час. Тепловых сетей нет, котельная встроенная в здание. Здание детского сада в 1985 году . |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, кВт/час | Подключенная нагрузка,кВт/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Владимирского детсада | 90 | 60 | 66.6 | электроэнергия |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, кВт/час | Кол-во котлов |
| ЭПО-60 ЭПО-30 |  | 2001 2000 | 60 30 | 1 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 50-32-125; Q=12,5м³/ч; Н=20м L 801 UA5 | N=2,2кВт; n=3000об/мин | 2 |

| Котельная Барановского клуба. |
| --- |
| Котельной Барановского клуба осуществляет теплоснабжение Барановского клуба, работает на твердом топливе (уголь дрова). Общая установленная мощность котельной составляет 0.02 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0.02 Гкал/час. Тепловых сетей нет, котельная встроенная в здание. Здание клуба построено в 1965 году .Объем здания с котельной 946 м3 |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Владимирского ДК | 0.02 | 0,02 | 100 | уголь дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КС-10 |  | 1985 | 0.02 | 1 |
| Насосы-нет |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| нет |  |  |

| Котельная Барановского детского сада «Ромашка» |
| --- |
| Котельной Барановского детского сада осуществляет теплоснабжение Барановского детского сада, работает на твердом топливе (уголь дрова). Общая установленная мощность котельной составляет 0.04 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0.033 Гкал/час. Тепловых сетей нет, котельная встроенная в здание. Здание клуба построено в 1972 году .Объем здания с котельной 1375 м3 |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Барановского детсада | 0.04 | 0,033 | 82.5 | уголь дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КС-ТГ-10 |  | 1989 | 0.04 | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 50-32-125; Q=12,5м³/ч; Н=20м L 801 UA5 | N=2,2кВт; n=3000об/мин | 1 |

| Котельная Владимирской амбулатории. |
| --- |
| Котельной Владимирской амбулатории осуществляет теплоснабжение амбулатории с.Владимирское, работает электроэнергии. Общая установленная мощность котельной составляет 30 кВт в час, подключенная нагрузка составляет 30 кВт в час. Тепловых сетей нет, котельная встроенная в здание. Здание детского сада в 2012 году . |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, кВт/час | Подключенная нагрузка,кВт/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Владимирского детсада | 30 | 30 | 100 | электроэнергия |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, кВт/час | Кол-во котлов |
| ЭПО-30 |  | 2012 | 30 | 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 50-32-125; Q=12,5м³/ч; Н=20м L 801 UA5 | N=2,2кВт; n=3000об/мин | 1 |

| Котельная Барановского пожарного депо |
| --- |
| Котельная Барановского пожарного депо осуществляет теплоснабжение Барановского детского сада, работает на твердом топливе (уголь дрова). Общая установленная мощность котельной составляет 0.01 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0.005 Гкал/час. Тепловых сетей нет, котельная встроенная в здание. Здание клуба построено в 1987 году .Объем здания с котельной 180 м3 |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Барановского Пожарного депо | 0.01 | 0,005 | 50 | уголь дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КС-ТГ-10 |  | 2004 | 0.01 | 1 |
| Насосы-нет |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| нет |  |  |

2. Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.( Приложение №1).

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Владирского сельсовета

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 128 | 202 |
| 1.1 | территории индивидуальной жилой застройки | % | 96 | 95 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | Общая площадь, кв. м | 63500 | 69000 |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | Общая площадь, кв. м | - | 5500 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 4.9 | 4,9 |
| 3.2 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | --- | 5 |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно – оздоровительные объекты | кв. м | ---- | 20000 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Котельная Владимирской Школы. |
| --- |
| ЦО | V(м3),S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| Владимирская школа ул. Школьная д. | 5645 | 20 | 0,115 |
| Мастерские Владимирской школы ул.Школьная д. | 1213 | 18 | 0,035 |
| Столовая/ котельная | 592/675 | 16 | 0,013/002 |
| Итого: отопление+10 %потери | 0.201 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0.201 | Макс.час. нагрузка (Гкал/час) |

| Котельная Детского центра «Китеж». |
| --- |
| ЦО | V(м3),S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| Детский центр «Китеж». | 2161 | 20 | 0,3 |
| Итого: отопление | 0,3 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0.3 | Макс.час. нагрузка (Гкал/час) |

| Котельная Владимирского ДК. |
| --- |
| ЦО | V(м3),S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| Владимирский ДК | 3142 | 18 | 0,15 |
| Итого: отопление | 0.15 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0.15 | Макс.час. нагрузка (Гкал/час) |

| Котельная Владимирского детского сада «Ручеёк» |
| --- |
| ЦО | V(м3),S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (кВт/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| Детский сад |  | 20 | 90 |
| Итого: отопление | 90 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 90 | Макс.час. нагрузка (кВт./час) |

| Котельная Владимирской амбулатории. |
| --- |
| ЦО | V(м3),S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (кВт/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| Амбулатория | 691 | 18 | 30 |
| Итого: отопление | 30 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 30 | Макс.час. нагрузка (кВт./час) |
| Котельная Барановского клуба. |
| ЦО | V(м3),S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| Барановский ДК | 946 | 18 | 0,02 |
| Итого: отопление | 0.02 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0.02 | Макс.час. нагрузка (Гкал/час) |

| Котельная Барановского детского сада «Ромашка». |
| --- |
| ЦО | V(м3),S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| Детский сад «Ромашка» | 1375 | 20 | 0,04 |
| Итого: отопление | 0.04 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0.04 | Макс.час. нагрузка (Гкал/час) |

| Котельная Барановского Пожарного депо |
| --- |
| ЦО | V(м3),S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| Детский сад «Ромашка» | 180 | 15 | 0,01 |
| Итого: отопление | 0.01 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0.01 | Макс.час. нагрузка (Гкал/час) |

Учитывая, что Генеральным планом Владимирского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от газовых котельных. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час кВт/час |
| --- | --- |
| Котельная Владимирской Школы | 0.214 |
| Котельная Детского центра «Китеж» | 0.3 |
| Котельная Владимирского ДК | 0.15 |
| Котельная Владимирского Детсада «Ручеёк» | 90 |
| Котельная Барановского клуба | 0.02 |
| Котельная Барановского детского сада «Ромашка» | 0.04 |
| Котельная Барановского пожарного депо | 0.01 |

Модернизация системы теплоснабжения Владимирского сельсовета предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Владимирского сельсовета  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных  планируется. В связи с переходом на газовое топливо запроектировать и построить газовые котельные для отопления Барановского детского сада и Барановского клуба ,газовую котельную для отопления Владимирского детского сада, администрации сельсовета и Церкви, газовую котельную для отопления Оптического театра, Владимирского ДК и Амбулатории, газовую котельную для отопления Владимирской Школы ,музея Китеж и детского центра «Китеж».

В связи с переходом на газовое топливо и проектирование котельных на газовом топливе построить тепловые сети в двух трубном исполнении ,для школы и детских садов с горячим водоснабжением

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для частных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При новой прокладке тепловых сетей, снабжающих теплом учреждения, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Владимирского сельсовета индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное  отопление.   (оборудованы отопительными печами и котлами , работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

В связи с переходом на газовое топливо главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Владимирского сельсовета предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Владимирского сельсовета в связи с переходом на газовое топливо.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час кВт/час |
| --- | --- |
| Котельная Владимирской Школы | 0.214 |
| Котельная Детского центра «Китеж» | 0.3 |
| Котельная Владимирского ДК | 0.15 |
| Котельная Владимирского Детсада «Ручеёк» | 90 |
| Котельная Барановского клуба | 0.02 |
| Котельная Барановского детского сада «Ромашка» | 0.04 |
| Котельная Барановского пожарного депо | 0.01 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час, кВт/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная Владимирской Школы | 0.214 | 0.201 | 0.013 |
| Котельная Детского центра «Китеж» | 0.3 | 0.15 | 0,15 |
| Котельная Владимирского ДК | 0.15 | 0.046 | 0.046 |
| Котельная Владимирского Детсада «Ручеёк» | 90 | 60 | 60 |
| Котельная Барановского клуба | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Котельная Барановского детского сада «Ромашка» | 0.04 | 0.033 | 0.033 |
| Котельная Барановского пожарного депо | 0.01 | 0.005 | 0.005 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная Владимирской Школы | Нет |
| Котельная Детского центра «Китеж» | Нет |
| Котельная Владимирского ДК | нет |
| Котельная Владимирского Детсада «Ручеёк» | нет |
| Котельная Барановского клуба | нет |
| Котельная Барановского детского сада «Ромашка» | нет |
| Котельная Барановского пожарного депо | нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная Владимирской Школы | 0.214 | 0.013 |
| Котельная Детского центра «Китеж» | 0.3 | 0.15 |
| Котельная Владимирского ДК | 0.15 | 0,104 |
| Котельная Владимирского Детсада «Ручеёк», кВт | 90 | 30 |
| Котельная Барановского клуба | 0.02 | 0 |
| Котельная Барановского детского сада «Ромашка» | 0.04 | 0.006 |
| Котельная Барановского пожарного депо | 0.01 | 0.005 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная Владимирской Школы Котельная Детского центра «Китеж» Котельная | Сетевые насосы ЦО и ГВС |  | По 35 |
|  |  | К 80-50-200 |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
|  |  | КМ 50-32-125 |  |
| Котельная Владимирского ДК Котельная Владимирского Детсада «Ручеёк» КотельнаяБарановского детского сада «Ромашка» |  |  | По 12.5 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 50-32-125 |  |
|  |  | L 801 UA 5 |  |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Владимирского сельсовета   предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных  планируется. В связи с переходом на газовое топливо запроектировать и построить газовые котельные для отопления Барановского детского сада и Барановского клуба ,газовую котельную для отопления Владимирского детского сада, администрации сельсовета и Церкви, газовую котельную для отопления Оптического театра, Владимирского ДК и Амбулатории, газовую котельную для отопления Владимирской Школы, музея Китеж и детского центра «Китеж».

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Владимирского сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Владимирского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Владимирского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей  планируется. Перераспределение тепловой нагрузки  планируется .В связи с переходом на газовое топливо и проектирование котельных на газовом топливе построить тепловые сети в двух трубном исполнении ,для школы и детских садов с горячим водоснабжением

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Учитывая, что Генеральным планом Владимирского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей  планируется. Перераспределение тепловой нагрузки  планируется .В связи с переходом на газовое топливо и проектирование котельных на газовом топливе построить тепловые сети в двух трубном исполнении ,для школы и детских садов с горячим водоснабжением

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Владимирского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей  планируется. Перераспределение тепловой нагрузки  планируется .В связи с переходом на газовое топливо и проектирование котельных на газовом топливе построить тепловые сети в двух трубном исполнении ,для школы и детских садов с горячим водоснабжением

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Учитывая, что Генеральным планом Владимирского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей  планируется. Перераспределение тепловой нагрузки  планируется .В связи с переходом на газовое топливо и проектирование котельных на газовом топливе построить тепловые сети в двух трубном исполнении ,для школы и детских садов с горячим водоснабжением

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Владимирского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей  планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владимирского сельсовета на 2012-2015 годы)

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия, планируемые работы на 2012-2015 г.г. | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство газовой котельной и теплотрассы в двух трубном исполнении и горячим водоснабжением в Барановском детском саде -300м (2013 год). | м | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 2. | установка газового оборудования, автоматики безопасности котлов-2шт | шт |  |
| 3. | Замена теплообменников на пластинчатые | шт |  |
| 1. | Строительство газовой котельной и теплотрассы в двух трубном исполнении в Барановском Клубе -100м (2014 год). | м |
| 2. | Строительство газовой котельной и теплотрассы в двух трубном исполнении для Владимирскогодетского сада,администрации церкви -500м (2014-2015 год). | м |  |
| 3. | Замена теплообменников на пластинчатые | шт |  |

| 1. | Строительство газовой котельной теплотрассы в двух трубном исполнении Оптического театра-400м (2015 год). | м |
| --- | --- | --- |
| 2. | Строительство газовой котельной теплотрассы в двух трубном исполнении Владимирской школы ,дец Китеж и музея Китеж-1000м (2015 год). | м |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владимирского сельсовета на 2012-2015 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Владимирского сельсовета.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2012-2015 гг.

|  | 10% надбавка (3года) | 10% надбавка (1год) | Планируемые работы на 2012-2015г.г. | в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Теплоснабжение |  |  | Строительство газовой котельной и теплотрассы в двух трубном исполнении и горячим водоснабжением в Барановском детском саде -300м | 140 |  |  |
|  |  |  | Строительство газовой котельной и теплотрассы в двух трубном исполнении и горячим водоснабжением в Барановском клубе -300м | 140 |  |  |
|  |  |  | Строительство газовых котельной и теплотрассы в двух трубном исполнении и горячим водоснабжением в Оптического театра -400м ,школы,детского сада | 140 | 1000 | 1000 |

Раздел 8. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Владимирского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Учреждения и организации обслуживают свои котельные сами. Для Владимирской  Школы поставщиком тепла является МУП «Центральное». Индивидуальная жилая застройка оборудованы  – печами и котлами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Владимирской Школы | 0.214 | 0.201 |
| 2. | Котельная Детского центра «Китеж» | 0.3 | 0,15 |
| 3 | Котельная Владимирского ДК | 0.15 | 0.046 |
| 4 | Котельная Владимирского Детсада «Ручеёк» | 90 | 60 |
| 5 | Котельная Барановского клуба | 0.04 | 0.033 |
| 6 | Котельная Барановского пожарного депо | 0.01 | 0.005 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. В дальнейшем при проектировании газовых котельных возможно учесть перераспределение тепловой энергии

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Владимирского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.