# СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ СТАРОУСТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

24 декабря 2013 года                                                                 №  34

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области

На основании Водного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года №83, постановлений администрации Староустинского сельсовета от 01 октября 2013 года №52 «О начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и создании рабочей группы для разработки схем водоснабжения и водоотведения Староустинского сельсовета Воскресенского муниципального района», №53 от 01 октября 2013 года  «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в Староустинском сельсовете Воскресенского муниципального района»

Сельский  Совет решил:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на территории Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области, согласно Приложению.

2. Обнародовать настоящее решение  на информационном стенде в здании администрации  и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: http://www.voskresenskoe-adm.ru.

Глава местного самоуправления                                           Е.В.Белова

УТВЕРЖДАЮ:

Решением Совета Староустинского сельского

поселения Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

№  34  от 24 декабря  2013 г.

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Староустинского  сельского поселения

Воскресенского муниципального района Нижегородской области

на период до 2020 года

(ПРОЕКТ)

2013 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….………3

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ………………………………………………….. ....................5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ............................................................................................................10

2.1. Общие сведения о Староустинском сельском поселении Воскресенского муниципального

района Нижегородской области…………………..……………………………………………...10

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения……………………...12

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .............................13

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ………… ....................................................13

3.2. Анализ существующих проблем.........................................................................................15

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей………………………………….15

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения……………………………………………………………………………...….16

3.5. Перспективная схема водоснабжения………………………………………………........16

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………….……..20

4.1. Анализ структуры системы водоотведения……………………………………………...20

4.2. Анализ существующих проблем………………………………………………….………20

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод……………..…………….……...….. 21

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации……………………………21

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ…………………………………………………………….…....25

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения……………………………………….…………………………………….…...25

5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения………………………………………...…………………………………….…..26

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........…………….….26

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ………………………………….…..….....27

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы…….............27

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.………………………….…....27

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление № 54 от 01.10.2013 г. главы администрации Владимирского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в Староустинском сельском поселении Воскресенского муниципального района;

- Постановлением № 53 от 01.10.2013 г. главы администрации Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области «О начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и создании рабочей группы для разработки схем водоснабжения и водоотведения Владимирского сельского поселения Воскресенского муниципального района»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Староустинском сельском поселении Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),  магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения –   отстойники у индивидуальных домов и административных зданий

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Владимирского сельского поселения Воскресенского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОУСТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения Староустинского  сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2020 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального

района Нижегородской области.

Местонахождение проекта

Россия, Нижегородская область, Воскресенский муниципальный район, Староустинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов

социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по

Водоснабжениюпри повышении качества и сохранении приемлемости

действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного вывоза сточных вод с отстойников и слив в очистные сооружения р. п. Воскресенское;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Владимирского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

– реконструкция существующих сетей;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и

энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе

необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа,

на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых

производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2015 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных

территорий 1-й очереди строительства;

-  строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых

технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства- 2015-2018 годы:

– реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ);

- строительство скважин;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от

планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2018-2020 (расчетный срок):

- строительство скважин;

- строительство канализационных очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет      6 ,7 млн. руб.,

в том числе:                                                                                                                                              ,       3,6 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

3,1 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли

муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания

услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для

потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и

водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Староустинского сельского поселения Воскресенского  муниципального района Нижегородской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных,

средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства

объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Староустинском сельского поселения  Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Староустинское  сельское поселение образовано , с административным центром — с. Староустье .Географическое положение поселения создаёт удобное пересечение автомобильных трасс.

От областного центра (г. Нижний Новгород) Староустинское  сельское поселение находится на расстоянии 180 км, от районного центра р. п. Воскресенское расстояние - 43 км.

Староустинское сельское поселение объединяет 9 населенных пунктов: села Староустье и Троицкле, деревни Драничное, Песочное, Раскаты. Безводное, Игнатьево, Краснояр, Елизаветино

Численность населения Староустинского сельского поселения по состоянию на 01 января 2013 года составляет 1117 человек.

В геоморфологическом отношении территория Староустинского сельского поселения приурочена озерно-ледниковой аккумулятивной равнине. Рельеф местности – мелкопересечённый с непрерывным чередованием узких невысоких гряд и холмов, понижениями различной формы и величины.

Климат Староустинского  сельского поселения умеренно-континентальный с холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хотя даже посреди зимы случаются оттепели, и с умеренно-жарким летом. Среднегодовая температура +2,70С; среднемесячные температуры колеблются от -11,60С в январе до +18,40С в июле. Максимальная температура летом доходит до +350С, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории поселения, равен -460С. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней. Период с температурой воздуха выше 00С — 210 дней, а средняя температура лета достигает +16,60С. Поселение находится под преимущественным воздействием воздушных масс умеренных широт, вторгающихся на Европейскую часть России из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие температуры, что вызывает весенние и осенние заморозки.

Весной заморозки в среднем прекращаются в середине мая, средняя дата наступления первого заморозка осенью приходится на 17 сентября, а самый ранний заморозок отмечен 17 августа; самый последний весенний заморозок отмечен 11 июня. Продолжительность солнечного сияния за год — 1650 — 1680 часов. Число дней без солнца за год составляет в среднем 112 дней. В среднем за год выпадает 560-615 мм осадков. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя, града и т. п. - 196. Наиболее значительная облачность наблюдается осенью и зимой. Летом осадки чаще всего бывают в виде непродолжительных ливней. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь, их нередко сопровождают шквальные ветры со скоростью 20-25 м в секунду.

Проникновение теплых континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению температур, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом — суховейные явления.

Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год. На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях сельского поселения планируется индивидуальная  застройка.  Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории.

Численность постоянно проживающего населения Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района на расчетный срок до 2020 года составит 1100 человек. Численность сезонного населения:100-120 человек.

2.2. В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение централизовано осуществляется в восьми населенных пунктах  из скважин  с частотным преобразователем или водонапорную башню.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из- за длительного срока эксплуатации.   Канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются следующими предприятиями:                                  . ООО «Водоканал»

Канализация представляет собой в  населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Владимирского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области являются скважины и открытые источники. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 3,65 - 5,24 мг/л до 8,7 – 22,03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8,7мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты

плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает

горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно

обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения,

водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах:

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Кроме этого, водоснабжение части деревень осуществляется от собственных ВЗУ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их

месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водя ного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Староустье | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 2 | Д.Драничное | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 3 | Д.Песочное | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 4 | Д. Раскаты | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 5 | Д.Безводное | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 6 | С. Троицкое | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 7 | Д.Игнатьево |  |  |  |
| 8 | Д. Краснояр | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |

Централизованным водоснабжением в Староустинском сельском поселении Воскресенского муниципального района Нижегородской области занимается предприятие ООО «Водоканал»,

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет- 30 км.

Основная часть была проложена от 1960 г до 1982г. Основная масса водопроводных сетей состоит из  стальных труб диаметром от 25 до 100мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 80мм. Износ водопроводных сетей составляет более 95%. Потери воды в 2011 и 2013 годах составили свыше 25%.

Скважины  расположены в 7 населенных пунктах . Возле 4 скважин установлена водонапорная башня Рожновского по    6,0  м3 каждая. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 2,5 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Староустинском сельском поселении составляет  30 км.

Износ водопровода составляет почти  100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 62% и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения, распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления ООО «Водоканал» и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Нижегородской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Количество поднятой воды в Воскресенском сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

| № п/п | Населенный пункт | 2010, м3 | 2011, м3 | 2012, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Староустье | 13250 | 13384 | 13890 |
| 2 | Драничное | 4538 | 4587 | 4621 |
| 3 | Песочное | 4260 | 4277 | 4598 |
| 4 | Раскаты | 11760 | 11985 | 11991 |
| 5 | Троицкое | 4421 | 4530 | 4922 |
| 6. | Безводное | 3127 | 3773 | 3822 |
| 7. | Краснояр | 3314 | 3319 | 3327 |

Общая численность населения Староустинского сельского поселения составляет порядка   1120  человек, все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 6,0 м3 . Обеспеченность абонентов приборами учета: 45% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2013г.).

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью Староустинского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа,

жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в Староустинском сельском поселении Воскресенского муниципального района отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет

неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой

воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает

мероприятия по реорганизации пространственной организации Староустинского  сельского поселения Воскресенского муниципального района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки

территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного

водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и

коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения

в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

(- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена

расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным небольшим

нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды пожарные водоёмы.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется

внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в нижегородской области и нормы водопотребления в Староустинском сельском поселении Воскресенского муниципального района:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными- 6,0 куб.м.в месяц

- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании2,8 куб.м. в месяц.

- жилой застройки, пользующихся водоразборными колонками-1,1 куб. м. в месяц

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района

на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства- 3,0 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства- 2,0 тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства- 5,0  куб.м./год;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 2 этап строительства- 0,38 куб.м./сезон;

- на 3 этап строительства- 0,45. куб.м./сезон.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом; – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах ( д. Игнатьево, д.Песочное) обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Таблица 3. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Староустинском  сельском поселении в срок до 2020 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С. Староустье | 2013-2014 | 0,2 |
|  | Д. Раскаты | 2014-2015 | 1,5 |
|  | Д. Драничное | 2014-2015 | 0,2 |
|  | Д. Песочное | 2015-2016 | 0,3 |
|  | С. Троицкое | 2013-2014 | 0,1 |
|  | Д. Безводное | 2013-2014 | 0,1 |
|  | Д. Игнатьево | 2013-2014 | 1,0 |
|  | Д. Краснояр | 2013-2014 | 0,2 |
| всего |  |  | 3,6 |  |

Для реализации данных мероприятий на сумму 3,6 млн.руб. необходима инвестиционная программа. Администрация Староустинского сельского поселения предложит разработку инвестиционной программы обслуживающим организациям в первую очередь ООО « Водоканал». Лишь после их отказа в участии инвестирования, администрация  Староустинского сельского поселения продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжение Староустинского  сельского поселения Воскресенского муниципального района.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Староустинское сельское поселение Воскресенского муниципального района е имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 5 % территории жилой застройки.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство существующих очистных

сооружений полной биологической очистки.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для

сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной

биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов

перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и

сооружений системы водоотведения.

5. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского

поселения в целом.

6. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих

водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам

водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив

территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Суммарный расчет расходов сточных вод по Староустинскому сельскому поселению

Воскресенского муниципального района

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 5,45 куб.м./год

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его

первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени

благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство

единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и

промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных

сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой

производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  | млн. руб |
| Строительство локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки | с.Староустье | 2014-2015 | 3,1 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к строящемся очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского

поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строитльство самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных

сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м./сут.

- подключение всей существующей и планируемой застройки  к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Староустинского сельского поселения  муниципального района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна

Составить 5,45. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех

потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия

поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и

освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-

культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013 -2018 гг.

Реконструировать существующие ВЗУ заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

Провести капитальный ремонт ВЗУ двух каптажей в                                                                          в с.Староустье со строительством узла водоподготовки.

Построить ВЗУ в  с последующим соединением водоснабжения от артскважины

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и

планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения».

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к

централизованным системам водоснабжения.

II этап строительства 2015-2018гг.

Построить ВЗУ в составе: планируемых артскважин, станций водоподготовки, с заменой старых и прокладкой новых водопроводных сетей соответствующего диаметра по инвестиционной программе согласно таблице 2.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным

системам водоснабжения населенных пунктов.

III этап строительства (расчетный срок 2018-2020)

Достроить ВЗУ соответствующие таблице 2 и организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения».

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным

системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети

диаметром до100 мм.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет

обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит 7,0 км. Самотечная сеть канализации

прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001

«Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и

их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей.

I этап. 2013-2018 гг. Строительство канализационных очистных сооружений

в селе Владимирское.  Строительство очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/ в местах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на  планируемые очистные сооружения.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в

связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы

кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих..

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах

2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации

И сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом

пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и

за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства,

личные средства граждан).

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 годах составляет:

- всего- 3,6 млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет- 5,250 тыс. рублей;

- обслуживающая организация- 7,000 тыс. рублей;

- внебюджетные источники- 2992481,0 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и

водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут

осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией

коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о

подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их

выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Владимирского сельского поселения Воскресенского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2020

Дата создания материала: 18-10-2013

Утверждено

Решением сельского Совета  Староустинского сельсовета                  № 34 от «24 » декабря 2013 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Староустиснкого сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Староустинский сельсовет;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Староустинского сельсовета.

Староустинское  СП  входит в состав Воскресенского муниципального района (далее – Воскресенский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2011 г. – 1419 га.

Располагается   областного центра г. Нижний Новгород на расстоянии 180 км. В состав Староустинского СП входят 9 населенных пунктов:                     д. Безводное, д. Драничное, д. Елизаветино, д. Краснояр, д. Игнатьево, д. Песочное, д.Раскаты, с.Староустье, с.Троицкое.

Административным центром поселения является с.Староустье

Численность населения Староустинского СП на 01.01.2012 – 1157 человек.

Территория представляет собой залесную волнистую равнину                                               ( абс.высота 90-179 м), пересеченную долинами небольших рек с болотистыми промоинами.Грунты преимущественно валунно-суглинистые, песчаные, супесчаные и суглинистые. Редко торфяные.

Грунтовые воды в долинах и низинах залегают на глубине до 1 метра по склонам долин и на возвышенностях на глубине от 5 до 10 метров.

Зима ( с середины ноября по конец марта) умеренно холодная, многоснежная, с устойчивыми морозами и частыми снегопадами. Дневные температуры воздуха в наиболее холодные месяцы (январь, февраль) – 12, 13 градусов, ночью – 18, -20 град,нередки дни с морозами до -30 (абс.минимум – 46 градусов).

Весна (конец марта- конец мая) прохладная , по ночам возможны заморозки. Снежный покров сходит к концу апреля.

Лето(конец мая-начало августа) теплое. Днем температура воздуха +18-+22 град, ночью +13-+16 град.

Осень (конец августа –середина ноября) прохладная, пасмурная.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Староустинского сельсовета.

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является  теплоснабжающая организация –  ООО «Теплосети» (отапливается школа и ДК в с.Староустье),остальные учреждения , находящиеся на территории поселения отапливаются от собственных котельных или имеют печное отопление.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной,адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Староустинское | Котельная ООО «Теплосети»с. Староустье | 0,16 | 0,220 |
| 2 | староустинское | котельная детского сада с.Староустье | 0,172 |  |
| 3 | Староустинское | Котельная администрации с.Староустье | 0,068 |  |
| 4 | Староустинское | Котельная ООО «Заветлужье» | 0,51 |  |
| 5 | Староустинское | МПК с.Староустье 2 печи |  |  |
| 6 | Староустинское | Котельная сельского клуба Д.Драничное | 0,0224 |  |
| 7 | Староустинское | Котельная ДК Д.Раскаты | 0,03696 |  |
| 8 | Староустинское | Котельная библиотеки Д.Раскаты | 0,138 |  |
| 9 | Староустинское | МПК д.Раскаты 1 печка |  |  |
| 10 | Староустинское | ФАП д.Раскаты 1 печка |  |  |
| 11 | Староустинское | ФП д.Игнатьево 1 печка |  |  |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Староустинского  СП осуществляется:

- в частных домах   от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) горячее водоснабжение отсутствует;

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Староустинского сельского поселения:

| Котельная ООО «Теплосети» |
| --- |
| Котельная ООО «Теплосети» осуществляет теплоснабжение школы и Дома культуры в с.Староустье, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,16 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,16 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,220 км. Здание котельной 1965 года постройки, одноэтажное кирпичное, площадью 115,2 кв.м; Объем здания = 345,6 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-шифер; |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная ООО «Теплосети» | 0,16 | 0,16 | 1 | Уголь дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВ-СТ-0,25 Гк |  | 2010 2010 | 1 1 | 1 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 45/30; Q=45 м3/ч; Н=18м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м. | N=1,5 кВт;n=3000об/мин | 1 |

КОТЕЛЬНАЯ ДЕТСКОГО САДА с.Староустье

Котельная осуществляет теплоснабжение детского сада, работает на твердом топливе.Общая установленная мощность котельной составляет 0,172 Гкал\час, подключенная нагрузка 0,062 Гкал/час.Котельная расположена внутри основного здания, кирпичная, фундамент бутобетонный, год постройки 1984 год.Площадь котельной 8,7 м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная детского сада | 0,172 | 0,062 |  | Уголь Дрова |

| Тип котла,марка | Поверхность нагрева котла ,м2/кол-во секций | Год установки котла | Теплопроизвод. Котла Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧМ |  | 2006 |  | 1 |

НАСОСЫ.Насосы внутреннего контура и подпиточные

| Марка насоса,производ.,м3/час. Напор,м.вод.ст. | Эл.двигатель,кВт,обороты/мин | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- |
| ALP-200T ;7,7 ; Н=18 | 2,2 кВт, 3000 об/мин | 1 |

КОТЕЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИИ с.Староустье

Котельная осуществляет теплоснабжение помещения администрации и помещения амбулатории, работает на твердом топливе.Котельная пристроена к основному зданию. Год постройки 1988, каменное, размер 2,69*2,45, высотой  2 м. Объем 13,2 куб.м.Фундамент бетонно-ленточный. Земельный участок под котельной 6,6 кв.м.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная администрации | 0,068 | 0,059 |  | Дрова, уголь |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла,кВ.м/кол-во секций | Год установки котла | Теплопроизвод. Котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧМ-1 |  | 2001 |  | 1 |

НАСОСЫ

Насосы внутренненго контура и подпиточные

| Марка насоса,производи Тельность,м3/час,напор,м.вод.ст | Эл/двигатель,кВт,обороты/мин | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- |
| К 8/18 О=8 Н=18 м | 2,2 кВт п=2850 | 1 |

КОТЕЛЬНАЯ ООО «Заветлужье» с.Староустье

Котельная осуществляет теплоснабжение административного здания ООО «Заветлужье» в с.Староустье, работает на твердом топливе.Общая установленная мощность котельной составляет , подключенная нагрузка. Котельная находится внутри основного здания года постройки,  кирпичная, площадью 7,2 м2, высота 2,8 м.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Заветлужье» | 0,51 | 0,51 |  | дрова |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла,м2,кол-во секций | Год установки котла | Теплопроизводительность котла | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-300 |  | 1985 |  | 1 |

Насосы. Насосы внутреннего контура и подпиточные

| Марка насоса,производительность м3/час,напор,м.вод.ст. | Эл/двигатель,кВт,обороты/мин | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- |
| 5К 6/14 О-6, Н - 14 |  | 1 |

КОТЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКОГО КЛУБА д.ДРАНИЧНОЕ

Котельная осуществляет теплоснабжение  сельского клуба, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,0224 Гкал/час, подключенная нагрузка 0,0224 Гкал/час. Котельная пристроена к основному зданию 1975 года постройки, размеры -6,24*4,78, высотой 2,2 м, объем 66 куб.м, фундамент бетонный,кровля-шифер, земельный участок под котельной 29,8 кв.метров.

| Наименование котельной | Установленная мощность по Паспорту Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/ч | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная сельского клуба | 0,0224 | 0,0224 |  | дрова |

| Тип,марка котла | Поверхность нагрева котла, м2,кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. Котла Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-300 |  | 1975 |  | 1 |

Насосы.Насосы внутреннего контура и подпиточные

| Марка насоса, производительность,м3/час,напор,м.вод.ст | Эл\двигатель,кВт, Обороты/мин | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| К 8/18 | 2,2 кВт,2850 об/мин | 1 |

КОТЕЛЬНАЯ Дома культуры д.Раскаты

Котельная осуществляет теплоснабжение здания дома культуры, работает на твердом топливе .Общая установленная мощность котельной 0,03696 Гкал/ч, подключенная 0,03696 Гкал/ч. Год постройки 1979, кирпичное ,размер 4,45*4,38, высота 4,3 м, объем 84 куб.м .Кровля- шифер. Площадь земли под котельной- 19,5 кв.м.. Насоса нет.

| Наименование котельной | Установленная мощность по Паспорту Гкал/ч | Подключенная нагрузка Гкал/ч | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная дома культуры | 0,03696 | 0,03696 |  | Дрова уголь |

| Тип,марка котла | Поверхность нагрева котла М2, кол-во секций | Год установки котла | Теплопроиз. Котла, Гкал/ч | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-ТВ-31,5 |  | 2006 |  | 1 |

Котельная библиотеки д.Раскаты

Котельная осуществляет теплоснабжение здания библиотеки.Общая установленная мощность котельной составляет 0,138 Гкал/час,подключенная нагрузка 0,032 Гкал/час.Здание котельной пристроено к основному зданию, площадь 8 м2, высота 2 м. Насосов нет.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту,Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная библиотеки | 0,138 | 0,032 |  | дрова |

| Тип,марка котла | Поверхность нагрева котла,м2,кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсал-6 |  |  |  | 1 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Староустинского сельского поселения.

Генерального плана Староустинского сельского поселения нет, будет разработан в течение 2013-2015 г.г.

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Потребители тепла | Площадь ,м2 | Температура внутри (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| Староустинская школа | 1266 | 20 | 0,128 |
| Дом культуры с.Староустье | 295 | 18 | 0,032 |
| Администрация | 308 | 18 | 0,059 |
| Адм.здание ООО «Заветлужье» | 462 | 18 | 0,51 |
| Клуб д.Драничное | 242 | 18 | 0,0224 |
| Дом культуры д.Раскаты | 308 | 18 | 0,036 |
| Библиотека д.Раскаты | 90 | 18 | 0,032 |
| Итого :отопление |  |  | 0,8194 |

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Теплосети» с.Староустье | 0,16 |
| Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 |
| Котельная администрации с.Староустье | 0,068 |
| Котельная ООО»Заветлужье» | 0,51 |
| Котельная клуба д.Драничное | 0,0224 |
| Котельная дома культуры д.Раскаты | 0,03696 |
| Котельная библиотеки Д.Раскаты | 0,138 |

Модернизация системы теплоснабжения Староустинского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников..

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения  Староустинского сельского поселения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Теплосети» с.Староустье | 0,16 |
| Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 |
| Котельная администрации с.Староустье | 0,068 |
| Котельная «ООО Заветлужье» С.Староустье | 0,51 |
| Клуб д.Драничное | 0,0224 |
| Дом культуры д.Раскаты | 0,03696 |
| Библиотека д.Раскаты | 0,138 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная ООО «Теплосети» с.Староустье | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 | 0,062 | 0,172 |
| Котельная администрации с.Староустье | 0,068 | 0,059 | 0,068 |
| Котельная ООО «Заветлужье» с.Староустье | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Котельная клуба д.Драничное | 0,0224 | 0,0224 | 0,0224 |
| Котельная дома культуры д.Раскаты | 0,03696 | 0,03696 | 0,03696 |
| Котельная библиотеки Д.Раскаты | 0,138 | 0,032 | 0,138 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Теплосети» с.Староустье | Нет |
| Котельная детского сада с.Староустье | Нет |
| Котельная администрации с.Староустье | нет |
| Котельная ООО «Заветлужье» | нет |
| Котельная клуба д.Драничное | нет |
| Котельная дома культуры д.Раскаты | нет |
| Котельная библиотеки д.Раскаты | нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 | 0,11 |
| Котельная администрации с.Староустье | 0,068 | 0,009 |
| Котельная библиотеки д.Раскаты | 0,138 | 0,106 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная ООО «Теплосети» С.Староустье | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 45/30 | 45 8 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
|  |  | К 8/18 |  |
| Котельная детского сада С.Староустье |  |  | 7,7 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | ALP-200T |  |
| Котельная администрации С.Староустье | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |
| Котельная ООО «Заветлужье» С.Староустье | Насосы внутреннего контура и подпиточные | 5К 6/14 | 6 |
| Котельная клуба Д.Драничное | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что в дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В будущем меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируются.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Теплосети» с.Староустье | 0,16 | 0,16 |
| 2. | Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 | 0,062 |
| 3 | Котельная администрации с.Староустье | 0,068 | 0,059 |
| 4 | Котельная ООО «Заветлужье» с.Староустье | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Котельная клуба д.Драничное | 0,0224 | 0,0224 |
| 6 | Котельная дома культуры д.Раскаты | 0,03696 | 0,03696 |
| 7 | Котельная библиотеки д.Раскаты | 0,138 | 0,032 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Теплосети» с.Староустье | 0,16 | 0,16 |
| 2. | Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 | 0,172 |
| 3 | Котельная администрации с.Староустье | 0,068 | 0,068 |
| 4 | Котельная ООО «Заветлужье» с.Староустье | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Котельная клуба д.Драничное | 0,0224 | 0,0224 |
| 6 | Котельная дома культуры д.Раскаты | 0,03696 | 0,03696 |
| 7 | Котельная библиотеки д.Раскаты | 0,138 | 0,032 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения .

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия, планируемые работы на 2013-2015г.г. | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена отопительного котла в сельском клубе д.Драничное | Шт. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (уголь-тонн/дрова-м3) | Резервный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная ООО «Теплосети»с.Староустье | 146/11 | 146/11 | - | - |
| Котельная детский сад | 56/11 | 56/11 |  |  |
| Котельная администрации | 52/11 | 52/11 |  |  |
| Котельная ООО «Заветлужье» | 56/11 | 56/11 |  |  |
| Котельная клуба д.Драничное | 12/15 | 12/15 |  |  |
| Котельная дома культуры д.Раскаты | 20/22 | 20/22 |  |  |
| Котельная библиотеки д.Раскаты | 20/19 | 20/19 |  |  |

Раздел 7. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Староустинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована  печами на твердом топливе. Горячего водоснабжения нет.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «Теплосети» (школа и дом культуры в с.Староустье) , в других учреждениях свои котельные.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Теплосети» с.Староустье | 0,16 | 0,16 |
| 2. | Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 | 0,062 |
| 3 | Котельная администрации с.Староустье | 0,068 | 0,059 |
| 4 | Котельная ООО «Заветлужье» с.Староустье | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Котельная клуба |  |  |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны .

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Староустинского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.