СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

31 марта 2021года                                                                 №9

Об утверждении схем на 2021-2035 годы теплоснабжения

на территории администрации Богородского сельсовета

Воскресенского муниципального района Нижегородской области

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.12 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработала проект актуализации схемы теплоснабжения ,руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Богородского сельсовета

Сельский Совет решил:

1.Утвердить схему теплоснабжения  администрации Богородского сельсовета  согласно Приложению.

2.Настоящее  решение  вводится в действие с момента его принятия.

3.Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

Богородского сельсовета                                                                                   В.Н.Гусев

Приложение

Утверждено решением сельского Совета Богородского сельсовета

№  от «31 марта»2021  г. №9

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения  администрации Богородского сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Богородского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования администрации Богородского сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика  администрации Богородского сельсовета.

Администрация Богородского сельсовета входит в состав Воскресенского муниципального района (далее – Воскресенский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). В настоящее время администрация Богородского сельсовета состоит из 27 населенных пунктов: село Богородское, д.Бараниха, д.Бахарево, д.Бесходарное, д.Богданово, д.Борисовка, д.Валявиха, д.Галибиха, село Докукино, д.Евдокимово, д.Задворка, д.Звягино, д.Калиниха, д.Косогорово, д.Курдома, д.Ладыгино, д.Лалакино, д.Нагорное, д.Сосновка, д.Сухоборка, д.Сысуево, д.Томилиха, д.Трифакино, село Успенское, д.Урубково, д.Чанниково д.Шавелино.

Численность населения составляет 2274 человека, которые проживают в 2105 хозяйствах.

Администрация Богородского сельсовета удалена от районного посёлка Воскресенское на расстоянии 10 км.

Населённые пункты от центра села Богородское находятся на расстоянии 27 км.

На балансе Администрации Богородского сельсовета находится 6 бюджетных учреждений :

1.Администрация Богородского сельсовета

2.Богородский сельский Дом культуры

3.Галибихинский сельский клуб

4.Пожарное депо с.Богородское

5.Докукинский сельский Дом культуры

6.Богдановский сельский клуб

На территории  Администрации Богородского сельсовета находятся :

- Богородская общеобразовательная школа

- Галибихинская общеобразовательная школа

- Задворковская общеобразовательная школа

-Докукинский социальный приют для детей и подростков «Теремок»

- Богородский фельдшерский пункт

- Галибихинский фельдшерский пункт

-Докукинский фельдшерский пункт

- Звягинский фельдшерский пункт

- Богородская сельская библиотека

- Докукинская сельская библиотека

- Сысуевская пожарная часть

- Отделение связи с.Богородское

- Отделение связи с.Докукино

- Котельная МУП ЖКХ «Воскресенское» в с.Богородское

- База отдыха «Подсолнухи» в с.Богородское

- База отдыха «Ветлуга» в д.Галибиха

- База отдыха «Ветлуга» в д.Трифакино

База отдыха «Лазурит» с.Успенское

На территории Богородской сельской администрации также находятся производственные предприятия:

- СПК «Воскресенский» В.Л.Шитов

- ООО «Стройсервис» Б.Л.Гальцева

- «ИП Гусев» В.Н.Гусева

- Фирма «Н-Н» руководитель ВУ Суан ХИ

Территория представляет залесненую волнистую равнину(абс.выс. 90-179 м.), пересеченную долинами небольших рек с болотистыми поймами. Пологие склоны долин расчленены лощинами, оврагами и промоинами.

Грунты преимущественно валунно-суглинистые, песчаные, супесчаные и суглинистые, не редко торфяные. Грунтовые воды в долинах и низинах залегают до 1 метра, по склонам долин и на возвышенностях на глубине от 5 до 10 метров.

Зима ( с середины ноября по конец марта) умеренно холодная, многоснежная, с устойчивыми морозами и частыми снегопадами. Дневные температуры воздуха в наиболее холодные месяцы (январь, февраль)-12,13град., ночью -18,-20 град, нередки дни с морозами до -30 (абс. Минимум -46 град.). При южных юго-западных ветрах иногда бывают оттепели, как правило образуется гололед. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября, его толщина к концу зимы 50-60 см(снежные годы до 1м). Осадки выпадают часто ( 13-19 дней со снегом  в месяц). Часты метели (8-10 дней с метелью в месяц).

Весна ( конец марта- конец мая) прохладная, по ночам до конца сезона возможны заморозки. Осадки  выпадают не часто ( 6-8 дней с осадками в месяц) в виде дождей, а иногда и мокрого снега. Снежный покров сходит к концу апреля.

Лето( конец мая – конец августа) теплое. Днем температура воздуха  +18,+22 град., ночью +13 –

+16 град. В июле нередки жаркие дни с температурой воздуха +30 и выше (макс.+37 град.)

Осень( конец августа- середина ноября) прохладная, пасмурная. Осадки (14-16 с осадками в месяц) выпадают в виде затяжных моросящих дождей, в октябре возможны снегопады.

Ветры в течении года переменные с некоторым преобладанием юго-западных и западных направлений. Преобладающая скорость ветра 3-4 метра в сек. Сильные ветры ( 15 метров в сек. и более) бывают преимущественно в январе, феврале.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Администрации Богородского сельсовета.

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить договор теплоснабжения является– ООО «ТЕПЛОСЕТИ», которая снабжает теплом здание Богородской средней школы,  Богородского  сельского Дома культуры,  Богородского детского сада, Задворковской средней школы.

| №п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность ,Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр. исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С .Богородское | Котельная ООО «Теплосети» с.Богородское, ул.Комсомольская, д.24 | 0,2 | 0,08 |
| 2. | Д. Задворка | Котельная ООО «Теплосети»(школа) д.Задворка, ул.Мира, д.2 | 0,14 | 0,02 |
| 3. | Д. Галибиха | Котельная ООО «Теплосети»(школа), д.Галибиха, ул.Школьнная, д.3 Котлы самодельные | 0,17 | 0,02 |
| 4. | Д. Галибиха | ФАП-печь Д.Галибиха, ул.Пролетарская, 54 | Отопление индиви дуальное | нет |
| 5. | Д .Галибиха | Котельная сельского клуба. Ул.Пролетарская, 55 Котел Универсал, мощность -0,25 Мвт, кпд-50%, подключенная нагрузка -0, 024 Мвт | Отопление индивидуальное | нет |
| 7. | С. Докукино | Административное здание, ул.Центральная, д.14, котел КВ -300, мощность-0,25 Мвт, кпд -55%, подключенная нагрузка -0, 035Мвт | Отопление индивидуальное | нет |
| 9. | С. Докукино | Соцприют «Теремок», ул.Прогонная, 12 Котел КЧМ -5 | Отопление индивидуальное | нет |
| 10. | Д. Сысуево | Пожарное депо, д.Сысуево, ул.Полевая, д.7 Котел КВ -300 | Отопление индивидуальное | нет |
| 11. | С. Богородское | Пожарное депо, с.Богородское, ул.Молодежная, 22 Котел-Универсвал, мощность- 0,124 Мвт, Кпд-60%, подключенная нагрузка -0,015 Мвт | Отопление индивидуальное | нет |
| 12 | д. Звягино | ФАП ул.Механизаторов, 18 Печное отопление. | Отопление индивидуальное | нет |

В настоящее время теплоснабжение населения осуществляется самостоятельно без теплоснабжающей организации. Топливо( дрова, уголь и дровяные отходы) закупают самостоятельно:   в частных  индивидуальных домах, в двухквартирных одноэтажных кирпичных и панельных домах  - индивидуальное – от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение  отсутствует. В с. Богородское три многоквартирных дома, которые отапливаются котельной МУП ЖКХ «Центральное».

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории администрации Богородского сельсовета:

Котельная  МУП ЖКХ «Центральное»  с. Богородское

Котельная осуществляет теплоснабжение здания Дома культуры, Школы, многоквартирных домов, может работать на каменном угле и дровах. В настоящее время    работает на дровах. Теплоснабжающая организация- МУП ЖКХ «Центральное». Общая установленная мощность котельной составляет 0,05 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,05 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети  отопления в однотрубном исчислении составляет 0,08 км. Здание котельной 1971 года постройки, одноэтажное кирпичное. Площадь здания  52 кв.м. Высота 3м, объем  здания =  156 м3.; Кровля- шифер

| Наименование | Установленная мощность | Подключенная нагрузка, | Максимальный коэффициент | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной | по паспорту, | Гкал/ ч | загрузки | топлива |
|  | Гкал/час |  |  |  |
| Котельная | 0,5 | 0.5 | 1 | Уголь ,дрова |
| С. Богродское |  |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Центральное» |  |  |  |  |
| Тип, | Поверхность нагрева котла, | Год установки | Теплопроизвод. | Кол-во |
| марка котла | м2 /кол-во секций | котлов | котла, | котлов |
|  |  |  |  | Гкал/час |  |
| Универсал | 50 | 2011 | 0,5 | 2 |

| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| --- |
|  | Кол-во насосов |
|  | 1 |
|  | Кол-во насосов |
|  | 1 |

| Котельная школы д.Задворка |
| --- |
| Котельной осуществляется теплоснабжение Задворковской средней школы и спортзал школы, может работать на каменном угле, дровах. В настоящее время работает на дровах. Общая установленная мощность котельной составляет 0,2 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,2 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,02 км. Здание котельной 1968 года постройки, одноэтажное кирпичное, площадь-35 кв.м, высота 2 м.; Объем здания =75 м3.; Кровля- рубероид и шифер. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Задворковской СШ д.Задворка | 0,14 | 0,14 | 1,0 | уголь дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал 5 |  | 2001 | 0,14 | 2 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К45/30;Q=45 м3/ч; Н=30м; | N=4,0 кВт;n=3000об/мин | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| 8/18; Q=8м3/ч;Н=18м; | N= 1,5кВт; n=3000об/мин | 1 |

| Котельная школы д.Галибиха |
| --- |
| Котельной осуществляется теплоснабжение Галибихинской средней школы, может работать на каменном угле, дровах. В настоящее время работает на дровах. Общая установленная мощность котельной составляет 0,2 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,2 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,02 км. Здание котельной 1962 года постройки, одноэтажное кирпичное, площадь- 49, 7 кв.м ,высота 2,5 м.; Объем здания = 123,5 м3.; Кровля- рубероид. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Галибихинской СШ д.Галибиха | 0,17 | 0,17 | 1,0 | уголь дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал |  | 1962 | 0,17 | 2 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К45/30;Q=45 м3/ч; Н=30м; | N=7,5 кВт;n=3000об/мин | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К8/18; Q=8м3/ч;Н=18м; | N= 2,2кВт; n=3000об/мин | 1 |

Котельная Галибихинского сельского клуба.

Котельная осуществляет теплоснабжение сельского клуба, работает на каменном угле и дровах.

Котельная встроенная к зданию клуба, внизу котельная, над ней кинобудка. Площадь котельной 17  кв.м, высота 2 м , объем - 34 м3.Кровля- шифер. Построена в 1971 году.

Котельная административного здания в с. Докукино.

Котельная осуществляет теплоснабжение  административного здания,   в котором расположены почтовое отделение, ФАП и АТС. Котельная  работает на каменном угле и дровах.

Котельная располагается в правом крыле  здания,  площадь котельной 12  кв.м, высота 2  , объем 24 м3.Кровля- шифер. Построена в 1971 году.

Котельная  соцприюта «Теремок»  в  с. Докукино.

Котельная осуществляет теплоснабжение  соцприюта.  Котельная  работает на каменном угле и дровах.

Котельная располагается в здании,  площадь котельной 8  кв.м, высота 2  , объем 16 м3. Кровля- шифер. Построена в 1969 году.

Генерального плана  администрации Богородского сельсовета нет.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 340 |  |
| 1.1 | территории индивидуальной жилой застройки | % | 2,4 |  |
| 1.2 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0,013 |  |
| 2. | Жилищный фонд, всего | Общая площадь, тыс. кв. м | 81,631 |  |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | Общая площадь, кв. м | 8 000 |  |
| 3. | Общественные здания | кв.м. | 4 000 |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 6,33 |  |
| 3.2 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,027 |  |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно – оздоровительные объекты | кв. м | 1240 |  |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Котельная МУП ЖКХ «Центральное», с. Богородское. |
| --- |
| Потребители | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| Школа,ул.Комсомольская, д. | 5618 | 16 | 0,15 |
| Детский сад, ул.Комсомольская, д.9б | 2757 | 20 | 0,09 |
| Дом культуры, ул.Комсомольская, д.4 | 3977 | 16 | 0,12 |
| Многоквартирные дома, ул.Комсомольская, дд.8, 10, 13 | 4144 | 20 | 0,14 |
| Итого: отопление |  |  | 0,5 |
| Котельная ООО «Тепловые сети» |  |  |  |
| Потребители тепла | параметры |  |  |
|  | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| Задворковская школа, ул.Мира, д.2 |  |  |  |
|  | 5253 | 16 |  |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| Итого: отопление | 0,14 |
| Котельная ООО «ТЕПЛОСЕТИ» |  |  |  |
| Потребители тепла | параметры |  |  |
|  | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| Галибихинская школа, ул. Школьная, д.3 |  |  |  |
|  | 5561 | 16 |  |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| Итого: отопление | 0,17 |

Учитывая, что Генерального плана администрации Богородского сельсовета  нет, но изменение схемы теплоснабжения поселения не произойдет, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная МУП ЖКХ «Центральное» с .Богородское | 0,5 |
| Котельная ООО «ТЕПЛОСЕТИ» Задворковская сош | 0,14 |
| Котельная школы д. Галибиха | 0,17 |

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей школы, ДК, детского сада, трех многоквартирных домов  в с.Богородское  осуществляет МУП ЖКХ «Центральное»,   школы  в   д.Задворка  и школы в д.Галибиха осуществляет ООО «ТЕПЛОСЕТИ».

Модернизация системы теплоснабжения Благовещенского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории администрации Богородского сельсовета   индивидуальные жилые дома и двухквартирные дома оборудованы печами, индивидуальными котелками, работающими на твердом топливе(каменный уголь, дрова и дровяные отходы).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане администрации Богородского сельсовета   не  будет предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения администрации Богородского сельсовета   (до пуска газа на территорию нашего поселения).

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная МУП ЖКХ «Центральное» с.Богородское | 0,5 |
| Котельная ООО «ТЕПЛОСЕТИ» д. Задворка (школа) | 0,14 |
| Котельная ООО «ТЕПЛОСЕТИ» д .Галибиха (школа) | 0,17 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная МУП ЖКХ «Центральное» с. Богородское | 0,5 | 0,5 |  |
| Котельная ООО «ТЕПЛОСЕТИ» д. Задворка (школа) | 0,14 | 0,14 |  |
| Котельная ООО «ТЕПЛОСЕТИ сети» д. Галибиха (школа) | 0,17 | 0,17 |  |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная МУП ЖКХ «Центральное» с. Богородское | 0,005 |
| Котельная ООО «ТЕПЛОСЕТИ» д .Задворка (школа) | 0,001 |
| Котельная ООО «ТЕПЛОСЕТИ» д .Галибиха (школа) | 0,002 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генерального плана администрации Богородского сельсовета нет,   не предусматривается изменение схемы теплоснабжения поселения,

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены. САДИК

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Не планируется и не предусмотрено.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (Уголь, дрова) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная клуба д.Галибиха | 0,018 -уголь | 0,017.-уголь | дрова | - |
| Котельная административное здание с.Докукино | 0,026-уголь | 0,025 .-уголь | дрова |  |
| Котельная Пожарное депо с.Богородское | 0,016 -уголь | 0,015 .уголь | дрова |  |

7. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.  Многоквартирный и двухквартирный жилой фонд оборудован котелками, работаюшими на каменном угле и дровах, а также почти во всех квартирах имеются печки.

Индивидуальная жилая застройка оборудована– печами на твердом топливе.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Поставщиком тепловой энергии в с.Богородское (школа, Дом культуры, детский сад, три многоквартирных дома) является МУП ЖКХ «Центральное».

Поставщиком тепловой энергии в школе  д.Задворка,  школе д.Галибиха  является ООО «ТЕПЛОСЕТИ».

Фельдшерско-акушерские пункты, пожарные депо имеют индивидуальное отопление. Сельские клубы отапливаются от котелков, работающих на угле и дровах.

Раздел 8. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории  администрации Богородского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

8. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и

за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства,

личные средства граждан).

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем теплоснабжения в 2021-2035 годах составляет:

всего – 11500000 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 1000000 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 1000000

- внебюджетные источники - 9500000 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения  в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут

осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией

коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о

подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их

выполнению.

| №п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С .Богородское | Котельная ООО «Теплосети» с.Богородское, ул.Комсомольская, д.24 | 2021-2022 | 2000000 |
| 2. | Д. Задворка | Котельная ООО «Теплосети»(школа) д.Задворка, ул.Мира, д.2 | 2021-2022 | 1000000 |
| 3. | Д. Галибиха | Котельная ООО «Теплосети»(школа), д.Галибиха, ул.Школьнная, д.3 Котлы самодельные | 2022-2023 | 1000000 |
| 4. | Д. Галибиха | ФАП-печь Д.Галибиха, ул.Пролетарская, 54 | 2022-2023 | 1000000 |
| 5. | Д .Галибиха | Котельная сельского клуба. Ул.Пролетарская, 55 Котел Универсал, мощность -0,25 Мвт, кпд-50%, подключенная нагрузка -0, 024 Мвт | 2024-2025 | 1000000 |
| 7. | С. Докукино | Административное здание, ул.Центральная, д.14, котел КВ -300, мощность-0,25 Мвт, кпд -55%, подключенная нагрузка -0, 035Мвт | 2026-2027 | 1500000 |
| 9. | С. Докукино | Соцприют «Теремок», ул.Прогонная, 12 Котел КЧМ -5 | 2028-20 29 | 1000000 |
| 10. | Д. Сысуево | Пожарное депо, д.Сысуево, ул.Полевая, д.7 Котел КВ -300 | 2030-2031 | 1000000 |
| 11. | С. Богородское | Пожарное депо, с.Богородское, ул.Молодежная, 22 Котел-Универсвал, мощность- 0,124 Мвт, Кпд-60%, подключенная нагрузка -0,015 Мвт | 2032-2033 | 1000000 |
| 12 | д. Звягино | ФАП ул.Механизаторов, 18 Печное отопление. | 2034-2035 | 1000000 |

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами теплоснабжения

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по теплоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Богородского сельского поселения Воскресенского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 2021-2035 годы.

Дата создания материала: 2021 год. История изменений