Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

ПРОЕКТ

Генеральный план городского поселения

р.п. Воскресенское Воскресенского района

Нижегородской области

Том I

Положение о территориальном планировании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Экз. №____

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

ПРОЕКТ

Генеральный план городского поселения

р.п. Воскресенское Воскресенского района

Нижегородской области

Том I

Положение о территориальном планировании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Стадия:       ГП

Заказчик Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

март 2008 г.

заказ № 14

г. Нижний  Новгород

2008 г.

| СОСТАВ проекта : № п/п Наименование Материал использования Секрет- ность Примечание 1. Пояснительная записка. Генеральный план. Положение о территориальном планировании. Том I Переплет н/с Разработан в 2008 г. Утверждаемая часть 2. Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Том II Переплет н/с Разработан в 1993 г. 3. Графические материалы проекта. Том III Бумага компьютерная графика -«- ПЕРЕЧЕНЬ графических материалов : № п/п Наименование Секрет- ность Масштаб Материал использования Приме- чание 1. Генеральный план городского поселения «р.п. Воскресенское» Сводная карта. Проектный план. Зонирование территории н/с 1:5000 Бумага, компьютерная графика Разработан в 2008 г. (откорректирован основной чертеж генерального плана 1993 г.) |  |
| --- | --- |
| ТОМ I Положение о территориальном планировании Пояснительная записка Оглавлени : Главы Наименование Страница Введение 5 Глава 1. Цели и задачи территориального планирования 1.1 Общие сведения об объектах проектирования 6 9 Глава 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения 11 2-1. Предложения по изменению границ городского поселения р.п. Воскресенское 11 2-2. Предложения по изменению границ сельскохозяйственного назначения 11 2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения 11 2-3.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта 12 2-3.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства 12 2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения 13 2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) 14 2-3.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры 2-4. Мероприятия по охране окружающей среды для развития планируемых объектов капитального строительства 2-5. Основные технико-экономические показатели 15 16 20 |  |

Введение.

Проект «Генерального плана  городского поселения р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области выполнен по заказу Администрации Воскресенского муниципального района  в соответствии с заданием на разработку проекта от 2008г.

Предыдущий Генеральный план р.п. Воскресенское был разработан институтом «Нижегородгражданпроект» в 1993 году и утвержден Земским Собранием района. В 2008 году был выполнен проект (корректуры) внесение изменений в основной чертеж (карта проектного плана), на основании которого был выполнен проект «Правила землепользования и застройки территории р.п. Воскресенское и п. Калиниха»

Генеральный план территории городского поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории МО, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения.

При разработке проекта использованы материалы служб администрации городского поселения р.п. Воскресенское.

Проект выполнен в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); - (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; - Земельного кодекса Российской Федерации;

- «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденные приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. № 244;

- Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области;

- Водного кодекса РФ – от 0,3.06.2006г. №74ФЗ

Проект разработан на следующие этапы: I очередь строительства – 2018 г. Расчетный срок – 2028 г.

Глава  I

Цели  и  задачи  территориального  планирования

Генеральный план территории  городского поселения  разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса муниципального образования  и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории городского поселения; и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития городского поселения; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур населенных пунктов, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |

Важной задачей территориального планирования является установления и изменение в установленном законом порядке границ населенных пунктов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязанное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории городского поселения являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Главной целью территориального планирования городского поселения является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти. Территориального планирование населенных пунктов  – планирование развития их территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления поселка через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане городского поселения предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана городского поселения в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, а также даются основные направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию поселковой территории населенных пунктов.

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

Формирование территорий с природоохранными функциями позволит укрепить региональный экологический каркас.

1.1  Общие сведения об объекте проектирования

Городское поселение рабочий поселок Воскресенское расположено в центральной части Воскресенского района Нижегородской области. Территория муниципального образования состоит из следующих населенных пунктов: р.п. Воскресенское, п. Калиниха, п. им. Михеева.

С магистральными путями области городское поселение связано автомобильной дорогой регионального значения Воскресенское-Боковая, автомобильной дорогой регионального значения (Нижний Новгород-Киров), от станции Семенов железной дорогой Н. Новгород-Киров.

От областного центра г. Н.Новгорода городское поселение р.п. Воскресенское находится в 150 км.

Территория городского поселения рабочий поселок Воскресенское граничит со следующими муниципальными образованиями района:

- с севера, северо-востока – с МО сельским поселением «Глуховский сельсовет»;

- с юго-востока, юга - с МО сельским поселением «Богородский сельсовет»;

- с юго-запада, юга - с МО сельским поселением «Нахратовский сельсовет»;

- с запада, северо-запада, севера - с МО сельским поселением «Капустинский сельсовет»;

Населенные пункты р.п. Воскресенское, п. Калиниха находятся на правом берегу реки Ветлуга, п. им. Михеева – на левом берегу р. Ветлуга.

Описание границ городского поселения р.п. Воскресенское (Закон Нижегородской области от 12.08.2009 №126-3): от точки 11 городского поселения рабочий поселок Воскресенское проходит в южном направлении по окружной границе рабочего поселка Воскресенское до точки 25. От точки 25 граница проходит в северо-западном направлении по окружной границе рабочего поселенка Воскресенское до точки 26. От точки 26 граница проходит в северном направлении по окружной границе рабочего поселенка Воскресенское до реки Ветлуга - до точки 13. От точки 13 граница проходит по середине реки Ветлуга вниз по течению до точки 12. От точки 12 граница проходит по середине реки Ветлуга вниз по течению до точки 11.

Рабочий  поселок Воскресенское -  административный центр Воскресенского района. Имеет линейную планировочную структуру, кварталы застройки вытянуты с севера на юг на 5 км. Въезд в поселок осуществляется с запада, перпендикулярно главной улице поселка. Жилые зоны занимают в населенном пункте большую территорию и представлены:

- малоэтажной индивидуальной жилой застройкой  (1-2 эт.) с приусадебными участками 600-1500 м2;

- малоэтажной многоквартирной жилой застройкой  (2-3 эт.), которая расположена по улицам 60 лет Октября, Красноармейская, 40 лет Победы, Октябрьская, Строителей, Короленко, Ленина. Один 4-х этажный жилой дом находится на улице Февральской, другой на ул.Октябрьской.

Перспективное строительство малоэтажной индивидуальной жилой застройки ведется в северо-западной, западной частях населенного пункта.

Общественный центр расположен в центральной части р.п. Воскресенское и представлен площадью Ленина, которую формируют административные, культурно-бытовые учреждения, размещаемые в капитальных 2-х – 3-х эт. зданиях. Рекреационная зона расположена в восточной части поселка, в пойме реки Ветлуга. Производственные зоны размещены в северной, северо-западной частях рабочего поселка.

Поселок Калиниха – расположен южнее р.п. Воскресенское, имеет компактную планировочную структуру, представлен кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2эт.) с приусадебными участками. Производственные зоны расположены в северной и восточной частях поселка. Рекреационные зоны находятся в юго-западной части населенного пункта. Застройка ведется в северо-западной части.

Поселок Имени Михеева - имеет компактную планировочную структуру. Небольшой населенный пункт представлен кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2эт.) с приусадебными участками. Поселок расположен на левом берегу реки Ветлуга. Производственные зоны расположены в северной и восточной частях поселка. Территориального развития населённого пункта не предусматривается.

Глава 2

Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

В составе раздела разработаны мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь строительства (реализации) до 2018 года, расчетный срок (перспективный период) – 2028 год.

Основой для разработки данного раздела послужили документы прогнозного и нормативно - правового характера. Все мероприятия объединены в группы. В первой их них предусматриваются мероприятия  по возможным направлениям изменения границ населенных пунктов городского поселения. Вторая группа мероприятий включает предложения по изменению границ сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе. Третья группа мероприятий включает в себя планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения.

2-1. Предложение по изменению границ городского поселения р.п. Воскресенское

Проектом предлагается изменение границ населенного пункта р.п. Воскресенское, которые совпадают с границами городского поселения в западной и северо-западной частях муниципального образования.

2-2. Предложения по изменению границ сельскохозяйственного назначения

Изменение границ населенного пункта р.п. Воскресенское (соответственно и границ городского поселения) с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (четыре площадки расположенные в западной части и северо-западной части МО – 100,8 га)

2-3.  Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения

2-3.1 Размещение планируемых объектов капитального строительства транспорта

Для стабильной и эффективной работы транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети городского поселения рабочего поселка Воскресенское, проектом предлагаются следующие мероприятия на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации:

- размещение лодочной станции и грузового причала в пойме р. Шея;

- строительство новой улично-дорожной сети всего 12,7 км, в том числе магистральных улиц  - 3,6 км.

- размещение гаражных массивов общей площадью 2,1 га.;

- организация открытых автомобильных стоянок  для временного хранения легковых автомобилей по всей территории населенного пункта общей площадью 9669,0 м2.

- размещение станции технического обслуживания в коммунальной зоне, на въезде в поселок из г. Н. Новгорода на 10 постов.

2-3.2. Размещение  планируемых  объектов  капитального

строительства  жилищно-коммунального  хозяйства

Водоснабжение

Развитие системы водоснабжения в городском поселении р.п. Воскресенское на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации:

| 1) | Строительство водозаборных сооружений (артезианские скважины и насосные станции первого подъема); |
| --- | --- |
| 2) | Строительство насосной станции второго подъема и резервуаров чистой воды; |
| 3) | Строительство магистральных сетей; |
| 4) | Подключение к водопроводу жилых домов и объектов культурно-бытового обслуживания; |

Канализация

Развитие системы бытовой канализации городского поселения р.п. Воскресенское на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации:

| 1) | Расширение очистных сооружений до 2,1 тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
| 2) | Строительство насосной станции – 3шт.; |
| 3) | Капитальный ремонт и реконструкция существующих канализационных сетей с учетом их санитарно-технического состояния (согласно рекомендациям МУП ”Водоканал”) |
| 4) | Строительство канализационных сетей – 11,3 км. |

Дождевая  канализация

Развитие системы дождевой канализации городского поселения р.п. Воскресенское на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации:

| 1) | строительство сети дождевой канализации– 3,1 км; |
| --- | --- |
| 2) | строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе существующих очистных сооружений хоз-бытовой канализации. |

2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения

Электроснабжение

Проектом генерального плана городского поселения р.п. Воскресенское на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации предусматривается:

- замена трансформатора 10мвА на 16 мвА на ПС-110 кв «Воскресенская»;

- сооружение в центре РП-10кв;

- сооружение ТП-10кв однотрасформаторная с воздушным вводом;

- замена маломощного трансформатора в существующем ТП;

- освещение магистральных улиц 30 км.

Связь

Проектом генерального плана городского поселения р.п. Воскресенское на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации предусматривается:

- строительство новой АТС в микрорайоне «Западный» на 512 номеров

2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения)

Теплоснабжение

Проектом генерального плана городского поселения р.п. Воскресенское на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации предусматривается:

- строительство газовой котельной при въезде с 2 котлами производительностью 7,0 МВт;

- строительство газовой котельной рядом с существующей центральной котельной  при въезде с 2 котлами производительностью 2,4 МВт;

- на территории производственной зоны строительство котельной на 8 котлов производительность 8 МВт;

- в северной части поселка для производственной и коммунальной зоны строительство котельной на 6 котлов производительностью 1,6 МВт;

- новое строительство котельной леспромхоза на 2 котла производительностью 2,5 МВт;

- строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей 1,1 км.

Газоснабжение

Проектом генерального плана городского поселения р.п. Воскресенское на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации предусматривается:

- строительство газопроводов высокого давления до 0,6 МПа 16,0 км;

- строительство газопроводов низкого давления до 300 МПа 30,0 км;

- строительство газорегуляторных пунктов по типовому проекту 905-1-27.87 – 2 шт;

- строительство шкафного распределительного пункта – 4 шт.

2-3.5 Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры

На территории городского поселения р.п. Воскресенское на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации  получат развитие площадки нового жилищного строительства, здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка  общей площадью 36,2 тыс. м2. Так же получат развитие площадки многоквартирного 2-4 этажного строительства общей площадью 7,7 тыс. м2.

Для полного обеспечения объектами  культурно-бытового обслуживания  населения проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных учреждений и общеобразовательных школ: на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации два детских дошкольных учреждения по 90 мест, на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации расширение существующей школы на 250 мест;

Учреждений здравоохранения, спортивных сооружений: на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации расширение существующей поликлиники на 105 посещений в смену, расширение существующей станции скорой помощи на 2 машины; спортивная территория на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации на 4,8 га, на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации при ФОКе спортивный зал на 1296,0 м2 площади пола,  плавательный  бассейн на 550,0 м2 зеркала воды.

Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства: на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации  продовольственные и непродовольственные магазины два объекта по 30,0 м2 торг площ. и два по 60,0 м2 торг площ., рынок на 260,0 м2 торг площ.; кафе на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации на 34 посад. места; предприятия бытового обслуживания на расчетный срок, в том числе на первую очередь 2 объекта.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации гостиница на 120 мест.

Административных зданий, кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи: на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации отделение связи 2 объекта, отделение сбербанка 1 объект, административные здания на 5,1 т.м3.

Учреждений культуры и искусства: на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации культурно-развлекательное учреждение на 600 мест.

2-4. Мероприятия  по  охране  окружающей  среды  для  развития  планируемых  объектов  капитального  строительства

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории городского поселения необходимо выполнить на I очередь следующие мероприятия:

| - | оснащение всех существующих сохраняемых источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |
| --- | --- |
| - | улучшение использования газоочистных и пылеулавливающих установок; |
| - | решение вопроса о размещении постов наблюдений ВВУУГМС за состоянием окружающей среды с учетом сложившейся обстановки по загрязнению воды, воздуха, почвы; |
| - | внедрение высокоэффективных способов улавливания и очистки выбросов промпредприятий и транспорта; |
| - | реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция р.7.1.10 примечания 1; |
| - | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
| - | вынос транзитного грузового движения с улиц рабочего поселка на объездную автодорогу; |
| - | размещение на проектируемой территории объектов, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ; |
| - | на рынке упорядочение графика работы автотранспорта, организация санитарной очистки территории в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) от магистралей общегородского, районного значения и железных дорог с комплексом мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ и ПДУ шума на линии жилой застройки с последующим проведением натурных исследований и измерений, и организацией минимально возможных санитарных разрывов от автодорог; |
| - | предусмотреть разработку сводного проекта нормативов ПДВ для предприятий рабочего поселка на основе уточненной инвентаризации организованных и неорганизованных источников загрязнений с организацией санитарно-защитных зон и их благоустройством; |
| - | определение размеров санитарно-защитных зон для всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и предлагаемых технологических и планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий; при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки; |
| - | выполнение проектов, обосновывающих изменения санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно-расположенных предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и учетом предлагаемых технологических и планировочных мероприятий; |
| - | организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в ориентировочных СЗЗ предприятий до обоснования расчетами и проектами санитарно-защитных зон от всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий и решение вопросов об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с учетом всех источников загрязнения в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга, а также формирования градостроительного кадастра р.п. Воскресенское; |
| - | организация санитарно-защитных зон от производственных зон; предприятий, расположенных в жилой застройке и проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; |
| - | организация СЗЗ от котельных согласно действующего санитарного законодательства; |
|  | ( согласно очередности строительства объектов: |
| - | посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
| - | размещение зданий и сооружений согласно действующих санитарных, строительных и противопожарных норм; |
| - | вынос и перепрофилирование жилых домов, распложенных в санитарно-защитных зонах производственных зон, отдельно расположенных объектов в случае необходимости (п.3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) согласно расчетов и проектов СЗЗ; |
| - | обеспечение эффективной очистки сточных вод; |
| - | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов рабочего поселка по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра рабочего поселка; |
| - | строительство сети дождевой канализации с комплексом очистных сооружений; |
| - | полное канализование рабочего поселка; |
| - | строительство автомобильных моек; |
| - | организация и соблюдение водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос от водных объектов; |
| - | обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях; |
| - | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения воды в соответствии с Водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
| - | разработка и реализация проекта организации зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения (артезианских скважин) р.п.Воскресенское; |
| - | обеспечение полного комплекса лабораторных исследований качества питьевой воды; |
| - | утверждение в установленном порядке проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения. Разработка комплекса мероприятий, необходимых для организации каждого из поясов зон санитарной охраны; |
| - | организация и соблюдение комплекса режимных мероприятий в I, II, III поясах ЗСО нового подземного водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 по проекту; |
| - | ведомственные артезианские скважины, расположенные в СЗЗ предприятий, необходимо использовать только на технические нужды; |
| - | эксплуатацию и благоустройство родников производить согласно СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.75-02, а также СанПиН 2.1.4.1110-02 (после определения назначения родников); |
| - | проведение регулярных исследований химического и бактериологического состава воды в родниках; |
| - | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| - | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть максимальное озеленение территории рабочего поселка, с благоустройством рекреационных зон; |
| - | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| - | устройство специального шумозащитного остекления в жилых домах в случае необходимости после выполнения замеров по шуму; |
| - | устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 35, 110кв.; |
| - | организация от кладбищ санитарно-защитных зон с последующим их благоустройством и озеленением согласно расчету в соответствии с п.3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | содержание и благоустройство кладбищ с учетом требований СанПиН 2.1.1279-03, рекомендаций о порядке похорон и содержанию кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МЖС 31-10.2004; |
| - | поступление ТБО на новый полигон ТБО в Арзамасском районе; |
| - | проведение рекультивации поселковой свалки ТБО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | ликвидация всех стихийных свалок с последующим проведением рекультивации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | строительство сливной станции в районе существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации; |
| - | вывоз снега на специально оборудованную площадку под снегохранилище и станцию снеготаяния; |
| - | обеспечение спецавтотранспортом по уборке рабочего поселка в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77-99* |
| - | вывоз умерших животных в действующую яму-беккари; |
| - | утилизация медицинских (биологических) отходов в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.7.728099 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ». |

2-5. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая территория городского поселения | га | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов, в том числе: |  | 1186,0 | - | 1286,8 |
| - | Жилая зона | -«- | 240,4 | - | 306,8 |
| - | Общественно-деловая зона | -«- | 18,8 | - | 23,8 |
| - | Зона транспортной инфраструктуры | -«- | 70,0 | - | 89,0 |
| - | Производственная зона | -«- | 63,1 | - | 63,3 |
| - | Рекреационные зоны | -«- | 40,8 | - | 44,5 |
| - | Зона сельскохозяйственного использования | -«- | 518,3 | - | 459,2 |
| - | Зона акваторий | -«- | 10,0 | - | 10,0 |
| - | Зона специального назначения | -«- | 5,2 | - | 7,2 |
| - | Зона фонда перераспределения земель (зона резервных территорий) | -«- | - | - | 213,0 |
| - | Иные функциональные зоны | -«- | 70,0 | - | 70,0 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 138,1 | - | 37,3 |
| 1.3 | Земли водного фонда |  | 98,4 | - | 98,4 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
| 2.2 | Возрастная структура населения, в том числе: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - | Население моложе трудоспособного возраста | -«- | 16.8 | 25,0 | 25,0 |
| - | Население в трудоспособном возрасте | -«- | 55,6 | 49,3 | 49,3 |
| - | Население старше трудоспособного возраста | -«- | 27,6 | 25,7 | 25,7 |
| 2.3 | Численность занятого населения, в т.ч.: | -«- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - | в материальной сфере | -«- | 80,0 | 72,0 | 72,0 |
| - | в обслуживающей сфере | -«- | 20,0 | 28,0 | 28,0 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий объем жилого фонда | тыс.м2 общ.пл. | 129,7 | 166,3 | 166,3 |
| 3.2. | Объем существующего сохраняемого жилого фонда | т.м2 общ.пл | 129,7 | 159,1 | 159,1 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | т.м2 общ.пл. | - | 7,2 | 7,2 |
| 3.4. | Структура нового жилищного строительства, в т.ч.: | т.м2 общ.пл. | - | 44,0 | 44,0 |
| - | 1-2-этажный, индивидуальный | т.м2 общ.пл | - | 36,2 | 36,2 |
| - | малоэтажный многоквартирный (2-4 эт.) | -«- | - | 7,8 | 7,8 |
| 3.5. | Обеспеченность общей площадью на 1 жителя | м2/чел. | 16,8 | 21,0 | 21,0 |
| 3.6. | Среднеежегодный ввод жилого фонда | т.м2 общ.пл | - | 1,2 | 1,2 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты дошкольных учреждений | мест | 715 | 730 | 730 |
| 4.2 | Объекты общеобразовательных учреждений | -«- | 1480 | 1730 | 1730 |
| 4.3 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |
| - | Больницы | коек | 270 | 270 | 270 |
| - | Поликлиники | посещ.в смену | 300 | 405 | 405 |
| 4.4 | Объекты торгового назначения | м2 торг.пл | 3041,0 | 3221,0 | 3221,0 |
| 4.5 | Объекты общественного питания | посад.мест | 318 | 352 | 352 |
| 4.6 | Объекты культурно- досугового назначения | мест | 600 | 800 | 800 |
| 4.7 | Объекты жилищно-коммунального назначения: |  |  |  |  |
|  | - баня | Мест | 70 | 70 | 70 |
|  | - гостиница | Мест | - | 177 | 177 |
|  | - пожарное депо | маш. | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 5,2 | 7,2 | 7,2 |
| 6. | Зона мест общего пользования | га | 2,3 | 6,0 | 6,0 |
| 7. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1. | Электроснабжение: |  |  |  |  |
| - | Суммарная электрическая нагрузка | мВт | 4,2 | 6,4 | 6,4 |
| - | Протяженность распределительных сетей 10 кВ | км. | 13 | 15,7 | 15,7 |
| 7.2. | Телефонизация |  |  |  |  |
| - | количество телефонов | шт. | 2560 | 3072 | 3072 |
| 7.3. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| - | Водопотребление | тыс.м3/ сут. | 0,9 | 2,8 | 2,8 |
| 7.4. | Канализация |  |  |  |  |
| - | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ сут. | 0,3 | 2,1 | 2,1 |
| 7.5. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| - | Общий расход тепла | МВт/ Гкал в ч. | 28,8/24,8 | 45,5/39,3 | 45,5/39,3 |
| - | Протяженность тепловых сетей | км | - | 1,1 | 1,1 |
| 7.6. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| - | Расход газа всего | тыс.м3/ год | - | 62,8 | 62,8 |
| - | Протяженность газовых сетей высокого давления (в границах проектирования) | км | - | 16,0 | 16,0 |
| 8. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 8.1 | Улично-дорожная сеть, в том числе | км | 50,7 | 63,4 | 63,4 |
| - | Магистральные улицы | км | 19,6 | 23,2 | 23,2 |
| 8.2 | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
| - | Гаражи для автомобилей, принадлежащих гражданам | м/мест | - | 700 | 700 |
| - | Стоянки для временного хранения автотранспорта | Т.м2 общ. площ | - | 9,7 | 9,7 |
| - | Станции технического обслуживания | пост | - | 10 | 10 |
| - | Автозаправочные станции | объект | 2 | 2 | 2 |